# 一种菌群定量检测装置论文和设计-左进山

### 全文摘要

本实用新型公开了一种菌群定量检测装置，其结构包括外壳、开关键、检测键、显示屏、顶盖、充电接口、蓄电池、电路板、单片机、传感器接口、密度传感器、拭子检测口、播报装置和卡扣机构，为解决无法对检测出的数据进行播报和提示，通过在外壳内部设置了播报装置，当细菌数量超标时，微处理器启动蜂鸣器进行提示，当细菌数量未超标时，微处理器将信号发送给语音芯片，由语音芯片将电子信号转换为语音信号通过喇叭进行播放，达到播报和提示的效果，为解决无法对外壳和顶盖进行良好的固定，存在拭子掉落的风险的问题，通过在顶盖右端设置了卡扣机构，通过卡勾与卡槽进行插接，将外壳和顶盖进行固定，达到紧密固定外壳和顶盖的效果。

### 主设计要求

1.一种菌群定量检测装置，包括外壳(1)、开关键(2)、检测键(3)、显示屏(4)、顶盖(5)、充电接口(6)、蓄电池(7)、电路板(8)、单片机(9)、传感器接口(10)、密度传感器(11)和拭子检测口(12)，其特征在于：还包括播报装置(13)和卡扣机构(14)，所述外壳(1)前端中部右端设置有开关键(2)，所述外壳(1)前端中部左端设置有检测键(3)，所述外壳(1)前端顶部与显示屏(4)底部进行插接，所述外壳(1)顶部左端与顶盖(5)底部左端进行转动连接，所述外壳(1)底部右端设置有一个形状呈圆形的充电接口(6)，所述外壳(1)内侧底部与蓄电池(7)底部进行螺栓连接，所述外壳(1)顶部内侧与电路板(8)前端通过螺丝进行固定连接，所述电路板(8)后端左侧与单片机(9)前端通过锡进行焊接，所述电路板(8)后端右侧设置有传感器接口(10)，所述传感器接口(10)后端与密度传感器(11)前端进行插接，所述外壳(1)顶部右端设置有一个圆柱形的拭子检测口(12)，所述电路板(8)后端底部与播报装置(13)前端顶部通过螺丝进行固定，所述顶盖(5)右端中部设置有卡扣机构(14)，所述播报装置(13)由基板(131)、微处理器(132)、语音芯片(133)、蜂鸣器(134)和喇叭(135)组成，所述基板(131)前端通过锡与微处理器(132)后端进行焊接，所述微处理器(132)顶部设置有语音芯片(133)，所述蜂鸣器(134)前端通过导线与基板(131)后端中部进行焊接，所述喇叭(135)前端与基板(131)后端顶部通过导线进行焊接，所述喇叭(135)左右两端通过螺丝与外壳(1)顶部进行固定，所述卡扣机构(14)由连接件(141)、卡勾(142)、按钮(143)、插件(144)、弹簧(145)和卡槽(146)组成，所述连接件(141)底部左端设置有卡勾(142)，所述连接件(141)左端与按钮(143)右端进行插接，所述连接件(141)右端与插件(144)左端进行粘接，所述插件(144)外径与弹簧(145)左端内径进行插接，所述外壳(1)顶部左端设置有卡槽(146)，所述卡槽(146)左端底部与卡勾(142)左端顶部进行插接，所述按钮(143)左端外径与顶盖(5)左端进行插接，所述充电接口(6)、检测键(3)和电路板(8)均与蓄电池(7)进行电连接，所述电路板(8)、传感器接口(10)、显示屏(4)和基板(131)均与单片机(9)进行电连接，所述传感器接口(10)和检测键(3)均与密度传感器(11)进行电连接，所述基板(131)、语音芯片(133)和蜂鸣器(134)均与微处理器(132)进行电连接，所述语音芯片(133)与喇叭(135)进行电连接。

### 设计方案

1.一种菌群定量检测装置，包括外壳(1)、开关键(2)、检测键(3)、显示屏(4)、顶盖(5)、充电接口(6)、蓄电池(7)、电路板(8)、单片机(9)、传感器接口(10)、密度传感器(11)和拭子检测口(12)，其特征在于：还包括播报装置(13)和卡扣机构(14)，所述外壳(1)前端中部右端设置有开关键(2)，所述外壳(1)前端中部左端设置有检测键(3)，所述外壳(1)前端顶部与显示屏(4)底部进行插接，所述外壳(1)顶部左端与顶盖(5)底部左端进行转动连接，所述外壳(1)底部右端设置有一个形状呈圆形的充电接口(6)，所述外壳(1)内侧底部与蓄电池(7)底部进行螺栓连接，所述外壳(1)顶部内侧与电路板(8)前端通过螺丝进行固定连接，所述电路板(8)后端左侧与单片机(9)前端通过锡进行焊接，所述电路板(8)后端右侧设置有传感器接口(10)，所述传感器接口(10)后端与密度传感器(11)前端进行插接，所述外壳(1)顶部右端设置有一个圆柱形的拭子检测口(12)，所述电路板(8)后端底部与播报装置(13)前端顶部通过螺丝进行固定，所述顶盖(5)右端中部设置有卡扣机构(14)，所述播报装置(13)由基板(131)、微处理器(132)、语音芯片(133)、蜂鸣器(134)和喇叭(135)组成，所述基板(131)前端通过锡与微处理器(132)后端进行焊接，所述微处理器(132)顶部设置有语音芯片(133)，所述蜂鸣器(134)前端通过导线与基板(131)后端中部进行焊接，所述喇叭(135)前端与基板(131)后端顶部通过导线进行焊接，所述喇叭(135)左右两端通过螺丝与外壳(1)顶部进行固定，所述卡扣机构(14)由连接件(141)、卡勾(142)、按钮(143)、插件(144)、弹簧(145)和卡槽(146)组成，所述连接件(141)底部左端设置有卡勾(142)，所述连接件(141)左端与按钮(143)右端进行插接，所述连接件(141)右端与插件(144)左端进行粘接，所述插件(144)外径与弹簧(145)左端内径进行插接，所述外壳(1)顶部左端设置有卡槽(146)，所述卡槽(146)左端底部与卡勾(142)左端顶部进行插接，所述按钮(143)左端外径与顶盖(5)左端进行插接，所述充电接口(6)、检测键(3)和电路板(8)均与蓄电池(7)进行电连接，所述电路板(8)、传感器接口(10)、显示屏(4)和基板(131)均与单片机(9)进行电连接，所述传感器接口(10)和检测键(3)均与密度传感器(11)进行电连接，所述基板(131)、语音芯片(133)和蜂鸣器(134)均与微处理器(132)进行电连接，所述语音芯片(133)与喇叭(135)进行电连接。

2.根据权利要求1所述的一种菌群定量检测装置，其特征在于：所述顶盖(5)左端底部沿着外壳(1)左端顶部旋转的角度为0到180度。

3.根据权利要求1所述的一种菌群定量检测装置，其特征在于：所述插件(144)形状呈子弹型，直径大小为5mm,且左端设置有限位块。

4.根据权利要求1所述的一种菌群定量检测装置，其特征在于：所述卡槽(146)形状呈长方形，且长方形大小与卡勾(142)大小相互匹配。

5.根据权利要求1所述的一种菌群定量检测装置，其特征在于：所述外壳(1)前端左侧顶部设置有播音孔，且播音孔共设置有八个呈椭圆形排列。

6.根据权利要求1所述的一种菌群定量检测装置，其特征在于：所述外壳(1)前端右侧顶部设置有通孔，且通孔形状呈圆形。

7.根据权利要求1所述的一种菌群定量检测装置，其特征在于：所述连接件(141)外表面涂有一层厚度为为1mm的金属保护涂层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及菌群定量检测装置技术领域，具体涉及一种菌群定量检测装置。

背景技术

菌群定量检测装置是一种通过拭子进行涂抹采集细菌，通过菌群定量检测装置进行统计细菌数量的装置，拭子预先湿润，最大程度上减少了操作环节的污染，菌群定量检测装置顶部紧密度不佳容易使拭子掉落，且无法进行智能播报，随着科学技术的飞速发展，菌群定量检测装置也得到了技术改进，但是现有技术无法对检测出的数据进行播报和提示，导致使用的不便，无法对外壳和顶盖进行良好的固定，存在拭子掉落的风险。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足，现提出一种菌群定量检测装置，解决了无法对检测出的数据进行播报和提示，导致使用的不便，无法对外壳和顶盖进行良好的固定，存在拭子掉落的风险的问题，从而达到自动播报提示和固定外壳与顶盖的效果。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种菌群定量检测装置，包括外壳、开关键、检测键、显示屏、顶盖、充电接口、蓄电池、电路板、单片机、传感器接口、密度传感器、拭子检测口、播报装置和卡扣机构，所述外壳前端中部右端设置有开关键，所述外壳前端中部左端设置有检测键，所述外壳前端顶部与显示屏底部进行插接，所述外壳顶部左端与顶盖底部左端进行转动连接，所述外壳底部右端设置有一个形状呈圆形的充电接口，所述外壳内侧底部与蓄电池底部进行螺栓连接，所述外壳顶部内侧与电路板前端通过螺丝进行固定连接，所述电路板后端左侧与单片机前端通过锡进行焊接，所述电路板后端右侧设置有传感器接口，所述传感器接口后端与密度传感器前端进行插接，所述外壳顶部右端设置有一个圆柱形的拭子检测口，所述电路板后端底部与播报装置前端顶部通过螺丝进行固定，所述顶盖右端中部设置有卡扣机构，所述播报装置由基板、微处理器、语音芯片、蜂鸣器和喇叭组成，所述基板前端通过锡与微处理器后端进行焊接，所述微处理器顶部设置有语音芯片，所述蜂鸣器前端通过导线与基板后端中部进行焊接，所述喇叭前端与基板后端顶部通过导线进行焊接，所述喇叭左右两端通过螺丝与外壳顶部进行固定，所述卡扣机构由连接件、卡勾、按钮、插件、弹簧()和卡槽组成，所述连接件底部左端设置有卡勾，所述连接件左端与按钮右端进行插接，所述连接件右端与插件左端进行粘接，所述插件外径与弹簧()左端内径进行插接，所述外壳顶部左端设置有卡槽，所述卡槽左端底部与卡勾左端顶部进行插接，所述按钮左端外径与顶盖左端进行插接，所述充电接口、检测键和电路板均与蓄电池进行电连接，所述电路板、传感器接口、显示屏和基板均与单片机进行电连接，所述传感器接口和检测键均与密度传感器进行电连接，所述基板、语音芯片和蜂鸣器均与微处理器进行电连接，所述语音芯片与喇叭进行电连接。

进一步的，所述顶盖左端底部沿着外壳左端顶部旋转的角度为0到180度。

进一步的，所述插件形状呈子弹型，直径大小为5mm,且左端设置有限位块。

进一步的，所述卡槽形状呈长方形，且长方形大小与卡勾大小相互匹配。

进一步的，所述外壳前端左侧顶部设置有播音孔，且播音孔共设置有八个呈椭圆形排列。

进一步的，所述外壳前端右侧顶部设置有通孔，且通孔形状呈圆形。

进一步的，所述连接件外表面涂有一层厚度为为1mm的金属保护涂层。

进一步的，所述密度传感器的型号为：GP2Y40020K0F密度传感器。

进一步的，所述语音芯片的型号为：SYN6288语音芯片。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

1)、为解决无法对检测出的数据进行播报和提示，导致使用的不便的问题，通过在外壳内部设置了播报装置，由微处理器接收信号，进行分析，当细菌数量超标时，启动蜂鸣器进行超标提示，当细菌数量未超标时，将信号发送给语音芯片，由语音芯片将电子信号转换为语音信号通过喇叭进行播放，达到播报和提示的效果。

2)、为解决无法对外壳和顶盖进行良好的固定，存在拭子掉落的风险的问题，通过在顶盖右端设置了卡扣机构，通过卡勾与卡槽进行插接，将外壳和顶盖进行固定，达到紧密固定外壳和顶盖的效果。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的立体结构示意图；

图3为本实用新型的后视剖面结构示意图；

图4为本实用新型的卡扣机构剖面结构示意图；

图5为本实用新型的电路结构示意图。

图中：外壳-1、开关键-2、检测键-3、显示屏-4、顶盖-5、充电接口-6、蓄电池-7、电路板-8、单片机-9、传感器接口-10、密度传感器-11、拭子检测口-12、播报装置-13、卡扣机构-14、基板-131、微处理器-132、语音芯片-133、蜂鸣器-134、喇叭-135、连接件-141、卡勾-142、按钮-143、插件-144、弹簧-145、卡槽-146。

具体实施方式

本技术方案中：

播报装置13、卡扣机构14、基板131、微处理器132、语音芯片133、蜂鸣器134、喇叭135、连接件141、卡勾142、按钮143、插件144、弹簧145、卡槽146为本实用新型含有实质创新性构件。

外壳1、开关键2、检测键3、显示屏4、顶盖5、充电接口6、蓄电池7、电路板8、单片机9、传感器接口10、密度传感器11、拭子检测口12为实现本实用新型技术方案必不可少的连接性构件。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

请参阅图1、图2、图3和图4，本实用新型提供一种菌群定量检测装置：包括外壳1、开关键2、检测键3、显示屏4、顶盖5、充电接口6、蓄电池7、电路板8、单片机9、传感器接口10、密度传感器11、拭子检测口12、播报装置13和卡扣机构14，外壳1前端中部右端设置有开关键2，外壳1前端中部左端设置有检测键3，外壳1前端顶部与显示屏4底部进行插接，外壳1顶部左端与顶盖5底部左端进行转动连接，外壳1底部右端设置有一个形状呈圆形的充电接口6，外壳1内侧底部与蓄电池7底部进行螺栓连接，外壳1顶部内侧与电路板8前端通过螺丝进行固定连接，电路板8后端左侧与单片机9前端通过锡进行焊接，电路板8后端右侧设置有传感器接口10，传感器接口10后端与密度传感器11前端进行插接，外壳1顶部右端设置有一个圆柱形的拭子检测口12，电路板8后端底部与播报装置13前端顶部通过螺丝进行固定，顶盖5右端中部设置有卡扣机构14，播报装置13由基板131、微处理器132、语音芯片133、蜂鸣器134和喇叭135组成，基板131前端通过锡与微处理器132后端进行焊接，微处理器132顶部设置有语音芯片133，蜂鸣器134前端通过导线与基板131后端中部进行焊接，喇叭135前端与基板131后端顶部通过导线进行焊接，喇叭135左右两端通过螺丝与外壳1顶部进行固定，卡扣机构14由连接件141、卡勾142、按钮143、插件144、弹簧145)和卡槽146组成，连接件141底部左端设置有卡勾142，连接件141左端与按钮143右端进行插接，连接件141右端与插件144左端进行粘接，插件144外径与弹簧145)左端内径进行插接，外壳1顶部左端设置有卡槽146，卡槽146左端底部与卡勾142左端顶部进行插接，按钮143左端外径与顶盖5左端进行插接，充电接口6、检测键3和电路板8均与蓄电池7进行电连接，电路板8、传感器接口10、显示屏4和基板131均与单片机9进行电连接，传感器接口10和检测键3均与密度传感器11进行电连接，基板131、语音芯片133和蜂鸣器134均与微处理器132进行电连接，语音芯片133与喇叭135进行电连接。

其中，所述顶盖5左端底部沿着外壳1左端顶部旋转的角度为0到180度，方便进行打开放置拭子。

其中，所述插件144形状呈子弹型，直径大小为5mm,且左端设置有限位块，方便进行按压，不影响操作。

其中，所述卡槽146形状呈长方形，且长方形大小与卡勾142大小相互匹配，方便进行插接。

其中，所述外壳1前端左侧顶部设置有播音孔，且播音孔共设置有八个呈椭圆形排列，方便喇叭135进行播报数据。

其中，所述外壳1前端右侧顶部设置有通孔，且通孔形状呈圆形，方便进行提示。

其中，所述连接件141外表面涂有一层厚度为为1mm的金属保护涂层，防止被氧化腐蚀。

其中，所述密度传感器11的型号为：GP2Y40020K0F密度传感器。

其中，所述语音芯片133的型号为：SYN6288语音芯片。

本专利所述的语音芯片133被叫做声音芯片、音乐芯片，定义为：芯片内置少量存储空间，1Mbit--4Mbit，存储时间40-160秒的，可以由按键控制或MCU控制的，直接发声的集成电路芯片。

工作原理：首先将本装置移动到合适的位置，对按钮143施加压力，带动插件144向左端进行移动，使弹簧145受力进行压缩，再对顶盖5施加拉力，将卡勾142与插件144分开，打开顶盖5，然后通过一次性拭子检测管进行提取细菌，然后将拭子检测管插入拭子检测口12，盖上顶盖5，通过卡勾142与卡槽146进行插接固定顶盖5和外壳1，然后点击开关键2由蓄电池7进行供电，启动本装置，然后通过点击检测键3启动密度传感器11，由密度传感器11进行感应拭子检测管内的细菌数量，发送给单片机9，由单片机9接收信号将数据显示在显示屏4上，同时单片机9将接收的信号发送给微处理器132，由微处理器132接收信号，当细菌数量超标时，微处理器132启动蜂鸣器134进行超标提示，当细菌数量未超标时，微处理器132将信号发送给语音芯片133，由语音芯片133将电子信号转换为语音信号通过喇叭135进行播放，通过在外壳1内部设置了播报装置13，由微处理器132接收信号，进行分析，当细菌数量超标时，启动蜂鸣器134进行超标提示，当细菌数量未超标时，将信号发送给语音芯片133，由语音芯片133将电子信号转换为语音信号通过喇叭135进行播放，达到播报和提示的效果，通过在顶盖4右端设置了卡扣机构14，通过卡勾142与卡槽146进行插接，将外壳1和顶盖4进行固定，达到紧密固定外壳1和顶盖4的效果。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920048591.8

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:91(大连)

授权编号:CN209537483U

授权时间:20191025

主分类号:C12M 1/34

专利分类号:C12M1/34;C12M1/00

范畴分类:18H;

申请人:左进山

第一申请人:左进山

申请人地址:116021 辽宁省大连市沙河口区富国街45号2-1-2

发明人:左进山;黄轲;张慧雯

第一发明人:左进山

当前权利人:左进山

代理人:江丽娇

代理机构:44509

代理机构编号:深圳市育科知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71cfb23681509d32fefdae3a.html