# 一种中医护理用煮药装置论文和设计-曹学云

### 全文摘要

本实用新型公开了一种中医护理用煮药装置，包括电磁炉底座、电磁炉和罐体，电磁炉底座的左上端安装有安装框，安装框的内部设置有触摸屏、显示屏、微处理器、第一控制器、第二控制器、第三控制器和第四控制器，罐体的上端配置有盖体，盖体的上端中间安装有电机，电机上安装有转轴，转轴的一端穿过盖体且连接有安装板，安装板的底部左右对称安装有支杆，支杆左右对称安装有药材筒，盖体的底部左侧安装有液位传感器，盖体的底部右侧安装有压力表和温度传感器。本实用新型通过设置药材筒、支杆、安装板、电机、转轴、第四控制器和螺纹槽结构，解决了现有的煮药装置存在搅拌混合效果不佳和现有的煮药装置存在组装不便的问题。

### 设计方案

1.一种中医护理用煮药装置，包括电磁炉底座(1)、电磁炉(3)和罐体(28)，其特征在于：电磁炉底座(1)的左上端安装有安装框(8)，安装框(8)的内部设置有触摸屏(4)、显示屏(5)、微处理器(6)、第一控制器(7)、第二控制器(9)、第三控制器(10)和第四控制器(34)，罐体(28)的上端配置有盖体(29)，盖体(29)的上端中间安装有电机(17)，电机(17)上安装有转轴(18)，转轴(18)的一端穿过盖体(29)且连接有安装板(14)，安装板(14)的底部左右对称安装有支杆(12)，支杆(12)左右对称安装有药材筒(11)，盖体(29)的底部左侧安装有液位传感器(33)，盖体(29)的底部右侧安装有压力表(22)和温度传感器(23)，盖体(29)的左端安装有进水管(15)，进水管(15)上安装有第一电磁阀(16)，盖体(29)的右端安装有泄气管(20)，泄气管(20)上安装有第二电磁阀(21)，罐体(28)的底部安装在导热片(31)，电磁炉(3)上安装有开关(32)，液位传感器(33)的输出端与微处理器(6)的输入端之间电性连接，压力表(22)的输出端与微处理器(6)的输入端之间电性连接，温度传感器(23)的输出端与微处理器(6)的输入端之间电性连接，微处理器(6)的输出端与第一控制器(7)的输入端之间电性连接，微处理器(6)的输出端与第二控制器(9)的输入端之间电性连接，微处理器(6)的输出端与第三控制器(10)的输入端之间电性连接，第一控制器(7)的输出端与第一电磁阀(16)的输入端之间电性连接，第二控制器(9)的输出端与第二电磁阀(21)的输入端之间电性连接，第三控制器(10)的输出端与开关(32)的输入端之间电性连接，第四控制器(34)与电机(17)之间串联连接，微处理器(6)的输出端与显示屏(5)的输入端之间电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种中医护理用煮药装置，其特征在于：电磁炉(3)上开设有接线孔(2)，罐体(28)的背面设置有观察窗(30)。

3.根据权利要求1所述的一种中医护理用煮药装置，其特征在于：盖体(29)的上端安装有支撑座(19)，电机(17)安装在支撑座(19)上，电机(17)通过支撑座(19)安装在盖体(29)上。

4.根据权利要求1所述的一种中医护理用煮药装置，其特征在于：安装板(14)的底部左右对称开设有螺纹槽(35)，支杆(12)的上端设置有螺纹(13)，支杆(12)通过螺纹(13)安装在安装板(14)上的螺纹槽(35)上。

5.根据权利要求4所述的一种中医护理用煮药装置，其特征在于：支杆(12)的左右两端对称开设有螺纹槽(35)，药材筒(11)的一端设置有螺纹(13)，药材筒(11)通过螺纹(13)安装在支杆(12)上的螺纹槽(35)上。

6.根据权利要求2所述的一种中医护理用煮药装置，其特征在于：罐体(28)的右下角安装有出液斗(24)，出液斗(24)的一端连接有出料管(25)，出料管(25)上安装有阀门(26)，出液斗(24)的内部有过滤网(27)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器具技术领域，具体为一种中医护理用煮药装置。

背景技术

以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂，说明作用机理，指导临床应用的药物，统称为中药。简而言之，中药就是指在中医理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。由于中药以植物药居多，故有“诸药以草为本”的说法，有些中药需要通过煎煮成汤水后再进行服用，这就需要使用到煎煮药物的器皿，随着社会科技的不断发展，市场上出现了各式各样的煎煮药物的器皿。

但是，现有技术具有以下不足：

1.现有的煮药装置存在搅拌混合效果不佳的问题。

2.现有的煮药装置存在组装不便的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中医护理用煮药装置，解决了现有的煮药装置存在搅拌混合效果不佳和现有的煮药装置存在组装不便的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中医护理用煮药装置，包括电磁炉底座、电磁炉和罐体，电磁炉底座的左上端安装有安装框，安装框的内部设置有触摸屏、显示屏、微处理器、第一控制器、第二控制器、第三控制器和第四控制器，罐体的上端配置有盖体，盖体的上端中间安装有电机，电机上安装有转轴，转轴的一端穿过盖体且连接有安装板，安装板的底部左右对称安装有支杆，支杆左右对称安装有药材筒，盖体的底部左侧安装有液位传感器，盖体的底部右侧安装有压力表和温度传感器，盖体的左端安装有进水管，进水管上安装有第一电磁阀，盖体的右端安装有泄气管，泄气管上安装有第二电磁阀，罐体的底部安装在导热片，电磁炉上安装有开关，液位传感器的输出端与微处理器的输入端之间电性连接，压力表的输出端与微处理器的输入端之间电性连接，温度传感器的输出端与微处理器的输入端之间电性连接，微处理器的输出端与第一控制器的输入端之间电性连接，微处理器的输出端与第二控制器的输入端之间电性连接，微处理器的输出端与第三控制器的输入端之间电性连接，第一控制器的输出端与第一电磁阀的输入端之间电性连接，第二控制器的输出端与第二电磁阀的输入端之间电性连接，第三控制器的输出端与开关的输入端之间电性连接，第四控制器与电机之间串联连接，微处理器的输出端与显示屏的输入端之间电性连接。

优选的，电磁炉上开设有接线孔，罐体的背面设置有观察窗。

优选的，盖体的上端安装有支撑座，电机安装在支撑座上，电机通过支撑座安装在盖体上。

优选的，安装板的底部左右对称开设有螺纹槽，支杆的上端设置有螺纹，支杆通过螺纹安装在安装板上的螺纹槽上。

优选的，支杆的左右两端对称开设有螺纹槽，药材筒的一端设置有螺纹，药材筒通过螺纹安装在支杆上的螺纹槽上。

优选的，罐体的右下角安装有出液斗，出液斗的一端连接有出料管，出料管上安装有阀门，出液斗的内部有过滤网。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种中医护理用煮药装置，具备以下有益效果：

(1)本实用新型，通过设置的药材筒、支杆、安装板、电机、转轴、第四控制器和螺纹槽结构，使用者向药材筒的内部安装不同种类的药材或相同种类的药材，然后使用者将药材筒放置在支杆上的螺纹槽的内部，然后使用者对药材筒施加外力直至使得药材筒固定在支杆上的螺纹槽的内部，然后使用者将支杆放置在安装板上的螺纹槽的内部，然后使用者对支杆施加外力直至使得支杆固定在安装板上的螺纹槽的内部，然后使用者将盖体放置在罐体的上端，然后使用者对盖体施加外力直至使得盖体固定在罐体上，然后使用者通过第四控制器打开电机，然后使得转轴转动，然后使得安装板转动，然后使得支杆转动，然后使得药材筒转动，这样设计使得药材筒带动罐体内部的水进行转动，解决了现有的煮药装置存在搅拌混合效果不佳的问题。

(2)本实用新型，通过设置的药材筒、支杆、安装板和螺纹槽结构，使用者将药材筒放置在支杆上的螺纹槽的内部，然后使用者对药材筒施加外力直至使得药材筒固定在支杆上的螺纹槽的内部，然后使用者将支杆放置在安装板上的螺纹槽的内部，然后使用者对支杆施加外力直至使得支杆固定在安装板上的螺纹槽的内部，然后使用者将盖体放置在罐体的上端，然后使用者对盖体施加外力直至使得盖体固定在罐体上，使用者通过观察窗便于观察罐体内部的情况，解决了现有的煮药装置存在组装不便的问题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的后视示意图；

图3为本实用新型的流程框示意图；

图中附图标记为：1、电磁炉底座；2、接线孔；3、电磁炉；4、触摸屏；5、显示屏；6、微处理器；7、第一控制器；8、安装框；9、第二控制器；10、第三控制器；11、药材筒；12、支杆；13、螺纹；14、安装板；15、进水管；16、第一电磁阀；17、电机；18、转轴；19、支撑座；20、泄气管；21、第二电磁阀；22、压力表；23、温度传感器；24、出液斗；25、出料管；26、阀门；27、过滤网；28、罐体；29、盖体；30、观察窗；31、导热片；32、开关；33、液位传感器；34、第四控制器；35、螺纹槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3所示，本实用新型提供的一种实施例：一种中医护理用煮药装置，包括电磁炉底座1、电磁炉3和罐体28，电磁炉3上开设有接线孔2，罐体28的背面设置有观察窗30，罐体28的右下角安装有出液斗24，出液斗24的一端连接有出料管25，出料管25上安装有阀门26，出液斗24的内部有过滤网27，电磁炉底座1的左上端安装有安装框8，安装框8的内部设置有触摸屏4、显示屏5、微处理器6、第一控制器7、第二控制器9、第三控制器10和第四控制器34，罐体28的上端配置有盖体29，盖体29的上端中间安装有电机17，盖体29的上端安装有支撑座19，电机17安装在支撑座19上，电机17通过支撑座19安装在盖体29上，电机17上安装有转轴18，转轴18的一端穿过盖体29且连接有安装板14，安装板14的底部左右对称安装有支杆12，安装板14的底部左右对称开设有螺纹槽35，支杆12的上端设置有螺纹13，支杆12通过螺纹13安装在安装板14上的螺纹槽35上，支杆12左右对称安装有药材筒11，支杆12的左右两端对称开设有螺纹槽35，药材筒11的一端设置有螺纹13，药材筒11通过螺纹13安装在支杆12上的螺纹槽35上，盖体29的底部左侧安装有液位传感器33，盖体29的底部右侧安装有压力表22和温度传感器23，盖体29的左端安装有进水管15，进水管15上安装有第一电磁阀16，盖体29的右端安装有泄气管20，泄气管20上安装有第二电磁阀21，罐体28的底部安装在导热片31，电磁炉3上安装有开关32，液位传感器33的输出端与微处理器6的输入端之间电性连接，压力表22的输出端与微处理器6的输入端之间电性连接，温度传感器23的输出端与微处理器6的输入端之间电性连接，微处理器6的输出端与第一控制器7的输入端之间电性连接，微处理器6的输出端与第二控制器9的输入端之间电性连接，微处理器6的输出端与第三控制器10的输入端之间电性连接，第一控制器7的输出端与第一电磁阀16的输入端之间电性连接，第二控制器9的输出端与第二电磁阀21的输入端之间电性连接，第三控制器10的输出端与开关32的输入端之间电性连接，第四控制器34与电机17之间串联连接，微处理器6的输出端与显示屏5的输入端之间电性连接，该电磁炉3的型号为WK2102，该触摸屏4的型号为MT8070iH3，该显示屏5的型号为V16C6448AB，该微处理器6的型号为IntelXeonE5-2695v3，该第一控制器7的型号为IW1699-03AC\/DC，该第二控制器9的型号为IW1699-03AC\/DC，该第三控制器10的型号为IW1699-03AC\/DC，该第一电磁阀16的型号为SLDF，该电机17的信号为Y90S-2，该第二电磁阀21的型号为SLDF，该压力表22的型号为YQF-1，该温度传感器23的信号为CWDZ11，该导热片31的型号为lairdT-flex300，该液位传感器33的型号为PY201，该第四控制器34的型号为IW1699-03AC\/DC，为已知并公开的现有技术，使用时，通过支撑座19使得电机17安装在盖体29的上端，通过螺纹槽35使得支杆12安装在安装板14上，通过螺纹槽35使得药材筒11安装在支杆12上。

工作原理：使用时，使用者将电磁炉底座1固定，然后使用者向药材筒11的内部安装不同种类的药材或相同种类的药材，然后使用者将药材筒11放置在支杆12上的螺纹槽35的内部，然后使用者对药材筒11施加外力直至使得药材筒11固定在支杆12上的螺纹槽35的内部，然后使用者将支杆12放置在安装板14上的螺纹槽35的内部，然后使用者对支杆12施加外力直至使得支杆12固定在安装板14上的螺纹槽35的内部，然后使用者将盖体29放置在罐体28的上端，然后使用者对盖体29施加外力直至使得盖体29固定在罐体28上，然后使用者通过电源线将接线孔2与外接电源接通，然后使用者通过触摸屏4设定水位值、温度值和气压值，然后使用者将进水管15的一端与外接水源接通，然后使用者通过第一控制器7打开第一电磁阀16，然后使得水通过进水管15进入罐体28的内部，同时通过液位传感器33感应罐体28内部的水位并将水位信号传送至微处理器6上，然后通过微处理器6进行处理，然后使得水位信号以数字的形式显示在显示屏5上，当显示屏5上的第一行数字与设定水位值相同时，微处理器6发出指令至第一控制器7上，然后使得第一电磁阀16关闭，然后使得水停止进入罐体28的内部，然后使用者通过第三控制器10打开开关32，然后使得电磁炉3打开，然后使得导热片31加热，然后使得罐体28内部的水加热，然后使用者通过第四控制器34打开电机17，然后使得转轴18转动，然后使得安装板14转动，然后使得支杆12转动，然后使得药材筒11转动，通过压力表22感应罐体28内部的气压并将气压信号传送至微处理器6上，然后通过微处理器6进行处理，然后使得温度气压信号以数字的形式显示在显示屏5上，当显示屏5上的第三行数字大于设定气压值时，微处理器6发出指令至第二控制器9上，然后使得第二电磁阀21打开，然后使得罐体28内部的气体通过泄气管20排出，直至使得罐体28内部的气压处于设定气压值以下，即压力表22所测得的压力处于设定气压值以下，即显示屏5上的第三行数字小于设定气压值时，微处理器6发出指令至第二控制器9上，然后使得第二电磁阀21关闭，然后使得罐体28内部的气体停止通过泄气管20排出，通过温度传感器23感应罐体28内部的温度并将温度信号传送至微处理器6上，然后通过微处理器6进行处理，然后使得温度信号以数字的形式显示在显示屏5上，当显示屏5上的第二行数字与设定温度值相同时，微处理器6发出指令至第三控制器10上，然后使得开关32处于关闭状态，然后使得电磁炉3关闭，然后使用者通过第三控制器10将电磁炉3的功率调整至合适，然后使用者通过触摸屏4设定时间，当到达设定时间时，使用者通过第四控制器34关闭电机17，然后使用者打开阀门26，然后使得罐体28内部的药水通过出液斗24内部的过滤网27进入出料管25的内部，然后通过出料管25排出。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307067.8

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209884775U

授权时间:20200103

主分类号:A61J3/00

专利分类号:A61J3/00

范畴分类:申请人:南阳理工学院

第一申请人:南阳理工学院

申请人地址:473000 河南省南阳市长江路80号

发明人:曹学云;陈冬玲;周洁

第一发明人:曹学云

当前权利人:南阳理工学院

代理人:周闯

代理机构:41139

代理机构编号:新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 41139

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/71f76b3ce9113c53524f9421.html