# 塑料异型材挤出模模头熔体压力分析

### 论文摘要

根据U-PVC的熔体特性,确定U-PVC熔体为非牛顿流体,引入拉比诺维茨修正的哈根-伯肃叶公式,介绍了塑料异型材挤出模模头的熔体压力理论分析方法和模头流道压力计算方式,对熔体压力在模头中流道的分布和影响压力分布的要素进行分析,通过与生产过程中所测熔体压力数据进行对比,确定该压力计算方法的准确性,为U-PVC塑料异型材挤出模头的熔体流道压力的设计提供理论依据。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 挤出模头熔体压力设计探讨

- 1.1 U-PVC流体特性

- 1.2 流体压力理论计算

- 2 异型材挤出模头结构分析与压力降计算

- 2.1 U-PVC塑料异型材挤出模头结构

- 2.2 挤出模头压力降计算及分析

- 2.2.1 压力降计算参数

- 2.2.2 压力降计算

- 2.2.3 理论压力降计算与挤出机所测数据比较

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蒋标,杨卫发,张钢

关键词: 塑料异型材,挤出模,非牛顿流体,黏度系数,熔体压力

来源: 模具工业 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 铜陵格瑞特挤出技术有限公司

分类号: TQ320.52

DOI: 10.16787/j.cnki.1001-2168.dmi.2019.08.013

页码: 54-58

总页数: 5

文件大小: 1875K

下载量: 68

### 相关论文文献

- [1].浅谈影响塑料异型材低温落锤冲击性能的因素[J]. 门窗 2017(01)

- [2].挤出模具对塑料异型材质量性能的影响和对策[J]. 门窗 2013(02)

- [3].热烈庆祝《塑料异型材》杂志创刊23周年和杂志第100期诞生[J]. 上海建材 2011(03)

- [4].关于召开“2008年全国塑料异型材及门窗行业年会”的通知[J]. 聚氯乙烯 2008(08)

- [5].基于ANSYS确定塑料异型材挤出定型套长度的研究[J]. 金属加工(冷加工) 2008(12)

- [6].塑料异型材挤出模具生产技术简介及其发展方向[J]. 塑料制造 2008(08)

- [7].2008年全国塑料异型材及门窗行业年会[J]. 国外塑料 2008(08)

- [8].塑料异型材共挤胶条粘接强度的研究[J]. 中国塑料 2013(06)

- [9].和一些新建企业的老总谈塑料异型材质量[J]. 门窗 2008(08)

- [10].中国塑料异型材门窗业前景良好[J]. 国外塑料 2014(11)

- [11].节能塑料异型材耐高低温性能优良[J]. 塑料科技 2011(02)

- [12].浅析塑料异型材软硬共挤出技术[J]. 塑料科技 2008(08)

- [13].“2008年全国塑料异型材及门窗行业年会”即将召开[J]. 塑料助剂 2008(04)

- [14].2009年全国塑料异型材及门窗行业年会在成都召开[J]. 国外塑料 2009(09)

- [15].塑料异型材及门窗行业现状与发展——2008年全国塑料异型材及门窗行业年会工作报告摘要[J]. 新型建筑材料 2008(11)

- [16].如何改善塑料异型材的加热后尺寸变化率[J]. 化学建材 2009(01)

- [17].塑料异型材挤出模改进[J]. 模具制造 2008(09)

- [18].关于召开“2010年全国塑料异型材及门窗行业年会”的预通知[J]. 中国塑料 2010(07)

- [19].2008年全国塑料异型材及门窗行业年会[J]. 国外塑料 2008(09)

- [20].国内外简讯[J]. 聚氯乙烯 2011(07)

- [21].全国塑料异型材及门窗行业年会在德清召开[J]. 国外塑料 2008(10)

- [22].PVC-U塑料异型材后共挤模具设计[J]. 化学建材 2008(04)

- [23].双色共挤塑料异型材生产工艺及质量缺陷控制[J]. 新型建筑材料 2008(08)

- [24].王存吉 市场疲软 何以应对——塑料异型材及门窗制品行业现状及前景分析[J]. 国外塑料 2008(10)

- [25].2010年全国塑料异型材及门窗行业年会会议通知[J]. 聚氯乙烯 2010(07)

- [26].30万吨PVC塑料异型材项目落户天津开发区[J]. 门窗 2009(11)

- [27].塑料异型材及门窗行业年会即将召开[J]. 塑料助剂 2012(03)

- [28].2011年全国塑料异型材及门窗行业年会即将在黄石召开[J]. 塑料助剂 2011(04)

- [29].门窗塑料异型材表观质量问题处理[J]. 科技信息 2011(25)

- [30].塑料异型材抗弯曲刚度在塑料窗抗风压中的作用[J]. 门窗 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/72190b2c7e3416da94c966ac.html