# 一种试剂盒论文和设计-刘磊

### 全文摘要

本实用新型公开了一种试剂盒，涉及药物检测装置领域，包括有外盒体以及嵌设于外盒体中的内盒体，内盒体的相对两侧均设置有提拉板，且提拉板设置为折叠板件结构，提拉板的一端固定于内盒体侧面的上端，提拉板的另一端固定于内盒体侧面的下端，且提拉板的中部弯折叠置；提拉板的上端延伸出内盒体的上顶面并位于外盒体的上顶面以下。提拉板的两端分别固定于内盒体同一侧面的上下两端，并弯曲形成有弯曲结构，检测人员即可通过夹持两提拉板或者拉拽两提拉板的方式分离内盒体与外盒体，进而达到提高检测人员操作便利性的目的。

### 主设计要求

1.一种试剂盒，包括有外盒体（1）以及嵌设于外盒体（1）中的内盒体（2），其特征在于：所述内盒体（2）的相对两侧均设置有提拉板（3），且所述提拉板（3）设置为折叠板件结构，所述提拉板（3）的一端固定于内盒体（2）侧面的上端，所述提拉板（3）的另一端固定于内盒体（2）侧面的下端，且所述提拉板（3）的中部弯折叠置；所述提拉板（3）的上端延伸出内盒体（2）的上顶面并位于外盒体（1）的上顶面以下。

### 设计方案

1.一种试剂盒，包括有外盒体（1）以及嵌设于外盒体（1）中的内盒体（2），其特征在于：所述内盒体（2）的相对两侧均设置有提拉板（3），且所述提拉板（3）设置为折叠板件结构，所述提拉板（3）的一端固定于内盒体（2）侧面的上端，所述提拉板（3）的另一端固定于内盒体（2）侧面的下端，且所述提拉板（3）的中部弯折叠置；所述提拉板（3）的上端延伸出内盒体（2）的上顶面并位于外盒体（1）的上顶面以下。

2.根据权利要求1所述的一种试剂盒，其特征在于：所述提拉板（3）的两端均弯折形成有弯折头（31），且所述弯折头（31）与内盒体（2）的侧面相贴合并粘接固定。

3.根据权利要求2所述的一种试剂盒，其特征在于：所述内盒体（2）的上顶面开设有插孔（21），且插接于所述插孔（21）内的承装容器与外盒体（1）的内侧面的最小间距大于检测人员的手指指厚。

4.根据权利要求3所述的一种试剂盒，其特征在于：所述插孔（21）包括有用于插设试剂管的第一插接孔（211）以及用于插设试剂瓶的第二插接孔（212），且所述第一插接孔（211）的直径小于第二插接孔（212）的直径。

5.根据权利要求1所述的一种试剂盒，其特征在于：所述内盒体（2）内设置有加固件（4），且所述加固件（4）与内盒体（2）的上顶面平行设置；所述加固件（4）上开设有加固孔（41），且所述加固孔（41）与插孔（21）一一对应设置。

6.根据权利要求5所述的一种试剂盒，其特征在于：所述加固件（4）设置为盒体结构，且所述加固件（4）的高度设置为内盒体（2）高度的二分之一。

7.根据权利要求6所述的一种试剂盒，其特征在于：所述加固件（4）的内底面铺设有加固海绵层（42）。

8.根据权利要求7所述的一种试剂盒，其特征在于：所述内盒体（2）的外侧面设置有填充海绵层（22），且所述填充海绵层（22）夹设于外盒体（1）的内侧面与内盒体（2）的外侧面之间。

9.根据权利要求5所述的一种试剂盒，其特征在于：所述内盒体（2）的相对两侧设置为开启式结构，且所述内盒体（2）的另外两侧粘接设置为封闭式结构。

10.根据权利要求1所述的一种试剂盒，其特征在于：所述外盒体（1）的外表面包覆成型有起到防潮作用的保护膜。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及药物检测装置领域，尤其是涉及一种试剂盒。

背景技术

甲状腺结节是比较常见的一种甲状腺疾病，多数结节是良性的，可采取保守治疗方法，但有5-10％的甲状腺结节是恶性的，需要早期手术治疗。因此及时准确地鉴别甲状腺结节的良恶性有助于为患者选择合理的治疗方案。

临床研究发现恶性甲状腺结节患者的甲状腺组织中通常伴随有特定基因的基因突变，通过检测特定基因的基因突变热点，可提高恶性甲状腺结节诊断的准确率。在巢式PCR法扩增特定基因组的方法中，需要对扩增片段进行测序分析，在测序分析中，需要采用PCR缓冲液、测序引物、特定酶以及阴性质控品等物质；且上述物质通常情况下，需要保存于-20℃的低温环境中，并避光保存。

在现有技术中，试剂盒包括有外盒体以及嵌设于外盒体中的内盒体，内盒体的上表面上开设有若干插孔，检测人员可将承装有PCR缓冲液、测序引物、特定酶以及阴性质控品等物质的试剂管插入相对应的插孔内，并将外盒体和内盒体整体放入低温环境中避光保存。但是在实际使用过程中，内盒体上插满试剂管时，检测人员取用内盒体较为困难，会影响检测人员正常操作，现有技术存在可改进之处。

实用新型内容

针对上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种试剂盒，在内盒体的相对两侧设置提拉板，检测人员可通过拉拽两提拉板分离内盒体和外盒体，从而达到便于检测人员操作的目的。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种试剂盒，包括有外盒体以及嵌设于外盒体中的内盒体，所述内盒体的相对两侧均设置有提拉板，且所述提拉板设置为折叠板件结构，所述提拉板的一端固定于内盒体侧面的上端，所述提拉板的另一端固定于内盒体侧面的下端，且所述提拉板的中部弯折叠置；所述提拉板的上端延伸出内盒体的上顶面并位于外盒体的上顶面以下。

通过采用上述技术方案，提拉板设置为折叠板件结构，可夹设于外盒体的内侧面与内盒体的外侧面之间，且提拉板的上端位于内盒体的外顶面与外盒体的内顶面之间，不会影响外盒体的正常开闭合。提拉板的两端分别固定于内盒体同一侧面的上下两端，并弯曲形成有弯曲结构，检测人员即可通过夹持两提拉板或者拉拽两提拉板的方式分离内盒体与外盒体，进而达到提高检测人员操作便利性的目的。

本实用新型进一步设置为：所述提拉板的两端均弯折形成有弯折头，且所述弯折头与内盒体的侧面相贴合并粘接固定。

通过采用上述技术方案，弯折头的设置在实现提拉板安装固定的同时，有利于提高安装人员固定提拉板的操作便利性。

本实用新型进一步设置为：所述内盒体的上顶面开设有插孔，且插接于所述插孔内的承装容器与外盒体的内侧面的最小间距大于检测人员的手指指厚。

通过采用上述技术方案，检测人员的手指可插入承装容器与外盒体的内侧面之间，即进一步达到便于检测人员拉拽或者夹持提拉板的目的，间接达到便于检测人员分离内盒体和外盒体的目的。

本实用新型进一步设置为：所述插孔包括有用于插设试剂管的第一插接孔以及用于插设试剂瓶的第二插接孔，且所述第一插接孔的直径小于第二插接孔的直径。

通过采用上述技术方案，检测人员可将不同直径大小的试剂瓶和试剂管分别插入相对应的第二插接孔和第一插接孔内，具有较好的实用性和可操作性。

本实用新型进一步设置为：所述内盒体内设置有加固件，且所述加固件与内盒体的上顶面平行设置；所述加固件上开设有加固孔，且所述加固孔与插孔一一对应设置。

通过采用上述技术方案，插接于插孔内的承装容器可向下插入加固件的加固孔内，加固件的加固孔即起到进一步稳固承装容器的作用。

本实用新型进一步设置为：所述加固件设置为盒体结构，且所述加固件的高度设置为内盒体高度的二分之一。

通过采用上述技术方案，将加固件设置为盒体结构，以便于使用者将加固件放入内盒体中，同时加固件的高度设置为二分之一，有利于进一步提高承装容器的插接稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述加固件的内底面铺设有加固海绵层。

通过采用上述技术方案，铺设于加固件底面的加固海绵层起到稳固承装容器底端的作用，同时起到缓冲保护承装容器的作用，进而达到分离内盒体和外盒体时，保持承装容器稳定的目的。

本实用新型进一步设置为：所述内盒体的外侧面设置有填充海绵层，且所述填充海绵层夹设于外盒体的内侧面与内盒体的外侧面之间。

通过采用上述技术方案，填充海绵层起到缓冲保护内盒体的作用，进而达到提高整体转移外盒体和内盒体的稳定性的目的。

本实用新型进一步设置为：所述内盒体的相对两侧设置为开启式结构，且所述内盒体的另外两侧粘接设置为封闭式结构。

通过采用上述技术方案，既有利于提高内盒体的结构强度和稳定性，又便于使用者在内盒体内放置或者取出固定件。

本实用新型进一步设置为：所述外盒体的外表面包覆成型有起到防潮作用的保护膜。

通过采用上述技术方案，试剂盒需要反复使用，并在低温环境和常温环境切换，则保护膜可起到阻止冷凝水浸润外盒体的作用。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

其一：提拉板的两端分别固定于内盒体同一侧面的上下两端，并弯曲形成有弯曲结构，检测人员即可通过夹持两提拉板或者拉拽两提拉板的方式分离内盒体与外盒体，进而达到提高检测人员操作便利性的目的；

其二：在内盒体的内部放置设置为盒体结构的加固件，既可以在整体转搬运试剂盒时，保护稳固试剂管或者试剂瓶，又可以在取用分离内盒体与外盒体时，保护稳固试剂瓶或者试剂管。

附图说明

图1是一种试剂盒的总体结构示意图；

图2是内盒体与固定件的爆炸示意图。

附图标记：1、外盒体；2、内盒体；21、插孔；211、第一插接孔；212、第二插接孔；22、填充海绵层；3、提拉板；31、弯折头；4、加固件；41、加固孔；42、加固海绵层。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

结合图1和图2所示，一种试剂盒，包括有外盒体1以及嵌设于外盒体1中的内盒体2，内盒体2长度方向的相对两侧均粘接设置有提拉板3，提拉板3设置为折叠板件结构，且提拉板3的两端分别粘接固定于内盒体2外侧面高度方向的上端和下端，提拉板3的中部折叠形成有弯曲条带结构；提拉板3的上端延伸出内盒体2的上顶面并位于外盒体1的上顶面以下。内盒体2的上顶面上开设有插孔21，检测人员可将试剂管和试剂瓶插入相对应的插孔21内，然后封闭外盒体1并将试剂盒整体放入避光低温环境中；当需要取出外盒体1中的内盒体2时，检测人员可通过夹持内盒体2两侧的提拉板3分离内盒体2和外盒体1，即达到提高检测人员分离操作便利性的目的。

插孔21包括有用于插设试剂管的第一插接孔211以及用于插设试剂瓶的第二插接孔212，第一插接孔211的直径需要小于第二插接孔212的直径，且插接于插孔21内的试剂瓶或者试剂管距离外盒体1内侧面的最小间距需要大于检测人员的手指指厚，以达到进一步便于检测人员取用分离内盒体2和外盒体1的目的。

内盒体2的内部设置有用于进一步稳固试剂瓶和试剂管的加固件4，加固件4设置为一体式的盒体结构，加固件4的整体高度设置为内盒体2高度的二分之一，且加固件4的上顶面上开设有加固孔41，加固孔41与插孔21一一对应设置；则插接于插孔21内的试剂瓶和试剂管可竖直插接于下方的加固孔41内，加固件4既可以在整体转搬运试剂盒时，保护稳固试剂管和试剂瓶，又可以在取用分离内盒体2与外盒体1时，保护稳固试剂瓶和试剂管。

为了达到进一步保护稳固试剂瓶和试剂管的目的，加固件4的内底面铺设并粘接固定有加固海绵层42，且内盒体2的外侧面粘接设置有填充海绵层22，填充海绵层22夹设于外盒体1的内侧面与内盒体2的外侧面之间。

为了便于安装人员粘接固定两提拉板3，提拉板3的两端均弯折形成有弯折头31，且弯折头31与内盒体2外侧面的上下两端相贴合并粘接固定；且为了便于使用者放置或者取出内盒体2中的加固件4，内盒体2的相对两侧设置为开启式结构，内盒体2的另外两侧粘接设置为封闭式结构。

在进行诊断检测试验的过程中，试剂盒整体处于避光低温环境中，而当取出试剂盒时，常温环境中的水分在外盒体1的外表面冷凝形成冷凝水雾或者冷凝水珠，则在外盒体1的外表面包覆成型保护膜，保护膜可起到防潮的作用，检测人员可反复多次使用试剂盒。

下面结合具体动作对本实施例作进一步阐述：

检测人员折叠内盒体2两侧的提拉板3，以使得两提拉板3收束于相对应的内盒体2的外侧面，再将内盒体2嵌设于外盒体1中，且两提拉板3的上端延伸出内盒体2的上顶面并位于外盒体1的上顶面以下，然后将试剂管和试剂瓶分别插入相对应的第一插接孔211和第二插接孔212内，并竖直向下插入固定件的固定孔内，最后封闭外盒体1并放置于避光低温环境中保存；当完成避光低温保存实验后，检测人员将试剂盒整体取出并开启外盒体1，并通过夹持或者拉拽内盒体2两侧的提拉板3，从而达到分离内盒体2和外盒体1的目的。

本具体实施方式仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026423.9

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209508258U

授权时间:20191018

主分类号:C12M 1/34

专利分类号:C12M1/34;C12M1/00

范畴分类:18H;

申请人:上海安甲生物科技有限公司

第一申请人:上海安甲生物科技有限公司

申请人地址:201114 上海市闵行区江月路999号1幢707室

发明人:刘磊

第一发明人:刘磊

当前权利人:上海安甲生物科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/728b166303acf0782050bafd.html