# 一种建筑设计展示架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种建筑设计展示架，它包括支架，支架底部连接有滚轮，顶端连接有平台；平台的下部设有储物箱，平台中心部开设有圆形凹槽，圆形凹槽内设有连接有立柱的轴承，立柱上部连接有展示台，展示台顶部连接有观察板，观察板的右侧边缘通过合页B连接展示台，左侧上表面连接有提手，观察板的上表面的中心处连接有支柱，支柱的上端连接投影仪，投影仪向下的模型投影不同的背景，使用中只需参观者用手轻轻的转动展示台，展示台受力后，连接在展示台底部的立柱以轴承的中心为中心旋转，展示台内的建筑模型随之一同转动，直至旋转到参观者想要的角度；本实用新型具有可以移动、且在同一观察位就可以观察建筑设计模型各个方向的优点。

### 主设计要求

1.一种建筑设计展示架，它包括支架，其特征在于：所述的支架底部连接有滚轮，所述的支架顶端连接有平台，所述的平台的下部设有储物箱，所述的储物箱包括门体、合页和拉手，所述的门体一侧通过合页A连接在储物箱，所述的门体有两个对称布置；所述的平台中心部开设有圆形凹槽，所述的圆形凹槽内设有轴承，所述的轴承连接有立柱，所述的立柱上部连接有展示台，所述的展示台上设有名称卡槽，所述的展示台顶部连接有观察板，所述的观察板的右侧边缘通过合页B连接展示台，所述的观察板的左侧上表面连接有提手，所述的观察板的上表面的中心处连接有支柱，所述的支柱的上端连接投影仪。

### 设计方案

1.一种建筑设计展示架，它包括支架，其特征在于：所述的支架底部连接有滚轮，所述的支架顶端连接有平台，所述的平台的下部设有储物箱，所述的储物箱包括门体、合页和拉手，所述的门体一侧通过合页A连接在储物箱，所述的门体有两个对称布置；所述的平台中心部开设有圆形凹槽，所述的圆形凹槽内设有轴承，所述的轴承连接有立柱，所述的立柱上部连接有展示台，所述的展示台上设有名称卡槽，所述的展示台顶部连接有观察板，所述的观察板的右侧边缘通过合页B连接展示台，所述的观察板的左侧上表面连接有提手，所述的观察板的上表面的中心处连接有支柱，所述的支柱的上端连接投影仪。

2.根据权利要求1所述的一种建筑设计展示架，其特征在于：所述的滚轮为带有锁止装置的万向轮。

3.根据权利要求1所述的一种建筑设计展示架，其特征在于：所述的支架共有四个，所述的四个支架均匀的连接在平台的下表面。

4.根据权利要求1所述的一种建筑设计展示架，其特征在于：所述的圆形凹槽的内径略大于轴承的外径，所述的轴承放置在所述的圆形凹槽内后不会发生相互运动，所述的轴承为止推轴承。

5.根据权利要求1所述的一种建筑设计展示架，其特征在于：所述的立柱连接在所述的展示台的中心处，所述的展示台的材质为钢化玻璃。

6.根据权利要求1所述的一种建筑设计展示架，其特征在于：所述的观察板材质为钢化玻璃。

7.根据权利要求1所述的一种建筑设计展示架，其特征在于：所述的支架连接平台的连接方式为焊接，所述的支架底部连接有滚轮的连接方式为焊接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于展示设备领域，具体涉及一种建筑设计展示架。

背景技术

在建筑的设计之中，设计人员为了将自己的建筑设计表达出来，仅仅依靠图纸远远不能满足要求，因此需要将自己的建筑首先以模型的形式制作出来，以便他人可以直观的对自己的建筑设计有所了解，所以建筑设计模型一旦制作出来需要放置在合适的展示架上以供人们参观了解，而现有的展示架都是固定好的，无法进行移动，人们在参观了解建筑模型中需要不断的变化自己所站立的位置才能够对设计有各个面的连接，因此生产出一种可以在不改变参观者位置的前提下，就可以对建筑设计模型各个方向进行了解的展示架是需要的。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决参观建筑设计模型要不断的走动改变观察位置的不足，而提供一种可以移动、且在同一观察位就可以观察建筑设计模型各个方向的一种建筑设计展示架。

本实用新型的目的是这样实现的：一种建筑设计展示架，它包括支架，所述的支架底部连接有滚轮，所述的支架顶端连接有平台，所述的平台的下部设有储物箱，所述的储物箱包括门体、合页A和拉手，所述的门体一侧通过合页A连接在储物箱，所述的门体有两个对称布置；所述的平台中心部开设有圆形凹槽，所述的圆形凹槽内设有轴承，所述的轴承连接有立柱，所述的立柱上部连接有展示台，所述的展示台上设有名称卡槽，所述的展示台顶部连接有观察板，所述的观察板的右侧边缘通过合页B连接展示台，所述的观察板的左侧上表面连接有提手，所述的观察板的上表面的中心处连接有支柱，所述的支柱的上端连接投影仪。

所述的滚轮为带有锁止装置的万向轮，装有带锁止装置的万向轮便于展示架的移动和移动到位后防止展示架滑动移位。

所述的支架共有四个，所述的四个支架均匀的连接在平台的下表面。

所述的圆形凹槽的内径略大于轴承的外径，所述的轴承放置在所述的圆形凹槽内后不会发生相互运动，所述的轴承为止推轴承。

所述的立柱连接在所述的展示台的中心处，所述的展示台的材质为钢化玻璃，使用钢化玻璃在保证清晰可视的前提下能够避免在使用时展示台损坏，增加使用的时间。

所述的观察板材质为钢化玻璃，使用钢化玻璃在保证清晰可视的前提下能够避免在使用时观察板损坏，增加使用的时间。

所述的支架连接平台的连接方式为焊接，所述的支架底部连接有滚轮的连接方式为焊接。

本实用新型的有益效果：本实用新型在使用中，展示台上部的投影仪向下投影在建筑模型上，随着投影仪所投影在建筑模型上的不同，从而展现出建筑在不同的背景下的效果；展示架的储物箱通过打开门体可以用来存放东西，根据设计人员的设计思想制作出的建筑模型被放置在展示台之中，展示台的一侧设有名称卡槽，建筑模型名字已经各种详细的信息均可以编辑完成后，以卡的形式放置在名称卡槽里，以供参观者更加详细的了解，展示架上盖好观察板，观察板的右侧和展示台通过合页B连接，左侧连接有提手，便于将观察板翻开，更换内部的建筑模型，随后将放置有建筑模型的展示架通过底部的滚轮移动到合适的位置，参观者在展示架旁参观模型时，当参观者想从别的方向角度了解本模型时，参观者无需移动，只需参观者用手轻轻的转动展示台，展示台受力后，连接在展示台底部的立柱以轴承的中心为中心旋转，展示台内的建筑模型随之一同转动，直至旋转到参观者想要的角度；本实用新型具有可以移动、且在同一观察位就可以观察建筑设计模型各个方向的优点。

附图说明

图1为本实用新型一种建筑设计展示架的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种建筑设计展示架的左视图。

图3为本实用新型一种建筑设计展示架的俯视图。

图4为图1的A处局部剖视图。

图5为图1的B处局部放大图。

图中：1、支架 2、滚轮 3、平台 4、展示台 5、圆形凹槽 6、轴承 7、立柱 8、观察板 9、名称卡槽 10、合页A 11、门体 12、把手 13、储物箱 14、支柱 15、投影仪16、提手 17、合页B。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

实施例1

如图1-5所示，一种建筑设计展示架，它包括支架1，所述的支架1底部连接有滚轮2，所述的支架1顶端连接有平台3，所述的平台3的下部设有储物箱13，所述的储物箱13包括门体11、合页A10和拉手12，所述的门体11一侧通过合页A10连接在储物箱13，所述的门体11有两个对称布置；所述的平台3中心部开设有圆形凹槽5，所述的圆形凹槽5内设有轴承6，所述的轴承6连接有立柱7，所述的立柱7上部连接有展示台4，所述的展示台4顶部连接有观察板8,所述的观察板8的右侧边缘通过合页B17连接展示台4，所述的观察板8的左侧上表面连接有提手16，所述的观察板8的上表面的中心处连接有支柱14，所述的支柱14的上端连接投影仪15。

本实用新型在使用中，展示台上部的投影仪15向下投影在建筑模型上，随着投影仪15所投影在建筑模型上的不同，从而展现出建筑在不同的背景下的效果；展示架的储物箱13通过打开门体11可以用来存放东西，根据设计人员的设计思想制作出的建筑模型被放置在展示台4之中，展示台的一侧设有名称卡槽9，建筑模型名字已经各种详细的信息均可以编辑完成后，以卡的形式放置在名称卡槽9里，以供参观者更加详细的了解，展示台4上盖好观察板8，观察板8的右侧和展示台4通过合页B17连接，左侧连接有提手16，便于将观察板8翻开，更换内部的建筑模型，随后将放置有建筑模型的展示架通过底部的滚轮2移动到合适的位置，参观者在展示架旁参观模型时，当参观者想从别的方向角度了解本模型时，参观者无需移动，只需参观者用手轻轻的转动展示台4，展示台4受力后，连接在展示台4底部的立柱7以轴承6的中心为中心旋转，展示台4内的建筑模型随之一同转动，直至旋转到参观者想要的角度；本实用新型具有可以移动、且在同一观察位就可以观察建筑设计模型各个方向的优点。

实施例2

如图1-5所示，一种建筑设计展示架，它包括支架1，所述的支架1底部连接有滚轮2，所述的支架1顶端连接有平台3，所述的平台3的下部设有储物箱13，所述的储物箱13包括门体11、合页A10和拉手12，所述的门体11一侧通过合页A10连接在储物箱13，所述的门体11有两个对称布置；所述的平台3中心部开设有圆形凹槽5，所述的圆形凹槽5内设有轴承6，所述的轴承6连接有立柱7，所述的立柱7上部连接有展示台4，所述的展示台4顶部连接有观察板8,所述的观察板8的右侧边缘通过合页B17连接展示台4，所述的观察板8的左侧上表面连接有提手16，所述的观察板8的上表面的中心处连接有支柱14，所述的支柱14的上端连接投影仪15。

为了更好的效果，所述的滚轮2为带有锁止装置的万向轮，装有带锁止装置的万向轮便于展示架的移动和移动到位后防止展示架滑动移位。

为了更好的效果，所述的支架1共有四个，所述的四个支架1均匀的连接在平台3的下表面。

为了更好的效果，所述的轴承6为止推轴承，所述的圆形凹槽5的内径略大于轴承6的外径，所述的轴承6放置在所述的圆形凹槽5内后不会发生相互运动。

为了更好的效果，所述的立柱7连接在所述的展示台4的中心处，所述的展示台4的材质为钢化玻璃，使用钢化玻璃在保证清晰可视的前提下能够避免在使用时展示台4损坏，增加使用的时间。

为了更好的效果，所述的观察板8材质为钢化玻璃，使用钢化玻璃在保证清晰可视的前提下能够避免在使用时观察板8损坏，增加使用的时间。

为了更好的效果，所述的支架1连接平台3的连接方式为焊接，所述的支架1底部连接有滚轮2的连接方式为焊接。

本实用新型在使用中，展示台上部的投影仪15向下投影在建筑模型上，随着投影仪15所投影在建筑模型上的不同，从而展现出建筑在不同的背景下的效果；展示架的储物箱13通过打开门体11可以用来存放东西，根据设计人员的设计思想制作出的建筑模型被放置在展示台4之中，展示台的一侧设有名称卡槽9，建筑模型名字已经各种详细的信息均可以编辑完成后，以卡的形式放置在名称卡槽9里，以供参观者更加详细的了解，展示台4上盖好观察板8，观察板8的右侧和展示台4通过合页B17连接，左侧连接有提手16，便于将观察板8翻开，更换内部的建筑模型，随后将放置有建筑模型的展示架通过底部的滚轮2移动到合适的位置，参观者在展示架旁参观模型时，当参观者想从别的方向角度了解本模型时，参观者无需移动，只需参观者用手轻轻的转动展示台4，展示台4受力后，连接在展示台4底部的立柱7以轴承6的中心为中心旋转，展示台4内的建筑模型随之一同转动，直至旋转到参观者想要的角度；本实用新型具有可以移动、且在同一观察位就可以观察建筑设计模型各个方向的优点。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920306134.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209826035U

授权时间:20191224

主分类号:A47F5/02

专利分类号:A47F5/02;A47F7/00;A47F11/06;A47F11/00;A47B91/06

范畴分类:34C;

申请人:闫云霞

第一申请人:闫云霞

申请人地址:471000 河南省洛阳市洛龙区安乐镇聂湾村3组1312号

发明人:谢国莹;李新丽;李珂;王刚强;闫龙飞;李帅峰;朱万超;孙豫海;张春霞

第一发明人:谢国莹

当前权利人:闫云霞

代理人:赵赞赞

代理机构:41164

代理机构编号:郑州图钉专利代理事务所(特殊普通合伙) 41164

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/72a118b427d72894a6a4e8d8.html