# 一种无直振的LED高速直落料式供料机构论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及电子产品分光或封装技术领域，尤指一种用于对LED材料进行振动排列供料的无直振的LED高速直落料式供料机构；包括安装在底座上的圆盘状的圆振模组、LED材料转接模组和电气元件模组；其中圆振模组包括圆形振动源和放置LED材料的圆形振动盘面；LED材料转接模组包括微调机构和转接直轨；电气元件模组包括光纤检测装置和气源辅助组件；本实用新型不再采用之前往直轨底部加了直线振动源的技术，直接用LED材料转接模组代替了直轨底部的振源，采用了节省空间设计，使和降低生产成本的要求，同时减少作业人员的劳动强度，另外没有额外附件工作时间，效益提升明显。

### 主设计要求

1.一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的LED高速直落料式供料机构包括安装在底座上的圆盘状的圆振模组、LED材料转接模组和电气元件模组；其中圆振模组包括圆形振动源和放置LED材料的圆形振动盘面；LED材料转接模组包括微调机构和转接直轨；电气元件模组包括光纤检测装置和气源辅助组件。

### 设计方案

1.一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的LED高速直落料式供料机构包括安装在底座上的圆盘状的圆振模组、LED材料转接模组和电气元件模组；其中圆振模组包括圆形振动源和放置LED材料的圆形振动盘面；LED材料转接模组包括微调机构和转接直轨；电气元件模组包括光纤检测装置和气源辅助组件。

2.根据权利要求1所述的一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的振动盘面安装在圆形振动源上。

3.根据权利要求1所述的一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的电气元件模组安装在圆振模组旁侧。

4.根据权利要求1所述的一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的电气元件模组安装在振动盘面出料口前端。

5.根据权利要求1所述的一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的转接直轨安装在微调机构上方。

6.根据权利要求1所述的一种无直振的LED高速直落料式供料机构，其特征在于：所述的微调机构和转接直轨通过固定支架安装在底座上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电子产品分光或封装技术领域，尤指一种用于对LED材料进行振动排列供料的无直振的LED高速直落料式供料机构。

背景技术

在现有LED行业中，在LED材料在分光、封装自动化设备上都是采用振动盘进行供料，其中包括圆振与直振两大部分组合而成。这种传统的方式不仅占用了空间而且也增加了生产成本，同时增加了实际生产过程中的设备故障，给作业人员带来解决故障的麻烦的同时还直接导致了生产产能的下降，从而增加了作业人员的劳动强度同时也增加了生产成本。

现急需解决LED材料在供料时，如何实现故障减少乃至无故障及减少作业人员的劳动强度和降低生产成本的问题，故我公司根据市场需要研发出新的LED材料供料无直振机构，而LED材料供料无直振机构则应需求而产生。

发明内容

针对市场的需求以及现有技术存在的不足，本实用新型旨在提供一种供料机构，使LED材料在供料时更加顺畅，速度不受影响的同时节省了生产使用空间还大大的节约了生产成本，适应客户对LED材料生产的速度要求和降低生产成本要求的无直振的LED高速直落料式供料机构。

本实用新型采用的技术方案是：一种无直振的LED高速直落料式供料机构，所述的LED高速直落料式供料机构包括安装在底座上的圆盘状的圆振模组、LED材料转接模组和电气元件模组；其中圆振模组包括圆形振动源和放置LED材料的圆形振动盘面；LED材料转接模组包括微调机构和转接直轨；电气元件模组包括光纤检测装置和气源辅助组件。

所述的振动盘面安装在圆形振动源上。

所述的电气元件模组安装在圆振模组旁侧。

所述的电气元件模组安装在振动盘面出料口前端。

所述的转接直轨安装在微调机构上方。

所述的微调机构和转接直轨通过固定支架安装在底座上。

本技术方案的有益效果：以前的LED材料供料机构采用的是圆振模组和直振模组的组合，圆振模组和直振模组都是由振源提供作用，导致了直振模组的轨道比较长，占用空间较多，且总体成本较高，直振模组还会出现故障；本实用新型不再采用之前往直轨底部加了直线振动源的技术，直接用LED材料转接模组代替了直轨底部的振源，采用了节省空间设计，使LED材料在供料时更加顺畅，速度不受影响的同时节省了生产使用空间还大大的节约了生产成本，适应客户对LED材料生产的速度要求和降低生产成本的要求，同时减少作业人员的劳动强度，另外没有额外附件工作时间，效益提升明显。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的工作原理示意图。

附图标注说明：1-底座，2-圆振模组，3-LED材料转接模组，4-电气元件模组；21-振动盘面，22-振动源，31-固定支架，32-微调机构，33-转接直轨。

具体实施方式

以下结合说明书附图详细说明本实用新型的具体实施方式：

如图1-2所示，一种无直振的LED高速直落料式供料机构，所述的LED高速直落料式供料机构包括安装在底座1上的圆盘状的圆振模组2、LED材料转接模组3和电气元件模组4；其中圆振模组2包括圆形振动源22和放置LED材料的圆形振动盘面21；LED材料转接模组3包括微调机构32和转接直轨33；电气元件模组4包括光纤检测装置和气源辅助组件。

所述的振动盘面21安装在圆形振动源22上，振动盘面21上放置LED材料，圆形的振动源22振动时使得振动盘面21也沿着振动源22的方向振动，振动盘面21上放置的LED材料会顺着圆形盘面里的曲线进行运动。

所述的电气元件模组4安装在圆振模组2旁侧，更具体的是安装在振动盘面21出料口前端，光纤检测装置用以监测LED材料是否到位，气源辅助组件的气嘴对到位的LED材料进行吹气，使其换位，更具体的是气嘴对到位的LED材料进行吹气，使得LED材料转移到转接直轨33上。

所述的微调机构32和转接直轨33通过固定支架31安装在底座1上，转接直轨33安装在微调机构32上方，调试微调机构32时能调节转接直轨33的竖直和水平方向上的位置，使其与圆振模组2的振动盘面21的出料口平齐，便于LED材料从振动盘面21平稳的转移到转接直轨33上然后进行供料。

工作原理如下：振动模组中的圆形振动源22在按照设置好的频率和电压开始工作后，圆形盘面里的LED材料会在振动源22的作用下顺着圆形的振动盘面21里的曲线进行运动，途中经过电气元件模组4时，光纤检测装置对过来的LED材料进行监测是否到位，然后气源辅助组件启动把LED材料吹送到了LED材料转接模组3的转接直轨33里，由于直轨现在设计的长度足够短，LED材料在进入了LED材料转接模组3里后再在气源辅助组件的作用下可以直接到达转接直轨33前端，待LED材料到达转接直轨33前端时会有分离机构挡住第一颗LED材料，而后续的进入到LED材料转接模组3里的LED材料则会依次排列到第一颗LED材料的后面，待第一颗LED材料被取走后排在后面的LED材料就会在气源辅助组件和分离机构的作用下运送到轨道前端的待取料位置等待，如此循环作业……从而达到供料的要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295416.9

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209701582U

授权时间:20191129

主分类号:B65G27/16

专利分类号:B65G27/16;B65G27/04;B65G27/34

范畴分类:申请人:东莞市台工电子机械科技有限公司

第一申请人:东莞市台工电子机械科技有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市东城街道牛山工业园伟恒路5号A栋四楼

发明人:王猛;黄光武;李兵

第一发明人:王猛

当前权利人:东莞市台工电子机械科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/72c5f1d8b7099a4e43414486.html