# 生物炭载铁锰氧化物催化H2O2氧化含油废水

### 论文摘要

以猪粪生物炭（PB）为载体,采用浸渍法分别负载铁/锰氧化物制备生物炭催化剂,将催化剂与双氧水联合处理含油废水,考察了制备时负载物含量、催化剂用量、双氧水量和溶液pH等因素对处理含油废水的影响。采用X射线衍射、扫描电镜、比表面积和傅里叶红外光谱对催化剂进行表征。结果表明,生物炭催化剂催化H2O2氧化含油废水的效果比单独使用催化剂和单独使用H2O2好,载铁催化剂（Fe2O3/PB）催化氧化含油废水的性能优于载锰催化剂（MnOx/PB）,当Fe2O3/PB用量为1 g/L、双氧水用量为0. 6 m L/L、反应时间5 h、反应温度30℃的优化条件下,含油废水COD去除率达到99.32%。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器、设备及试剂

- 1.2 猪粪生物炭制备

- 1.3 载铁、锰生物炭制备

- 1.4 油脂废水COD降解

- 1.5 载铁、锰生物炭样品的表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 生物炭催化剂的表征

- 2.1.1 XRD

- 2.1.2 SEM

- 2.1.3 BET

- 2.1.4 FT IR

- 2.2 含油废水的处理

- 2.2.1 生物炭加入量对COD降解的影响

- 2.2.2 铁、锰盐负载量对降解的影响

- 2.2.3 H2O2加入量对COD降解的影响

- 2.2.4 pH对COD降解的影响

- 2.2.5 催化氧化对COD降解的影响

- 2.2.6 催化时间对COD降解的影响

- 2.3 催化剂的再生

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张志军,胡佳伟,程萍

关键词: 猪粪生物炭,锰氧化物,催化氧化,过氧化氢,含油废水

来源: 水处理技术 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 常州大学怀德学院建筑与环境工程系,常州大学环境与安全工程学院

基金: 江苏省靖江市科技创新项目（CDHK060001）

分类号: X703

DOI: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2019.08.013

页码: 61-66

总页数: 6

文件大小: 277K

下载量: 499

### 相关论文文献

- [1].凹凸棒基超润湿材料在油水分离中的应用研究进展[J]. 化工新型材料 2019(S1)

- [2].芬顿试剂处理含油废水应急技术的研究[J]. 中国环保产业 2020(08)

- [3].榆林能化厂高盐含油废水的回用处理方法研究[J]. 石化技术 2018(04)

- [4].油水分离技术的研究进展[J]. 科技风 2018(25)

- [5].乳化状含油废水难处理的物化原因探析[J]. 吉林省教育学院学报(上旬) 2015(01)

- [6].电芬顿法去除金属工业含油废水中的含油量和COD[J]. 城市地理 2017(14)

- [7].含油废水及其处理技术的研究进展[J]. 低碳世界 2018(02)

- [8].含油废水的处理现状及发展[J]. 建筑与预算 2018(08)

- [9].含油废水处理技术现状及发展趋势[J]. 科技创新导报 2017(19)

- [10].热活化对海泡石处理模拟含油废水性能的影响[J]. 环境工程 2013(02)

- [11].冷轧含油废水除油技术探讨[J]. 化学工程与装备 2012(05)

- [12].冷轧含油废水处理技术研究进展[J]. 武钢技术 2009(05)

- [13].餐饮高浓度含油废水降解菌筛选及降解特性研究[J]. 工业水处理 2019(12)

- [14].船舶含油废水电化学氧化预处理研究[J]. 工业水处理 2020(10)

- [15].含油废水性质及其处理技术[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [16].一种含油废水旋流分离器的设计[J]. 现代制造技术与装备 2018(04)

- [17].冷轧含油废水处理技术研究进展[J]. 民营科技 2017(04)

- [18].我国利用粉煤灰去除含油废水的应用研究[J]. 粉煤灰 2012(03)

- [19].钠型累托石处理含油废水[J]. 化学工程与装备 2009(10)

- [20].有机改性膨润土处理含油废水[J]. 中国非金属矿工业导刊 2008(03)

- [21].冷轧稀碱含油废水处理工艺设计[J]. 净水技术 2018(07)

- [22].气能絮凝装置处理冷轧含油废水的工业化生产试验研究[J]. 甘肃科技 2013(14)

- [23].机械含油废水处理技术研究[J]. 河南科技 2012(06)

- [24].附着型酵母菌技术处理高含油废水[J]. 能源环境保护 2009(01)

- [25].铁路含油废水综合处理方法和控制途径分析[J]. 科技资讯 2009(21)

- [26].热活化镁砂的表征、吸附性能及其对含油废水的处理效果研究[J]. 环境工程 2017(05)

- [27].光合细菌固定化及其处理含油废水的研究[J]. 农业环境科学学报 2009(07)

- [28].化工专利[J]. 化工进展 2008(11)

- [29].磁性氧化石墨处理乳化含油废水及磁致增强效应[J]. 中国环境科学 2020(07)

- [30].食用油精炼中含油废水治理措施分析[J]. 中国资源综合利用 2017(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73146f54cdc8f1cb1306b736.html