# 新建黄土隧道开挖及支护对既有隧道影响的数值模拟分析

### 论文摘要

新建隧道临近既有隧道时,隧道施工会引起围岩的应力重分布,从而对既有隧道产生影响。为了研究新建隧道施工对既有隧道的影响,以黄土地区某隧道工程为依托,利用有限元软件,通过数值模拟计算,分析开挖方法及支护措施对既有隧道最终位移场、应力场分布及围岩塑性区演化的影响,得出如下结论:采用台阶法时会对既有隧道产生扰动,引起既有两隧道的最大位移分别为0. 97 mm和2. 56 mm,均出现在拱顶处,总体位移较小;采用3种不同的支护措施时,最大应力均出现在距离最近既有隧道的仰拱处(不超过600kPa);塑性区主要分布在最近既有隧道的仰拱处,但不会引起塑性破坏;3种支护方案对应的整体模型最大总位移分别为80. 3 mm、77. 8 mm和89. 2 mm,管棚超前支护对变形控制效果明显。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 工程地质条件

- 3 计算假定

- 4 数值分析

- 4.1 支护方案的数值分析

- 4.2 对比分析

- 4.3 台阶法数值分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨凯,戚铁

关键词: 隧道,黄土,数值模拟,变形,应力

来源: 铁道勘察 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁工程设计咨询集团有限公司太原设计院

分类号: U455;U451

DOI: 10.19630/j.cnki.tdkc.201812270001

页码: 56-61

总页数: 6

文件大小: 7539K

下载量: 175

### 相关论文文献

- [1].既有隧道改扩建工程的动态监测技术[J]. 福建交通科技 2019(06)

- [2].近距离上穿既有地铁施工机理与变形控制研究[J]. 水利与建筑工程学报 2020(02)

- [3].新建管道施工对近距离既有隧道的影响及安全风险评估[J]. 交通科技 2020(02)

- [4].基于当层法的新建隧道下穿既有隧道引起的变形预测模型研究[J]. 现代隧道技术 2020(05)

- [5].新建桥梁上跨既有隧道工程设计及其参数计算[J]. 四川水泥 2019(09)

- [6].新建隧道平行既有隧道施工及爆破影响研究[J]. 铁路通信信号工程技术 2018(03)

- [7].新建隧道上穿对既有隧道纵向位移的计算方法[J]. 安徽建筑 2018(06)

- [8].机械开挖边坡对临近既有隧道稳定性的影响研究[J]. 煤炭工程 2017(02)

- [9].叠交隧道设计参数对既有隧道稳定性影响的动态模拟研究[J]. 现代隧道技术 2017(01)

- [10].既有隧道维修加固措施研究[J]. 四川建筑 2017(03)

- [11].暗挖地铁车站平行下穿既有隧道的变形控制及规律研究[J]. 铁道学报 2017(11)

- [12].控制爆破技术在临近既有隧道中的应用[J]. 建筑技术开发 2016(09)

- [13].隧道不同收敛模式穿越既有隧道对比分析[J]. 现代城市轨道交通 2015(05)

- [14].电力隧道水钻切割掘进对既有隧道的影响分析[J]. 地下空间与工程学报 2020(S2)

- [15].爆破振动对邻近既有隧道的影响[J]. 施工技术 2020(21)

- [16].新建高速公路桥梁对既有隧道安全影响分析[J]. 现代隧道技术 2019(S1)

- [17].新隧道爆破开挖对既有隧道的影响评价[J]. 公路隧道 2017(01)

- [18].拟建上跨桥梁对下方既有隧道的安全影响分析[J]. 城市道桥与防洪 2018(06)

- [19].新建隧道三台阶方法对既有隧道安全性影响[J]. 交通科技 2016(06)

- [20].隧道长距离邻近施工对既有隧道的影响分析[J]. 市政技术 2016(04)

- [21].既有隧道改扩建方案研究[J]. 山西建筑 2015(10)

- [22].新建公路施工对既有隧道结构有限元分析[J]. 建筑技术开发 2015(05)

- [23].与既有隧道平行小净距的新建连拱隧道设计、施工方案优化研究[J]. 城市道桥与防洪 2015(11)

- [24].正交下穿施工对上部既有隧道安全的影响研究[J]. 地下空间与工程学报 2014(02)

- [25].软土盾构不同穿越形式对既有隧道扰动影响分析[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [26].地铁盾构法隧道正交下穿施工对既有隧道影响分析[J]. 隧道建设 2014(10)

- [27].盾构下穿施工对既有隧道影响的数值模拟分析[J]. 铁道建筑 2012(10)

- [28].新建隧道近距离上穿既有隧道的力学分析及工程处理措施[J]. 现代隧道技术 2008(S1)

- [29].盾构下穿既有隧道扰动效应分析[J]. 公路与汽运 2020(05)

- [30].新建隧道爆破开挖对既有隧道影响及控制技术研究[J]. 北方交通 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7351280d6f59106797c16df7.html