# 一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体及其电磁炉论文和设计-陈通

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体及其电磁炉，包括有锅体和电磁炉，所述锅体开口上设有翻边，所述翻边底部设有截面为L型的保护环，所述保护环横向边顶面与翻边底面固定连接，所述保护环竖向边悬空，在所述保护环内侧沿锅体开口外侧嵌有弹性导电环，所述保护环下端设有四个均匀设置在保护环内侧面上的锅体内卡勾，所述电磁炉顶面上放置锅体的凹口，所述电磁炉顶面上沿凹口设有与弹性导电环连接的环形导电支撑圈，防电磁泄漏效果好，所述环形导电支撑圈外环侧面上设有四个与锅体内卡勾转动扣接的电磁炉卡勾，使锅体与电磁炉使用时接触紧密，要洗锅等需要两者分离时又可方便分离。

### 主设计要求

1.一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，其特征在于：包括有锅体(7)，所述锅体(7)开口上设有翻边(12)，所述翻边(12)底部设有截面为L型的保护环(9)，所述保护环(9)横向边顶面与翻边(12)底面固定连接，所述保护环(9)竖向边悬空，在所述保护环(9)内侧沿锅体(7)开口外侧嵌有弹性导电环(8)，所述保护环(9)下端设有与电磁炉扣接的锅体卡扣装置。

### 设计方案

1.一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，其特征在于：包括有锅体(7)，所述锅体(7)开口上设有翻边(12)，所述翻边(12)底部设有截面为L型的保护环(9)，所述保护环(9)横向边顶面与翻边(12)底面固定连接，所述保护环(9)竖向边悬空，在所述保护环(9)内侧沿锅体(7)开口外侧嵌有弹性导电环(8)，所述保护环(9)下端设有与电磁炉扣接的锅体卡扣装置。

2.根据权利要求1所述的一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，其特征在于：所述锅体卡扣装置为四个均匀设置在保护环(9)内侧面上的锅体内卡勾(10)。

3.根据权利要求1所述的一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，其特征在于：所述锅体卡扣装置包括设置于保护环(9)下端的锅体卡口(11)和设置在保护环(9)外侧面上锅体外卡勾(13)。

4.根据权利要求1所述的一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，其特征在于：所述锅体卡扣装置为两个设置于保护环(9)下端的锅体卡口(11)。

5.一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，其特征在于所述电磁炉(1)用于与权利要求2所述的一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉(1)顶面上放置锅体(7)的凹口(14)，所述电磁炉(1)顶面上沿凹口(14)设有与弹性导电环(8)连接的环形导电支撑圈(3)，所述凹口(14)的凹口面为防水隔热板(4)，所述环形导电支撑圈(3)高于电磁炉(1)顶面，所述环形导电支撑圈(3)外环侧面上设有四个与锅体内卡勾(10)转动扣接的电磁炉卡勾(51)。

6.根据权利要求5所述的一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，其特征在于：所述环形导电支撑圈(3)凸出电磁炉(1)顶面的长度长于保护环(9)竖向边的长度，所述电磁炉(1)前部设有电磁炉把手(22)，所述电磁炉(1)前部底面上设有两个防滑支撑脚(20)，所述电磁炉(1)后部底面上设有两个滚轮支撑脚(21)。

7.一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，其特征在于所述电磁炉(1)用于与权利要求3所述的一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉(1)顶面上放置锅体(7)的凹口(14)，所述电磁炉(1)顶面上沿凹口(14)设有与弹性导电环(8)连接的环形导电支撑圈(3)，所述凹口(14)的凹口面为防水隔热板(4)，所述环形导电支撑圈(3)高于电磁炉(1)顶面，所述环形导电支撑圈(3)外环侧面上设有与锅体卡口(11)扣接的电磁炉卡勾(51)以及与锅体外卡勾(13)扣接的电磁炉弹性卡勾(52)。

8.根据权利要求7所述的一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，其特征在于：所述环形导电支撑圈(3)凸出电磁炉(1)顶面的长度长于保护环(9)竖向边的长度，所述电磁炉(1)前部设有电磁炉把手(22)，所述电磁炉(1)前部底面上设有两个防滑支撑脚(20)，所述电磁炉(1)后部底面上设有两个滚轮支撑脚(21)。

9.一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，其特征在于所述电磁炉(1)用于与权利要求4所述的一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉(1)顶面上放置锅体(7)的凹口(14)，所述电磁炉(1)顶面上沿凹口(14)设有与弹性导电环(8)连接的环形导电支撑圈(3)，所述凹口(14)的凹口面为防水隔热板(4)，所述环形导电支撑圈(3)高于电磁炉(1)顶面，所述环形导电支撑圈(3)外环侧面上设有分别与两锅体卡口(11)扣接的电磁炉卡勾(51)和电磁炉弹性卡勾(52)。

10.根据权利要求9所述的一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，其特征在于：所述环形导电支撑圈(3)凸出电磁炉(1)顶面的长度长于保护环(9)竖向边的长度，所述电磁炉(1)前部设有电磁炉把手(22)，所述电磁炉(1)前部底面上设有两个防滑支撑脚(20)，所述电磁炉(1)后部底面上设有两个滚轮支撑脚(21)。

### 设计说明书

[技术领域]

本实用新型涉及一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体及其电磁炉。

[背景技术]

电磁炉的发热原理是利用在铁质锅具中产生较高频率的涡流实现直接发热，具有发热效率高，节能效果好等优点，但是由于锅体与电磁炉接触处连接不够紧密，使得电磁泄漏较大；或者是两者分离不方便，不便于搬动电磁炉；电磁炉上没有设置防止人体过于靠近电磁炉的标示；同时随着室内电磁场暴露对人体健康和环境的影响在国内外日益受到重视，已成为公众关注的焦点，因此需要采取更为有效的措施防止电磁泄漏。

另一方面中式炒菜的过程中有需要经常晃锅的匀惯，以便菜品在锅中均匀分布和防止粘锅，锅和电磁炉紧密接触后不便于晃锅操作。

[实用新型内容]

本实用新型克服了上述技术的不足，提供了一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体及其电磁炉。

为实现上述目的，本实用新型采用了下列技术方案：

一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，包括有锅体7，所述锅体 7开口上设有翻边12，所述翻边12底部设有截面为L型的保护环9，所述保护环9横向边顶面与翻边12底面固定连接，所述保护环9竖向边悬空，在所述保护环9内侧沿锅体7开口外侧嵌有弹性导电环8，所述保护环9下端设有与电磁炉扣接的锅体卡扣装置。

所述锅体卡扣装置为四个均匀设置在保护环9内侧面上的锅体内卡勾 10。

一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，所述电磁炉1用于与上述一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉1顶面上放置锅体7的凹口14，所述电磁炉1顶面上沿凹口14设有与弹性导电环8连接的环形导电支撑圈3，所述凹口14的凹口面为防水隔热板 4，所述环形导电支撑圈3高于电磁炉1顶面，所述环形导电支撑圈3外环侧面上设有四个与锅体内卡勾10转动扣接的电磁炉卡勾51。

所述环形导电支撑圈3凸出电磁炉1顶面的长度长于保护环9竖向边的长度，所述电磁炉1前部设有电磁炉把手22，所述电磁炉1前部底面上设有两个防滑支撑脚20，所述电磁炉1后部底面上设有两个滚轮支撑脚21。

本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型锅口设置弹性导电环以及在电磁炉顶面上沿凹口边设置环形导电支撑圈，使锅体与电磁炉接触紧密，防电磁泄漏效果好，使用时可紧密接触，要洗锅等需要两者分离时又可方便分离。

2、本实用新型锅口设置保护环保护弹性导电环，结构简单，同时弹性导电环嵌入在保护环上，不影响外观，不易接触到其他物品引起表面变形或受到污染导致接触不良，使锅可在燃气等其他类型的炉具上使用。

3、本实用新型锅口设置的弹性导电环的接触面有自洁结构设计，可防止接触面氧化导致接触电阻变大。

4、本实用新型保护环套合在电磁炉的环形导电支撑圈上，使得锅体定位在电磁线盘正上方，有利于提高发热效率，减少电磁泄漏。

5、本实用新型可避免电磁炉顶面有积水，也防止积水通过防水隔热板的嵌入接口处流入到电磁炉内，也有利于炉面清洁。

6、本实用新型电磁炉设置有把手，方便单手搬动，同时电磁炉把手可伸缩并标有刻度，可设定人体与电磁炉的相隔距离，并且抬起把手还可以晃锅。

[附图说明]

图1为本实用新型实施例一剖视图；

图2为图1中A处放大图；

图3为图1中B处锅体底面剖视图；

图4为本实用新型实施例一锅体底面示意图；

图5为本实用新型环形导电支撑圈示意图；

图6为本实用新型实施例一可晃锅结构剖视图；

图7为本实用新型实施例二剖视图；

图8为图7中C处放大图；

图9为本实用新型实施例二可晃锅结构剖视图；

图10为本实用新型实施例三扣接结构示意图。

[具体实施方式]

下面结合本实用新型实施例的附图对本实用新型实施例的技术方案进行解释和说明，但下述实施例仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

实施例一：

如图1-5所示，一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，包括有锅体7，所述锅体7开口上设有翻边12，所述翻边12底部设有截面为L型的保护环9，所述保护环9横向边顶面与翻边12底面固定连接，所述保护环9竖向边悬空，在所述保护环9内侧沿锅体7开口外侧嵌有弹性导电环8，所述保护环9下端设有锅体卡扣装置，所述锅体卡扣装置为四个均匀设置在保护环9内侧面上的锅体内卡勾10。

一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，所述电磁炉1用于与上述一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉1顶面上放置锅体7的凹口14，所述电磁炉1顶面上沿凹口14设有与弹性导电环8连接的环形导电支撑圈3，所述凹口14的凹口面为防水隔热板 4，所述环形导电支撑圈3高于电磁炉1顶面，所述环形导电支撑圈3外环侧面上设有四个与锅体内卡勾10转动扣接的电磁炉卡勾51。

使用时，将锅体7错开一定角度后放置于电磁炉1凹口14上，使锅体 7锅口上的弹性导电环8与电磁炉1顶面上的环形导电支撑圈3接触连接，锅体1放置于凹口14内同时使锅体7锅底设置于电磁线盘2正上方，随后使锅体7与电磁炉1相互转动，使锅体内卡勾10转动滑入电磁炉卡勾51 下方，实现锅体7与电磁炉1的扣接，有利于提高发热效率，减少电磁泄漏，使用后通过转动使锅体内卡勾10与电磁炉卡勾51错开并进行锅炉分离，同时弹性导电环8与环形导电支撑圈3接触后发生相对滑动有利于接触面的自洁，且有效地防止接触面氧化导致接触电阻变大。

如图6所示，所述电磁炉1前部设有电磁炉把手22，所述电磁炉1前部底面上设有两个防滑支撑脚20，所述电磁炉1后部底面上设有两个滚轮支撑脚21。

晃锅时手抓电磁炉把手22，使两个防滑支撑脚20悬空，通过推拉电磁炉把手22，使两个滚轮支撑脚21的滚轮前后滚动，带动锅体7前后晃动，不晃锅时放下电磁炉把手22，两个防滑支撑脚20与台面接触，防止电磁炉在支撑台面上移动，从而防止锅体7晃动。

其中，电磁炉卡勾51两侧设有倒角，便于锅体内卡勾10转动滑入电磁炉卡勾51下方实现扣接。

实施例二：

如图7-8所示，一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，包括有锅体7，包括有锅体7，所述锅体7开口上设有翻边12，所述翻边12底部设有截面为L型的保护环9，所述保护环9横向边顶面与翻边12底面固定连接，所述保护环9竖向边悬空，在所述保护环9内侧沿锅体7开口外侧嵌有弹性导电环8，所述保护环9下端设有锅体卡扣装置，所述锅体卡扣装置包括设置于保护环9下端的锅体卡口11和设置在保护环9外侧面上锅体外卡勾13。

一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，所述电磁炉1用于与上述一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉1顶面上放置锅体7的凹口14，所述电磁炉1顶面上沿凹口14设有与弹性导电环8连接的环形导电支撑圈3，所述凹口14的凹口面为防水隔热板 4，所述环形导电支撑圈3高于电磁炉1顶面，所述环形导电支撑圈3外环侧面上设有与锅体卡口11扣接的电磁炉卡勾51以及与锅体外卡勾13扣接的电磁炉弹性卡勾52。

使用时，将锅体7上的锅体卡口11卡合在电磁炉卡勾51上，随后将锅体外卡勾13卡接在电磁炉弹性卡勾52上，实现锅体7与电磁炉1的扣接固定，此时锅体7锅口上的弹性导电环8与电磁炉1顶面上的环形导电支撑圈3接触连接，锅体1放置于凹口14内同时使锅体7锅底设置于电磁线盘2正上方，有利于提高发热效率，减少电磁泄漏；使用后打开弹性卡勾52，使锅体外卡勾13脱离弹性卡勾52并取出，随后使锅体卡口11脱离电磁炉卡勾51，即完成锅体7与电磁炉1的分离。

同理如图9所示，晃锅时手抓电磁炉把手22，使两个防滑支撑脚20悬空，通过推拉电磁炉把手22，使两个滚轮支撑脚21的滚轮前后滚动，带动锅体7前后晃动，不晃锅时放下电磁炉把手22，两个防滑支撑脚20与台面接触，防止电磁炉在支撑台面上移动，从而防止锅体7晃动。

其中，电磁炉弹性卡勾52上设有导向斜面，便于锅体外卡勾13卡接在电磁炉弹性卡勾52上。

实施例三：

如图8所示，一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体，包括有锅体7，所述锅体7开口上设有翻边12，所述翻边12底部设有截面为L型的保护环9，所述保护环9横向边顶面与翻边12底面固定连接，所述保护环 9竖向边悬空，在所述保护环9内侧沿锅体7开口外侧嵌有弹性导电环8，所述保护环9下端设有锅体卡扣装置。所述锅体卡扣装置为两个设置于保护环9下端的锅体卡口11。

一种具有扣接功能且防锅体锅口电磁泄漏的电磁炉，所述电磁炉1用于与上述一种具有扣接功能且防锅口电磁泄漏的锅体配合使用，所述电磁炉1顶面上放置锅体7的凹口14，所述电磁炉1顶面上沿凹口14设有与弹性导电环8连接的环形导电支撑圈3，所述凹口14的凹口面为防水隔热板 4，所述环形导电支撑圈3高于电磁炉1顶面，所述环形导电支撑圈3外环侧面上设有分别与两锅体卡口11扣接的电磁炉卡勾51和电磁炉弹性卡勾 52。

使用时，将锅体7锅口上的一锅体卡口11卡合在电磁炉卡勾51上，随后将另一锅体卡口11卡合在电磁炉弹性卡勾52上，实现锅体7与电磁炉1的扣接固定，此时锅体7底部的弹性导电环8与电磁炉1顶面上的环形导电支撑圈3接触连接，锅体1放置于凹口14内同时使锅体7锅底设置于电磁线盘2正上方，有利于提高发热效率，减少电磁泄漏；使用后打开弹性卡勾52，使锅体卡口11脱离弹性卡勾52并取出，随后使另一锅体卡口11脱离电磁炉卡勾51，即完成锅体7与电磁炉1的分离。

同理，晃锅时手抓电磁炉把手22，使两个防滑支撑脚20悬空，通过推拉电磁炉把手22，使两个滚轮支撑脚21的滚轮前后滚动，带动锅体7前后晃动实现晃锅。

其中，电磁炉弹性卡勾52上设有导向斜面，便于锅体卡口11卡接在电磁炉弹性卡勾52上。

如图1、图6、图7和图9所示，所述环形导电支撑圈3凸出电磁炉1 顶面的长度长于保护环9竖向边的长度，弹性导电环8与环形导电支撑圈3 接触连接后，使得在锅体1的自重作用下，环形导电支撑圈3受力变形，进一步提高弹性导电环8与环形导电支撑圈3接触连接紧密性，进一步防止电磁泄漏。

如图1、图6、图7和图9所示，所述电磁炉1内设有用于支撑环形导电支撑圈3和电磁线盘2的支撑件6，所述环形导电支撑圈3高于电磁炉1 顶面，或所述环形导电支撑圈3顶面与电磁炉1顶面平齐，可防止积水通过防水隔热板4的嵌入接口处流入到电磁炉内，也有利于炉面清洁，所述防水隔热板4材质可选用耐火纤维板等耐高温不导电不导磁防水隔热的材质。

如图3所示，所述保护环9内侧与锅体7形成环形凹槽，所述弹性导电环8设置于环形凹槽中，所述环形凹槽内圈侧在锅体7上设有多个卡口 15，所述弹性导电环8内圈侧上设有多个嵌入卡口15内的凸块16，所述卡口15的宽度比凸块16的宽度宽1mm以上，使弹性导电环8卡接在锅体7 锅口而不会跌落，同时凸块16在卡口15内可沿圆周方向有适度活动范围，有利于弹性导电环8与锅体7外底面的接触面及环形导电支撑圈3的接触面的自洁。

所述环形导电支撑圈3或其表面材质可选铝、铜、铁、不锈钢或者是合金等导电金属，所述弹性导电环8材质可选钢铜合金、镀银的铜、铝线编织而成，或导电橡胶、导电硅橡胶，同时电磁炉1的外壳或其内表面可选铝、铜、铁、不锈钢或者是合金等导电金属，使得电磁线盘2被包围在导电金属材质内，防止电磁泄漏，电磁炉1的外壳与其内表面的导电金属层之间还可设置导磁材质层，进一步防止磁泄漏，电磁炉内还设有电源变换控制电路，键盘显示电路、散热风扇。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032369.9

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209750730U

授权时间:20191210

主分类号:A47J27/00

专利分类号:A47J27/00;A47J36/00;F24C7/00;F24C15/00

范畴分类:15F;

申请人:陈劲游

第一申请人:陈劲游

申请人地址:528400 广东省中山市西区西河东路5号

发明人:陈通;陈劲游

第一发明人:陈通

当前权利人:陈劲游

代理人:谢自安

代理机构:44211

代理机构编号:中山市科创专利代理有限公司 44211

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7351a4670d46e7a522cedb5a.html