# 手持式低频振动输出装置论文和设计-大原博

### 全文摘要

一种手持式低频振动输出装置，包含：支撑架，具有镂空空间；磁回构件，设于支撑架的底侧，内设有至少一凹槽，凹槽中央位置处具有磁性柱体；音圈，呈可线性位移地套设于磁性柱体；弹波，穿设一穿孔，穿孔穿设有音圈，并形成二周缘部，而外侧的周缘部连接支撑架；复合式振动片体，设于支撑架，且复合式振动片体选自包含有生物陶瓷及植物成份其中之一或其组合，并具有红外光吸收特性；外框体，内部系具有容置空间，容置空间设置有上述组件；及手持件，手持件设置于外框体的至少一外侧，以供使用者握持。藉此，本实用新型能合并输出声音波与红外光波长，以达控制特定物内部的能量平衡及增加液体循环与流动性。

### 主设计要求

1.一种手持式低频振动输出装置，其特征在于，其包含有：一支撑架，其中间具有一镂空空间；一磁回构件，其设于该支撑架的底侧，该磁回构件内设有至少一凹槽，该凹槽中央位置处具有一磁性柱体；一音圈，其呈可线性位移地套设于该磁性柱体；一弹波，其中央位置处穿设一穿孔，该穿孔穿设有该音圈，并形成二周缘部，所述周缘部之间形成有一波浪部，该波浪部具有多个波峰及多个波谷，而外侧的周缘部连接该支撑架；一复合式振动片体，其设于该支撑架，且该复合式振动片体具有一红外光吸收特性；一外框体，该外框体内部具有一容置空间，该容置空间设置有该支撑架、该磁回构件、该音圈、该弹波及该复合式振动片体；及一手持件，该手持件设置于该外框体的至少一外侧，以供一使用者握持。

### 设计方案

1.一种手持式低频振动输出装置，其特征在于，其包含有：

一支撑架，其中间具有一镂空空间；

一磁回构件，其设于该支撑架的底侧，该磁回构件内设有至少一凹槽，该凹槽中央位置处具有一磁性柱体；

一音圈，其呈可线性位移地套设于该磁性柱体；

一弹波，其中央位置处穿设一穿孔，该穿孔穿设有该音圈，并形成二周缘部，所述周缘部之间形成有一波浪部，该波浪部具有多个波峰及多个波谷，而外侧的周缘部连接该支撑架；

一复合式振动片体，其设于该支撑架，且该复合式振动片体具有一红外光吸收特性；

一外框体，该外框体内部具有一容置空间，该容置空间设置有该支撑架、该磁回构件、该音圈、该弹波及该复合式振动片体；及

一手持件，该手持件设置于该外框体的至少一外侧，以供一使用者握持。

2.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该手持件为一握把，该手持件从该外框体的一外侧垂直延伸。

3.依据权利要求2所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该握把具有一伸缩结构，该伸缩结构具有多个伸缩段，使该握把为可伸缩地设置。

4.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该手持件为一提把，该手持件的两端各分别设置于该外框体的相对两外侧。

5.依据权利要求4所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该手持件包括至少一带体以及一长度调整结构，该长度调整结构设置于该带体，使该带体的长度为可调整地设置。

6.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该复合式振动片体包含有发泡材料，并具有可挠性。

7.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该装置的声音频率为位于10Hz至200Hz之间。

8.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该复合式振动片体的吸收红外光包括波长范围为2.75至3.59微米(μm)之中红外光及波长范围为6至20微米(μm)的远红外光。

9.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，该支撑架的上周缘上形成一环形连接面，该复合式振动片体贴附于该支撑架的内周侧，并连接该环形连接面。

10.依据权利要求1所述的手持式低频振动输出装置，其特征在于，更包含有一振动片组件，其设于该镂空空间中，其中，该支撑架的上周缘上形成一环形连接面，且该振动片组件连接该环形连接面，又，该复合式振动片体位于该振动片组件的一侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型与一种低频振动输出装置有关，特别是指一种手持式低频振动输出装置。

背景技术

一般喇叭包括低音单元、中音单元、高音单元。这三种单元是负责不同频率的。大多数的喇叭，都是基于相同的原理进行工作的。如一个典型的动圈式喇叭，当电流流过电线至音圈时，会产生出电磁场。由于这个电磁场与喇叭上的永久磁铁的磁场成直角方向，这使得活动线圈受力于间隙内的运动。这个运动所产生的机械力，使附着音圈的纸盘产生垂直、上下的振动，从而使空气振动，发出音频传送到人耳，达到声音还原供人聆听的目的，实现了电能到声能的转化。

然而，由于喇叭中的弹波(damper)会与音圈相连接，且弹波主要功能用来悬挂音圈与鼓纸，其结构多半是多个同心圆且断面为波浪状，藉由弹波能够支撑起音圈与鼓纸，因此弹波的好坏能直接影响到鼓纸的振幅，而影响喇叭的音质。

另外，现代社会生活节奏加快、社会环境复杂，人们的生活压力也越来越大，使得人们睡眠质量普遍不高；同时，多数老年人或腰肌劳损的人们在休息或睡眠时，由于腰或其他部位的疼痛通常会入眠困难。

而以市面上的喇叭装置来说，其并未提供在人体休息或睡眠时，同时输出声音波并改善舒缓身体局部部位疲劳或酸疼的结构。

是以，本实用新型发明人人在观察到上述缺失后，而遂有本实用新型的产生。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在提供一种手持式低频振动输出装置，其能够控制及或增加对特定物体内部的布朗运动，更可藉由本装置合并输出声音波与红外光波长，以达控制该特定物内部的能量平衡及增加液体循环与流动性。

为达上述目的，本实用新型所提供的手持式低频振动输出装置，其包含有：一支撑架，其中间具有一镂空空间；一磁回构件，其设于该支撑架的底侧，该磁回构件内设有至少一凹槽，该凹槽中央位置处具有一磁性柱体；一音圈，其呈可线性位移地套设于该磁性柱体；一弹波，其中央位置处穿设一穿孔，该穿孔穿设有该音圈，并形成二周缘部，该等周缘部之间形成有一波浪部，该波浪部具有多波峰及多波谷，而外侧的周缘部连接该支撑架；一复合式振动片体，其设于该支撑架，且该复合式振动片体选自包含有生物陶瓷及植物成份其中之一或其组合，并具有一红外光吸收特性；一外框体，该外框体内部具有一容置空间，该容置空间设置有该支撑架、该磁回构件、该音圈、该弹波及该复合式振动片体；及一手持件，该手持件设置于该外框体的至少一外侧，以供一使用者握持。

较佳地，其中，该手持件为一握把，该手持件从该外框体的一外侧垂直延伸。

较佳地，其中，该握把具有一伸缩结构，该伸缩结构具有多个伸缩段，使该握把为可伸缩地设置。

较佳地，其中，该手持件为一提把，该手持件的两端各分别设置于该外框体的相对两外侧。

较佳地，其中，该手持件包括至少一带体以及一长度调整结构，该长度调整结构设置于该带体，使该带体的长度为可调整地设置。

较佳地，其中，该复合式振动片体包含有发泡材料，并具有可挠性。

较佳地，其中，该装置的声音频率为位于10Hz至200Hz之间。

较佳地，其中，该生物陶瓷或植物成份，具有红外光吸收特性，而该复合式振动片体的吸收红外光包括波长范围为2.75至3.59微米(μm)的中红外光及波长范围为6至20微米(μm)的远红外光，该生物陶瓷80％至99.9％为一氧化矿物，且该氧化矿物包含60％至95％的氧化铝。

较佳地，其中，该支撑架的上周缘上形成一环形连接面，该复合式振动片体贴附于该支撑架的内周侧，并连接该环形连接面。

较佳地，更包含有一振动片组件，其设于该镂空空间中，其中，该支撑架的上周缘上形成一环形连接面，且该振动片组件连接该环形连接面，又，该复合式振动片体位于该振动片组件的一侧。

本实用新型所提供的手持式低频振动输出装置，其主要藉由该复合式振动片体的设置，以及该复合式振动片体含有生物陶瓷及植物成份，并具有一红外光吸收特性，以供本实用新型的手持式低频振动输出装置于运作状态时，其输出的低频音波与吸收的红外光，进而能够控制及或增加对特定物体内部的布朗运动；更详而言之，藉由本装置合并输出声音波与红外光波长，以达控制该特定物内部的能量平衡及增加液体循环与流动性。

附图说明

图1本实用新型第一实施例的外观立体图。

图2本实用新型第一实施例的分解立体图。

图3本实用新型第一实施例的局部剖视图。

图4A及图4B本实用新型第一实施例的使用状态示意图。

图5本实用新型第一实施例中显示复合式振动片体中的生物陶瓷的光致发光光谱及能量分布图。

图6本实用新型第一实施例中显示复合式振动片体中的生物陶瓷的光致发光光谱及能量分布图。

图7本实用新型第一实施例中显示复合式振动片体中的生物陶瓷的光致发光光谱及能量分布图。

图8本实用新型第一实施例作用前后，透过雷射光钳实验所记录的液体中小分子的布朗运动分析图。

图9本实用新型第二实施例的外观立体图。

图10本实用新型第二实施例的使用状态示意图。

图11本实用新型第三实施例的局部分解立体图。

图12本实用新型第三实施例的局部剖视图。

其中，附图标记说明如下：

100 手持式低频振动输出装置

10 支撑架

11 镂空空间

12 环形连接面

20 磁回构件

21 凹槽

22 磁性柱体

30 音圈

40 弹波

41 穿孔

42 周缘部

43 波浪部

431 波峰

432 波谷

50 复合式振动片体

60 振动片组件

70 外框体

71 容置空间

80 手持件

81 伸缩结构

82 伸缩段

821 第一端

822 第二端

86 带体

87 长度调整结构

具体实施方式

请参阅图1及图2所示，本实用新型第一实施例的外观立体图及分解立体图，并配合图3所示，为本实用新型第一实施例的局部剖视图；其揭露有一种手持式低频振动输出装置100，该手持式低频振动输出装置100包含有：

一支撑架10，其中间具有一镂空空间11；如图2所示，该支撑架10形成为圆形凹槽21状，且如图3所示，该支撑架10的上周缘上形成一环形连接面12，该环形连接面12呈环形平面状。

一磁回构件20，其设于该支撑架10的底侧，该磁回构件20内设有至少一凹槽21，该凹槽21中央位置处具有一磁性柱体22。

一音圈30，其呈可线性位移地套设于该磁性柱体22，而该音圈30与该凹槽21内侧壁及该磁性柱体22外侧壁之间相隔有一间距。

一弹波40，其中央位置处穿设一穿孔41，该穿孔41穿设有该音圈30，并形成二周缘部42，所述周缘部42之间形成有一波浪部43，该波浪部43具有多波峰431及多波谷432，而外侧的周缘部42连接该支撑架10。

一复合式振动片体50，其设于该支撑架10，且该复合式振动片体50选自包含有生物陶瓷及植物成份其中之一或其组合，并具有一红外光吸收特性；该复合式振动片体50选自为薄型片体、厚型片体及薄膜其中之一。本实施例以薄型片体为例，但本实用新型并不限制其实施态样。

一振动片组件60，其呈漏斗状，且对应设于该镂空空间11中，且该振动片组件60连接该环形连接面12，又，该复合式振动片体50位于该振动片组件60之一侧；于本实施例中，该振动片组件60为鼓纸组合件。

一外框体70，该外框体70内部具有一容置空间71，该容置空间71设置有该支撑架10、该磁回构件20、该音圈30、该弹波40、该复合式振动片体50及该振动片组件60。

一手持件80，该手持件80设置于该外框体70的至少一外侧，以供一使用者握持。在本实施例中，如图1及图2所示，该手持件80为一握把，该握把从该外框体70的一外侧垂直延伸。该手持件80具有一伸缩结构81，该伸缩结构81具有多个伸缩段82，使该手持件80成为可伸缩地设置。

需进一步说明的是，该复合式振动片体50包含有发泡材料，并具有可挠性；而该复合式振动片体50内部之该生物陶瓷80％至99.9％为一氧化矿物，且该氧化矿物包含60％至95％的氧化铝，藉以达具有红外光吸收特性，又，该复合式振动片体50的吸收红外光包括波长范围为2.75至3.59微米(μm)之中红外光及波长范围为6至20微米(μm)之远红外光；另外，本实用新型的手持式低频振动输出装置100的声音输出脉冲频率、三角形波、频率为位于10Hz至200Hz之间。

为供进一步了解本实用新型构造特征、运用技术手段及所预期达成的功效，兹将本实用新型使用方式加以叙述，相信当可由此而对本实用新型有更深入且具体的了解，如下所述：

首先，请参阅图4A及图4B，其本实用新型第一实施例的使用状态示意图。在本实施例中，本实用新型的手持式低频振动输出装置100的该手持件80(握把)具有由至少多个伸缩段82所构成的该伸缩结构81。所述伸缩段82彼此相连设置，且可相互移动以使彼此成为重迭设置。具体而言，所述伸缩段82的其中一个可以移动至所述伸缩段82的另一个的内侧或外侧，使所述伸缩段82呈现为彼此重迭的设置。藉由该等伸缩段82的移动，该手持件80可转换于一伸展状态以及一收缩状态之间。

在图4A及图4B中，以该伸缩结构81包括五个所述伸缩段82的实施方式作为示例；所述伸缩段82各具有一第一端821以及一第二端822。

图4A显示该手持件80的该伸展状态；在此状态下，所述伸缩段82的至少其中一个的该第一端821，与所述伸缩段82的另一个的该第二端822相连，并从该第二端822突出。

图4B显示该手持件80的该收缩状态；在此状态下，所述伸缩段82的至少其中一个移动至所述伸缩段82的另一个的内侧，使所述伸缩段82的所述第一端821彼此成为内外对应，而形成为所述伸缩段82的表面彼此至少部分重迭的设置。亦即，所述伸缩段82的至少其中一个的该第一端821，并不从所述伸缩段82的另一个的该第二端822突出。

藉此，本实用新型利用该伸缩结构81，可以调整该手持件80(握把)的整体长度，使该手持式低频振动输出装置100能够企及的距离范围更为广泛。在本实施例的五个所述伸缩段82设置中，该手持件80可在五种长度之间调整。所述伸缩段82的数量限定了该手持件80的整体长度的变化数量。

值得一提的是，本实用新型并不特别限定所述伸缩段82的数量，可以为一个或两个以上；当该等伸缩段82的数量为一个时，该手持件80的长度为固定不可变；当该等伸缩段82的数量为两个以上时，该手持件80的长度为可改变，且具有至少两种变化。

其次，请参阅图5至图7，其为本实用新型第一实施例之生物陶瓷的光致发光光谱及能量分布图，并配合图8所示，其为本实用新型第一实施例作用前后，透过雷射光钳实验所记录的液体中小分子的布朗运动分析图。

在此先行叙明“布朗运动”，布朗运动(Brownian motion)是微小粒子或者颗粒在流体中做的无规则运动。布朗运动过程是一种常态分布的独立增量连续随机过程。基本上，布朗运动的高低反映了分子在流体中的活动程度。对于生物体而言，尤其是对人体而言，维持体内液体分子(例如水分子或血液)运动强度较高的布朗运动，相对于体内液体分子运动强度较低的布朗运动受限者，前者较能符合一般正常的健康状态。

本实用新型第一实施例的该手持式低频振动输出装置100，藉由该复合式振动片体50的设置，以及该复合式振动片体50含有生物陶瓷及植物成份，并具有一红外光吸收特性，以供本实用新型的手持式低频振动输出装置100于运作状态时，其输出的低频音波与吸收的红外光，能够进一步控制及或增加对特定物体内部的布朗运动。

更详而言之，将该复合式振动片体50的生物陶瓷，如图5至图7所示，分别以三种不同能量及波长的可见光雷射(488nm,532nm,633nm)照射，使雷射可穿过涂布有生物陶瓷粉末的玻璃的透光界面，并分析光线穿越前后之间的能量差。如图5至图7以及表1所示，本实施例的生物陶瓷吸收可见光后，会固定发放出低于原激发光0.361eV与0.368eV的光能量；这结果表示，0.361eV和0.368eV的光能量位于吸收带宽带(Absorption band)内，换言之，此能量差应由光线穿过生物陶瓷界面而造成光致发光的过程中，能量转换时发出的红外光光子所产生的结果。

表1

另外，图8则是显示于运作时，其透过雷射光钳实验装置(LaserTrappingapparatus)测量下，利用本实用新型针对特定物(液体)，在作用前后的布朗运动变化。如图8所示，该液体在经由作用本实用新型的该手持式低频振动输出装置100作用后，其布朗运动的强度明显较作用前提升。

藉此，由上述说明可进一步得知，本实用新型的该手持式低频振动输出装置100合并输出声音波与红外光波长，以达控制该特定物内部的能量平衡及增加液体循环与流动性。

请再参阅图9及图10所示，其本实用新型第二实施例的外观立体图及使用状态示意图。本实施例与第一实施例相较，其不同之处在于本实施例中，该手持件80为一提把，供使用者握持、吊挂于胸前、肩上等部位或挂设于其他物品上。

本实施例中，该手持件80(提把)包括至少一带体86以及一长度调整结构87，如图9所示，该长度调整结构87设置于该带体86，使该带体86的长度为可调整地设置。

在本实施例中，该手持件80包括一带体86，该长度调整结构87为一调整环，该带体86的一端穿过该调整环而使该带体86的部分长度彼此重迭而使该手持件80的整体长度成为可调整；该手持件80的两端分别固定于该外框体70的相对两外侧，较佳地，为可拆卸地固定。图9显示为该手持件80的长度为相对缩短的状态，而图10显示为该手持件80的长度为相对拉长的状态。

在一未图示的实施例中，该手持件80的两端亦可设置于该外框体70的同一外侧。

藉此，本实施例能够达到如第一实施例的技术功效与实施功效，同时对该手持件80的设置方式提供了其他选择。

请再参阅图11及图12所示，本实用新型第三实施例的局部分解立体图及局部剖视图；本实施例与第一实施例及第二实施例相较，其不同之处在于本实施例并无设置该振动片组件60，而是将该振动片组件60替换成该复合式振动片体50，更详而言之，亦即该复合式振动片体50贴附于该支撑架10的内周侧，并连接该环形连接面12；藉此，本实施例能够达到如第一实施例及第二实施例的技术功效与实施功效。

值得一提的是，本实用新型能依据使用者的需求控制输出的低频音波，其所使用的控制参数设定可包括声音输出脉冲频率、三角形波、频率和音量控制等，依使用需求进行调整，以达到最佳测试与使用效果。

值得再提的是，上述特定物为动、植物体内的液体或非生物的液体。

兹，再将本实用新型的特征及其可达成的预期功效陈述如下：

本实用新型的手持式低频振动输出装置100，其主要藉由该复合式振动片体50的设置，以及该复合式振动片体50含有生物陶瓷及植物成份，并具有一红外光吸收特性，以供本实用新型的手持式低频振动输出装置100于运作状态时，其输出的低频音波与吸收的红外光，能够进一步控制及或增加对特定物体内部之布朗运动；更详而言之，藉由该手持式低频振动输出装置100合并输出声音波与红外光波长，以达控制该特定物内部之能量平衡及增加液体循环与流动性。

藉此，本实用新型具有以下实施功效及技术功效：

其一，本实用新型其能够控制及或增加对特定物体内部的布朗运动，更可藉由本装置合并输出声音波与红外光波长，以达控制该特定物内部的能量平衡及增加液体循环与流动性。

其二，本实用新型可藉由包含生物陶瓷或植物成份的复合式振动片体，同时输出声音波与红外光波长，以物理性的方式照射受试者，可改善体内液体份子的布朗运动相对的受限问题。且复合式振动片体于运作时，其红外光吸收特性能够控制水分子的氢键改变，以增加液体如水、血液或其他液体的循环或流动性。

其三，本实用新型可藉由非侵入式的声波及红外光刺激来代替传统侵入式的治疗方法达到舒缓放松以及改善睡眠的功效。

其四，本实用新型具有携带方便的优点，能够于外出或旅行时，兼顾娱乐及舒缓疲劳、失眠的功能，并持续发挥作用。

综上所述，本实用新型在同类产品中实有其极佳的进步实用性，同时遍查国内外关于此类结构的技术数据，文献中亦未发现有相同的构造存在在先，因此，本实用新型实已具备新型专利要件，爰依法提出申请。

以上所述，仅本实用新型的较佳可行实施例而已。实施例之间若无明显相斥的情况，其特征可彼此结合替换应用。并且，举凡应用本实用新型说明书及申请专利范围所为的等效结构变化，理应包含在本实用新型的专利范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920107828.5

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:TW

国家/省市:71(台湾)

授权编号:CN209526878U

授权时间:20191022

主分类号:H04R 9/06

专利分类号:H04R9/06;H04R9/02

范畴分类:38B;39C;

申请人:大原博

第一申请人:大原博

申请人地址:中国台湾桃园市龙潭区中丰路533巷70号

发明人:大原博

第一发明人:大原博

当前权利人:大原博

代理人:刘俊

代理机构:11264

代理机构编号:北京华夏博通专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73800a9e0881092e4559092e.html