# 一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架论文和设计-徐旭光

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，包括第一固定板和镜面安装架，第一固定板上设有下方为开口的第一定位卡槽，在第一定位卡槽内卡入有球头连杆，球头连杆的一端设有卡块，在第一定位卡槽的下方开口处设有向上翘起的第一限位条，球头连杆的另一端为球头，球头套于一个球头座的容腔内，球头座的容腔的外表面设有螺纹，在球头座的容腔壁上设有一个以上的通槽，在螺纹外螺纹连接有将球头座的容腔夹紧的旋转螺帽，在球头座上还设有定位板，在镜面安装架的背面设有一边相互连通的第二定位卡槽和第三定位卡槽，在第二定位卡槽的下方设有向上翘起并对定位板进行限位的第二限位条。本结构便于拆卸。

### 主设计要求

1.一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，包括用于固定在汽车后座椅上的第一固定板（1）和用于固定观察镜的镜面安装架（2），其特征在于，所述第一固定板（1）上设有下方为开口的第一定位卡槽（3），在第一定位卡槽（3）内卡入有球头连杆（4），球头连杆（4）的一端设有卡块（5），在第一定位卡槽（3）的下方开口处设有向上翘起并对卡块（5）进行限位的第一限位条（6），所述第一限位条（6）一边与第一固定板（1）固定，剩余三边与第一固定板（1）分离，所述球头连杆（4）的另一端为球头（7），所述球头（7）套于一个球头座（8）的容腔内，所述球头座（8）的容腔的外表面设有螺纹（9），在球头座（8）的容腔壁上设有一个以上的通槽（10），在螺纹（9）外螺纹连接有将球头座（8）的容腔夹紧的旋转螺帽（11），在球头座（8）上还设有定位板（12），在镜面安装架（2）的背面设有一边相互连通的第二定位卡槽（13）和第三定位卡槽（14），所述第三定位卡槽（14）的尺寸大于第二定位卡槽（13），在第二定位卡槽（13）的下方相对于第三定位卡槽（14）内设有向上翘起并对定位板（12）进行限位的第二限位条（15），所述第二限位条（15）一边与第三定位卡槽（14）固定，剩余三边与第三定位卡槽（14）分离。

### 设计方案

1.一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，包括用于固定在汽车后座椅上的第一固定板（1）和用于固定观察镜的镜面安装架（2），其特征在于，所述第一固定板（1）上设有下方为开口的第一定位卡槽（3），在第一定位卡槽（3）内卡入有球头连杆（4），球头连杆（4）的一端设有卡块（5），在第一定位卡槽（3）的下方开口处设有向上翘起并对卡块（5）进行限位的第一限位条（6），所述第一限位条（6）一边与第一固定板（1）固定，剩余三边与第一固定板（1）分离，所述球头连杆（4）的另一端为球头（7），所述球头（7）套于一个球头座（8）的容腔内，所述球头座（8）的容腔的外表面设有螺纹（9），在球头座（8）的容腔壁上设有一个以上的通槽（10），在螺纹（9）外螺纹连接有将球头座（8）的容腔夹紧的旋转螺帽（11），在球头座（8）上还设有定位板（12），在镜面安装架（2）的背面设有一边相互连通的第二定位卡槽（13）和第三定位卡槽（14），所述第三定位卡槽（14）的尺寸大于第二定位卡槽（13），在第二定位卡槽（13）的下方相对于第三定位卡槽（14）内设有向上翘起并对定位板（12）进行限位的第二限位条（15），所述第二限位条（15）一边与第三定位卡槽（14）固定，剩余三边与第三定位卡槽（14）分离。

2.根据权利要求1所述的一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，其特征在于：在旋转螺帽（11）的外侧设有凸条（16）。

3.根据权利要求1或2所述的一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，其特征在于：所述镜面安装架（2）包括内凹的安装支架（17）和套于安装支架（17）四周的硅胶套（18）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种支架的技术领域，特别是一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架。

背景技术

儿童座椅就是一种专为不同体重(或年龄段)的儿童设计，将孩子束缚在安全座椅内，能有效提高儿童乘车安全的座椅，在0-4岁年龄段里，儿童安全座椅反向安装使用的时间越久，其安全性越高，而反向安装的儿童安全座椅的靠背能够更好的承托头部、颈部，宝宝靠后背大面积受力能够有效减轻脊柱压力，降低超过80%的头部受伤风险，反向安装的儿童安全座椅可以起到更好的防护和缓冲作用，故此需要根据年龄的不同选择合适儿童座椅，但是当儿童座椅反向安装时，驾驶人员就无法直观的观察到儿童座椅内儿童的情况，若儿童在汽车行驶过程中出现溢奶情况，未及时处理容易导致儿童窒息，故此存在安全隐患，因此需要设计一款能够观察儿童座椅反向安装时进行观察儿童的观察镜支架。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决上述现有技术的不足而提供一种便于调节角度，便于拆卸和安装的一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架。

为了实现上述目的，本实用新型所设计的一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，包括用于固定在汽车后座椅上的第一固定板和用于固定观察镜的镜面安装架，所述第一固定板上设有下方为开口的第一定位卡槽，在第一定位卡槽内卡入有球头连杆，球头连杆的一端设有卡块，在第一定位卡槽的下方开口处设有向上翘起并对卡块进行限位的第一限位条，所述第一限位条一边与第一固定板固定，剩余三边与第一固定板分离，所述球头连杆的另一端为球头，所述球头套于一个球头座的容腔内，所述球头座的容腔的外表面设有螺纹，在球头座的容腔壁上设有一个以上的通槽，在螺纹外螺纹连接有将球头座的容腔夹紧的旋转螺帽，在球头座上还设有定位板，在镜面安装架的背面设有一边相互连通的第二定位卡槽和第三定位卡槽，所述第三定位卡槽的尺寸大于第二定位卡槽，在第二定位卡槽的下方相对于第三定位卡槽内设有向上翘起并对定位板进行限位的第二限位条，所述第二限位条一边与第三定位卡槽固定，剩余三边与第三定位卡槽分离。

进一步，为了便于操作，在旋转螺帽的外侧设有凸条。

进一步，为了方便更换镜片，所述镜面安装架包括内凹的安装支架和套于安装支架四周的硅胶套。

本实用新型得到的一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，本结构具有便于调节角度，便于拆卸和安装的优点。

附图说明

图1是本实施例1中一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架的分解示意图；

图2是本实施例1中镜面安装架的背面示意图。

图中：第一固定板1、镜面安装架2、第一定位卡槽3、球头连杆4、卡块5、第一限位条6、球头7、球头座8、螺纹9、通槽10、旋转螺帽11、定位板12、第二定位卡槽13、第三定位卡槽14、第二限位条15、凸条16、安装支架17、硅胶套18。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

实施例1：

如图1、图2所示，本实施例提供的一种用于监测汽车内儿童座椅的观察镜支架，包括用于固定在汽车后座椅上的第一固定板1和用于固定观察镜的镜面安装架2，所述第一固定板1上设有下方为开口的第一定位卡槽3，在第一定位卡槽3内卡入有球头连杆4，球头连杆4的一端设有卡块5，在第一定位卡槽3的下方开口处设有向上翘起并对卡块5进行限位的第一限位条6，所述第一限位条6一边与第一固定板1固定，剩余三边与第一固定板1分离，所述球头连杆4的另一端为球头7，所述球头7套于一个球头座8的容腔内，所述球头座8的容腔的外表面设有螺纹9，在球头座8的容腔壁上设有一个以上的通槽10，在螺纹9外螺纹连接有将球头座8的容腔夹紧的旋转螺帽11，在球头座8上还设有定位板12，在镜面安装架2的背面设有一边相互连通的第二定位卡槽13和第三定位卡槽14，所述第三定位卡槽14的尺寸大于第二定位卡槽13，在第二定位卡槽13的下方相对于第三定位卡槽14内设有向上翘起并对定位板12进行限位的第二限位条15，所述第二限位条15一边与第三定位卡槽14固定，剩余三边与第三定位卡槽14分离。

进一步，为了便于操作，在旋转螺帽11的外侧设有凸条16。

进一步，为了方便更换镜片，所述镜面安装架2包括内凹的安装支架17和套于安装支架17四周的硅胶套18。

工作时，然后先将镜片放入安装支架17的凹槽内，然后盖上硅胶套18，然后将球头7卡在球头座8的容腔内，并通过旋转螺帽11旋紧将球头7夹紧在球头座8的容腔内，然后将球头座8上的定位板12先放入第三定位卡槽14，然后下压第二限位条15后滑到第二定位卡槽13内进行固定，并通过第二限位条15进行限位卡紧，同时将卡块5卡在第一定位卡槽3内进行固定，然后当需要使用时，此时由于本结构是球接的，这样可以将镜面安装架2上的镜面对准反装式的儿童座椅，可以查看到儿童的实时情况，然后将第一固定板1的一面固定在汽车后座椅上并与汽车本身的内部的前挡风玻璃中间的后视镜进行相对设置，这样可以通过该后视镜看到本产品中观察镜内看到的儿童的实时情况，最终保证实时观察儿童情况，同时本结构设计，可以后期方便拆卸及安装，且可以方便调节观察的角度。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920033124.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209441279U

授权时间:20190927

主分类号:B60R 1/04

专利分类号:B60R1/04

范畴分类:32B;32G;

申请人:慈溪市贝之家儿童用品有限公司

第一申请人:慈溪市贝之家儿童用品有限公司

申请人地址:315301 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道宗怡路58号

发明人:徐旭光

第一发明人:徐旭光

当前权利人:慈溪市贝之家儿童用品有限公司

代理人:龚丹宇

代理机构:33236

代理机构编号:宁波市鄞州金源通汇专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7387ae144beae9b6ac32f27b.html