# 刮板输送机永磁同步电动机无位置传感器控制

### 论文摘要

传统转子磁链观测器受直流扰动和谐波扰动的影响无法准确估计转子磁链,进而基于转子磁链的永磁同步电动机无位置传感器控制方法无法准确估计转子位置。针对该问题,提出了一种基于三阶广义积分磁链观测器的刮板输送机永磁同步电动机无位置传感器控制策略。通过引入三阶广义积分磁链观测器,能有效抑制高次谐波分量,稳态时可完全消除转子磁链中的直流分量,且对基波的幅值和相位没有任何影响,从而准确估计转子磁链,提高转子位置估计精度。仿真结果验证了该控制策略的正确性和有效性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 刮板输送机运行特性

- 1.1 链轮多边形效应

- 1.2 链道弯曲及落煤量不确定

- 2 基于TOGIFO的刮板输送机PMSM无位置传感器控制策略

- 3 TOGIFO

- 4 仿真分析

- 4.1 不同磁链观测器性能比较

- 4.2 控制策略性能分析

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡文彬,王玉娟,张传金

关键词: 刮板输送机,永磁同步电动机,无位置传感器控制,三阶广义积分磁链观测器,转子磁链

来源: 工矿自动化 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 矿业工程,电力工业

单位: 唐山科技职业技术学院智能制造系,江苏建筑职业技术学院智能制造学院

基金: 江苏省高等学校自然科学研究面上项目(18KJB470009)

分类号: TD528.3;TM341

DOI: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019030018

页码: 61-67

总页数: 7

文件大小: 280K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].永磁同步电动机在纯电动汽车上的应用研究[J]. 内燃机与配件 2020(01)

- [2].无轨胶轮车用永磁同步电动机磁场优化设计[J]. 煤矿机电 2020(01)

- [3].高效变频永磁同步电动机[J]. 上海节能 2020(04)

- [4].双三相永磁同步电动机的改进抗饱和滑模控制[J]. 微电机 2020(04)

- [5].三相永磁同步电动机检测技术研究[J]. 内燃机与配件 2020(11)

- [6].永磁同步电动机分数槽集中绕组排列方法分析[J]. 防爆电机 2020(04)

- [7].异步起动永磁同步电动机转子设计综述[J]. 中国电梯 2020(17)

- [8].永磁同步电动机混沌系统的控制[J]. 四川轻化工大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [9].基于自适应反推的永磁同步电动机转速控制策略[J]. 电气工程学报 2020(03)

- [10].永磁同步电动机在煤矿装备上的应用展望[J]. 煤矿机械 2018(12)

- [11].表嵌-内置式永磁同步电动机的电磁设计[J]. 微特电机 2018(12)

- [12].矿用永磁同步电动机的试验研究[J]. 煤矿机电 2019(05)

- [13].低速永磁同步电动机应用现状及其发展趋势分析[J]. 科技创新与应用 2018(14)

- [14].关于永磁同步电动机交流伺服系统研究[J]. 科技视界 2016(27)

- [15].一种确定永磁同步电动机最佳极弧系数组合的方法[J]. 防爆电机 2017(01)

- [16].双三相永磁同步电动机绕组不同相移的控制性能分析[J]. 微电机 2017(01)

- [17].现代电动汽车永磁同步电动机设计与分析[J]. 电气时代 2016(12)

- [18].内置式无轴承永磁同步电动机电磁特性分析[J]. 轴承 2017(03)

- [19].低速永磁同步电动机应用现状及其发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2017(06)

- [20].一种新型永磁同步电动机伺服控制系统设计[J]. 河南城建学院学报 2017(02)

- [21].三相交流永磁同步电动机在水泥余热电站的适用性分析[J]. 水泥工程 2017(02)

- [22].超超高效自启动永磁同步电动机转子磁钢装配及故障分析[J]. 科技创新与应用 2017(14)

- [23].异步起动永磁同步电动机的设计及分析[J]. 电机与控制应用 2016(02)

- [24].单相电源供电的三相永磁同步电动机建模仿真[J]. 控制工程 2016(02)

- [25].单相三绕组永磁同步电动机的起动性能分析[J]. 现代电子技术 2016(17)

- [26].电动汽车用调速永磁同步电动机分析与设计[J]. 微特电机 2014(11)

- [27].内置式单相永磁同步电动机齿槽转矩的削弱[J]. 微特电机 2015(06)

- [28].基于辅助槽偏移的单相永磁同步电动机齿槽转矩削弱[J]. 微特电机 2015(09)

- [29].一种提高单相永磁同步电动机效率的方法[J]. 电机技术 2015(05)

- [30].隔爆低频永磁同步电动机矢量控制方式研究[J]. 中国安全生产科学技术 2013(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/73d6b89763a35bd619d3353b.html