# 汽车塑料零部件用水性双组分聚氨酯弹性涂料制备

### 论文摘要

研究了水性双组分聚氨酯塑料零部件弹性涂料的制备工艺,讨论了树脂分散体、亚光粉、成膜助溶剂、固化剂稀释溶剂对涂膜性能的影响。结果表明:当水性聚氨酯分散体与羟基丙烯酸乳液协同使用时,涂膜的柔韧性、抗划伤性及耐化学品性综合性能优异;当亚光粉粒径为4μm、添加量为6%时,涂料的分散性、贮存稳定性及涂膜亚光颗粒细腻度良好;当十二醇酯作为成膜助溶剂时,所得涂膜干燥速度及流平性皆好;当固化剂稀释溶剂为丙二醇二醋酸酯、稀释浓度为70%、固化剂添加比例n(—NCO)/n(—OH)为1.5时,涂膜硬度、柔弹性及耐溶剂擦拭等综合性能最佳。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验部分

- 1.1 试验原料及设备

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 涂料制备工艺

- 1.2.2 检测方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 树脂分散体对涂膜性能的影响

- 2.2 亚光粉对涂膜性能的影响

- 2.3 成膜助溶剂对涂膜性能影响

- 2.4 固化剂对涂膜性能的影响

- 2.4.1 固化剂稀释剂对涂膜性能的影响

- 2.4.2 固化剂比例对涂膜性能影响

- 2.5 涂膜综合性能

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李桂琴,罗晖,汤汉良,李树伟

关键词: 弹性涂料,聚氨酯,塑料零部件

来源: 现代涂料与涂装 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 一般化学工业,汽车工业

单位: 清远市浩宇化工科技有限公司

分类号: U465;TQ630.7

页码: 5-7+13

总页数: 4

文件大小: 392K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].成膜助剂在水性双组分聚氨酯涂料中的应用[J]. 中国涂料 2019(11)

- [2].水性双组分聚氨酯涂料“痱子”问题分析[J]. 涂料技术与文摘 2015(12)

- [3].双组分聚氨酯胶粘剂在汽车塑料上的应用[J]. 粘接 2016(03)

- [4].一种双组分聚氨酯涂料发明专利[J]. 材料保护 2016(04)

- [5].助剂对水性淋涂双组分聚氨酯涂料板面效果的影响[J]. 现代涂料与涂装 2020(02)

- [6].水性双组分聚氨酯地坪涂料的研制[J]. 涂料技术与文摘 2013(07)

- [7].交通工具用水性双组分聚氨酯涂料的最新研究进展[J]. 上海涂料 2010(12)

- [8].水性双组分聚氨酯涂料的消泡[J]. 聚氨酯工业 2008(04)

- [9].无溶剂羟丙分散体在双组分聚氨酯涂料中的应用研究[J]. 中国涂料 2020(01)

- [10].轨道交通车辆用水性双组分聚氨酯面漆的研究进展[J]. 中国涂料 2015(12)

- [11].双组分聚氨酯胶粘剂气泡控制技术[J]. 粘接 2016(09)

- [12].羟基丙烯酸乳液在水性双组分聚氨酯涂料中的应用[J]. 涂料技术与文摘 2015(01)

- [13].水性双组分聚氨酯涂料的研制及性能研究[J]. 上海涂料 2012(08)

- [14].双组分聚氨酯弹性涂料的研制[J]. 中国涂料 2008(08)

- [15].塑料尾门粘接用双组分聚氨酯胶粘剂的制备及应用研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(04)

- [16].汽车零配件用水性双组分聚氨酯涂料的配方设计[J]. 中国涂料 2019(01)

- [17].上海汉司推出高效双组分聚氨酯胶粘剂体系[J]. 中国胶粘剂 2016(10)

- [18].水性双组分聚氨酯外墙罩光清漆的研制[J]. 上海涂料 2012(06)

- [19].双组分聚氨酯建筑防水涂料的研制[J]. 中国涂料 2012(09)

- [20].水性双组分聚氨酯防锈漆的研制[J]. 上海涂料 2012(11)

- [21].非焦油型双组分聚氨酯防水涂料的研制[J]. 现代涂料与涂装 2012(08)

- [22].水性双组分聚氨酯配漆配方及施工工艺对涂膜性能的影响[J]. 上海涂料 2010(10)

- [23].铝蜂窝板用双组分聚氨酯胶粘剂的开发及性能测试[J]. 中国胶粘剂 2020(05)

- [24].玻璃结构用双组分聚氨酯胶粘剂老化性能研究[J]. 中国胶粘剂 2019(11)

- [25].双组分聚氨酯胶粘剂的制备[J]. 广东化工 2012(09)

- [26].单、双组分聚氨酯胶粘剂的研究进展[J]. 合成材料老化与应用 2008(02)

- [27].水性双组分聚氨酯涂料理论与实践[J]. 涂料技术与文摘 2008(07)

- [28].双组分聚氨酯体系的柔韧性改进研究[J]. 中国涂料 2017(10)

- [29].水性双组分聚氨酯涂料在大型交通工具和工程机械领域的应用[J]. 涂料工业 2018(06)

- [30].水性双组分聚氨酯涂料适用期长短及原因探析[J]. 中国涂料 2016(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/744be45ea7cce200e88d4056.html