# 组合相变材料强化固液相变传热可视化实验

### 论文摘要

采用高清相机和红外热像技术,对组合相变材料融化-凝固循环过程与传热特性开展了可视化实验研究。以填充三种石蜡的相变蓄热腔体为研究对象,追踪了腔体内固液相界面的动态演化过程和温度分布的变化规律。在此基础上,考察了相变材料布置顺序对蓄热腔体热性能的影响,分析了组合相变材料蓄热腔体的相变行为及强化传热特性。结果表明,相变温度较高的相变材料应靠近加热壁面布置;组合相变材料蓄热腔体存在多个固液相界面现象,不同相变材料可同时融化/凝固;与单一相变材料相比,组合相变材料的应用改善了蓄热腔体各单元相变速率的均匀性,提高了平均相变速率;组合相变材料虽然降低了蓄热腔体的显热蓄热量,但减小了温度变化速率,增强了系统的稳定性,并显著增加了潜热蓄热量,有效提高了相变蓄热腔体的总蓄热量。

### 论文目录

- 引言

- 1 组合相变材料及热物性

- 2 实验系统及实验方法

- 2.1 实验系统与过程

- 2.2 实验数据处理

- 3 实验结果与讨论

- 3.1 相变材料布置的影响

- 3.2 固液相界面的演化

- 3.3 温度分布的变化

- 3.4 液相率的变化

- 3.5 蓄热量的变化

- 4 结论

- 符号说明

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王慧儒,刘振宇,姚元鹏,吴慧英

关键词: 组合相变材料,蓄热,相界面,温度分布,可视化

来源: 化工学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,动力工程

单位: 上海交通大学机械与动力工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51820105009,51536005,51521004)

分类号: TK11;TB34

页码: 1263-1271+1662

总页数: 10

文件大小: 2514K

下载量: 371

### 相关论文文献

- [1].相变材料在智能调温纺织品中的应用[J]. 河北纺织 2009(02)

- [2].有机相变材料热物理性能可靠性研究综述[J]. 陕西建筑 2016(11)

- [3].金属泡沫/石蜡复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 储能科学与技术 2020(01)

- [4].增强石蜡相变材料传热性能的实验研究[J]. 热科学与技术 2019(06)

- [5].PW/EG/WMCNTs/CF复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2020(02)

- [6].聚丙烯酸钠/十水合硫酸钠复合相变材料[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [7].基于太阳能供热的石墨烯/石蜡复合相变材料蓄放热特性实验研究[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [8].活性炭/有机质复合相变材料的热-电性能[J]. 化学通报 2020(05)

- [9].一种聚乙二醇/二氧化硅定形相变材料的制备[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [10].基于低温相变材料的电池热管理系统[J]. 节能 2020(05)

- [11].十水硫酸钠/硅藻土复合相变材料的研究[J]. 四川建材 2020(06)

- [12].膨胀石墨/有机质复合相变材料的制备及性能[J]. 化工进展 2020(07)

- [13].不同添加剂对复合相变材料相变的影响[J]. 低温建筑技术 2020(05)

- [14].碳酸盐基常固态复合相变材料的制备与性能研究[J]. 材料导报 2020(S1)

- [15].不同载体的复合相变材料的制备及热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(07)

- [16].有机相变材料改性沥青的制备与性能[J]. 公路 2020(07)

- [17].基于相变材料的锂离子电池热管理[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].用于消防服的无机相变材料改进试验研究[J]. 中国安全科学学报 2020(08)

- [19].十八酸-十四酸二元相变材料的热性能研究[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [20].新型建筑用二元复合定型相变材料的制备及性能评价[J]. 化工进展 2020(10)

- [21].内插热管式太阳能集热器内相变材料的蓄热/释热特性研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2020(03)

- [22].相变材料的研究进展[J]. 功能材料 2019(02)

- [23].相变材料在汽车动力电池热管理中的应用新进展[J]. 汽车技术 2019(02)

- [24].硬脂酸/十八醇/乙酸钠复合相变材料蓄/放热性能[J]. 化工进展 2019(04)

- [25].相变材料在建筑节能中的应用研究[J]. 内江科技 2019(04)

- [26].相变材料[J]. 北方建筑 2019(04)

- [27].用于储能的复合定形相变材料的制备与性能研究[J]. 能源化工 2019(03)

- [28].建筑屋面相变材料与木塑复合材料的热力学性能研究[J]. 塑料工业 2019(09)

- [29].石蜡/膨胀珍珠岩定形相变材料的制备、封装及性能[J]. 功能材料 2019(11)

- [30].定型相变材料对磷酸钾镁水泥性能的影响[J]. 当代化工 2017(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/748ec71e8b8a7bdb977ac6de.html