# 景观设计与总图存在问题与解决方案

天津天怡建筑规划设计有限公司

摘要：在项目的景观与总图设计中，通常总图设计与景观设计是由不同的设计单位完成，如果却缺少沟通，很容易造成设计缺憾、失误甚至出现工程事故，所以需要就外网与景观设计存在问题，提出解决方案以保证项目的顺利进行。

关键字：景观设计；外网设计；解决方案

1.项目简介

1.1项目概况：

本项目为河北福泰花园普通商品住宅小区一期项目，位于大厂回族自治县小东关村北，占地面积450000平方米，规划总建筑面积1478500平房米，地下总建筑面积269700平方米，总绿地及景观面积148500平方米，道路用地52200平方米。

1.2项目特点：项目位于平原地带，地势十分平坦且地块较大，并且是大地盘车库的基础上设计的高层的高档住宅小区，车库覆土厚度约2.0米，结构设计局部最大堆土厚度为2.3米，项目绿化和景观面积较大且对景观要求标准较高。道路面积大并且要求道路设计满足实际需要的同时能同时结合景观做出特色和质量。以满足当前社会人们对景观的需要。

1.3项目难点与复杂程度：本工程建筑设计单位为唐山铭嘉建筑设计咨询有限公司，景观设计单位为加拿大香港阿特贝尔景观设计有限公司。施工单位为江苏苏南建设集团有限公司和北京昊海建设有限公司2家施工单位。工程涉及到的单位比较多，并且介入项目的时间各不相同。所以在工程的总图外网与景观的设计以及主体与道路的施工过程中存在许多问题。

2.景观工程设计

2.1地貌的改造：景观的地貌改造是景观设计与施工的关键，特别是现阶段容积率高，本项目地下全部为地下车库的住宅小区，这就是车库的覆土深度被严格的限制在1.8米。

2.2水景的设计：在景观的设计中往往都会做一定面积的水体，这是因为水的灵动性，更突显景观的效果。本小区在小区的中央设计有面积较大水景，为防渗的水槽式的水体景观，尽量采用进行自然生态的“呼吸”的形式，与雨水储存相结合，达到水质保鲜时间长。

2.3道路交通：道路是景观设计施工的基础，住宅小区内景观的定位、竖向高程由道路确定。小区内为了方便排水，通常将道路做的很平，无形中破坏景观的意境，使景观整体显得平淡，所以本设计景观时，在充分考虑排水的问题下，配合地貌将道路做的起伏越大越好。道路有多种铺装形式，同时要注意不同材料铺装的衔接自然平和流畅自然，部分高起来的山坡采用轻质材料进行填充，以减少车库顶板的荷载能力。

2.4浇灌系统：绿化是景观的重要组成部分，是需要设专人进行管理的，浇灌、施肥、修剪、打药缺一不可，本设计采用浇灌系统为自动控制方式，另外还结合储存雨水系统进行别具一格的特色景观设计。

2.5植被：植被绿化是属于软景观，植物是有生命的，多是移、栽，景观的植物配系是按综合因素考虑，首先是根据景观要求设计选择植物，选植物的过程就包含着对种植设计的调整再设计，逐棵挑选，然后是移栽，移栽前需对所移植物进行合理科学的修剪。同时还应考虑相适应的土质情况，在做地貌的时候表层1米厚应换成相适应的土。

2.6小区排水，主要解决雨水排放问题，因为牵涉到绿化，所以要考虑到日常的浇灌、土壤保持，当前因为景观绿化被大面积放在地下车库上，地下室顶板受荷载的限制往往要求覆土厚度，这样地表水的排放和保存就显得尤为重要，本设计雨水进行了部分储存。

2.7以前的综合管线就是挖沟、敷管、回填。但是现在发生了质的变化，景观是讲究竖向的，景观的起伏、坡向决定综合管线的竖向、走向，因次景观对综合管线有重要影响。对当前住宅小区而言，有10多种管线，施工时根据各种管线的特点进行平面和竖向的调整，遵从以下原则，供暖一次网进入小区路由越短越好，越深越好；当与其它管道在平面上发生冲突时，其它管道应让位于热力管道；污水主管道，往往是“溜边”且埋得较深，当其它管线平面与之发生冲突时，应相应调整其它管线；供电管线，在敷设时应尽量走直线减少供电距离保证供电质量。高密度住宅区由于各种管线交错排列，景观又要求高大上，从而需要地貌的初级修建的标高把控与室外管网间的竖向把控统一进行竖向计算的，制定出修建地貌与敷设管网的最佳方案。

3.设计施工过程中出现的问题与解决方法。

3.1问题：景观设计需要在绿地上堆积土丘形成土坡，达到景观效果的错落有致的层次感，然后种植小型乔木，局部要求堆土最大可达3.9米。远远超出了结构的承载能力。

解决方案：经过与景观设计单位沟通，在保证回填土的种植厚度，即土丘上皮土壤保证1.5米的种植土壤厚度，满足小型乔木的种植要求，下部采用聚苯板换填满足土丘的景观高度要求的同时，减轻结构结构的承载能力，保障结构的安全。

3.2问题：上述方案虽然解决的结构承载能力的问题，但是没有考虑外网管线的埋深问题。通常雨污水埋深较浅而聚苯板的压缩模量有较大，穿过聚苯板的部分管线在上部土壤自重荷载的作用下极易发生变形导致破裂漏水，给水和热力管道虽然自身强度较大，但是发生变形破坏后，后果不堪设想。

解决方案：经过与景观设计单位沟通，局部调整土丘土坡形状，避开雨污水管线，同时由总图设计单位归并雨污水管线，尽量集中布置，形成雨污水管廊，管廊绕行土丘，确保不穿行聚苯板，并且保证管道不悬空。对于热力，燃气，给水等压力管线则尽量全部设置在土丘下，避免雨污水管廊冲突，同时因为压力管线不受埋深、找坡等因素制约，可以紧贴近车库顶板敷设，上部设置聚苯板换填层，避免了管线的悬空。这样满足了外网敷设的要求，也满足了景观的基本要求。

3.3问题：外网雨水收水口未设置在道路的边缘最低处，而是设在了露天车位上。

解决方案：因为景观设计在露天车位上采用的是铺装草皮砖，这样通常流水不畅通，雨水口收水效果差，不但在车位附近的道路上造成积水，而且影响美观。所以设计单位调整雨水收水口位置，设置在道路边缘的最低处。

3.4问题：化粪池上布置露天车位，由于化粪池上有透气管孔伸出地面，车位使用不便。

解决方案：景观设计取消部分露天车位上，在化粪池的通气管孔处设计造型，不但解决了通气孔出地面不美观的问题，还增加了景观的多样变化。

3.5问题：雨污水检查井盖出现在实际的路牙上，影响道路的美观与线条。

解决方案：外网设计尽量把雨污水管道的检查井和给水的阀门井等设计在景观绿化里面，景观设计和施工时在不影响使用的前提下，可以设计的更美观。当不可避免的时候，尽量设计在铺装地面出，铺装地面可以用隐形的井盖和铺装井盖等景观中常用的方式把检查井盖和阀门井盖处理的更与周围景观协调一致。最后实在无法避免的时候，尽量将井和井盖避免设置在路牙上，即使设置在道路上，也比设置在路牙上要美观的多。

4．设计过程中注意的问题。

4.1外网设计时管线交叉处严格考虑管线净空尺寸，以避免管道交叉处安装没有空间。管线过路处考虑封包混凝土和过路套管的尺寸厚度，避免封包混凝土和过路套管没有空间安装。

4.2道路设计、竖向设计、景观设计要结合热力、电气专业公司的要求，充分考虑检查井的位置和标高，避免出现热力井和电气井不满足专业公司的深度和空间的要求，造成井市突出地面的尴尬现象不但影响美观，并且无法完美解决。

5.综述：

总结以上问题，在今后的总图设计时候要结合景观设计及热力电气的等专业的特点和要求，提前考虑可能存在的问题，做好设计预留位置，合理避让，及时的沟通和配合，达到总图设计更加完美。

参考文献：

[1]张绮曼，环境景观设计。中国建筑工业出版社1999

[2]王胜永，室外小环境设计，中国电力出版社，2004

3]室外排水设计规范GB50014-2006

[4]室外给水设计规范GB5001-2006

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/74a7b554f4b3bfebb289b8a0.html