# 一种生物质燃料除湿系统论文和设计-何东钰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种生物质燃料除湿系统，包括支架、支撑腿、加强杆、安装板、驱动电机、驱动皮带、进料板、预热孔、热风机、控制器、转动轴、传送带、出料板、支撑架、温湿度传感器、电热丝、密封板、蒸发孔和反射膜。本实用新型的有益效果是：预热孔可均匀的喷出热风机产生的热风，能够对生物质原料进行预加热从而便于后期的烘干，温湿度传感器可检测传送带前后端的生物质燃料的温湿度，可以时刻的了解烘干前后的生物质原料的温湿度，从而判断干燥的效果，控制器可控制驱动电机的转速和电热丝的加热功率，可以实现智能的控制烘干的功率和烘干的时间，使得生物质原料的烘干效率好。

### 主设计要求

1.一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：包括支架(1)、支撑腿(2)、加强杆(3)、安装板(4)、驱动电机(5)、驱动皮带(6)、进料板(7)、预热孔(8)、热风机(9)、控制器(10)、转动轴(11)、传送带(12)、出料板(13)、支撑架(14)、温湿度传感器(15)、电热丝(16)、密封板(17)、蒸发孔(18)和反射膜(19)；所述支架(1)的底部安装固定有支撑腿(2)，所述支撑腿(2)和支架(1)之间连接有加强杆(3)，所述支架(1)的下端安装有安装板(4)，所述安装板(4)上固定有驱动电机(5)，所述支架(1)的一端连接有进料板(7)而另一端连接有出料板(13)，所述进料板(7)上设置有预热孔(8)，所述进料板(7)的下端固定有热风机(9)，所述热风机(9)的外壳上安装有控制器(10)，所述控制器(10)和热风机(9)电连接在一起，所述驱动电机(5)和控制器(10)电连接在一起，所述支架(1)上安装有两个转动轴(11)，所述转动轴(11)之间连接有传送带(12)，所述转动轴(11)和驱动电机(5)通过驱动皮带(6)连接在一起，所述支架(1)的上端安装有支撑架(14)，所述支撑架(14)的两端都安装有温湿度传感器(15)，所述温湿度传感器(15)和控制器(10)电连接在一起，所述支撑架(14)上安装有电热丝(16)，所述电热丝(16)和控制器(10)电连接在一起，所述密封板(17)安装在支撑架(14)的外部，所述密封板(17)的上端设置有蒸发孔(18)，所述密封板(17)的内部贴附有反射膜(19)。

### 设计方案

1.一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：包括支架(1)、支撑腿(2)、加强杆(3)、安装板(4)、驱动电机(5)、驱动皮带(6)、进料板(7)、预热孔(8)、热风机(9)、控制器(10)、转动轴(11)、传送带(12)、出料板(13)、支撑架(14)、温湿度传感器(15)、电热丝(16)、密封板(17)、蒸发孔(18)和反射膜(19)；所述支架(1)的底部安装固定有支撑腿(2)，所述支撑腿(2)和支架(1)之间连接有加强杆(3)，所述支架(1)的下端安装有安装板(4)，所述安装板(4)上固定有驱动电机(5)，所述支架(1)的一端连接有进料板(7)而另一端连接有出料板(13)，所述进料板(7)上设置有预热孔(8)，所述进料板(7)的下端固定有热风机(9)，所述热风机(9)的外壳上安装有控制器(10)，所述控制器(10)和热风机(9)电连接在一起，所述驱动电机(5)和控制器(10)电连接在一起，所述支架(1)上安装有两个转动轴(11)，所述转动轴(11)之间连接有传送带(12)，所述转动轴(11)和驱动电机(5)通过驱动皮带(6)连接在一起，所述支架(1)的上端安装有支撑架(14)，所述支撑架(14)的两端都安装有温湿度传感器(15)，所述温湿度传感器(15)和控制器(10)电连接在一起，所述支撑架(14)上安装有电热丝(16)，所述电热丝(16)和控制器(10)电连接在一起，所述密封板(17)安装在支撑架(14)的外部，所述密封板(17)的上端设置有蒸发孔(18)，所述密封板(17)的内部贴附有反射膜(19)。

2.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述预热孔(8)可均匀的喷出热风机(9)产生的热风。

3.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述温湿度传感器(15)可检测传送带(12)前后端的生物质燃料的温湿度。

4.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述控制器(10)可控制驱动电机(5)的转速和电热丝(16)的加热功率。

5.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述密封板(17)的上端面均匀设置有多个蒸发孔(18)。

6.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述密封板(17)的内表面贴附有一层能进行热反射的反射膜(19)。

7.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述支架(1)、支撑腿(2)和加强杆(3)之间呈三角形排列。

8.根据权利要求1所述的一种生物质燃料除湿系统，其特征在于：所述支撑架(14)上均匀固定多根水平排列的电热丝(16)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种燃料除湿系统，具体为一种生物质燃料除湿系统，属于生物质燃料生产设备技术领域。

背景技术

生物质能是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成光合作用的能源，除去其在地球生态环境中所起的美学价值外，对人类还是便利的经济的可再生能源，生物质通过光合作用将二氧化碳和水结合形成碳氢化合物以构件生物质的骨架，并在此过程中将太阳能储存在生物体内结构化合物的化学键中，而秸秆、杂草等都是生物质燃料的一种，在人们的生活中，秸秆等物质多为自然焚烧，不仅污染空气而且造成了大量的资源浪费，我国煤炭资源十分匮乏，为了节约能源，对生物质能源的开发和利用已越来越受到人们的重视，并正在逐步得到推广和应用，生物质燃料制粒成型需要将原材料进行除湿烘干，否则难以成型，而且生物质原材料都是天然原材料，高度潮湿极易腐坏，失去其应有的价值，现有的生物质燃料生产设备无法有效的对生物质原料进行干燥除湿，造成生产完成的生物质燃料难以成型而且容易腐败。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种生物质燃料除湿系统。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：一种生物质燃料除湿系统，包括支架、支撑腿、加强杆、安装板、驱动电机、驱动皮带、进料板、预热孔、热风机、控制器、转动轴、传送带、出料板、支撑架、温湿度传感器、电热丝、密封板、蒸发孔和反射膜；所述支架的底部安装固定有支撑腿，所述支撑腿和支架之间连接有加强杆，所述支架、支撑腿和加强杆之间呈三角形排列，所述支架的下端安装有安装板，所述安装板上固定有驱动电机，所述支架的一端连接有进料板而另一端连接有出料板，所述进料板上设置有预热孔，所述进料板的下端固定有热风机，所述预热孔可均匀的喷出热风机产生的热风，所述热风机的外壳上安装有控制器，所述控制器和热风机电连接在一起，所述驱动电机和控制器电连接在一起，所述支架上安装有两个转动轴，所述转动轴之间连接有传送带，所述转动轴和驱动电机通过驱动皮带连接在一起，所述支架的上端安装有支撑架，所述支撑架的两端都安装有温湿度传感器，所述温湿度传感器可检测传送带前后端的生物质燃料的温湿度，所述温湿度传感器和控制器电连接在一起，所述支撑架上均匀固定多根水平排列的电热丝，所述电热丝和控制器电连接在一起，所述控制器可控制驱动电机的转速和电热丝的加热功率，所述密封板安装在支撑架的外部，所述密封板的上端面均匀设置有多个蒸发孔，所述密封板的内表面贴附有一层能进行热反射的反射膜。

进一步的，为了能够对生物质原料进行预加热，所述预热孔可均匀的喷出热风机产生的热风。

进一步的，为了可以时刻的了解烘干前后的生物质原料的温湿度，所述温湿度传感器可检测传送带前后端的生物质燃料的温湿度。

进一步的，为了实现智能的控制烘干的功率和烘干的时间，所述控制器可控制驱动电机的转速和电热丝的加热功率。

进一步的，为了可以有效的排出干燥时产生的水蒸气，所述密封板的上端面均匀设置有多个蒸发孔。

进一步的，为了可以降低热量的散失从而提高烘干的热效率，所述密封板的内表面贴附有一层能进行热反射的反射膜。

进一步的，为了使得支撑腿对支架的支撑稳定效果更好，所述支架、支撑腿和加强杆之间呈三角形排列。

进一步的，为了使得干燥的效果更加均匀，所述支撑架上均匀固定多根水平排列的电热丝。

本实用新型的有益效果是：该燃料除湿系统结构连接紧凑，使用简单，设计合理，预热孔可均匀的喷出热风机产生的热风，能够对生物质原料进行预加热从而便于后期的烘干，温湿度传感器可检测传送带前后端的生物质燃料的温湿度，可以时刻的了解烘干前后的生物质原料的温湿度，从而判断干燥的效果，控制器可控制驱动电机的转速和电热丝的加热功率，可以实现智能的控制烘干的功率和烘干的时间，使得生物质原料的烘干效率好，密封板的上端面均匀设置有多个蒸发孔，可以有效的排出干燥时产生的水蒸气，密封板的内表面贴附有一层能进行热反射的反射膜，可以降低热量的散失从而提高烘干的热效率，支架、支撑腿和加强杆之间呈三角形排列，支架、支撑腿和加强杆之间呈三角形排列，具有很强的稳定性，从而使得支撑腿对支架的支撑稳定效果更好，支撑架上均匀固定多根水平排列的电热丝，可以随着传送带的运动依次的对生物质原料进行烘干，干燥的效果更加均匀。

附图说明

图1为本实用新型整体结构分解示意图；

图2为本实用新型整体结构示意图；

图中：1、支架，2、支撑腿，3、加强杆，4、安装板，5、驱动电机，6、驱动皮带，7、进料板，8、预热孔，9、热风机，10、控制器，11、转动轴，12、传送带，13、出料板，14、支撑架，15、温湿度传感器，16、电热丝，17、密封板，18、蒸发孔，19、反射膜。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种生物质燃料除湿系统，包括支架1、支撑腿2、加强杆3、安装板4、驱动电机5、驱动皮带6、进料板7、预热孔8、热风机9、控制器10、转动轴11、传送带12、出料板13、支撑架14、温湿度传感器15、电热丝16、密封板17、蒸发孔18和反射膜19；所述支架1的底部安装固定有支撑腿2，所述支撑腿2和支架1之间连接有加强杆3，所述支架1、支撑腿2和加强杆3之间呈三角形排列，所述支架1的下端安装有安装板4，所述安装板4上固定有驱动电机5，所述支架1的一端连接有进料板7而另一端连接有出料板13，所述进料板7上设置有预热孔8，所述进料板7的下端固定有热风机9，所述预热孔8可均匀的喷出热风机9产生的热风，所述热风机9的外壳上安装有控制器10，所述控制器10和热风机9电连接在一起，所述驱动电机5和控制器10电连接在一起，所述支架1上安装有两个转动轴11，所述转动轴11之间连接有传送带12，所述转动轴11和驱动电机5通过驱动皮带6连接在一起，所述支架1的上端安装有支撑架14，所述支撑架14的两端都安装有温湿度传感器15，所述温湿度传感器15可检测传送带12前后端的生物质燃料的温湿度，所述温湿度传感器15和控制器10电连接在一起，所述支撑架14上均匀固定多根水平排列的电热丝16，所述电热丝16和控制器10电连接在一起，所述控制器10可控制驱动电机5的转速和电热丝16的加热功率，所述密封板17安装在支撑架14的外部，所述密封板17的上端面均匀设置有多个蒸发孔18，所述密封板17的内表面贴附有一层能进行热反射的反射膜19。

作为本实用新型的一种技术优化方案：所述预热孔8可均匀的喷出热风机9产生的热风；所述温湿度传感器15可检测传送带12前后端的生物质燃料的温湿度；所述控制器10可控制驱动电机5的转速和电热丝16的加热功率；所述密封板17的上端面均匀设置有多个蒸发孔18；所述密封板17的内表面贴附有一层能进行热反射的反射膜19；所述支架1、支撑腿2和加强杆3之间呈三角形排列；所述支撑架14上均匀固定多根水平排列的电热丝16。

本实用新型在使用时，首先将控制器和供电电源连接在一起，然后打开热风机的开关，使得热风机产生的热风均匀的从预热孔中喷出，然后通过控制器打开驱动电机和电热丝的开关，使得驱动电机带动传送带进行转动，并使得电热丝工作可以开始进行烘干干燥，然后将生物质原料放置在进料板上进行预热，然后在传送带带动下进入电热丝底部进行烘干，然后在出料板处回收烘干完成的生物质原料即可。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014754.0

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209524726U

授权时间:20191022

主分类号:F26B 15/18

专利分类号:F26B15/18;F26B21/00;F26B21/08;F26B21/10;F26B25/00;F26B23/06

范畴分类:35E;

申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

第一申请人:赣州市净达生物新能源有限公司

申请人地址:341300 江西省赣州市崇义县横水镇朱坑口村井水湖

发明人:何东钰;何高秋

第一发明人:何东钰

当前权利人:赣州市净达生物新能源有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/74d1d46316c76ff47605c36a.html