# 一种阴极保护测试桩论文和设计-常德富

### 全文摘要

本实用新型涉及天然气管道保护领域，特别是指一种阴极保护测试桩。包括桩体，所述桩体上方设有标识框、中部设有接线盒，接线盒外设有绝缘防护壳，桩体的底部设有固定桩；所述接线盒内设有若干个接线端子，接线端子通过导线分别与桩体下方的接地电池、绝缘接头和参比电极相连。本实用新型的阴极保护测试桩的接线盒外设有绝缘防护壳，可以很大程度上保护接线盒内的接线端子，防止风吹、雨淋，而标识框内可通过设置醒目的标语或反光条提醒路过的行人注意安全，本实用新型结构简单、使用效果好、具有巨大的商业应用价值。

### 主设计要求

1.一种阴极保护测试桩，包括桩体（4），其特征在于：所述桩体（4）上方设有标识框（1）、中部设有接线盒（2），接线盒（2）外设有绝缘防护壳（3），桩体（4）的底部设有固定桩（7）；所述接线盒（2）内设有若干个接线端子（10），接线端子（10）通过导线分别与桩体（4）下方的接地电池（6）、绝缘接头（5）和参比电极（8）相连。

### 设计方案

1.一种阴极保护测试桩，包括桩体（4），其特征在于：所述桩体（4）上方设有标识框（1）、中部设有接线盒（2），接线盒（2）外设有绝缘防护壳（3），桩体（4）的底部设有固定桩（7）；所述接线盒（2）内设有若干个接线端子（10），接线端子（10）通过导线分别与桩体（4）下方的接地电池（6）、绝缘接头（5）和参比电极（8）相连。

2.根据权利要求1所述的阴极保护测试桩，其特征在于：所述绝缘防护壳（3）与桩体（4）外壁相配合，绝缘防护壳（3）为套筒状。

3.根据权利要求2所述的阴极保护测试桩，其特征在于：所述绝缘防护壳（3）为铰接的两个半圆柱形壳体。

4.根据权利要求2所述的阴极保护测试桩，其特征在于：所述接地电池（6）为锌接地电池、锌铝合金接地电池。

5.根据权利要求2所述的阴极保护测试桩，其特征在于：所述绝缘接头（5）为整体型直埋式绝缘接头或JY系列绝缘接头。

6.根据权利要求2所述的阴极保护测试桩，其特征在于：所述参比电极（8）为长效参比电极或极化探头。

7.根据权利要求2所述的阴极保护测试桩，其特征在于：所述固定桩（7）为环形圆盘状或中空方形状。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及天然气管道保护领域，特别是指一种阴极保护测试桩。

背景技术

传统的测试桩为空心的管状结构，测试桩门位于桩体中部，接线板位于桩门内，受管状结构限制，操作空间有限；测试桩门与桩体采用螺栓连接或铰链连接，在锈蚀后难以打开，或出现锈断脱落；内部的接线板一般都不做标识，随着腐蚀环境的日益复杂，测试桩内的线缆也会越来越多，没有统一标识会降低工作效率且容易出错。现有技术中，阴极保护测试桩包括：测试桩本体、安装在测试桩本体上的拉门，拉门用于对测试桩本体上的导电测试头进行保护，当测试管道电位时，手动打开拉门，使导电测试头暴露即可。

设计人发现现有技术至少存在以下技术问题：

由于阴极保护测试桩长期处于露天的环境下，拉门易腐蚀，频繁地手动拉开或关闭拉门，极易使拉门脱落，使用寿命较低。

实用新型内容

本实用新型提出一种阴极保护测试桩，解决了现有测试桩的导电测试头容易暴露、无标识的问题。

本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种阴极保护测试桩，包括桩体，所述桩体上方设有标识框、中部设有接线盒，接线盒外设有绝缘防护壳，桩体的底部设有固定桩；所述接线盒内设有若干个接线端子，接线端子通过导线分别与桩体下方的接地电池、绝缘接头和参比电极相连。

所述绝缘防护壳与桩体外壁相配合，绝缘防护壳为套筒状。

所述绝缘防护壳为铰接的两个半圆柱形壳体。

所述接地电池为锌接地电池、锌铝合金接地电池。

所述绝缘接头为整体型直埋式绝缘接头或JY系列绝缘接头。

所述参比电极为长效参比电极或极化探头。

所述固定桩为环形圆盘状或中空方形状。

本技术方案能产生的有益效果：本实用新型的阴极保护测试桩的接线盒外设有绝缘防护壳，可以很大程度上保护接线盒内的接线端子，防止风吹、雨淋，而标识框内可通过设置醒目的标语或反光条提醒路过的行人注意安全，本实用新型结构简单、使用效果好、具有巨大的商业应用价值。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示，本实用新型实施例提供了一种阴极保护测试桩，包括桩体4，所述桩体4上方设有标识框1、中部设有接线盒2，接线盒2外设有绝缘防护壳3，桩体4的底部设有固定桩7；所述接线盒2内设有若干个接线端子10，接线端子10通过导线分别与桩体4下方的接地电池6、绝缘接头5和参比电极8相连。

本实用新型的阴极保护测试桩的接线盒2外设有绝缘防护壳3，可以很大程度上保护接线盒2内的接线端子，防止风吹、雨淋，而标识框内可通过设置醒目的标语或反光条提醒路过的行人注意安全，本实用新型结构简单、使用效果好、具有巨大的商业应用价值。

优选的，所述绝缘防护壳3与桩体4外壁相配合，绝缘防护壳3为套筒状，材质为玻璃钢，可直接透过绝缘防护壳3看到接线盒2的情况。

优选的，所述绝缘防护壳3为铰接的两个半圆柱形壳体，方便打开和关闭。

优选的，所述接地电池6为锌接地电池、锌铝合金接地电池，管道工程中安装接地电池是为了防止工艺站场或管道侧高压电涌对绝缘接头和法兰的损坏，同时还可以作为牺牲阳极保护管道，防止强电冲击引起的损坏。

优选的，所述绝缘接头5为整体型直埋式绝缘接头或JY系列绝缘接头，绝缘接头安装处50米内，避免有待焊死口；绝缘接头与管线连接后，不许在接头5米内起吊管线。

优选的，所述参比电极8为长效参比电极（硫酸铜参比电极）或极化探头，当管道金属位于某种电解质中时，那么管道的电位不是稳定的。参比电极是这样一种半电池，它由单一的、可逆的反应这一特性所决定具有稳定的、可逆的电化学位。参比电极的稳定性使其在作为电参考点或用于测量位于土壤或水中的其他金属电位方面非常有用的。当参比电极通过电压表处于土壤或水中的其他金属连接时，参比电极便成为半腐蚀电池。用于测量埋地或水下管道电位的参比电极所具有的电位值通常比钢铁的电位更正。

优选的，所述固定桩7为环形圆盘状或中空方形状，固定桩7上设有固定件，固定件为长螺钉、螺杆等，将固定件固定于土、水泥或其他地面上。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822251049.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209243181U

授权时间:20190813

主分类号:C23F 13/22

专利分类号:C23F13/22

范畴分类:25F;

申请人:常德富

第一申请人:常德富

申请人地址:450053 河南省郑州市惠济区英才街6号郑州师范学院

发明人:常德富;赵秋盈

第一发明人:常德富

当前权利人:常德富

代理人:郑园

代理机构:41125

代理机构编号:郑州优盾知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/74d36ae1e78f5698706e338e.html