# 包裹式摄像头保护膜论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种包裹式摄像头保护膜，包括依次设置的高透膜、第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、泡棉、第三双面胶层、硅胶带和手柄保护膜，第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、泡棉、第三双面胶层和硅胶带的中心分别对应设有通孔；硅胶带的一侧边向外延伸形成把手，手柄保护膜粘结于把手的带胶的一侧面上；第三双面胶层和硅胶带的中心通孔边缘分别向内延伸形成若干断开的双面胶包覆块和硅胶带包覆块，若干双面胶包覆块和若干硅胶带包覆块分别形成一环形。该包裹式摄像头保护膜在使用时将摄像头模组底部全部包覆起来，大大提高了粘合面积，从而提高二者之间的粘合牢固性，保护膜不易脱落，可以更好的保护摄像头模组。

### 主设计要求

1.一种包裹式摄像头保护膜，其特征在于：包括依次设置的高透膜(1)、第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、泡棉(5)、第三双面胶层(6)、硅胶带(7)和手柄保护膜(8)，所述第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、泡棉(5)、第三双面胶层(6)和硅胶带(7)的中心分别对应设有通孔；所述麦拉片(3)和泡棉(5)通过第二双面胶层(4)粘结形成一体，所述高透膜(1)通过第一双面胶层(2)粘结在麦拉片(3)远离所述泡棉(5)的一侧面上；所述硅胶带(7)通过第三双面胶层(6)粘结在所述泡棉(5)远离麦拉片(3)的一侧面上；所述硅胶带的一侧边向外延伸形成把手(72)，所述手柄保护膜(8)粘结于该硅胶带(7)的把手(72)的带胶的一侧面上；所述第三双面胶层(6)和硅胶带(7)的中心通孔边缘分别向内延伸形成若干断开的双面胶包覆块(61)和硅胶带包覆块(71)，若干双面胶包覆块和若干硅胶带包覆块分别形成一环形。

### 设计方案

1.一种包裹式摄像头保护膜，其特征在于：包括依次设置的高透膜(1)、第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、泡棉(5)、第三双面胶层(6)、硅胶带(7)和手柄保护膜(8)，所述第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、泡棉(5)、第三双面胶层(6)和硅胶带(7)的中心分别对应设有通孔；所述麦拉片(3)和泡棉(5)通过第二双面胶层(4)粘结形成一体，所述高透膜(1)通过第一双面胶层(2)粘结在麦拉片(3)远离所述泡棉(5)的一侧面上；所述硅胶带(7)通过第三双面胶层(6)粘结在所述泡棉(5)远离麦拉片(3)的一侧面上；所述硅胶带的一侧边向外延伸形成把手(72)，所述手柄保护膜(8)粘结于该硅胶带(7)的把手(72)的带胶的一侧面上；所述第三双面胶层(6)和硅胶带(7)的中心通孔边缘分别向内延伸形成若干断开的双面胶包覆块(61)和硅胶带包覆块(71)，若干双面胶包覆块和若干硅胶带包覆块分别形成一环形。

2.根据权利要求1所述的包裹式摄像头保护膜，其特征在于：所述麦拉片为红色、黄色、白色、黑色、紫色和蓝色其中之一种颜色。

3.根据权利要求1所述的包裹式摄像头保护膜，其特征在于：所述泡棉(5)的厚度为1-2cm。

4.根据权利要求1所述的包裹式摄像头保护膜，其特征在于：所述把手(72)为半圆形，所述手柄保护膜为与该把手形状一致的半圆形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于保护膜技术领域，具体的说是涉及一种包裹式摄像头保护膜。

背景技术

随着智能电子产品的推广应用，应用于电子产品的摄像头也日益发展，要求越来越高，性能也越来越好，在摄像头装配前，需要贴上保护膜，避免对镜头造成刮伤。

为了满足电子产品的高要求，摄像头模组设计有所改变，由以前平整的底部改为斜坡式的。但目前的平整的镜头保护膜底，已经无法满足斜坡式镜头的需求，存在粘合性差，易脱落，有残胶等缺陷，从而影响摄像头的使用效果和寿命。

发明内容

为了克服上述缺陷，本实用新型提供了一种泡棉包裹式镜头保护膜，满足斜坡式摄像头的使用需求，有效保护摄像头不被损伤，且不易脱落。

本实用新型为了解决其技术问题所采用的技术方案是：一种包裹式摄像头保护膜，包括依次设置的高透膜、第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、泡棉、第三双面胶层、硅胶带和手柄保护膜，所述第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、泡棉、第三双面胶层和硅胶带的中心分别对应设有通孔；所述麦拉片和泡棉通过第二双面胶层粘结形成一体，所述高透膜通过第一双面胶层粘结在麦拉片远离所述泡棉的一侧面上；所述硅胶带通过第三双面胶层粘结在所述泡棉远离麦拉片的一侧面上；所述硅胶带的一侧边向外延伸形成把手，所述手柄保护膜粘结于该硅胶带的把手的带胶的一侧面上；所述第三双面胶层和硅胶带的中心通孔边缘分别向内延伸形成若干断开的双面胶包覆块和硅胶带包覆块，若干双面胶包覆块和若干硅胶带包覆块分别形成一环形。

作为本实用新型的进一步改进，所述麦拉片为红色、黄色、白色、黑色、紫色和蓝色其中之一种颜色。

作为本实用新型的进一步改进，所述泡棉的厚度为 1-2cm。

作为本实用新型的进一步改进，所述把手为半圆形，所述手柄保护膜为与该把手形状一致的半圆形。

本实用新型的有益效果是：该包裹式摄像头保护膜通过设置若干双面胶包覆块和硅胶带包覆块，在使用时翻折包裹在镜头模组的斜坡式底部上，将摄像头模组底部全部包覆起来，大大提高了粘合面积，从而提高二者之间的粘合牢固性，保护膜不易脱落，可以更好的保护摄像头模组。

附图说明

图1为本实用新型分解结构示意图；

图2为本实用新型正面立体结构示意图；

图3为本实用新型胶面结构示意图；

图4为本实用新型使用状态结构示意图。

结合附图，作以下说明：

1——高透膜； 2——第一双面胶层；

3——麦拉片； 4——第二双面胶层；

5——泡棉； 6——第三双面胶层；

7——硅胶带； 8——手柄保护膜；

61——双面胶包覆块； 71——硅胶带包覆块；

72——把手； 10——摄像头模组。

具体实施方式

以下结合附图，对本实用新型的一个较佳实施例作详细说明。但本实用新型的保护范围不限于下述实施例，即但凡以本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的简单的等效变化与修饰，皆仍属本实用新型专利涵盖范围之内。

参阅图1-4，为本实用新型所述的一种包裹式摄像头保护膜，包括依次设置的高透膜1、第一双面胶层2、麦拉片3、第二双面胶层4、泡棉5、第三双面胶层6、硅胶带7和手柄保护膜8，所述第一双面胶层2、麦拉片3、第二双面胶层4、泡棉5、第三双面胶层6和硅胶带7的中心分别对应设有通孔；所述麦拉片3和泡棉5通过第二双面胶层4粘结形成一体，所述高透膜1通过第一双面胶层2粘结在麦拉片3远离所述泡棉 5的一侧面上；所述硅胶带7通过第三双面胶层6粘结在所述泡棉5远离麦拉片3的一侧面上；所述硅胶带的一侧边向外延伸形成把手72，所述手柄保护膜8粘结于该硅胶带7的把手 72的带胶的一侧面上；所述第三双面胶层6和硅胶带7的中心通孔边缘分别向内延伸形成若干断开的双面胶包覆块61和硅胶带包覆块71，若干双面胶包覆块和若干硅胶带包覆块分别形成一环形。

优选的，所述麦拉片为红色、黄色、白色、黑色、紫色和蓝色其中之一种颜色；所述泡棉5的厚度为1-2cm；所述把手 72为半圆形，所述手柄保护膜为与该把手形状一致的半圆形。

该包裹式摄像头保护膜形成一侧开口的圆筒形，用于覆盖并固定在摄像头模组10上。其中，硅胶层的外侧胶层和摄像头模组10粘结固定，同时，硅胶带和双面胶通孔内设置的若干双面胶包覆块61和硅胶带包覆块62分别向内翻折，包裹在摄像头模组10的斜坡式底部上，并通过其上的胶粘结固定。另外，泡棉吸收碰撞时产生的震动，保护摄像头。高透膜防止灰尘进入，又能观察摄像头。

由此可见，该包裹式摄像头保护膜通过设置若干双面胶包覆块和硅胶带包覆块，在使用时翻折包裹在镜头模组的斜坡式底部上，将摄像头模组底部全部包覆起来，大大提高了粘合面积，从而提高二者之间的粘合牢固性，保护膜不易脱落，可以更好的保护摄像头模组。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286841.1

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209718810U

授权时间:20191203

主分类号:B32B7/12

专利分类号:B32B7/12;B32B5/18;B32B33/00;H04N5/225

范畴分类:20F;

申请人:昆山博瑞思特电子有限公司

第一申请人:昆山博瑞思特电子有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山市开发区蓬朗六时泾路98号4号房

发明人:筵少博

第一发明人:筵少博

当前权利人:昆山博瑞思特电子有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/74fcad8b50dcc34d463739a9.html