# 一种便于调节的LED路灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型属于路灯技术领域，尤其为一种便于调节的LED路灯，包括灯杆，所述灯杆上铰接有支撑板，所述灯杆上铰接有检修门，所述灯杆的一侧固定安装有安装板，所述安装板远离灯杆的一侧开设有凹槽，所述凹槽内转动安装有螺纹杆，且螺纹杆的两端均延伸至安装板外，所述螺纹杆上螺纹安装有滑块，所述螺纹杆上固定套设有第一齿轮，所述灯杆上固定安装有保护壳，所述保护壳的底部内壁上固定安装有电动机，所述电动机的输出轴上固定套设有第二齿轮，且第二齿轮与第一齿轮相啮合，所述支撑板的底部固定安装有安装块，且安装块与滑块之间铰接有铰接杆。本实用新型实用性强，LED路灯角度调节方便，调节起来省时省力。

### 主设计要求

1.一种便于调节的LED路灯，包括灯杆(1)，其特征在于：所述灯杆(1)上铰接有支撑板(2)，所述灯杆(1)上铰接有检修门(3)，所述灯杆(1)的一侧固定安装有安装板(4)，所述安装板(4)远离灯杆(1)的一侧开设有凹槽(5)，所述凹槽(5)内转动安装有螺纹杆(6)，且螺纹杆(6)的两端均延伸至安装板(4)外，所述螺纹杆(6)上螺纹安装有滑块(7)，所述螺纹杆(6)上固定套设有第一齿轮(8)，所述灯杆(1)上固定安装有保护壳(9)，所述保护壳(9)的底部内壁上固定安装有电动机(10)，所述电动机(10)的输出轴上固定套设有第二齿轮(11)，且第二齿轮(11)与第一齿轮(8)相啮合，所述支撑板(2)的底部固定安装有安装块(13)，且安装块(13)与滑块(7)之间铰接有铰接杆(12)，所述灯杆(1)的底部固定安装有底座(14)。

### 设计方案

1.一种便于调节的LED路灯，包括灯杆(1)，其特征在于：所述灯杆(1)上铰接有支撑板(2)，所述灯杆(1)上铰接有检修门(3)，所述灯杆(1)的一侧固定安装有安装板(4)，所述安装板(4)远离灯杆(1)的一侧开设有凹槽(5)，所述凹槽(5)内转动安装有螺纹杆(6)，且螺纹杆(6)的两端均延伸至安装板(4)外，所述螺纹杆(6)上螺纹安装有滑块(7)，所述螺纹杆(6)上固定套设有第一齿轮(8)，所述灯杆(1)上固定安装有保护壳(9)，所述保护壳(9)的底部内壁上固定安装有电动机(10)，所述电动机(10)的输出轴上固定套设有第二齿轮(11)，且第二齿轮(11)与第一齿轮(8)相啮合，所述支撑板(2)的底部固定安装有安装块(13)，且安装块(13)与滑块(7)之间铰接有铰接杆(12)，所述灯杆(1)的底部固定安装有底座(14)。

2.根据权利要求1所述的一种便于调节的LED路灯，其特征在于：所述螺纹杆(6)上开设有一段外螺纹，所述滑块(7)的顶部开设有第一通孔，所述第一通孔的内壁上开设有一段内螺纹，所述内螺纹与外螺纹相啮合。

3.根据权利要求1所述的一种便于调节的LED路灯，其特征在于：所述安装板(4)的顶部开设有第二通孔，所述第二通孔与凹槽(5)相连通，所述第二通孔内设有第一轴承，所述第一轴承的外圈与第二通孔的内壁固定连接，所述第一轴承的内圈固定套设在螺纹杆(6)上。

4.根据权利要求1所述的一种便于调节的LED路灯，其特征在于：所述安装板(4)的底部开设有第三通孔，所述第三通孔与凹槽(5)相连通，所述第三通孔内设有第二轴承，所述第二轴承的外圈与第三通孔的内壁固定连接，所述第二轴承的内圈固定套设在螺纹杆(6)上。

5.根据权利要求1所述的一种便于调节的LED路灯，其特征在于：所述灯杆(1)内设有倒顺开关。

6.根据权利要求1所述的一种便于调节的LED路灯，其特征在于：所述支撑板(2)上设有灯罩。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及路灯技术领域，尤其涉及一种便于调节的LED路灯。

背景技术

LED路灯是指用LED光源制作的路灯，具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点，对城市照明节能具有十分重要的意义。

但是，LED路灯的安装多为固定安装并不能很好的进行角度调节，而道路状况差异较大，很多时候LED路灯需要进行角度调节，传统的安装方式调节起来费时费力，较为麻烦，为此，提出一种便于调节的LED路灯。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种便于调节的LED路灯。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种便于调节的LED路灯，包括灯杆，所述灯杆上铰接有支撑板，所述灯杆上铰接有检修门，所述灯杆的一侧固定安装有安装板，所述安装板远离灯杆的一侧开设有凹槽，所述凹槽内转动安装有螺纹杆，且螺纹杆的两端均延伸至安装板外，所述螺纹杆上螺纹安装有滑块，所述螺纹杆上固定套设有第一齿轮，所述灯杆上固定安装有保护壳，所述保护壳的底部内壁上固定安装有电动机，所述电动机的输出轴上固定套设有第二齿轮，且第二齿轮与第一齿轮相啮合，所述支撑板的底部固定安装有安装块，且安装块与滑块之间铰接有铰接杆，所述灯杆的底部固定安装有底座。

优选的，所述螺纹杆上开设有一段外螺纹，所述滑块的顶部开设有第一通孔，所述第一通孔的内壁上开设有一段内螺纹，所述内螺纹与外螺纹相啮合。

优选的，所述安装板的顶部开设有第二通孔，所述第二通孔与凹槽相连通，所述第二通孔内设有第一轴承，所述第一轴承的外圈与第二通孔的内壁固定连接，所述第一轴承的内圈固定套设在螺纹杆上。

优选的，所述安装板的底部开设有第三通孔，所述第三通孔与凹槽相连通，所述第三通孔内设有第二轴承，所述第二轴承的外圈与第三通孔的内壁固定连接，所述第二轴承的内圈固定套设在螺纹杆上。

优选的，所述灯杆内设有倒顺开关。

优选的，所述支撑板上设有灯罩。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：首先，该装置通过灯杆、支撑板、检修门、安装板、凹槽、螺纹杆、滑块、第一齿轮、保护壳、电动机、第二齿轮、铰接杆、安装块和底座相配合，打开检修门，启动倒数开关，使电动机被启动，电动机带动第二齿轮转动，第二齿轮带动第一齿轮转动，第一齿轮带动螺纹杆转动，螺纹杆带动滑块进行竖直滑动，滑块带动铰接杆转动，铰接杆带动安装块运动，安装块带动支撑板进行转动，从而带动支撑板上的LED灯进行同步转动，实现LED灯的角度调节；

本实用新型实用性强，LED路灯角度调节方便，调节起来省时省力。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中A部分的放大结构示意图；

图中：1、灯杆；2、支撑板；3、检修门；4、安装板；5、凹槽；6、螺纹杆；7、滑块；8、第一齿轮；9、保护壳；10、电动机；11、第二齿轮；12、铰接杆；13、安装块；14、底座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参照图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种便于调节的LED路灯，包括灯杆1，灯杆1上铰接有支撑板2，灯杆1上铰接有检修门3，灯杆1的一侧固定安装有安装板4，安装板4远离灯杆1的一侧开设有凹槽5，凹槽5内转动安装有螺纹杆6，且螺纹杆6的两端均延伸至安装板4外，螺纹杆6上螺纹安装有滑块7，螺纹杆6上固定套设有第一齿轮8，灯杆1上固定安装有保护壳9，保护壳9的底部内壁上固定安装有电动机10，电动机10的输出轴上固定套设有第二齿轮11，且第二齿轮11与第一齿轮8相啮合，支撑板2的底部固定安装有安装块13，且安装块13与滑块7之间铰接有铰接杆12，灯杆1的底部固定安装有底座14；

螺纹杆6上开设有一段外螺纹，滑块7的顶部开设有第一通孔，第一通孔的内壁上开设有一段内螺纹，内螺纹与外螺纹相啮合，螺纹杆6转动的同时可以驱动滑块7滑动，安装板4的顶部开设有第二通孔，第二通孔与凹槽5相连通，第二通孔内设有第一轴承，第一轴承的外圈与第二通孔的内壁固定连接，第一轴承的内圈固定套设在螺纹杆6上，使得螺纹杆6得以支撑固定，使螺纹杆6只能进行转动，安装板4的底部开设有第三通孔，第三通孔与凹槽5相连通，第三通孔内设有第二轴承，第二轴承的外圈与第三通孔的内壁固定连接，第二轴承的内圈固定套设在螺纹杆6上，使得螺纹杆6得以支撑固定，使螺纹杆6只能进行转动，灯杆1内设有倒顺开关，便于对电动机10进行控制，支撑板2上设有灯罩，对LED路灯进行保护，通过灯杆1、支撑板2、检修门3、安装板4、凹槽5、螺纹杆6、滑块7、第一齿轮8、保护壳9、电动机10、第二齿轮11、铰接杆12、安装块13和底座14相配合，打开检修门3，启动倒数开关，使电动机10被启动，电动机10带动第二齿轮11转动，第二齿轮11带动第一齿轮8转动，第一齿轮8带动螺纹杆6转动，螺纹杆6带动滑块7进行竖直滑动，滑块7带动铰接杆12转动，铰接杆12带动安装块13运动，安装块13带动支撑板2进行转动，从而带动支撑板2上的LED灯进行同步转动，实现LED灯的角度调节，本实用新型实用性强，LED路灯角度调节方便，调节起来省时省力。

工作原理：使用时，支撑板2的灯罩内设有LED灯，倒顺开关、电动机10与外部电源通过导线依次电性连接构成闭合回路，当需要对LED灯进行角度调节时，打开检修门3，启动倒数开关，使电动机10被启动，电动机10带动第二齿轮11转动，第二齿轮11带动第一齿轮8转动，第一齿轮8带动螺纹杆6转动，螺纹杆6带动滑块7进行竖直滑动，滑块7带动铰接杆12转动，铰接杆12带动安装块13运动，安装块13带动支撑板2进行转动，从而带动支撑板2上的LED灯进行同步转动，实现LED灯的角度调节。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920289186.5

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209782416U

授权时间:20191213

主分类号:F21S8/08

专利分类号:F21S8/08;F21V21/14;F21V14/02;F21W131/103;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:北京博旭光伏电力科技有限公司

第一申请人:北京博旭光伏电力科技有限公司

申请人地址:101499 北京市怀柔区北房镇幸福西街8号

发明人:高旭明;康玉清;郭金静

第一发明人:高旭明

当前权利人:北京博旭光伏电力科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/74fef45f522e0c20b083de28.html