# 一种电锅炉用防冻管连接件论文和设计-徐天彤

### 全文摘要

一种电锅炉用防冻管连接件，包括锅炉管路、加热部分、连接软管、连接件和备用蓄热电路；所述锅炉管路的外壁上包覆有加热部分，所述连接软管的一端通过连接件与锅炉管路连接；所述加热部分包括电加热片和导热铝管；所述导热铝管为双层结构，其外层内壁与外壁之间设有电加热片；所述电加热片与电源电路连接；所述导热铝管套装贴合焊装在锅炉管路上；所述电源电路包括二极管和稳压电源模块；所述稳压电源模块一端与外接电源连接，另一端经二极管后与电加热片的一端连接，构成完整的电路回路。本实用新型结构简单，使用便捷，能够对断电后的暖气管路进行保温，还能够预防管路出现冻裂的情况。

### 主设计要求

1.一种电锅炉用防冻管连接件，其特征在于：包括锅炉管路（4）、加热部分、连接软管（9）、连接件（3）和备用蓄热电路；所述锅炉管路（4）的外壁上包覆有加热部分，所述连接软管（9）的一端通过连接件（3）与锅炉管路（4）连接；所述加热部分包括电加热片（6）和导热铝管（5）；所述导热铝管（5）为双层结构，其外层内壁与外壁之间设有电加热片（6）；所述电加热片（6）与电源电路连接；所述导热铝管（5）套装贴合焊装在锅炉管路上；所述电源电路包括二极管（D）和稳压电源模块（WY）；所述稳压电源模块（WY）一端与外接电源连接，另一端经二极管（D）后与电加热片（6）的一端连接，构成完整的电路回路。

### 设计方案

1.一种电锅炉用防冻管连接件，其特征在于：包括锅炉管路（4）、加热部分、连接软管（9）、连接件（3）和备用蓄热电路；所述锅炉管路（4）的外壁上包覆有加热部分，所述连接软管（9）的一端通过连接件（3）与锅炉管路（4）连接；所述加热部分包括电加热片（6）和导热铝管（5）；所述导热铝管（5）为双层结构，其外层内壁与外壁之间设有电加热片（6）；所述电加热片（6）与电源电路连接；所述导热铝管（5）套装贴合焊装在锅炉管路上；所述电源电路包括二极管（D）和稳压电源模块（WY）；所述稳压电源模块（WY）一端与外接电源连接，另一端经二极管（D）后与电加热片（6）的一端连接，构成完整的电路回路。

2.根据权利要求1所述的电锅炉用防冻管连接件，其特征在于：所述连接件（3）包括第一螺纹接头（3-1）和第二螺纹接头（3-2）；所述第一螺纹接头（3-1）的内、外壁上均设有螺纹，它与锅炉管路（4）通过内壁上的螺纹进行装配；所述第二螺纹接头（3-2）与第一螺纹接头（3-1）的外壁螺纹连接；所述连接软管（9）套接在第一螺纹接头（3-1）的一端，并通过与第一螺纹接头（3-1）螺纹连接的第二螺纹接头（3-2）压紧；所述第二螺纹接头（3-2）内均布有四个压紧板（8），所述压紧板（8）的一端与第二螺纹接头（3-2）的内侧顶部连接，它的一侧边通过压紧弹簧（7）与第二螺纹接头（3-2）的内壁连接。

3.根据权利要求1或2所述的电锅炉用防冻管连接件，其特征在于：所述备用蓄热电路包括太阳能电池板（1）、DC-DC升压芯片（2）、电容（C）、蓄电池（E）和控制开关（K）；所述太阳能电池板（1）与DC-DC升压芯片（2）连接，经电容（C）后构成稳定的输出电源，输入至蓄电池（E）中；所述蓄电池（E）的两端与电加热片（6）的两端连接；所述控制开关（K）连接在蓄电池（E）与电加热片（6）之间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型提供一种管路连接件，特别是一种适用于在民用电锅炉上使用的防爆裂管路连接件，属于锅炉技术领域。

背景技术

随着环保意识的不断提高，越来越多的农村家庭放弃了传统燃煤锅炉取暖的方式，采用了更为环保高效地电热锅炉（电热锅炉指的是电加热锅炉，电热锅炉是将电能转化为热能，把水加热至一定参数的热水或蒸汽的一种热能设备）进行取暖。所述电热锅炉具有全自动，无污染，无噪声，占地面积小，使用方便，安全可靠等优点，而且其热效率转换值高达98%以上，是一种智能绿色环保锅炉。然而，由于农村电网大部分都存在供电不稳定地现象，一旦在冬季发生用电超负荷，导致断电的情况出现，电热锅炉得不到供电，且无法及时进行排水的话，就会致使加热锅炉管路内的水结冰，造成管路出现冻裂的情况发生。尤其是空巢房屋，若管路内的水排出不尽，管路冻裂发生的几率更为突出。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术的不足，提供一种电锅炉用防冻管连接件，它结构简单，安装便捷，不仅能够对断电后的暖气管路进行保温，还能够预防管路出现冻裂的情况。

本实用新型所述问题是通过以下技术方案解决的：

一种电锅炉用防冻管连接件，包括锅炉管路、加热部分、连接软管、连接件和备用蓄热电路；所述锅炉管路的外壁上包覆有加热部分，所述连接软管的一端通过连接件与锅炉管路连接；所述加热部分包括电加热片和导热铝管；所述导热铝管为双层结构，其外层内壁与外壁之间设有电加热片；所述电加热片与电源电路连接；所述导热铝管套装贴合焊装在锅炉管路上；所述电源电路包括二极管和稳压电源模块；所述稳压电源模块一端与外接电源连接，另一端经二极管后与电加热片的一端连接，构成完整的电路回路。

上述电锅炉用防冻管连接件，所述连接件包括第一螺纹接头和第二螺纹接头；所述第一螺纹接头的内、外壁上均设有螺纹，它与锅炉管路通过内壁上的螺纹进行装配；所述第二螺纹接头与第一螺纹接头的外壁螺纹连接；所述连接软管套接在第一螺纹接头的一端，并通过与第一螺纹接头螺纹连接的第二螺纹接头压紧；所述第二螺纹接头内均布有四个压紧板，所述压紧板的一端与第二螺纹接头的内侧顶部连接，它的一侧边通过压紧弹簧与第二螺纹接头的内壁连接。

上述电锅炉用防冻管连接件，所述备用蓄热电路包括太阳能电池板、DC-DC升压芯片、电容、蓄电池和控制开关；所述太阳能电池板与DC-DC升压芯片连接，经电容后构成稳定的输出电源，输入至蓄电池中；所述蓄电池的两端与电加热片的两端连接；所述控制开关连接在蓄电池与电加热片之间。

本实用新型通过加热部分对锅炉管路进行防冻加热，能够有效地避免了锅炉管路在冬季锅炉没有进行加温时，所出现的管路冻裂现象。而且，本实用新型在锅炉管路上还设有连接软管，用于对管路进行了二次防护，以预防锅炉管路内出现水结冰时，由于膨胀因素而导致的管道破裂问题。另外，本实用新型为了预防电锅炉在停电时而导致的加热部分无法使用的问题，特设有备用蓄热电路，它能够通过太阳能电池板进行能源转换，并对转换后的电能进行存储，以备停电之时使用。

本实用新型结构简单，使用便捷，能够对断电后的暖气管路进行保温，还能够预防管路出现冻裂的情况。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1的A部结构示意图；

图3为图1的俯视图；

图4为备用蓄热电路的电原理图。

图中各个标号分别表示为：1.太阳能电池板、2.DC-DC升压芯片、3.连接件、3-1.第一螺纹接头、3-2.第二螺纹接头、4.锅炉管路、5.导热铝管、6.电加热片、7.压紧弹簧、8.压紧板、9.连接软管、C.电容、E.蓄电池、K.控制开关、D.二极管、WY.稳压电源模块。

具体实施方式

参看图1、2、3和图4，本实用新型包括锅炉管路4、加热部分、连接软管8、连接件3和备用蓄热电路；所述锅炉管路4的外壁上包覆有加热部分，用于对锅炉管路进行加温保暖，所述连接软管8的一端通过连接件3与锅炉管路4连接，用于防止锅炉管内的水在进行结冰时因膨胀而造成的锅炉爆裂，它能够给予水在结冰时的膨胀空间；所述加热部分包括电加热片6和导热铝管5；所述导热铝管5为双层结构，其外层内壁与外壁之间设有电加热片6；所述电加热片6与电源电路连接；所述导热铝管5套装贴合焊装在锅炉管路上，它能够对锅炉管路进行快速导热；所述电源电路包括二极管D和稳压电源模块WY；所述稳压电源模块WY一端与外接电源连接，另一端经二极管D后与电加热片6的一端连接，构成完整的电路回路。

本实用新型中所述连接件3包括第一螺纹接头3-1和第二螺纹接头3-2；所述第一螺纹接头3-1的内、外壁上均设有螺纹，它与锅炉管路4通过内壁上的螺纹进行装配；所述第二螺纹接头3-2与第一螺纹接头3-1的外壁螺纹连接；所述连接软管9套接在第一螺纹接头3-1的一端，并通过与第一螺纹接头3-1螺纹连接的第二螺纹接头3-2压紧；所述第二螺纹接头3-2内均布有四个压紧板8，所述压紧板8的一端与第二螺纹接头3-2的内侧顶部连接，它的一侧边通过压紧弹簧7与第二螺纹接头3-2的内壁连接。

另外，本实用新型为了能够在停电过程中依然能够对锅炉管路进行防冻保护时，特舍友备用蓄热电路 ，它能够将太阳能有效地转换为电能，并将转换后的电能进行存储，以备不时之需。所述备用蓄热电路包括太阳能电池板1、DC-DC升压芯片2、电容C、蓄电池E和控制开关K；所述太阳能电池板1与DC-DC升压芯片2连接，经电容C后构成稳定的输出电源，输入至蓄电池E中；所述蓄电池E的两端与电加热片6的两端连接；所述控制开关K连接在蓄电池E与电加热片6之间。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260642.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209655436U

授权时间:20191119

主分类号:F24D 19/00

专利分类号:F24D19/00;F24S20/40

范畴分类:35C;

申请人:大途科技有限公司

第一申请人:大途科技有限公司

申请人地址:064200 河北省唐山市遵化市经济开发区城西工业园

发明人:徐天彤;齐甜

第一发明人:徐天彤

当前权利人:河北华安天泰防爆科技有限公司

代理人:高锡明;李羡民

代理机构:13108

代理机构编号:石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/754ec34da558544cba240ad7.html