# 一种自带助力扳手的新型螺母论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自带助力扳手的新型螺母，包括结构主体，以及与结构主体连接的助力结构组；所述结构主体为中空柱状结构，并设有上开口与下开口，所述上开口面积大于下开口面积；所述结构主体内端面设有内螺纹，所述内螺纹的牙型槽底与下开口之间设有圆角；所述助力结构组包括若干个设于结构主体外周的受力结构，所述受力结构以结构主体结构的中心线为中心环向分布。该螺母结构可使用于大多数螺纹连接结构，并且由于设有助力结构组，能够在没有扳手等情况下达到手动安装或拆卸螺母的效果，且本螺母结构简单，可靠性强，制造简单，实用性强。

### 主设计要求

1.一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，包括结构主体，以及与结构主体连接的助力结构组；所述结构主体为中空柱状结构，并设有上开口与下开口，所述上开口面积大于下开口面积；所述结构主体内端面设有内螺纹，所述内螺纹的牙型槽底与下开口之间设有圆角；所述助力结构组包括若干个设于结构主体外周的受力结构，所述受力结构以结构主体结构的中心线为中心环向分布。

### 设计方案

1.一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，包括结构主体，以及与结构主体连接的助力结构组；所述结构主体为中空柱状结构，并设有上开口与下开口，所述上开口面积大于下开口面积；所述结构主体内端面设有内螺纹，所述内螺纹的牙型槽底与下开口之间设有圆角；所述助力结构组包括若干个设于结构主体外周的受力结构，所述受力结构以结构主体结构的中心线为中心环向分布。

2.根据权利要求1所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述受力结构包括第一凸起部，第二凸起部；所述第一凸起部与第二凸起部的数量均为2，所述第一凸起部与第二凸起部间隔设置，并且相邻受力结构和结构主体中心线的连接均为90°。

3.根据权利要求2所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述结构主体直径为21.5-23.5mm，两个所述第一凸起部顶端之间的距离为30-32mm，两个所述第一凸起部底端之间的距离为24-26mm，两个第二凸起部顶端之间的距离为24-26mm。

4.根据权利要求2所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述第一凸起部与第二凸起部的顶端均设有圆角。

5.根据权利要求2所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述第一凸起部为底部宽顶部窄的块状结构，所述第一凸起部的底端宽度为2-4mm，所述第一凸起部的顶端宽度为2-2.5mm。

6.根据权利要求2所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述第二凸起部为半圆柱形结构，其最大宽度为2-2.5mm。

7.根据权利要求1所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述上开口直径为16-18mm，所述下开口直径为12-14mm。

8.根据权利要求1所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述结构主体还包括螺纹孔，所述螺纹孔的直径为18-20mm。

9.根据权利要求1所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述结构主体的高度为11.3-13.3mm。

10.根据权利要求1所述的一种自带助力扳手的新型螺母，其特征在于，所述结构主体设有圆角，其顶端内端面设有倒角。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型设计一种机械连接结构，具体涉及一种自带助力扳手的新型螺母。

背景技术

螺纹连接具有适配性强、易于安装和拆卸、可重复使用的特点，因此广泛应用于各类机械机构，在实际生产生活中，经常需要将螺母焊接在机架或者各种连接件上进行固定，然后再安装螺栓对工件进行固定，在现有技术中，通常需要安装或拆卸螺母均需要使用工具，但是在许多情况下例如安装水管,都会被无法找到合适的工具困扰。因此设计一种强度可靠、结构简易、易于安装或拆卸的螺母的连接结构是一个亟需解决的技术问题。

基于上述问题，本实用新型提出了一种自带助力扳手的新型螺母，该螺母套结构简单，安全系数高，易于安装或拆卸，使用方便，实用性强，可应用于各种需要进行螺纹连接的结构上。

实用新型内容

为了满足上述要求，本实用新型的一个目的在于提供一种自带助力扳手的新型螺母，旨在解决螺母安装或拆卸困难，寻找工具不易的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

一种自带助力扳手的新型螺母，包括结构主体，以及与结构主体连接的助力结构组；所述结构主体为中空柱状结构，并设有上开口与下开口，所述上开口面积大于下开口面积；所述结构主体内端面设有内螺纹，所述内螺纹的牙型槽底与下开口之间设有圆角；所述助力结构组包括若干个设于结构主体外周的受力结构，所述受力结构以结构主体结构的中心线为中心环向分布。

进一步技术方案为，所述受力结构包括第一凸起部，第二凸起部；所述第一凸起部与第二凸起部的数量均为2，所述第一凸起部与第二凸起部间隔设置，并且相邻受力结构和结构主体中心线的连接均为90°。

进一步技术方案为，所述结构主体直径为21.5-23.5mm，两个所述第一凸起部顶端之间的距离为30-32mm，两个所述第一凸起部底端之间的距离为24-26mm，两个第二凸起部顶端之间的距离为24-26mm。

进一步技术方案为，所述第一凸起部与第二凸起部的顶端均设有圆角。

进一步技术方案为，所述第一凸起部为底部宽顶部窄的块状结构，所述第一凸起部的底端宽度为2-4mm，所述第一凸起部的顶端宽度为2-2.5mm。

进一步技术方案为，所述第二凸起部为半圆柱形结构，其最大宽度为2-2.5mm。

进一步技术方案为，所述上开口直径为16-18mm，所述下开口直径为12-14mm。

进一步技术方案为，所述结构主体还包括螺纹孔，所述螺纹孔的直径为18-20mm。

进一步技术方案为，所述结构主体的高度为11.3-13.3mm。

进一步技术方案为，所述结构主体设有圆角，其顶端内端面设有倒角。

相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于：该螺母结构可使用于大多数螺纹连接结构，并且由于设有助力结构组，能够在没有扳手等情况下达到手动安装或拆卸螺母的效果，且本螺母结构简单，可靠性强，制造简单，实用性强。

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步描述。

附图说明

图1是本实用新型一种自带助力扳手的新型螺母具体实施例结构示意图；

图2是图1实施例结构另一视角的轴视图示意图；

图3是图1实施例结构前视视图示意图；

图4是图1实施例结构后视视图示意图；

图5是图1实施例结构左视视图示意图。

附图标记

1 结构主体 2 助力结构组

3 上开口 4 下开口

5 内螺纹 6 第一圆角

7 第一凸起部 8 第二凸起部

9 倒角 10 第二圆角

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1、图2、图3、图4以及图5所示的结构图，为本实用新型一种自带助力扳手的新型螺母，包括结构主体1，以及与结构主体1连接的助力结构组2；所述结构主体1为中空柱状结构，并设有上开口3与下开口4，所述上开口3面积大于下开口4面积；所述结构主体1内端面设有内螺纹5，所述内螺纹5的牙型槽底与下开口4之间设有圆角(如图1所示的第一圆角6)；所述助力结构组2包括若干个设于结构主体外周的受力结构，所述受力结构以结构主体1结构的中心线为中心环向分布。

如图1、图3以及图4所示的实施例中，所述受力结构包括第一凸起部7，第二凸起部8；所述第一凸起部7与第二凸起部8的数量均为2，所述第一凸起部7与第二凸起部8间隔设置，并且相邻受力结构和结构主体1中心线的连接均为90°，即所述第一凸起部7与相邻第二凸起部8分别与结构主体1的最短路径连线的夹角为90°。

如图1、图3以及图4所示的实施例中，所述结构主体1直径为21.5-23.5mm，两个所述第一凸起部7顶端之间的距离为30-32mm，两个所述第一凸起部7底端之间的距离为24-26mm，两个第二凸起部8顶端之间的距离为24-26mm。

如图3、图4以及图5所示的实施例中，所述第一凸起部7与第二凸起部8的顶端均设有圆角。其中，所述第一凸起部7与第二凸起部8与结构主体1连接的位置(即底端)也设有圆角。

如图3、图4以及图5所示的实施例中，所述第一凸起部7为底部宽顶部窄的块状结构，所述第一凸起部7的底端宽度为2-4mm，所述第一凸起部7的顶端宽度为2-2.5mm。

如图3、图4以及图5所示的实施例中，所述第二凸起部8为半圆柱形结构，其最大宽度为2-2.5mm。

如图1以及图2所示的实施例中，所述上开口3直径为16-18mm，所述下开口4直径为12-14mm。

如图1所示的实施例中，所述结构主体1还包括螺纹孔，所述螺纹孔的直径为18-20mm。

如图1以及图5所示的实施例中，所述结构主体1的高度为11.3-13.3mm。

如图1以及图5所示的实施例中，所述结构主体1设有圆角(图5中第二圆角10)，其顶端内端面设有倒角9。

如图2以及图4所示的实施例中，所述结构主体1位于下开口4一端设有LOGO标记。

综上所述，该螺母结构可使用于大多数螺纹连接结构，并且由于设有助力结构组，能够在没有扳手等情况下达到手动安装或拆卸螺母的效果，且本螺母结构简单，可靠性强，制造简单，实用性强。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不应理解为必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例进行接合和组合。

对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其他各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920299106.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209724928U

授权时间:20191203

主分类号:F16B37/16

专利分类号:F16B37/16

范畴分类:27A;

申请人:深圳市柏奥斯实业有限公司

第一申请人:深圳市柏奥斯实业有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市福田区金地工业区139栋1楼A4

发明人:林继浩

第一发明人:林继浩

当前权利人:深圳市柏奥斯实业有限公司

代理人:冯筠

代理机构:44242

代理机构编号:深圳市精英专利事务所 44242

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7584f6cd35a2c76b209a8289.html