# 一、二等水准观测成果质检系统的设计与实现

### 论文摘要

一、二等水准测量在区域高程控制测量与工程测量中应用广泛,因此对其观测成果的自动化、高质量质检尤为重要。根据《测绘成果质量检查与验收》规范对水准测量观测成果质量要素进行分析,对电子观测手簿、外业高差与概略高程表、水准标尺长度改正系数表等关键数据项的解析和提取进行了研究。在ArcEngine基础上,基于Geodatabase数据模型存储水准矢量与属性数据,建立水准点、测段、区段、水准路线、水准环间的拓扑关系,然后在矢量图形上对相关质量子元素进行检查,并将结果显示在图形界面上,显著提高了质检的直观性与效率。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 检查内容与方法分析

- 1.1 数学精度

- 1.2 观测质量

- 1.3 计算质量

- 2 系统设计与实现

- 2.1 系统开发环境

- 2.2 系统架构设计

- 2.2.1 数据层

- 2.2.2 逻辑层

- 2.2.3 表现层

- 2.3 关键技术

- 2.3.1 基于迭代算法计算日出日落时间

- 2.3.2 基于Geodatabase数据模型存储水准矢量与属性数据

- 2.3.3 通过空间几何关系生成水准环

- 2.3.4 利用拓扑维护水准矢量要素类间的空间几何关系

- 2.4 系统流程

- 2.5 功能模块设计

- 3 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陆玉祥,张燕平

关键词: 水准测量,电子记簿,拓扑关系,质量检查

来源: 现代测绘 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 江苏省测绘产品质量监督检验站

基金: 江苏省测绘地理信息科研项目(JSCHKY201623)

分类号: P224.1

页码: 54-56

总页数: 3

文件大小: 150K

下载量: 44

### 相关论文文献

- [1].大楼主体建筑施工中的沉降测量及观测成果分析方法[J]. 工程建设与设计 2017(02)

- [2].南方山区生态环境观测成果与展望[J]. 自然资源学报 2010(09)

- [3].抚顺发电厂变形规律浅析[J]. 测绘与空间地理信息 2008(04)

- [4].莘畈水库水雨情和工情观测成果分析[J]. 小水电 2012(04)

- [5].GNSS观测成果监理系统开发[J]. 全球定位系统 2018(02)

- [6].泥沙沉降研究现状浅析[J]. 中国水运(下半月) 2009(08)

- [7].基于计算机程序检查一、二等水准观测成果的内容和方法[J]. 现代测绘 2016(02)

- [8].RTK技术在像控测量中的应用[J]. 广东科技 2012(02)

- [9].密云水库第一溢洪道裂缝处理及观测成果分析[J]. 北京水务 2008(02)

- [10].季节冻土区地下水观测成果在流域产汇流理论研究中的应用述评[J]. 水文 2011(06)

- [11].矿区地表移动观测站的建立与观测[J]. 价值工程 2011(12)

- [12].谷幅变形观测可靠性分析[J]. 水电与抽水蓄能 2016(04)

- [13].桩身压缩量的计算原理及工程应用[J]. 岩土工程界 2008(04)

- [14].九甸峡水利枢纽工程原型观测设计及观测成果初步分析[J]. 水力发电 2010(11)

- [15].彭家道口分洪闸渗流观测成果分析[J]. 科技资讯 2010(36)

- [16].棱镜常数快速检测方法研究[J]. 测绘工程 2017(03)

- [17].浅谈建筑物的沉降及倾斜观测[J]. 科技情报开发与经济 2010(13)

- [18].测量误差的基本知识[J]. 资治文摘(管理版) 2010(07)

- [19].论暗能量的形态和本质[J]. 今日科苑 2009(04)

- [20].预浸水法在棉山湾水库湿陷性黄土坝基处理中的应用[J]. 宁夏工程技术 2009(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/75b85ce356744c283b47f444.html