# 一种血袋导管在线喷墨打码装置论文和设计-黄浩德

### 全文摘要

本实用新型公开了一种血袋导管在线喷墨打码装置，属于医疗器械领域，一种血袋导管在线喷墨打码装置，包括支撑架，支撑架的上端焊接有支撑座，支撑座固定连接有支撑杆，支撑杆的外侧滑动套接有辊轮，辊轮的外侧滑动套接有传送带，支撑座的上端安装有采样机，支撑座的上端安装有贴标机，支撑杆的外侧固定套接有圆柱，圆柱的外侧固定套接有固定圈，它通过圆柱、固定圈、球槽、小球和滑套的配合，可以使得滑套被动转动，方便血袋的传送，滑套的设计可以防止血袋移出传送带，减小损失；通过固定座、滑槽、导杆、弹簧、拨动销和滑杆的配合，方便对卡块进行固定，卡块的设计方便维修人员拆装喷墨打码机，降低维修所需时间。

### 主设计要求

1.一种血袋导管在线喷墨打码装置，包括支撑架(1)，其特征在于：所述支撑架(1)的上端焊接有支撑座(11)，所述支撑座(11)固定连接有支撑杆(12)，所述支撑杆(12)的外侧滑动套接有辊轮(13)，所述辊轮(13)的外侧滑动套接有传送带(14)，所述支撑座(11)的上端安装有采样机(15)，所述支撑座(11)的上端安装有贴标机(16)，所述支撑杆(12)的外侧固定套接有圆柱(2)，所述圆柱(2)的外侧固定套接有固定圈(21)，所述支撑座(11)的上端固定连接有固定座(3)，所述固定座(3)的上端设置有滑槽(31)，所述滑槽(31)的内部焊接有导杆(32)，所述滑槽(31)的内部滑动套接有拨动销(34)，所述拨动销(34)的下端固定连接有滑杆(35)，所述滑杆(35)的内部设置有导向槽(36)，所述导向槽(36)的内部滑动套接有导杆(32)，所述固定座(3)的上端设置有卡槽(37)。

### 设计方案

1.一种血袋导管在线喷墨打码装置，包括支撑架(1)，其特征在于：所述支撑架(1)的上端焊接有支撑座(11)，所述支撑座(11)固定连接有支撑杆(12)，所述支撑杆(12)的外侧滑动套接有辊轮(13)，所述辊轮(13)的外侧滑动套接有传送带(14)，所述支撑座(11)的上端安装有采样机(15)，所述支撑座(11)的上端安装有贴标机(16)，所述支撑杆(12)的外侧固定套接有圆柱(2)，所述圆柱(2)的外侧固定套接有固定圈(21)，所述支撑座(11)的上端固定连接有固定座(3)，所述固定座(3)的上端设置有滑槽(31)，所述滑槽(31)的内部焊接有导杆(32)，所述滑槽(31)的内部滑动套接有拨动销(34)，所述拨动销(34)的下端固定连接有滑杆(35)，所述滑杆(35)的内部设置有导向槽(36)，所述导向槽(36)的内部滑动套接有导杆(32)，所述固定座(3)的上端设置有卡槽(37)。

2.如权利要求1所述的一种血袋导管在线喷墨打码装置，其特征在于：所述固定圈(21)设置有球槽(22)，所述球槽(22)的内部滑动套接有小球(23)，所述小球(23)的上端紧贴有滑套(24)。

3.如权利要求1所述的一种血袋导管在线喷墨打码装置，其特征在于：所述圆柱(2)的上端外侧滑动套接有滑套(24)，所述滑套(24)的内部设置有凹槽(25)，所述凹槽(25)的内部滑动套接有圆柱(2)。

4.如权利要求1所述的一种血袋导管在线喷墨打码装置，其特征在于：所述滑槽(31)的内部滑动套接有弹簧(33)，所述导杆(32)的外侧滑动套接有弹簧(33)，所述滑槽(31)的内部滑动套接有滑杆(35)。

5.如权利要求1所述的一种血袋导管在线喷墨打码装置，其特征在于：所述滑杆(35)的下端压紧有卡块(38)，所述卡槽(37)的内部卡接有卡块(38)，所述卡块(38)固定连接有喷墨打码机(39)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械领域，更具体地说，涉及一种血袋导管在线喷墨打码装置。

背景技术

喷码机是运用带电的墨水微粒，由高压电场偏转的原理，在各种物体表面上喷印上图案文字和数码，是集机一体化的高科技产品。产品广泛应用于食品工业、化妆品工业、医药工业、汽车等零件加工行业、电线电缆行业、铝塑管行业、烟酒行业以及其他领域。

现有血袋导管在线喷墨打码装置，在传送血袋的时候，传送带两边未设置有挡板，血袋容易从传送带上掉落，影响生产，增加了额外损失；同时，喷墨打码机不方便拆装维修，需要浪费大量的时间下螺丝，影响产生。因此，需要对现有技术进行改进。

实用新型内容

1.要解决的技术问题

针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种血袋导管在线喷墨打码装置，它通过圆柱、固定圈、球槽、小球和滑套的配合，可以使得滑套被动转动，方便血袋的传送，滑套的设计可以防止血袋移出传送带，减小损失；通过固定座、滑槽、导杆、弹簧、拨动销和滑杆的配合，方便对卡块进行固定，卡块的设计方便维修人员拆装喷墨打码机，降低维修所需时间。

2.技术方案

为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案。

一种血袋导管在线喷墨打码装置，包括支撑架，所述支撑架的上端焊接有支撑座，所述支撑座固定连接有支撑杆，所述支撑杆的外侧滑动套接有辊轮，所述辊轮的外侧滑动套接有传送带，所述支撑座的上端安装有采样机，所述支撑座的上端安装有贴标机，所述支撑杆的外侧固定套接有圆柱，所述圆柱的外侧固定套接有固定圈，所述支撑座的上端固定连接有固定座，所述固定座的上端设置有滑槽，所述滑槽的内部焊接有导杆，所述滑槽的内部滑动套接有拨动销，所述拨动销的下端固定连接有滑杆，所述滑杆的内部设置有导向槽，所述导向槽的内部滑动套接有导杆，所述固定座的上端设置有卡槽，它通过圆柱、固定圈、球槽、小球和滑套的配合，可以使得滑套被动转动，方便血袋的传送，滑套的设计可以防止血袋移出传送带，减小损失；通过固定座、滑槽、导杆、弹簧、拨动销和滑杆的配合，方便对卡块进行固定，卡块的设计方便维修人员拆装喷墨打码机，降低维修所需时间。

进一步的，所述固定圈设置有球槽，所述球槽的内部滑动套接有小球，所述小球的上端紧贴有滑套，通过圆柱、固定圈、球槽、小球和滑套的配合，可以使得滑套被动转动，方便血袋的传送。

进一步的，所述圆柱的上端外侧滑动套接有滑套，所述滑套的内部设置有凹槽，所述凹槽的内部滑动套接有圆柱，滑套的设计可以防止血袋移出传送带，减小损失。

进一步的，所述滑槽的内部滑动套接有弹簧，所述导杆的外侧滑动套接有弹簧，所述滑槽的内部滑动套接有滑杆，通过固定座、滑槽、导杆、弹簧、拨动销和滑杆的配合，方便对卡块进行固定。

进一步的，所述滑杆的下端压紧有卡块，所述卡槽的内部卡接有卡块，所述卡块固定连接有喷墨打码机，卡块的设计方便维修人员拆装喷墨打码机，降低维修所需时间。

3.有益效果

相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

(1)本方案通过圆柱、固定圈、球槽、小球和滑套的配合，可以使得滑套被动转动，方便血袋的传送，滑套的设计可以防止血袋移出传送带，减小损失；通过固定座、滑槽、导杆、弹簧、拨动销和滑杆的配合，方便对卡块进行固定，卡块的设计方便维修人员拆装喷墨打码机，降低维修所需时间。

(2)固定圈设置有球槽，球槽的内部滑动套接有小球，小球的上端紧贴有滑套，通过圆柱、固定圈、球槽、小球和滑套的配合，可以使得滑套被动转动，方便血袋的传送。

(3)圆柱的上端外侧滑动套接有滑套，滑套的内部设置有凹槽，凹槽的内部滑动套接有圆柱，滑套的设计可以防止血袋移出传送带，减小损失。

(4)滑槽的内部滑动套接有弹簧，导杆的外侧滑动套接有弹簧，滑槽的内部滑动套接有滑杆，通过固定座、滑槽、导杆、弹簧、拨动销和滑杆的配合，方便对卡块进行固定。

(5)滑杆的下端压紧有卡块，卡槽的内部卡接有卡块，卡块固定连接有喷墨打码机，卡块的设计方便维修人员拆装喷墨打码机，降低维修所需时间。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的滑套放大剖视图；

图3为本实用新型的固定座右视放大局部剖视图；

图4为本实用新型的A处放大剖视图。

图中标号说明：

1支撑架、11支撑座、12支撑杆、13辊轮、14传送带、15采样机、16贴标机、2圆柱、21固定圈、22球槽、23小球、24滑套、25凹槽、3固定座、31滑槽、32导杆、33弹簧、34拨动销、35滑杆、36导向槽、37卡槽、38卡块、39喷墨打码机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述；显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶\/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设\/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-4，一种血袋导管在线喷墨打码装置，包括支撑架1，请参阅图1和图3，支撑架1的上端焊接有支撑座11，支撑座11固定连接有支撑杆12，支撑杆12的外侧滑动套接有辊轮13，辊轮13固定连接有电机的轴，电机的型号为Y2，属于现有技术，电机接通控制开关，控制开关接通电源，辊轮13的外侧滑动套接有传送带14，支撑座11的上端安装有采样机15，采样机15的型号为SP-404A，属于现有技术，采样机15接通控制开关，控制开关接通电源，支撑座11的上端安装有贴标机16，贴标机16的型号为JQ-100，属于现有技术，贴标机16接通控制开关，控制开关接通电源，支撑杆12的外侧固定套接有圆柱2，圆柱2的外侧固定套接有固定圈21，支撑座11的上端固定连接有固定座3，固定座3的上端设置有滑槽31，滑槽31的内部焊接有导杆32，滑槽31的内部滑动套接有拨动销34，拨动销34的下端固定连接有滑杆35，滑杆35的内部设置有导向槽36，导向槽36的内部滑动套接有导杆32，固定座3的上端设置有卡槽37。

请参阅图2，固定圈21设置有球槽22，球槽22的内部滑动套接有小球23，小球23的上端紧贴有滑套24，通过圆柱2、固定圈21、球槽22、小球23和滑套24的配合，可以使得滑套24被动转动，方便血袋的传送，圆柱2的上端外侧滑动套接有滑套24，滑套24的内部设置有凹槽25，凹槽25的内部滑动套接有圆柱2，滑套24的设计可以防止血袋移出传送带14，减小损失。

请参阅图3-4，滑槽31的内部滑动套接有弹簧33，导杆32的外侧滑动套接有弹簧33，滑槽31的内部滑动套接有滑杆35，通过固定座3、滑槽31、导杆32、弹簧33、拨动销34和滑杆35的配合，方便对卡块38进行固定，滑杆35的下端压紧有卡块38，卡槽37的内部卡接有卡块38，卡块38固定连接有喷墨打码机39，卡块38的设计方便维修人员拆装喷墨打码机39，降低维修所需时间。

在使用血袋导管在线喷墨打码装置的时候，启动电机，电机带动辊轮13转动，带动传送带14转动，带动血袋向右移动，采样机15对血袋采集原有数据，贴标机16对血袋上表面粘贴标签，喷墨打码机39对标签表面进行喷码，通过圆柱2、固定圈21、球槽22、小球23和滑套24的配合，可以使得滑套24被动转动，方便血袋的传送，滑套24的设计可以防止血袋移出传送带14，减小损失；在拆装喷墨打码机39的时候，向左移动拨动销34，带动滑杆35，带动弹簧33向左压缩移动，卡块38失去束缚，即可向上移出喷墨打码机39，通过固定座3、滑槽31、导杆32、弹簧33、拨动销34和滑杆35的配合，方便对卡块38进行固定，卡块38的设计方便维修人员拆装喷墨打码机39，降低维修所需时间。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式；但本实用新型的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310445.8

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209920780U

授权时间:20200110

主分类号:B41J3/407

专利分类号:B41J3/407

范畴分类:29C;

申请人:费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司

第一申请人:费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司

申请人地址:510730 广东省广州市保税区保盈大道43号

发明人:黄浩德

第一发明人:黄浩德

当前权利人:费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/760e6b0add6ada40cf147fa0.html