# 铜渣基草酸盐水泥的制备及其性能

### 论文摘要

以铜渣和草酸为原料,按一定比例混合,通过酸碱反应制备铜渣基草酸盐水泥,考察了铜渣与草酸质量比（CS/OA）、水灰质量比（W/C）、缓凝剂种类及掺量对所制水泥力学性能和凝结时间的影响,用扫描电镜和X射线粉末衍射仪分析了水泥的微观形貌和物相组成。结果表明,随质量比CS/OA和W/C增加,水泥的抗压强度呈先增大后减小的趋势,凝结时间随CS/OA增大而减小,随W/C增大而增大。硼砂和三聚磷酸钠对水泥的抗压强度影响较大,随其掺量增加,水泥的力学性能降低,适量的硼酸可提高水泥的抗压强度,且具有较好的缓凝效果,可将硼酸作为较佳缓凝剂。当质量比CS/OA=4和W/C=0.16～0.17、硼酸掺量为2.5wt%时,材料性能最优,养护28 d抗压强度可达38.5 MPa,凝结时间为24 min。水泥主要水化产物是结构密实、结晶良好的柱形FeC2O4·2H2O,添加硼砂和三聚磷酸钠会使水泥出现孔隙,而硼酸会促进水化反应使水化产物结晶更优,且不会破坏水泥的密实度。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 实验

- 2.1 实验原料

- 2.2 水泥制备

- 2.3 分析测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 铜渣与草酸质量比对材料性能的影响

- 3.2 水灰质量比对材料性能的影响

- 3.3 缓凝剂种类及掺量对材料性能的影响

- 3.4 材料微观形貌及物相组成

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王昊,罗中秋,周新涛,李娜秋,张建辉,和森

关键词: 铜渣,草酸,缓凝剂,抗压强度,凝结时间,水泥

来源: 过程工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 昆明理工大学化学工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(编号:51662024),云铜校企预研基金资助项目(编号:2015YT08),昆明理工大学引进人才科研启动基金资助项目(编号:KKSY201605021),昆明理工大学分析测试基金资助项目(编号:2016T20160009),云南科技厅青年基金资助项目(编号:2017FD093),云南教育厅资助项目(编号:2017ZZX147)

分类号: TQ172.1

页码: 427-433

总页数: 7

文件大小: 668K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].提高分铜渣中有价金属富集的研究[J]. 中国有色冶金 2020(04)

- [2].铜渣浮选尾料中回收铜铁的研究[J]. 中国金属通报 2020(05)

- [3].铜渣粉作为混凝土掺合料的研究进展[J]. 材料导报 2018(23)

- [4].铜渣深度还原回收铁技术进展[J]. 现代化工 2019(03)

- [5].铜渣资源综合利用现状及展望[J]. 矿冶 2019(02)

- [6].铜渣资源化利用技术现状[J]. 金属矿山 2017(11)

- [7].用富铜渣制备硫酸铜的试验研究[J]. 云南冶金 2016(06)

- [8].铜渣耦合木屑制备可燃气的热力学分析[J]. 工业加热 2016(06)

- [9].铜渣的新型资源化处理工艺[J]. 冶金设备 2015(01)

- [10].铜渣缓冷制度条件下渣包温度场的仿真与分析[J]. 稀有金属 2020(02)

- [11].铜渣中含铜、金、银协同高温浮选关键技术获重大突破[J]. 现代矿业 2020(03)

- [12].碳热还原-碱浸工艺实现铜渣中硅和铁的分离（英文）[J]. Journal of Central South University 2020(08)

- [13].从铜渣中回收铁的研究现状及其新方法的提出[J]. 有色金属科学与工程 2019(02)

- [14].铜渣活化试验研究[J]. 中国有色冶金 2019(03)

- [15].化学激发剂对铜渣及铜渣水泥激发作用的研究[J]. 广西科技大学学报 2018(01)

- [16].电解铜渣的综合利用新途径[J]. 科技资讯 2017(25)

- [17].从碲化亚铜渣中回收碲[J]. 有色金属(冶炼部分) 2016(02)

- [18].冶炼铜渣的资源化利用成套技术[J]. 冶金设备 2015(02)

- [19].智利铜渣还原:一个废物管理项目的案例[J]. 中国有色冶金 2011(06)

- [20].铜冶炼渣制备建筑材料及功能材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(13)

- [21].铜渣直接还原动力学[J]. 有色金属科学与工程 2019(01)

- [22].某铜渣浮选药剂优化试验研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2018(06)

- [23].磨细工业铜渣-水泥胶凝体系性能影响[J]. 广东建材 2017(11)

- [24].碱熔-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜渣精矿中铝[J]. 冶金分析 2015(10)

- [25].黑铜渣处理技术优化论证[J]. 世界有色金属 2014(08)

- [26].浅谈铜渣含镍的控制[J]. 新疆有色金属 2010(S2)

- [27].某铜渣浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2019(02)

- [28].黑铜渣铜砷浸出工艺研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2016(05)

- [29].从冶炼铜渣回收铜铁的试验研究[J]. 矿业研究与开发 2012(04)

- [30].从冶炼铜渣中进一步提取金银的湿法工艺研究[J]. 黄金科学技术 2012(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76af8031e5f2387ed3a45b91.html