# 一种新型的塔吊式起重机论文和设计-黄健

### 全文摘要

本实用新型提供一种新型的塔吊式起重机，包括：塔吊立柱，所述塔吊立柱之间设有横向连接杆，所述横向连接杆两端套设在塔吊立柱上，塔吊立柱、横向连接杆组成起重机支架，所述塔吊立柱一侧设有附着装置，所述起重机支架顶端设有起重横梁，所述起重横梁上安装有起重电机，起重电机的输出端上设有绞绳盘，绞绳盘上设有起重绞绳，起重绞绳下端设有起重吊笼，所述横向连接杆包括左固定套、右固定套，左固定套、右固定套套设在塔吊立柱上，左固定套、右固定套之间设有伸缩调节杆。本实用新型可以根据需求调整横向连接杆的位置和数量，提高起重机支架整体的结构强度，而且，可以非常方便的调节安装位置，避免在立柱上开设过多螺栓孔导致立柱强度降低。

### 主设计要求

1.一种新型的塔吊式起重机，包括：塔吊立柱，其特征在于：所述塔吊立柱之间设有横向连接杆，所述横向连接杆两端套设在塔吊立柱上，塔吊立柱、横向连接杆组成起重机支架，所述塔吊立柱一侧设有附着装置，塔吊立柱通过附着装置固定在建筑物一侧，所述起重机支架顶端设有起重横梁，所述起重横梁上安装有起重电机，所述起重电机的输出端上设有绞绳盘，绞绳盘上设有起重绞绳，起重绞绳下端设有起重吊笼，所述横向连接杆包括左固定套、右固定套，左固定套、右固定套上设有定位螺栓孔，左固定套、右固定套套设在塔吊立柱上，左固定套、右固定套通过定位螺栓固定在塔吊立柱上，左固定套、右固定套之间设有伸缩调节杆。

### 设计方案

1.一种新型的塔吊式起重机，包括：塔吊立柱，其特征在于：所述塔吊立柱之间设有横向连接杆，所述横向连接杆两端套设在塔吊立柱上，塔吊立柱、横向连接杆组成起重机支架，所述塔吊立柱一侧设有附着装置，塔吊立柱通过附着装置固定在建筑物一侧，所述起重机支架顶端设有起重横梁，所述起重横梁上安装有起重电机，所述起重电机的输出端上设有绞绳盘，绞绳盘上设有起重绞绳，起重绞绳下端设有起重吊笼，所述横向连接杆包括左固定套、右固定套，左固定套、右固定套上设有定位螺栓孔，左固定套、右固定套套设在塔吊立柱上，左固定套、右固定套通过定位螺栓固定在塔吊立柱上，左固定套、右固定套之间设有伸缩调节杆。

2.根据权利要求1所述的一种新型的塔吊式起重机，其特征在于：所述附着装置包括安装滑槽，所述安装滑槽内设有固定滑杆，所述固定滑杆一端安装在安装滑槽内，另一端焊接固定在附着固定杆上，所述附着固定杆两端通过固定夹板安装在附着固定板上，所述附着固定板通过附着固定横杆安装在固定法兰盘上，所述附着固定横杆两端焊接固定在固定法兰盘、附着固定板上，所述固定法兰盘上设有扩充螺栓固定孔，所述固定法兰盘通过扩充螺栓固定在墙壁上。

3.根据权利要求1所述的一种新型的塔吊式起重机，其特征在于：所述伸缩调节杆包括调节杆，调节杆内有中心空腔，调节杆两端分别设有第一螺纹孔和第二螺纹孔，第一螺纹孔连有第一螺杆，第一螺杆上一端设有右旋外螺纹，第二螺纹孔连有第二螺杆，第二螺杆上一端设有左旋外螺纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑设备技术领域，具体为一种新型的塔吊式起重机。

背景技术

众所周知，起重机为一种辅助登高的设备，随着人们生活居住环境的改造，起重机被广泛的应用在现实生活中，包括房地产，交通行业。而起重机亦是建筑施工领域中常用的设备之一，施工人员需要在起重机上完成对整个施工过程的监督、指挥和控制。

中国专利公开了一种建筑施工用起重机，包括升降框和吊笼，所述升降框的顶端焊接有固定架，所述固定架上安装有转动轴，所述转动轴上缠绕有钢丝绳，所述钢丝绳的一端固定在转动轴上，所述固定架的一侧安装有第一电机，所述第一电机的输出端焊接在转动轴的一端，所述升降框两侧的底端固定有第二电机，所述第二电机的输出端方向朝上，且第二电机输出端的顶端焊接有丝杆，所述丝杆上安装有第一螺母和第二螺母，所述第一螺母和第二螺母的侧壁焊接有轴承，所述吊笼的正面安装有门板，所述吊笼上端的四个拐角处安装有连接绳，所述连接绳的另一端均固定在连接块上，但是其结构过于简单，而且，结构过于固定，不能够根据使用环境进行调节，已经不能满足目前的使用需求。

实用新型内容

本实用新型所解决的技术问题在于提供一种新型的塔吊式起重机，以解决上述背景技术中提出的问题。

本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：一种新型的塔吊式起重机，包括：塔吊立柱，所述塔吊立柱之间设有横向连接杆，所述横向连接杆两端套设在塔吊立柱上，塔吊立柱、横向连接杆组成起重机支架，所述塔吊立柱一侧设有附着装置，塔吊立柱通过附着装置固定在建筑物一侧，所述起重机支架顶端设有起重横梁，所述起重横梁上安装有起重电机，所述起重电机的输出端上设有绞绳盘，绞绳盘上设有起重绞绳，起重绞绳下端设有起重吊笼，所述横向连接杆包括左固定套、右固定套，左固定套、右固定套上设有定位螺栓孔，左固定套、右固定套套设在塔吊立柱上，左固定套、右固定套通过定位螺栓固定在塔吊立柱上，左固定套、右固定套之间设有伸缩调节杆。

所述附着装置包括安装滑槽，所述安装滑槽内设有固定滑杆，所述固定滑杆一端安装在安装滑槽内，另一端焊接固定在附着固定杆上，所述附着固定杆两端通过固定夹板安装在附着固定板上，所述附着固定板通过附着固定横杆安装在固定法兰盘上，所述附着固定横杆两端焊接固定在固定法兰盘、附着固定板上，所述固定法兰盘上设有扩充螺栓固定孔，所述固定法兰盘通过扩充螺栓固定在墙壁上。

所述伸缩调节杆包括调节杆，调节杆内有中心空腔，调节杆两端分别设有第一螺纹孔和第二螺纹孔，第一螺纹孔连有第一螺杆，第一螺杆上一端设有右旋外螺纹，第二螺纹孔连有第二螺杆，第二螺杆上一端设有左旋外螺纹。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型可以根据需求调整横向连接杆的位置和数量，提高起重机支架整体的结构强度，而且，可以非常方便的调节安装位置，避免在立柱上开设过多螺栓孔导致立柱强度降低。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的附着装置结构示意图。

图3为本实用新型的横向连接杆结构示意图。

图4为本实用新型的伸缩调节杆结构示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型，在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以两个元件内部的连通。

实施例1

如图1～4所示，一种新型的塔吊式起重机，包括：塔吊立柱1，所述塔吊立柱1之间设有横向连接杆6，所述横向连接杆6两端套设在塔吊立柱1上，塔吊立柱1、横向连接杆6组成起重机支架，所述塔吊立柱1一侧设有附着装置2，塔吊立柱1通过附着装置2固定在建筑物一侧，所述起重机支架顶端设有起重横梁5，所述起重横梁5上安装有起重电机3，所述起重电机3的输出端上设有绞绳盘4，绞绳盘4上设有起重绞绳，起重绞绳下端设有起重吊笼，所述横向连接杆6包括左固定套61、右固定套62，左固定套61、右固定套62上设有定位螺栓孔63，左固定套61、右固定套62套设在塔吊立柱1上，左固定套61、右固定套62通过定位螺栓固定在塔吊立柱1上，左固定套61、右固定套62之间设有伸缩调节杆。

所述附着装置2包括安装滑槽27，所述安装滑槽27内设有固定滑杆22，所述固定滑杆22一端安装在安装滑槽27内，另一端焊接固定在附着固定杆23上，所述附着固定杆23两端通过固定夹板26安装在附着固定板24上，所述附着固定板24通过附着固定横杆25安装在固定法兰盘28上，所述附着固定横杆25两端焊接固定在固定法兰盘28、附着固定板24上，所述固定法兰盘28上设有扩充螺栓固定孔29，所述固定法兰盘28通过扩充螺栓固定在墙壁上。

实施例1

如图1～4所示，一种新型的塔吊式起重机，包括：塔吊立柱1，所述塔吊立柱1之间设有横向连接杆6，所述横向连接杆6两端套设在塔吊立柱1上，塔吊立柱1、横向连接杆6组成起重机支架，所述塔吊立柱1一侧设有附着装置2，塔吊立柱1通过附着装置2固定在建筑物一侧，所述起重机支架顶端设有起重横梁5，所述起重横梁5上安装有起重电机3，所述起重电机3的输出端上设有绞绳盘4，绞绳盘4上设有起重绞绳，起重绞绳下端设有起重吊笼，所述横向连接杆6包括左固定套61、右固定套62，左固定套61、右固定套62上设有定位螺栓孔63，左固定套61、右固定套62套设在塔吊立柱1上，左固定套61、右固定套62通过定位螺栓固定在塔吊立柱1上，左固定套61、右固定套62之间设有伸缩调节杆。

所述伸缩调节杆64包括调节杆41，调节杆41内有中心空腔44，调节杆41两端分别设有第一螺纹孔45和第二螺纹孔46，第一螺纹孔45连有第一螺杆42，第一螺杆42上一端设有右旋外螺纹47，第二螺纹孔46连有第二螺杆43，第二螺杆43上一端设有左旋外螺纹48。

本实用新型塔吊立柱1之间设有横向连接杆6，所述横向连接杆6两端套设在塔吊立柱1上，可以根据需求调整横向连接杆6的位置和数量，提高起重机支架整体的结构强度，而且，可以非常方便的调节安装位置，避免在立柱上开设过多螺栓孔导致立柱强度降低，而且，可以根据建筑物情况调整附着位置，同时，可以非常方便的安装、拆卸，大大提高了施工效率。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型的要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920067731.6

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209367703U

授权时间:20190910

主分类号:B66C 25/00

专利分类号:B66C25/00;B66C5/00;B66C13/00;B66C1/22

范畴分类:32F;

申请人:上海颐东机械施工工程有限公司

第一申请人:上海颐东机械施工工程有限公司

申请人地址:202162 上海市崇明区陈家镇北陈公路1454号102室

发明人:黄健;敖佳顺;叶峰

第一发明人:黄健

当前权利人:上海颐东机械施工工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76b7425252ad90f01324e277.html