# 一种节能发电机组论文和设计-周永刚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种节能发电机组，通过主发电机机身上的换热器，将发动机产生的热量进行交换，在完成交换后热量通过供热管与净化处理装置连接，发动机产生的尾气首先通过尾气处理装置中的颗粒处理机构将尾气中颗粒进行处理，净化处理装置再利用换热器交换后的热量进行催化净化；使发电机所产生的热量得到重新利用，并降低发电机所产生尾气的污染。

### 主设计要求

1.一种节能发电机组，包括主发电机(1)，其特征在于，所述主发电机(1)上分别装有设置于机身上的换热器(2)、设置于排气口上的尾气处理装置(3)；所述尾气处理装置(3)分为颗粒处理机构(31)、净化处理装置(32)，所述换热器(2)通过供热管(4)与净化处理装置(32)连接，所述净化处理装置(32)利用换热器(2)交换后的热量进行催化净化。

### 设计方案

1.一种节能发电机组，包括主发电机(1)，其特征在于，所述主发电机(1)上分别装有设置于机身上的换热器(2)、设置于排气口上的尾气处理装置(3)；所述尾气处理装置(3)分为颗粒处理机构(31)、净化处理装置(32)，所述换热器(2)通过供热管(4)与净化处理装置(32)连接，所述净化处理装置(32)利用换热器(2)交换后的热量进行催化净化。

2.根据权利要求1所述的一种节能发电机组，其特征在于，所述颗粒处理机构(31)包括壳体(311)、进气管(312)、磁性吸附体(313)，所述壳体(311)一端通过连接盘(314)与主发电机(1)排气口连接的，所述壳体(311)另一端与净化处理装置(32)连接。

3.根据权利要求1或2所述的一种节能发电机组，其特征在于，所述净化处理装置(32)包括碳氢化合物催化室(321)、与碳氢化合物催化室(321)通过密封接口(322)连接的除水室(323)，所述除水室(323)内装有与颗粒处理机构(31)连接的导气管(326)，所述导气管(326)上缠绕有高温吸水棉(324)；所述碳氢化合物催化室(321)内填充有碳氢化合物催化剂，所述碳氢化合物催化室(321)外环绕有与供热管(4)连通的循环管路(325)。

4.根据权利要求1所述的一种节能发电机组，其特征在于，所述主发电机(1)通过调速控制器(6)调速，所述调速控制器(6)接收转速传感器(5)的测速反馈。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及发电机领域，尤其是涉及一种节能发电机组。

背景技术

普通发电机在运行发电时，会产生大量的热量，该种热量直接散发，造成浪费，同时，无论其负荷是空载还是满载，其发动机始终工作在额定转速，不能根据负荷进行调速。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种节能发电机组。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种节能发电机组，包括主发电机，所述主发电机上分别装有设置于机身上的换热器、设置于排气口上的尾气处理装置；所述尾气处理装置分为颗粒处理机构、净化处理装置，所述换热器通过供热管与净化处理装置连接，所述净化处理装置利用换热器交换后的热量进行催化净化。

作为一个优选项，所述颗粒处理机构包括壳体、进气管、磁性吸附体，所述壳体一端通过连接盘与主发电机排气口连接的，所述壳体另一端与净化处理装置连接。

作为一个优选项，所述净化处理装置包括碳氢化合物催化室、与碳氢化合物催化室通过密封接口连接的除水室，所述除水室内装有与颗粒处理机构连接导气管，所述导气管上缠绕有高温吸水棉；所述碳氢化合物催化室内填充有碳氢化合物催化剂，所述碳氢化合物催化室外环绕有与供热管连通的循环管路。

作为一个优选项，所述主发电机通过调速控制器调速，所述调速控制器接收转速传感器的测速反馈。

本实用新型的有益效果是：本节能发电机组通过主发电机机身上的换热器，将发动机产生的热量进行交换，在完成交换后热量通过供热管与净化处理装置连接，发动机产生的尾气首先通过尾气处理装置中的颗粒处理机构将尾气中颗粒进行处理，净化处理装置再利用换热器交换后的热量进行催化净化；使发电机所产生的热量得到重新利用，并降低发电机所产生尾气的污染。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的示意图；

图2是本实用新型的颗粒处理机构示意图；

图3是本实用新型的净化处理装置示意图。

具体实施方式

参照图1-图3，一种节能发电机组，包括主发电机1，主发电机1上分别装有设置于机身上的换热器2、设置于排气口上的尾气处理装置3；尾气处理装置3分为颗粒处理机构31、净化处理装置32，换热器2通过供热管4与净化处理装置32连接，净化处理装置32利用换热器2交换后的热量进行催化净化，通过主发电机1机身上的换热器2，将发动机产生的热量进行交换，在完成交换后热量通过供热管4与净化处理装置32连接，发动机产生的尾气首先通过尾气处理装置3中的颗粒处理机构31将尾气中颗粒进行处理，净化处理装置32再利用换热器2交换后的热量进行催化净化；使发电机所产生的热量得到重新利用，并降低发电机所产生尾气的污染。

颗粒处理机构31包括壳体311、进气管312、磁性吸附体313，壳体311一端通过连接盘314与主发电机1排气口连接的，通过磁性吸附体313产生的磁性将尾气中的颗粒进行吸附，壳体311另一端与净化处理装置32连接；净化处理装置32包括碳氢化合物催化室321、与碳氢化合物催化室321通过密封接口322连接的除水室323，除水室323内装有与颗粒处理机构31连接导气管326，导气管326上缠绕有高温吸水棉324，通过高温吸水棉324将尾气中的水份进行吸收，便于进行下一步净化；在碳氢化合物催化室321内填充有碳氢化合物催化剂，碳氢化合物催化室321外环绕有与供热管4连通的循环管路325，通过循环管路325对碳氢化合物催化室321进行加温，提高碳氢化合物催化剂的催化效果，主发电机1通过调速控制器6调速，调速控制器6接收转速传感器5的测速反馈，调速控制器6通过转速传感器5反馈调整转速，来适应不同的负荷。

根据上述原理，本实用新型还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此，本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式，对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920036809.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209687600U

授权时间:20191126

主分类号:F02B63/04

专利分类号:F02B63/04;F01N3/021;F01N3/20;F01N5/02

范畴分类:28B;22H;

申请人:佛山市奥力博动力工程有限公司

第一申请人:佛山市奥力博动力工程有限公司

申请人地址:528313 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花工业区前排6号

发明人:周永刚

第一发明人:周永刚

当前权利人:佛山市奥力博动力工程有限公司

代理人:左恒峰

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76d6ca30a77e9707d5d3e278.html