# 褒河流域2018年7月11日暴雨洪水特性分析

陕西省汉中水文水资源勘测局723000

摘要：2018年7月11日褒河流域江口至马道区间遭受了暴雨山洪袭击，马道水文站发生了21400m3/s的超警戒洪水，区间流域部分地方遭受暴雨山洪灾害。本文对这次暴雨洪水特性、洪水等级及洪水预报进行了分析，对于掌握该流域局部性暴雨洪水形成的条件和演进变化规律是十分有益的。

关键词：褒河流域；“2018·07”；暴雨洪水分析

1流域慨况

1.1自然地理

褒河发源于秦岭南麓，是汉江上游左岸较大支流之一，主河道全长176.6km，平均比降5.53‰，流域面积3908km。

褒河流域上游平均宽度约40km，中下游平均宽度20～30km。整个流域河谷间的平均高程留坝以上为1000m，留坝以下约500m。平均海拔高程约为1700m，石门水库坝址以上流域主要是山区，其下则为土壤肥沃的汉中盆地。褒河流域水系见图1。

1.2水文气象特征

本流域地处秦岭南麓，属秦岭以南北亚热带大陆性季风气候区，流域内年平均气温14.4℃，历年极端最高气温37.1℃，极端最低气温-16.2℃，无霜期208d。多年平均降雨量860mm，年最高降雨量1546.1mm（1981年），最低551.4mm（1997年）。降雨特点为年内变化大，分配不均，7至9月为主要降水时段，占全年58%，由于受秦岭山地的影响，流域内多暴雨，降水强度大，易形成山洪。

以马道站为根据站用水文比拟法推求的褒河流域多年平均流量为35.8m3/s，多年径流量为11.3亿m3。马道站20年一遇洪水流量2400m3/s，50年一遇洪水流量3540m3/s，100年一遇洪水流量4460m3/s。（陕防汛《2011》标准）1981年8月21日实测最大流量5810m3/s，为大于100年一遇的特大型洪水。

1.4暴雨山洪灾害

褒河古称褒水，又名乌龙江或黑龙江。

从有关历史方献记载来看，褒河历史上发生大洪水还是比较频繁的。在地方志及故宫奏折中，记载褒河特大洪水的年份有1396年、1550、1819及1867年。

“81·8”暴雨洪水。1981年8月13日至24日，褒河流域普降大到暴雨，累积降雨量达400～500mm，致使褒河发生超100年一遇特大洪水，8月21日马道站实测最大流量5810m3/s。

“88·8”两岔河、东沟局地暴雨洪水。1988年8月9日2-7时，在留坝县两岔河和东沟两个小流域降了特大暴雨，诱发了灾害性山洪、泥石流。

“90·7”暴雨洪水。1990年7月5日至6日，褒河流域普降大到暴雨，48h流域平均降雨量达150mm左右，7月6日马道站实测最大流量3380m3/s，为超20年一遇洪水。

2“2018·07”暴雨分析

2018年7月11日，在褒河流域发生的降雨过程是短历时、局部性的特大暴雨过程，降雨中心主要集中江口至马道水文站区间流域914km2范围内，区域内11个报汛站6小时降雨量达30mm～60mm，在7月11日16时马道水文站出现了洪峰流量为2140m3/s的超警戒洪水。

2.1暴雨成因

本次大范围暴雨的主要成因是受7月9日-11日副热带高压外围，西南暖湿气流和地面弱冷空气影响，形成了极端暴雨天气。导致汉中市中西部秦巴山区山洪暴涨，形成了“2018·07”洪水。

2.2暴雨实况

根据11处报汛站实测降雨资料，褒河流域“2018·07”暴雨（7月10～11日）点雨量超过50mm的有6站，小于50mm的有5站。褒河流域“2018·07”暴雨各站降雨量统计见表1。

表1“2018·07”褒河流域各雨量站短历时暴雨量、次降雨量统计表

2.3暴雨特点

笼罩在褒河流域的降雨有以下主要特点：

（1）降雨集中、本次降雨暴雨中心在江口至石门库区之间1360km2区间流域范围内，占流域总面积34.8%。暴雨中心在江口、核桃坝、留坝一带，其中次最大降雨量：核桃坝94.2mm、留坝69.0mm、玉皇庙66.4mm。

（2）暴雨强度虽然不大、但前期降雨量已经饱和，造峰核心雨历时短。

3洪水特性分析

由于本次降雨集中、强度虽不大、但是马道站以及主要雨量站从6月24日开始到7月10日，降雨量大，时间长，所以前期降雨量已经充分饱和，所以，11日的降雨导致褒河流域中游区域发生了超警戒洪水，部分地区发生了暴雨山洪灾害。对照省防汛总公布的陕西省重要江河控制站洪水频率成果（陕防汛[2011]），本次洪水洪峰流量2140m3/s，属重现期为超10年一遇洪水。

对江口至马道区间流域的10处报汛站降雨过程统计分析，暴雨主降雨从7月11日2时开始，到7月11日8时结束，历时6h，平均累积降雨量47.6mm。与之相对应的马道站洪水过程从7月11日2时开始起涨，洪峰出现时间为7月11日16时，起涨到洪峰出现历时也为12h。由此可以揭示褒河区间流域暴雨洪水的一般特性，即在暴雨集中的情况下，造峰雨历时一般在6h左右，6h降雨强度达10mm/h以上时极易产生超警戒流量的洪水过程（警戒流量1000m3/s）；洪水从起涨到洪峰出现一般只需要5～6h左右；主雨结束至洪峰出现相差为2h，即洪水预见期一般为1～3h。

本次洪水具有四大特点：一是量级较大，马道站洪峰流量为超10年一遇洪水，位列1979年设站以来实测洪水第4位。二是出现时间早，马道站自1979年设站以来，大于1000m3/s以上的超警戒洪水，均发生在7、8、9三个月。三是洪水主要来源于江口以下区间流域，即占马道站以上控制流域面积26.8%区间产生了超10年一遇的超警戒洪水。四是洪水来势迅猛，峰高量小，洪水暴涨暴落，具有一定的危害性。

“2018·07”江口至马道区间流域主雨段平均降雨量柱状图、洪水过程线图见图2。

4洪水预报调度

7月11日1时至11日7时，在上游站无涨水而用上下游洪水预报方案无法预报马道站洪峰情况下，我局组织专家进行会商，根据褒河马道以上区间流域特性、前期土壤含水量和河道洪水上涨趋势，在11日8时、12时及时制作发布了马道站7月11日9时和11日14时将分别出现洪峰流量1200m3/s、2300m3/s的超警戒洪水过程，马道站实际出现洪峰流量为2140m3/s、石门水库泄洪2710m3/s，由于马道站洪水预报的及时发布，给石门水库防洪调度赢得了宝贵的时间，石门水库提前2个小时开闸泄流蓄洪调度，泄洪流量由7时的840m3/s逐渐加大到9时的1860m3/s和14时的2710m3/s。由于马道站、石门水库入库洪水预警的及时发布，为石门水库安全度汛起到了重要作用。

5结语

通过对褒河马道站以上区间流域暴雨洪水特性分析，从中可以了解区间流域暴雨洪水形成的条件和演变规律，为中小河流洪水预警预报的开展积累经验和探索规律是十分有益的。对于类似“2018·07”褒河流域洪水过程及其演变规律认识和掌握，仍是我们研究分析的重点和难点，必须从防御洪水的预警预报方法和技术手段上加以探讨和深入分析，这样才能为当地政府防御暴雨山洪灾害提供及时准确的科学依据。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76e055243505d572149201c7.html