# 环保厕所以及塔式起重机论文和设计-李鑫

### 全文摘要

本实用新型提供了一种环保厕所以及塔式起重机，环保厕所包括用于安装在起重机上的承载件、便池以及排泄物储纳机构，便池具备排泄物出口，排泄物储纳机构包括储纳件以及封口组件，封口组件安装在承载件上，储纳件具备排泄物储纳腔以及连通该排泄物储纳腔的排泄物进口，排泄物进口连通排泄物出口，封口组件用于封住排泄物进口，以使排泄物储纳腔成为密闭空间。在使用环保厕所的过程中，排泄物的存放方便，不易有异味溢出，后续对于厕所的清洗省时省力，方便快捷。

### 主设计要求

1.一种环保厕所，适用于起重机，其特征在于，所述环保厕所包括用于安装在起重机上的承载件、便池以及排泄物储纳机构，所述便池具备排泄物出口，所述排泄物储纳机构包括储纳件以及封口组件，所述封口组件安装在所述承载件上，所述储纳件具备排泄物储纳腔以及连通该排泄物储纳腔的排泄物进口，所述排泄物进口连通所述排泄物出口，所述封口组件用于封住所述排泄物进口，以使所述排泄物储纳腔成为密闭空间。

### 设计方案

1.一种环保厕所，适用于起重机，其特征在于，所述环保厕所包括用于安装在起重机上的承载件、便池以及排泄物储纳机构，所述便池具备排泄物出口，所述排泄物储纳机构包括储纳件以及封口组件，所述封口组件安装在所述承载件上，所述储纳件具备排泄物储纳腔以及连通该排泄物储纳腔的排泄物进口，所述排泄物进口连通所述排泄物出口，所述封口组件用于封住所述排泄物进口，以使所述排泄物储纳腔成为密闭空间。

2.根据权利要求1所述的环保厕所，其特征在于，所述储纳件为塑料袋，所述封口组件包括第一封口机，所述第一封口机用于密封所述排泄物进口以在所述储纳件上形成第一密封部。

3.根据权利要求2所述的环保厕所，其特征在于，所述封口组件还包括移送单元，所述排泄物储纳机构还包括储物池，所述移送单元用于夹持所述储纳件并将封口后的所述储纳件输送至所述储物池内。

4.根据权利要求3所述的环保厕所，其特征在于，所述储纳件还包括安装轴，所述安装轴安装在所述承载件上，所述塑料袋卷绕在所述安装轴外；

所述封口组件还包括第二封口机以及切断机，所述第二封口机以及切断机均安装在所述承载件上；所述移送单元包括两个移送夹持头，所述移送夹持头用于夹持所述储纳件并将封口后的所述储纳件输送至所述储物池内，所述两个移送夹持头沿夹持于所述塑料袋的位置沿所述塑料袋的长度方向间隔排布；所述第一封口机以及所述第二封口机均位于所述两个移送夹持头之间，所述第二封口机用于密封所述塑料袋以使所述塑料袋上形成第二密封部，所述第一密封部与所述第二密封部之间形成密闭空间；所述切断机用于切断所述第二密封部远离所述第一密封部一侧的所述塑料袋，以使构成所述密闭空间的子体部分脱离所述塑料袋的母体部分，所述移送夹持头还用于移送所述母体部分以使所述母体部分上的排泄物进口连通所述排泄物出口。

5.根据权利要求4所述的环保厕所，其特征在于，所述排泄物储纳机构还包括鼓风机，所述鼓风机的出风口连通所述排泄物进口。

6.根据权利要求5所述的环保厕所，其特征在于，所述移送单元还包括导轨，所述移送夹持头行走于所述导轨上。

7.根据权利要求5所述的环保厕所，其特征在于，所述移送夹持头包括至少两个夹持件，所述夹持件包括两个夹持臂，所述两个夹持臂铰接，且所述两个夹持臂具备将所述塑料袋夹紧的咬合状态以及松开所述塑料袋的放开状态。

8.根据权利要求7所述的环保厕所，其特征在于，所述塑料袋上安装有至少两个夹片，所述夹持臂夹持对应的所述夹片。

9.根据权利要求8所述的环保厕所，其特征在于，所述夹片包括第一连接片、第二连接片以及夹持片，所述第一连接片和所述第二连接片的一侧铰接，所述第一连接片和第二连接片的另一侧间隔排布且均连接于所述塑料袋上，所述夹持片连接于所述第一连接片与所述第二连接片的铰接位置处。

10.一种塔式起重机，其特征在于，包括车体以及根据权利要求1－9中任一项所述的环保厕所，所述环保厕所安装于所述车体上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及起重设备领域，具体而言，涉及一种环保厕所以及塔式起重机。

背景技术

目前，公知的塔式起重机司机室大部分并没有厕所，少量有厕所的司机室是通过便池下的废物池储存排泄物，司机工作完后需要清理废物池。

发明人在研究中发现，传统的塔式起重机在使用过程中至少存在如下缺点：

其一、一些塔式起重机驾驶室没有设置厕所，操作人员上厕所不方便；

其二、一些在驾驶室设置有厕所的塔式起重机，操作人员将排泄物排入到废物池中，气味散出后易污染空气环境，不利于操作人员以及附近居民的身体健康；且废物池中排泄物达到一定量后，需要进行清理，清理操作不便，费时费力。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种环保厕所，以改善传统的塔式起重机上的厕所有异味溢出影响环境以及后续清洗费时费力的问题。

本实用新型的目的在于提供一种塔式起重机，以改善传统的塔式起重机上的厕所有异味溢出影响环境以及后续清洗费时费力的问题。

本实用新型的实施例是这样实现的：

基于上述第一目的，本实用新型提供了一种环保厕所，适用于起重机，所述环保厕所包括用于安装在起重机上的承载件、便池以及排泄物储纳机构，所述便池具备排泄物出口，所述排泄物储纳机构包括储纳件以及封口组件，所述封口组件安装在所述承载件上，所述储纳件具备排泄物储纳腔以及连通该排泄物储纳腔的排泄物进口，所述排泄物进口连通所述排泄物出口，所述封口组件用于封住所述排泄物进口，以使所述排泄物储纳腔成为密闭空间。

在本实用新型较佳的实施例中，所述储纳件为塑料袋，所述封口组件包括第一封口机，所述第一封口机用于密封所述排泄物进口以在所述储纳件上形成第一密封部。

在本实用新型较佳的实施例中，所述封口组件还包括移送单元，所述排泄物储纳机构还包括储物池，所述移送单元用于夹持所述储纳件并将封口后的所述储纳件输送至所述储物池内。

在本实用新型较佳的实施例中，所述储纳件还包括安装轴，所述安装轴安装在所述承载件上，所述塑料袋卷绕在所述安装轴外；

所述封口组件还包括第二封口机以及切断机，所述第二封口机以及切断机均安装在所述承载件上；所述移送单元包括两个移送夹持头，所述移送夹持头用于夹持所述储纳件并将封口后的所述储纳件输送至所述储物池内，所述两个移送夹持头沿夹持于所述塑料袋的位置沿所述塑料袋的长度方向间隔排布；所述第一封口机以及所述第二封口机均位于所述两个移送夹持头之间，所述第二封口机用于密封所述塑料袋以使所述塑料袋上形成第二密封部，所述第一密封部与所述第二密封部之间形成密闭空间；所述切断机用于切断所述第二密封部远离所述第一密封部一侧的所述塑料袋，以使构成所述密闭空间的子体部分脱离所述塑料袋的母体部分，所述移送夹持头还用于移送所述母体部分以使所述母体部分上的排泄物进口连通所述排泄物出口。

在本实用新型较佳的实施例中，所述排泄物储纳机构还包括鼓风机，所述鼓风机的出风口连通所述排泄物进口。

在本实用新型较佳的实施例中，所述移送单元还包括导轨，所述移送夹持头行走于所述导轨上。

在本实用新型较佳的实施例中，所述移送夹持头包括至少两个夹持件，所述夹持件包括两个夹持臂，所述两个夹持臂铰接，且所述两个夹持臂具备将所述塑料袋夹紧的咬合状态以及松开所述塑料袋的放开状态。

在本实用新型较佳的实施例中，所述塑料袋上安装有至少两个夹片，所述夹持臂夹持对应的所述夹片。

在本实用新型较佳的实施例中，所述夹片包括第一连接片、第二连接片以及夹持片，所述第一连接片和所述第二连接片的一侧铰接，所述第一连接片和第二连接片的另一侧间隔排布且均连接于所述塑料袋上，所述夹持片连接于所述第一连接片与所述第二连接片的铰接位置处。

基于上述第二目的，本实用新型提供了一种塔式起重机，包括车体以及所述的环保厕所，所述环保厕所安装于所述车体上。

本实用新型实施例的有益效果是：

综上所述，本实用新型实施例提供了一种环保厕所，其结构简单合理，便于制造加工，安装与使用方便，同时，在使用环保厕所的过程中，排泄物的存放方便，不易有异味溢出，后续对于厕所的清洗省时省力，方便快捷。具体如下：

本实施例提供的环保厕所，在操作人员使用厕所时，排泄物通过便池后落入到位于便池下方的储纳件中，然后，利用封口组件将储纳件的排泄物进口密封，这样，排泄物产生的异味被储纳件阻隔，异味不会从储纳件中溢出，不易影响外部空气环境。同时，排泄物进入到储纳件中，将储纳件的排泄物进口密封起来，排泄物被密封在储纳件内，后续清理排泄物时，直接将储纳件从厕所中取出，然后集中处理即可，操作方便快捷，厕所的卫生环境不会被排泄物所污染，后续厕所的清理省时省力。环保厕所在使用的整个过程中，排泄物污染小，清理方便，既提供了一种良好的车内环境，也避免排泄物污染外部环境，适合推广使用。

本实施例提供的塔式起重机包括上述的环保厕所，具有上述环保厕所的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本实用新型实施例的环保厕所的应用示意图；

图2为本实用新型实施例的环保厕所的示意图；

图3为本实用新型实施例的导轨的示意图；

图4为本实用新型实施例的塑料袋折叠状态的示意图；

图5为本实用新型实施例的塑料袋展开状态的示意图。

图标：001－环保厕所；002－车体；100－承载件；200－便池；210－排泄物出口；300－排泄物储纳机构；310－储纳件；311－第一密封部；312－第二密封部；313－子体部分；314－母体部分；315－夹片；3151－第一连接片；3152－第二连接片；3153－夹持片；320－封口组件；321－第一封口机；322－第二封口机；323－移送单元；3231－移送夹持头；3232－导轨；3233－第一行程段；3234－第二行程段；3235－第三行程段；3236－第四行程段；324－切断机；400－储物池；500－安装轴；600－辅助轴；700－鼓风机。

具体实施方式

传统一些在驾驶室设置有厕所的塔式起重机，操作人员将排泄物排入到废物池中，气味散出后易污染空气环境，不利于操作人员以及附近居民的身体健康；且废物池中排泄物达到一定量后，需要进行清理，清理操作不便，费时费力。

鉴于此，发明人设计了一种环保厕所001以及塔式起重机，在使用环保厕所001的过程中，排泄物的存放方便，不易有异味溢出，后续对于厕所的清洗省时省力，方便快捷。

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外，术语“水平”、“竖直”术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

实施例

请参阅图1，本实施例提供了一种环保厕所001，适用于安装在塔式起重机上，为司机人员上厕所提供方便。

请参阅图2，本实施例提供的环保厕所001包括用于安装在起重机上的承载件100、便池200以及排泄物储纳机构300，便池200具备排泄物出口210，排泄物储纳机构300包括储纳件310以及封口组件320，封口组件320安装在承载件100上，储纳件310具备排泄物储纳腔以及连通该排泄物储纳腔的排泄物进口，排泄物进口连通排泄物出口210，封口组件320用于封住排泄物进口，以使排泄物储纳腔成为密闭空间。

本实施例提供的环保厕所001，在操作人员使用厕所时，排泄物通过便池200后落入到位于便池200下方的储纳件310中，然后，利用封口组件320将储纳件310的排泄物进口密封，这样，排泄物产生的异味被储纳件310阻隔，异味不会从储纳件310中溢出，不易影响外部空气环境。同时，排泄物进入到储纳件310中，将储纳件310的排泄物进口密封起来，排泄物被密封在储纳件310内，后续清理排泄物时，直接将储纳件310从厕所中取出，然后集中处理即可，操作方便快捷，厕所的卫生环境不会被排泄物所污染，后续厕所的清理省时省力。环保厕所001在使用的整个过程中，排泄物污染小，清理方便，既提供了一种良好的车内环境，也避免排泄物污染外部环境，适合推广使用。

请参阅图2，可选的，储纳件310为塑料袋。进一步的，储纳件310为长条形塑料袋，储纳件310呈卷筒状，储纳件310的一端开口另一端封闭或者储纳件310的两端均为开口。

请参阅图2，在承载件100上安装有安装轴500以及辅助轴600，安装轴500和辅助轴600均与承载件100转动连接。塑料袋卷绕在安装轴500上，并绕过辅助轴600，使用时，塑料袋逐渐展开，分段使用，可以进行多次使用。

请参阅图4和图5，进一步的，塑料袋上安装有至少两个夹片315，至少两个夹片315围绕塑料袋的周向间隔排布。且塑料袋上的夹片315分为多层，多层夹片315沿着塑料袋的长度方向间隔排布，每一层上的至少两个夹片315位于同一圆周上。夹片315的层数根据塑料袋的切割次数确定，两层夹片315之间为一个塑料袋的子体部分313，每个子体部分313可以单独的储放排泄物。例如，塑料袋包括20层夹片315，即塑料袋可以作为19个子体部分313用于储放排泄物。每一层包括有两个夹片315，两个夹片315均匀间隔设置。应当理解，塑料袋未使用时绕设在安装轴500上，塑料袋为纸片状，两个夹片315位于塑料袋宽度方向的两侧上，且对称设置。

进一步的，夹片315包括第一连接片3151、第二连接片3152以及夹持片3153，第一连接片3151和第二连接片3152的一侧铰接，第一连接片3151和第二连接片3152的另一侧间隔排布且均连接于塑料袋上，夹持片3153连接于第一连接片3151与第二连接片3152的铰接位置处。这样的结构设计，在塑料袋呈纸片状时，第一片接片和第二连接片3152贴合在一起，第一连接片3151和第二连接片3152均与夹持片3153呈平行状态，塑料袋绕设在安装轴500上后，塑料袋上的夹片315不易被折叠损坏，不易影响后续的使用。同时，塑料袋需要使用时被撑开后，第一连接片3151和第二连接片3152展开，并将夹持片3153支撑起来，便于后续使用。

需要说明的是，夹片315可以是纸片。夹片315的强度按需设置，保证夹持过程中不被扯断即可。夹片315可以与塑料袋利用胶水粘接。

可选的，在便池200上安装有鼓风机700，鼓风机700的出风口朝向塑料袋的排泄物进口，在安装塑料袋时，将排泄物进口对着排泄物出口210，且打开鼓风机700，使塑料袋张开，便于承接排泄物，同时，由于鼓风机700的吹风作用，排泄物进口至辅助轴600之间的塑料袋均被张开，位于辅助轴600与安装之间的塑料袋不会张开，不会解开缠绕，不易打结，使用方便。

请参阅图2，封口组件320包括第一封口机321、第二封口机322、移送单元323以及切断机324。第一封口机321和第二封口机322用于封住塑料袋，第一封口机321和第二封口机322沿着塑料袋的长度方向间隔排布，第一封口机321封住塑料袋的排泄物进口后在塑料袋上形成第一密封部311，第二封口机322封住塑料袋后在塑料袋上形成第二密封部312，第一密封部311和第二密封部312之间形成密闭空间，也构成了一个子体部分313，作为储放排泄物的单独的袋子。

可选的，第一封口机321和第二封口机322均为高频塑料热合机。第一封口机321和第二封口机322均安装在承载件100上。

可选的，移送单元323包括两个移送夹持头3231、导轨3232以及驱动机构。驱动机构驱动两个移送夹持头3231在导轨3232上循环运动。移送夹持头3231包括连接臂以及至少两个夹持件，至少两个夹持件安装在连接臂上，连接臂行走在导轨3232上，驱动机构用于驱动连接臂在导轨3232上循环运动。夹持件包括两个夹持臂，两个夹持臂铰接，且两个夹持臂具备将塑料袋夹紧的咬合状态以及松开塑料袋的放开状态。两个移送夹持头3231夹持在相邻两层的夹片315上，移送夹持头3231的夹持件的数量与塑料袋上每一层的夹片315数量对应，一个夹持件夹持在一个夹片315上，具体的，夹持件夹持在夹持片3153上。

可选的，切断机324可以是热切机或者剪刀。

请参阅图2和图3，本实施例提供的环保厕所001，导轨3232安装在承载件100上，导轨3232具有依次连接的第一行程段3233、第二行程段3234、第三行程段3235以及第四行程段3236，第一行程段3233和第三行程段3235平行且水平设置，第二行程段3234和第四行程段3236平行且竖向设置，其中，水平和竖向是相对于本实施例中起重机正常工作时的状态来确定的。导轨3232安装完成后，第四行程段3236位于便池200和辅助轴600之间，两个移送夹持头3231分别位于第四行程段3236的上下两端，位于上方的移送夹持头3231夹持在上层的夹片315上，位于下方的移送夹持头3231夹持在与上层夹片315相邻的下层夹片315上，鼓风机700给塑料袋吹气，位于排泄物进口和辅助轴600之间的塑料袋被气体撑开，然后利用第二封口机322密封住塑料袋在塑料袋上形成第二密封部312，第二密封部312作为子体部分313的袋底，此时该子体部分313可以用于承载排泄物。子体部分313使用后，利用第一封口机321密封排泄物进口形成第一密封部311，使得子体部分313形成密闭空间，然后，利用切割机切断第二密封部312远离第一密封部311的一侧，切口位置位于第二密封部312与下层夹片315之间，切断后，上方的移送夹持头3231在驱动机构的作用下沿着导轨3232移送，即沿着第一行程段3233移送至第二行程段3234，并移送至第二行程段3234的下端，然后，松开夹持件，将子体部分313落入到安装在承载件100上的储物池400中。而在此过程中，位于下方的移送夹持头3231在驱动机构的作用下在第四行程段3236上带动母体部分314向上移送，塑料袋自动从安装轴500上解开，直至移送至第四行程段3236的上端使塑料袋的排泄物进口与便池200的排泄物出口210连通，鼓风机700送风后，使得塑料袋完全张开，便于下次使用。同时，已经将子体部分313投入到储物池400中的移送夹持头3231沿着第三行程段3235移送并运动至第四行程段3236的下方，利用夹持件夹持塑料袋上的夹片315，便于下次将塑料袋移送至与便池200对接。如此循环使用即可，当绕设在安装轴500上的塑料袋使用完毕后，更换新的塑料袋即可。

需要说明的是，承载件100可以是箱体，在箱体上设置有操作口，便于更换塑料袋以及将储物池400中的装有排泄物的子体部分313取出。

储物池400可以与承载件100滑动连接，储物池400可以从承载件100上滑出，便于装有排泄物的塑料袋的取出。

需要说明的是，夹持臂可以通过气缸或者液压缸控制。驱动机构可以是链轮链条传输机构或者皮带传输机构等。

不难理解，整个塑料袋可以看做一个母体部分314，在切割一次后被切割掉的塑料袋可以看做一个子体部分313，剩余的塑料袋可以看做母体部分314。

实施例

本实施例提供了一种塔式起重机，包括车体002以及上述实施例提供的环保厕所001，环保厕所001安装在车体002内。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822269498.8

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209499580U

授权时间:20191018

主分类号:A47K 11/00

专利分类号:A47K11/00

范畴分类:16G;

申请人:廊坊中建机械有限公司

第一申请人:廊坊中建机械有限公司

申请人地址:065000 河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区地阔道86号

发明人:李鑫;祝捷

第一发明人:李鑫

当前权利人:廊坊中建机械有限公司

代理人:刘曾

代理机构:11371

代理机构编号:北京超凡志成知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/76fafc5bd300572fa433b1a8.html