# 一种便于排水的树池论文和设计-祝华园

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于排水的树池，包括池体、排水系统，所述凹槽的内壁上端中部设置有透气栅格，所述凹槽内壁透气栅格的下方开设有两个圆形排水孔，所述池体内壁上端从上至下依次设置有草坪区、砾石区、土壤栽培区，所述砾石区与土壤栽培区之间的池体一侧内壁透气栅格的里侧固定设置有换气挡板，所述排水系统包括透水膜、储水槽、导流孔，所述透水膜通过支撑体设置在池体内壁土壤栽培区的下方。本实用新型通过透气栅格能够根据树木生长需求实现池内换气和疏松土壤，下雨或浇灌时多余的水量经砾石区直接引流至透水膜表面并流入到池体内壁的储水槽内，当储水槽内水量超过导流孔所在高度后，水经导流孔流入排水孔并排出池体，使用效果好。

### 主设计要求

1.一种便于排水的树池，包括池体（1）、排水系统，其特征在于:所述池体（1）的前侧表面下端中部横向开设有矩形状凹槽（2），所述凹槽（2）的内壁上端中部通过开设矩形状通孔固定设置有透气栅格（3），所述凹槽（2）内壁透气栅格（3）的下方开设有两个圆形排水孔（4），两个所述排水孔（4）位于池体（1）外表面一端分别活动设置有排水塞（5），所述池体（1）内壁上端从上至下依次设置有草坪区（6）、砾石区（7）、土壤栽培区（8），所述砾石区（7）与土壤栽培区（8）之间的池体（1）一侧内壁透气栅格（3）的里侧固定设置有换气挡板（9），所述排水系统包括透水膜（10）、储水槽（11）、导流孔（12），所述透水膜（10）通过支撑体横向固定设置在池体（1）内壁土壤栽培区（8）的下方，所述储水槽（11）固定设置在池体（1）内壁底端透水膜（10）的下方，所述导流孔（12）开设于储水槽（11）与排水孔（4）之间的池体（1）内壁底部左右两端。

### 设计方案

1.一种便于排水的树池，包括池体（1）、排水系统，其特征在于:所述池体（1）的前侧表面下端中部横向开设有矩形状凹槽（2），所述凹槽（2）的内壁上端中部通过开设矩形状通孔固定设置有透气栅格（3），所述凹槽（2）内壁透气栅格（3）的下方开设有两个圆形排水孔（4），两个所述排水孔（4）位于池体（1）外表面一端分别活动设置有排水塞（5），所述池体（1）内壁上端从上至下依次设置有草坪区（6）、砾石区（7）、土壤栽培区（8），所述砾石区（7）与土壤栽培区（8）之间的池体（1）一侧内壁透气栅格（3）的里侧固定设置有换气挡板（9），所述排水系统包括透水膜（10）、储水槽（11）、导流孔（12），所述透水膜（10）通过支撑体横向固定设置在池体（1）内壁土壤栽培区（8）的下方，所述储水槽（11）固定设置在池体（1）内壁底端透水膜（10）的下方，所述导流孔（12）开设于储水槽（11）与排水孔（4）之间的池体（1）内壁底部左右两端。

2.根据权利要求1所述的一种便于排水的树池，其特征在于：所述换气挡板（9）表面均匀开设有多个圆形透气孔（13），所述池体（1）由混凝土材料直接浇筑而成。

3.根据权利要求1所述的一种便于排水的树池，其特征在于：所述砾石区（7）为倒U形结构，所述池体（1）内壁与土壤栽培区（8）之间砾石区（7）的两端直接与透水膜（10）的上表面连通。

4.根据权利要求1所述的一种便于排水的树池，其特征在于：两个所述排水孔（4）的内壁均为内螺纹结构，所述排水塞（5）为外螺纹旋合式结构，所述排水塞（5）分别与两个排水孔（4）内壁螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种便于排水的树池，其特征在于：所述导流孔（12）为斜向漏斗状结构且与储水槽（11）槽底有一定的距离，所述导流孔（12）的出水端通过直角弯管与排水孔（4）的进水端固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及园林绿化技术领域，具体是一种便于排水的树池。

背景技术

当在有铺装的地面上栽种树木时，应在树木的周围保留一块没有铺装的土地，通常把它叫树池或树穴。现有的树池大多直接采用混凝土材料或用砖块垒接而成，为了最大可能的保留树木生长所需的水源，树池大多围成封闭式结构，在雨水或浇灌水量过多时，不仅不利于排水操作，而且影响树木的正常生长，实用性能差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于排水的树池，以解决现有技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于排水的树池，包括池体、排水系统，所述池体的前侧表面下端中部横向开设有矩形状凹槽，所述凹槽的内壁上端中部通过开设矩形状通孔固定设置有透气栅格，所述凹槽内壁透气栅格的下方开设有两个圆形排水孔，两个所述排水孔位于池体外表面一端分别活动设置有排水塞，所述池体内壁上端从上至下依次设置有草坪区、砾石区、土壤栽培区，所述砾石区与土壤栽培区之间的池体一侧内壁透气栅格的里侧固定设置有换气挡板，所述排水系统包括透水膜、储水槽、导流孔，所述透水膜通过支撑体横向固定设置在池体内壁土壤栽培区的下方，所述储水槽固定设置在池体内壁底端透水膜的下方，所述导流孔开设于储水槽与排水孔之间的池体内壁底部左右两端。

优选的，所述换气挡板表面均匀开设有多个圆形透气孔，所述池体由混凝土材料直接浇筑而成。

优选的，所述砾石区为倒U形结构，所述池体内壁与土壤栽培区之间砾石区的两端直接与透水膜的上表面连通。

优选的，两个所述排水孔的内壁均为内螺纹结构，所述排水塞为外螺纹旋合式结构，所述排水塞分别与两个排水孔内壁螺纹连接。

优选的，所述导流孔为斜向漏斗状结构且与储水槽槽底有一定的距离，所述导流孔的出水端通过直角弯管与排水孔的进水端固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型在凹槽内壁上端中部设置有透气栅格，能够根据树木生长需求实现池内换气和疏松土壤，池体内壁上端从上至下依次设置有草坪区、砾石区、土壤栽培区，排水系统包括透水膜、储水槽、导流孔，凹槽内壁透气栅格的下方开设有两个圆形排水孔，下雨或浇灌时多余的水量经砾石区直接引流至透水膜表面，经透水膜渗透后的多余水进入到池体内壁的储水槽内，当储水槽内水量超过导流孔所在高度后，水经导流孔流入排水孔并排出池体，控水能力强，既保证树木生长所需的水量，又避免树木根部长期浸泡水中，使用效果好。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的剖视图。

图中：1、池体；2、凹槽；3、透气栅格；4、排水孔；5、排水塞；6、草坪区；7、砾石区；8、土壤栽培区；9、换气挡板；10、透水膜；11、储水槽；12、导流孔；13、透气孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种便于排水的树池，包括池体1、排水系统，池体1的前侧表面下端中部横向开设有矩形状凹槽2，凹槽2的内壁上端中部通过开设矩形状通孔固定设置有透气栅格3，凹槽2内壁透气栅格3的下方开设有两个圆形排水孔4，两个排水孔4位于池体1外表面一端分别活动设置有排水塞5，池体1内壁上端从上至下依次设置有草坪区6、砾石区7、土壤栽培区8，砾石区7与土壤栽培区8之间的池体1一侧内壁透气栅格3的里侧固定设置有换气挡板9，排水系统包括透水膜10、储水槽11、导流孔12，透水膜10通过支撑体横向固定设置在池体1内壁土壤栽培区8的下方，储水槽11固定设置在池体1内壁底端透水膜10的下方，导流孔12开设于储水槽11与排水孔4之间的池体1内壁底部左右两端；换气挡板9表面均匀开设有多个圆形透气孔13，池体1由混凝土材料直接浇筑而成，增大使用寿命；砾石区7为倒U形结构，池体1内壁与土壤栽培区8之间砾石区7的两端直接与透水膜10的上表面连通，能够将多余水快速导入储水槽11内；两个排水孔4的内壁均为内螺纹结构，排水塞5为外螺纹旋合式结构，排水塞5分别与两个排水孔4内壁螺纹连接，避免杂物堵塞排水孔4；导流孔12为斜向漏斗状结构且与储水槽11槽底有一定的距离，导流孔12的出水端通过直角弯管与排水孔4的进水端固定连接，有效增强池内控水能力。

本实用新型的工作原理是：下雨或浇灌时多余的水量经砾石区7直接引流至透水膜10表面，经透水膜10渗透后的多余水进入到池体1内壁的储水槽11内，当储水槽11内水量超过导流孔12所在高度后，水经导流孔12流入排水孔4并排出池体1，控水能力强，既保证树木生长所需的水量，又避免树木根部长期浸泡水中，且凹槽2内壁的透气栅格3能够根据树木生长需求实现池内换气和疏松土壤，使用效果好。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012676.0

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209527274U

授权时间:20191025

主分类号:A01G 9/02

专利分类号:A01G9/02

范畴分类:12A;

申请人:福建嘉瑞宝海绵城市环保科技有限公司

第一申请人:福建嘉瑞宝海绵城市环保科技有限公司

申请人地址:350005 福建省福州市福州市晋安区岳峰镇横屿路11号(原连江北路与化工路交叉处)东二环泰禾城市广场(一期)3楼20层19办公

发明人:祝华园;祝华双

第一发明人:祝华园

当前权利人:福建嘉瑞宝海绵城市环保科技有限公司

代理人:王荣

代理机构:35226

代理机构编号:福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/77041b1bc585165d6af7fd15.html