# 光固化技术在纱线上浆中的应用

### 论文摘要

针对当前传统上浆能源消耗大的现状,为降低能源消耗和浆纱成本,以水分散性聚氨酯丙烯酸酯、光引发剂Darocur1173、甘油、等离子水为主要原料,利用UV光固化的方法实现对纱线的上浆。对原纱的性能、光固化溶液的黏度、黏度稳定性、黏附性以及光固化后的纱线质量等性能进行测试,以探讨用光固化技术替代传统上浆的可行性。研究结果表明:溶液黏度波动小、热稳定性较好;光固化后原纱的断裂强力提高54.77%,断裂伸长率提高46.70%;毛羽指数大大降低,毛羽降低率为62.45%;耐磨性大大提高,耐磨倍数提高近5倍。可见利用光固化技术实现对纱线的上浆是可行的。

### 论文目录

- 1 试验方案

- 1.1 试验原料

- 1.2 试验仪器

- 1.3 试验方法

- 1.3.1 光固化聚氨酯纱线的制备

- 1.3.2 黏附力试验

- 1.3.3 黏度试验

- 1.3.4 纱线毛羽试验

- 1.3.5 强伸性试验

- 1.3.6 耐磨性试验

- 2 试验结果与分析

- 2.1 光固化聚氨酯纱线的制备

- 2.2 黏附力试验

- 2.3 黏度试验

- 2.4 纱线毛羽试验[10]

- 2.5 强伸性试验

- 2.5.1 光固化后纱线增强率

- 2.5.2 光固化后纱线伸长率

- 2.6 耐磨性试验

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高一传,曹新伟,朱博,刘建立,高卫东

关键词: 上浆,光固化技术,浆纱工艺,纱线性能,黏度,黏附力,耐磨性,毛羽指数

来源: 上海纺织科技 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 江南大学江苏省功能纺织品工程技术研究中心

基金: 江苏省产学研前瞻性联合研究项目(BY2015019-07),江苏省先进纺织工程技术中心开放基金科研项目(XJFZ,2016,15),江南大学吴江高新区大学生创新创业基金项目(1066010242160120)

分类号: TS101.33;TS105.213

DOI: 10.16549/j.cnki.issn.1001-2044.2019.03.002

页码: 1-3+45

总页数: 4

文件大小: 733K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].光固化技术与应用的教学探索[J]. 广东化工 2020(20)

- [2].光固化技术在纺织染整中的应用[J]. 印染 2017(07)

- [3].光固化技术在纺织印染中的应用进展[J]. 印染助剂 2018(05)

- [4].UV光固化技术在3D打印中的应用[J]. 广东印刷 2017(05)

- [5].UV-LED光固化技术在印刷包装中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(10)

- [6].3D打印光固化技术获重大进展[J]. 功能材料信息 2016(01)

- [7].UV LED光固化[J]. 印刷杂志 2012(02)

- [8].广东恒晖LED UV固化技术进军印刷市场[J]. 广东印刷 2013(06)

- [9].汽车修补涂料·涂装市场和技术新进展(续二)[J]. 中国涂料 2009(09)

- [10].汽车涂装中的光固化技术[J]. 聚氨酯 2009(02)

- [11].紫外光固化油墨浅析[J]. 广东印刷 2008(04)

- [12].前言[J]. 影像科学与光化学 2019(05)

- [13].光固化技术在纺织工业中应用进展[J]. 精细与专用化学品 2012(08)

- [14].基于光固化技术的陶瓷快速成型研究进展[J]. 中国陶瓷工业 2017(06)

- [15].科学家成功用光固化技术3D打印出药片[J]. 建筑知识 2016(05)

- [16].光固化技术为石材穿“科技新衣”[J]. 工程质量 2008(06)

- [17].光固化技术制备聚氨酯人造大理石研究[J]. 陶瓷学报 2013(04)

- [18].光固化技术制备聚氨酯人造大理石研究[J]. 硅酸盐通报 2013(12)

- [19].快速成型技术简介[J]. 科技资讯 2008(09)

- [20].一种新型LED光固化油墨的研制及干燥性能测试[J]. 丝网印刷 2016(05)

- [21].LED UV光固化技术在丝印中应用分析[J]. 网印工业 2012(12)

- [22].水性环氧树脂的研究进展[J]. 武汉工程大学学报 2011(10)

- [23].LED-UV在胶印中的应用[J]. 广东印刷 2013(06)

- [24].结合电纺技术与光固化技术制备水凝胶微结构[J]. 国外丝绸 2009(06)

- [25].3D生物打印技术打印组织和器官的研究进展[J]. 感染、炎症、修复 2016(01)

- [26].陶瓷光固化技术及其应用[J]. 机械工程学报 2020(19)

- [27].浅析3D打印技术的应用及发展趋势[J]. 数字通信世界 2018(02)

- [28].环氧树脂结构胶低温固化技术及展望[J]. 低温建筑技术 2014(03)

- [29].桐油基光引发剂的制备及性能[J]. 云南化工 2020(05)

- [30].十千瓦级大功率紫外LED光固化系统[J]. 中国科技产业 2015(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/775204cfa7f6685dae434c38.html