# 复合煤层物性差异性试验研究

### 论文摘要

煤层的物性特征与煤与瓦斯突出、煤层瓦斯含量密切相关,为降低复合煤层的煤与瓦斯突出的危险性、煤层瓦斯含量,分别采用低温液氮吸附试验、压汞试验、甲烷等温吸附/扩散试验对焦作矿区复合煤层中的软硬煤物性差异性进行研究。结果表明:软煤的BJH孔容及BET比表面积均大于硬煤;构造作用可使一部分可见孔或裂隙转化为中大孔,硬煤的孔隙联通性比软煤的孔隙联通性好。软煤中一端开放的细颈瓶型孔占的比例较大,造成软煤的退汞效率低,这是软煤易发生煤与瓦斯突出的重要原因之一;软煤的吸附常数a值稍大于硬煤,而比表面积却有显著差异,孔隙中吸附瓦斯不仅与比表面积有关,还与孔径大小、吸附层数及兰纳-琼斯势能有关;软煤的扩散系数大于硬煤,其衰减得比硬煤快,扩散系数与时间呈现出时变特性;在软硬分层进行现场取心实测煤层瓦斯含量时,应以软分层漏失量最小为基准采取抑制瓦斯漏失的措施,以实现煤层瓦斯含量的准确测定;在软分层进行瓦斯抽采时应适当加长抽采时间、减小钻孔间距,达到软分层消突效果。软硬分层的瓦斯含量与软硬煤的水分、孔隙率相关,孔隙率越大游离瓦斯含量越大,平衡水分抑制煤体瓦斯吸附,平衡水分越大其吸附量越小。如果软分层的瓦斯含量大于硬分层的瓦斯含量,在进行瓦斯抽采效果检验时,软分层是首选检验对象;如果软分层的瓦斯含量不大于硬分层的瓦斯含量,在进行瓦斯抽采效果检验时,软分层和硬分层应同时作为检验对象。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验方案

- 1.1 煤样的制备及基础参数测试

- 1.2 低温液氮吸附试验方案

- 1.3 压汞试验方案

- 1.4 软硬煤的甲烷等温吸附/扩散试验方案

- 2 试验结果及分析

- 2.1 复合煤层孔隙特征的差异性

- 2.2 复合煤层吸附/扩散特征的差异性

- 2.3 复合煤层瓦斯含量的差异性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王兆丰,岳基伟,俞宏庆,李学臣

关键词: 复合煤层,物性,差异性,孔隙结构,瓦斯含量

来源: 煤炭科学技术 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 河南理工大学安全科学与工程学院,煤矿灾害预防与抢险救灾教育部工程研究中心,焦作煤业(集团)有限责任公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(51274090),河南省高校科技创新团队支持计划资助项目(17IRTSTHN030)

分类号: TD712

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.07.002

页码: 31-38

总页数: 8

文件大小: 361K

下载量: 173

### 相关论文文献

- [1].软硬复合煤层高效钻进装备研制及应用[J]. 煤炭科学技术 2018(04)

- [2].单一复合煤层综采工作面上隅角瓦斯治理技术研究[J]. 价值工程 2015(01)

- [3].复合煤层单一回采综放工作面的煤质管理探讨[J]. 煤质技术 2008(01)

- [4].大倾角中厚-厚复合煤层综放技术研究[J]. 世界有色金属 2016(20)

- [5].含弱层复合煤层露天矿边坡空间形态优化设计[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [6].突出 自燃复合煤层大采高工作面防灭火技术应用[J]. 煤矿安全 2008(09)

- [7].复合煤层露天矿下部煤层开采境界优化[J]. 煤炭学报 2015(09)

- [8].复合煤层区工作面分层回采技术研究[J]. 山东煤炭科技 2019(09)

- [9].深井复合煤层综采工作面顶板管理控制技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(08)

- [10].马道头矿3-5号复合煤层分区防灭火技术[J]. 煤矿安全 2019(03)

- [11].复合煤层开采防止采空区自燃综合技术[J]. 煤炭工程 2008(06)

- [12].急倾斜复合煤层采煤工作面瓦斯治理技术实践[J]. 中国煤炭 2019(02)

- [13].浅埋藏复合煤层开采漏风防治技术研究[J]. 中国煤炭 2009(05)

- [14].锚喷支护技术在复合煤层顶板采区巷道中的应用[J]. 山东煤炭科技 2015(09)

- [15].复合煤层分层开采自然发火防治技术的探讨与实践[J]. 中国煤炭 2012(04)

- [16].复合煤层与顶板大倾角俯采技术与工艺实践[J]. 煤矿开采 2011(06)

- [17].复合煤层联合布置理论与方法[J]. 黑龙江科技信息 2016(13)

- [18].高档工作面复合煤层开采矿山压力显现规律及控顶设计[J]. 黑龙江科技信息 2008(17)

- [19].不稳定近距离复合煤层采煤工作面瓦斯综合治理技术研究[J]. 低碳世界 2017(08)

- [20].复合煤层露天矿采运排设备配置优化模型研究[J]. 应用泛函分析学报 2017(02)

- [21].相邻倾斜复合煤层露天矿转向期间境界优化[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [22].开采复合煤层综采工作面液压支架底板比压浅析[J]. 冶金与材料 2019(04)

- [23].高位钻孔抽采复合煤层顶板围岩及邻近层瓦斯技术的成功应用[J]. 世界有色金属 2016(22)

- [24].近水平复合煤层露天矿备采煤量留设位置与保有期优化[J]. 重庆大学学报 2017(01)

- [25].浅谈综放工作面复合煤层顶板管理技术[J]. 能源技术与管理 2017(06)

- [26].加大手选拣矸力度的经济效益分析[J]. 煤质技术 2008(03)

- [27].露天采矿机在露天煤矿的应用[J]. 露天采矿技术 2014(11)

- [28].复合煤层大倾角综放工作面综合防灭火技术研究[J]. 山东煤炭科技 2015(12)

- [29].近距离复合煤层开采对水库的影响[J]. 煤炭技术 2016(09)

- [30].多种不利因素条件下的复合煤层综合机械化开采[J]. 山东煤炭科技 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7758340cdd0df45ec33fefe0.html