# 一种高韧性的细小型电力穿线管论文和设计-马冰冰

### 全文摘要

一种高韧性的细小型电力穿线管，它涉及电力设备技术领域。它包含穿线管外壁安装有防断裂组件，穿线管一端开设有穿线孔，穿线管另一端安装有夹紧套，穿线管内壁开设有密封腔，密封腔内壁安装有漏电预警组件。它结构简单且实用，在长时间弯曲时可防止断裂，柔韧性强，延长使用寿命，在漏电时可给予报警提示，避免导致电路故障，安全可靠，满足不同使用者的需求，达到最佳使用效果。

### 主设计要求

1.一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：它包含穿线管(1)、防断裂组件(2)、穿线孔(3)、夹紧套(4)、密封腔(5)、漏电预警组件(6)，所述穿线管(1)外壁安装有防断裂组件(2)，所述穿线管(1)一端开设有穿线孔(3)，且穿线管(1)另一端安装有夹紧套(4)，所述穿线管(1)内壁开设有密封腔(5)，且密封腔(5)内壁安装有漏电预警组件(6)。

### 设计方案

1.一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：它包含穿线管(1)、防断裂组件(2)、穿线孔(3)、夹紧套(4)、密封腔(5)、漏电预警组件(6)，所述穿线管(1)外壁安装有防断裂组件(2)，所述穿线管(1)一端开设有穿线孔(3)，且穿线管(1)另一端安装有夹紧套(4)，所述穿线管(1)内壁开设有密封腔(5)，且密封腔(5)内壁安装有漏电预警组件(6)。

2.根据权利要求1所述的一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：所述防断裂组件(2)包含套筒(21)、通孔(22)、气泡膜(23)、垫块(24)，所述套筒(21)一侧开设有通孔(22)，且套筒(21)内壁安装有气泡膜(23)，所述套筒(21)与垫块(24)连接在一起。

3.根据权利要求1所述的一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：所述漏电预警组件(6)包含壳体(61)、导电片(62)、导线槽(63)、散热孔(64)、蜂鸣器(65)，所述壳体(61)顶部安装有导电片(62)，且壳体(61)外侧壁开设有导线槽(63)，所述导线槽(63)右侧开设有散热孔(64)，所述壳体(61)右侧外壁安装有蜂鸣器(65)。

4.根据权利要求2所述的一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：所述气泡膜(23)环绕包裹在套筒(21)内壁，所述气泡膜(23)具体采用高压聚乙烯构件。

5.根据权利要求2所述的一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：所述垫块(24)具体采用硅橡胶构件。

6.根据权利要求3所述的一种高韧性的细小型电力穿线管，其特征在于：所述蜂鸣器(65)与导电片(62)电性连接，所述蜂鸣器(65)具体为电磁式蜂鸣器，所述蜂鸣器(65)的具体型号为BL-SBZ0530。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力设备技术领域，具体涉及一种高韧性的细小型电力穿线管。

背景技术

电力穿线管起到保护电缆的作用，常用于电缆需要隐蔽铺设的场所，穿线管一般用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所，也可在潮湿的场所使用。

目前的电力穿线管中存在的体积较大，使用不方便，在长时间弯曲时容易断裂，柔韧性较差，使用寿命短，在漏电时无法警示进行检修，从而导致电路故障，安全性低，且无法满足使用者需求的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种高韧性的细小型电力穿线管，它能解决目前的电力穿线管中存在的体积较大，使用不方便，在长时间弯曲时容易断裂，柔韧性较差，使用寿命短，在漏电时无法警示进行检修，从而导致电路故障，安全性低，且无法满足使用者需求的问题。

为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案是：它包含穿线管1、防断裂组件2、穿线孔3、夹紧套4、密封腔5、漏电预警组件6，所述穿线管1外壁安装有防断裂组件2，所述穿线管1一端开设有穿线孔3，且穿线管1另一端安装有夹紧套4，所述穿线管1内壁开设有密封腔5，且密封腔5内壁安装有漏电预警组件6。

所述防断裂组件2包含套筒21、通孔22、气泡膜23、垫块24，所述套筒21一侧开设有通孔22，且套筒21内壁安装有气泡膜23，所述套筒21与垫块24连接在一起。在电力穿线管弯曲时，通过套筒21与通孔22的配合包裹在穿线管1外壁，利用气泡膜23在弯曲时可进行支撑，最终通过垫块24在弯曲时可加大柔韧性，避免断裂，达到最佳使用效果。

所述漏电预警组件6包含壳体61、导电片62、导线槽63、散热孔64、蜂鸣器65，所述壳体61顶部安装有导电片62，且壳体61外侧壁开设有导线槽63，所述导线槽63右侧开设有散热孔64，所述壳体61右侧外壁安装有蜂鸣器65。在漏电预警时，通过导线槽63进行传输线路，利用散热孔64进行散热，避免温度过高，在漏电时导电片62会将电流传输到蜂鸣器65，最终通过蜂鸣器65报警提示，方便实用，安全可靠。

所述气泡膜23环绕包裹在套筒21内壁，所述气泡膜23具体采用高压聚乙烯构件。有利于抗压性强，延长使用寿命。

所述垫块24具体采用硅橡胶构件。有利于柔韧性强，经久耐用。

所述蜂鸣器65与导电片62电性连接，所述蜂鸣器65具体为电磁式蜂鸣器，所述蜂鸣器65的具体型号为BL-SBZ0530。有利于电压稳定，维护成本低。

采用上述技术方案后，本实用新型有益效果为：它结构简单且实用，在长时间弯曲时可防止断裂，柔韧性强，延长使用寿命，在漏电时可给予报警提示，避免导致电路故障，安全可靠，满足不同使用者的需求，达到最佳使用效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型中防断裂组件2的结构示意图；

图3是本实用新型中漏电预警组件6的结构示意图。

附图标记说明：穿线管1、防断裂组件2、套筒21、通孔22、气泡膜23、垫块24、穿线孔3、夹紧套4、密封腔5、漏电预警组件6、壳体61、导电片62、导线槽63、散热孔64、蜂鸣器65。

具体实施方式

参看图1-图3所示，本具体实施方式采用的技术方案是：它包含穿线管1、防断裂组件2、穿线孔3、夹紧套4、密封腔5、漏电预警组件6，所述穿线管1外壁安装有防断裂组件2，所述穿线管1一端开设有穿线孔3，且穿线管1另一端安装有夹紧套4，所述穿线管1内壁开设有密封腔5，且密封腔5内壁安装有漏电预警组件6。

所述防断裂组件2包含套筒21、通孔22、气泡膜23、垫块24，所述套筒21一侧开设有通孔22，且套筒21内壁安装有气泡膜23，所述套筒21与垫块24连接在一起。在电力穿线管弯曲时，通过套筒21与通孔22的配合包裹在穿线管1外壁，利用气泡膜23在弯曲时可进行支撑，最终通过垫块24在弯曲时可加大柔韧性，避免断裂，达到最佳使用效果。

所述漏电预警组件6包含壳体61、导电片62、导线槽63、散热孔64、蜂鸣器65，所述壳体61顶部安装有导电片62，且壳体61外侧壁开设有导线槽63，所述导线槽63右侧开设有散热孔64，所述壳体61右侧外壁安装有蜂鸣器65。在漏电预警时，通过导线槽63进行传输线路，利用散热孔64进行散热，避免温度过高，在漏电时导电片62会将电流传输到蜂鸣器65，最终通过蜂鸣器65报警提示，方便实用，安全可靠。

所述气泡膜23环绕包裹在套筒21内壁，所述气泡膜23具体采用高压聚乙烯构件。有利于抗压性强，延长使用寿命。

所述垫块24具体采用硅橡胶构件。有利于柔韧性强，经久耐用。

所述蜂鸣器65与导电片62电性连接，所述蜂鸣器65具体为电磁式蜂鸣器，所述蜂鸣器65的具体型号为BL-SBZ0530。有利于电压稳定，维护成本低。

本实用新型的工作原理：工作时，在电力穿线管弯曲时，通过套筒与通孔的配合包裹在穿线管外壁，利用气泡膜在弯曲时可进行支撑，最终通过垫块在弯曲时可加大柔韧性，避免断裂，达到最佳使用效果，在漏电预警时，通过导线槽进行传输线路，利用散热孔进行散热，避免温度过高，在漏电时导电片会将电流传输到蜂鸣器，最终通过蜂鸣器报警提示，方便实用，安全可靠，解决了目前的电力穿线管中存在的体积较大，使用不方便，在长时间弯曲时容易断裂，柔韧性较差，使用寿命短，在漏电时无法警示进行检修，从而导致电路故障，安全性低，且无法满足使用者需求的问题。

以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920025337.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209313341U

授权时间:20190827

主分类号:H02G 3/04

专利分类号:H02G3/04

范畴分类:37D;

申请人:天津市清华恒森管道制造有限公司

第一申请人:天津市清华恒森管道制造有限公司

申请人地址:300000 天津市津南区辛庄镇中建路11号

发明人:马冰冰;左宪婷

第一发明人:马冰冰

当前权利人:天津市清华恒森管道制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7783eb4fb2c8c7a745cb796f.html