# 基于InSAR技术探测安徽周油坊、李楼铁矿地表形变

### 论文摘要

为研究安徽省冯井镇内周油坊、李楼两处铁矿区开采过程中对周边环境带来的影响,基于19景L波段的ALOS PALSAR卫星数据,采用InSAR技术和岩床模型的方法,得到开采矿区2007～2010年内各时间段的地表形变.研究结果表明:SAR卫星数据时段内,伴随矿区的开采,研究区域存在漏斗形态的地表形变,随着时间的推移,矿区地面沉降量与影响范围逐渐扩大;In SAR形变场给出了沉降中心位置与影响范围;模拟结果得到矿区的开采深度约为2.13 km,体积变化约为3×106m3;周油坊矿区于2010年1月1日达到-16 cm的地面沉降,李楼铁矿的沉降自2007年8月11日出现,一直持续累积到8 cm左右.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 SAR数据及处理方法简介

- 2 形变时间序列结果与分析

- 2.1 时序结果分析

- 2.2 模拟

- 2.3 根据In SAR结果推测矿区可能的开采过程

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙赫,陈巍然,刘传金,柳皓元

关键词: 铁矿,岩床模型,形变,沉降漏斗模拟

来源: 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 中国地震局第二监测中心,西安航天恒星科技实业(集团)有限公司

基金: 中国地震局2018年度震情跟踪定向工作(2018010216)

分类号: TD325.2

页码: 112-117

总页数: 6

文件大小: 6039K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].差分干涉测量技术监测山区地表形变[J]. 城市地理 2017(10)

- [2].主动微波光谱影像对新疆天山山脉区域地表形变的监测研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(08)

- [3].黄河三角洲区域地表形变监测研究[J]. 山东国土资源 2020(11)

- [4].PS-DInSAR技术在深圳地表形变监测中的应用研究[J]. 工程建设与设计 2018(08)

- [5].基于小基线集技术的城市精细化地表形变监测[J]. 测绘工程 2018(10)

- [6].郑州市地表形变与地下水位相关性分析[J]. 地球物理学进展 2017(06)

- [7].PS-In SAR技术在矿区地表形变监测中的分析与应用[J]. 测绘与空间地理信息 2018(12)

- [8].基于SBAS技术的深圳市地表形变监测[J]. 测绘工程 2018(07)

- [9].基于InSAR的关闭矿井地表形变监测与分析[J]. 中国矿业大学学报 2020(02)

- [10].基于PS-InSAR技术的哈大高铁扶余至德惠段地表形变监测[J]. 世界地质 2020(04)

- [11].基于多源SAR数据的InSAR地表形变监测(摘要)[J]. 上海国土资源 2014(04)

- [12].不同尺度综合地表形变InSAR时序监测与机理分析[J]. 测绘学报 2020(07)

- [13].基于多源InSAR数据的三维地表形变解算方法研究[J]. 测绘学报 2019(09)

- [14].一种基于PS-InSAR的矿区地表形变监测方法研究[J]. 价值工程 2017(32)

- [15].COSMO-SkyMed数据在常州市地表形变监测中的应用[J]. 遥感技术与应用 2016(03)

- [16].基于时间序列TerraSAR-X影像分析方法的昆明地表形变监测[J]. 工程勘察 2017(08)

- [17].GPS单双频混合方法在地表形变监测中的应用[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2016(05)

- [18].基于PS-InSAR技术探测地表形变的实验研究[J]. 自然灾害学报 2010(01)

- [19].九寨沟震区地表形变监测及震损物源估算[J]. 长江流域资源与环境 2019(01)

- [20].PS-InSAR技术在城市地表形变监测中的应用[J]. 资源信息与工程 2019(04)

- [21].ASAR和PALSAR地表形变监测数据的对比分析[J]. 勘察科学技术 2018(02)

- [22].InSAR技术在某磷矿区地表形变检测中的应用[J]. 浙江农业科学 2017(03)

- [23].质量负荷引起地表形变的格林函数和球谐函数方法对比研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(07)

- [24].基于时序DInSAR技术的重庆市主城区地表形变监测 重庆市勘测院[J]. 工程建设与设计 2015(S1)

- [25].InSAR时序分析技术及其在地表形变监测中的应用[J]. 地壳构造与地壳应力文集 2013(00)

- [26].SBAS-InSAR技术在辽宁鞍山地表形变监测应用研究[J]. 甘肃科技 2019(20)

- [27].城区地表形变差分TomoSAR监测方法[J]. 测绘学报 2016(12)

- [28].CRInSAR和PSInSAR技术在地表形变监测中的应用[J]. 无线互联科技 2020(08)

- [29].三峡库区范家坪滑坡地表形变InSAR监测与综合分析[J]. 地质通报 2017(09)

- [30].基于D-InSAR技术的伊朗巴姆地震地表形变监测[J]. 震灾防御技术 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/77843d0325514a9571006317.html