# 防火分隔技术在建筑消防中的有效应用

湖北省恩施州公安消防支队湖北省恩施州

摘要：建筑消防中常用的一种技术就是防火分隔技术，并在提高建筑消防能力中发挥了重要作用。文章通过分析防火分隔技术在建筑消防中应用的重要性及存在的问题，从普通防火分隔技术的应用及新型防火分隔技术的应用两方面展开具体分析，以供同仁参考。

关键词：防火分隔技术；建筑消防；应用研究

防火分隔技术作为一种控制建筑火灾火势蔓延的重要技术，主要借助于物理分隔方式对火灾范围进行控制，将建筑内部空间分隔成不同的区间，以此来降低灭火难度，最大限度的减少由于火灾造成的损失。一般情况下，防火分隔技术是通过水平与垂直两个层面上的分隔控制，来控制火势蔓延的。可以说，防火分隔技术在建筑物设计之初就应被考虑周全，并将其作为建筑结构设计的重要组成部分。

一、建筑消防中防火分隔技术应用的重要性

随着国家经济的不断进步以及技术的不断更新，我国建筑消防水平也在不断提升，一些先进的技术在该领域中得到了广泛应用。借助于防火分隔技术，可实现建筑物内部空间的分隔，将防火区与非防火区划分开，并进行有针对性的防火设计与管理。该技术在具体应用过程中，需结合实际实现多种技术的融合应用，目前典型的应用方式包括水平与垂直两种防火分隔方式。实践表明，防火分隔技术的研究与应用，有效的控制了建筑火灾蔓延范围，削弱了火灾蔓延速度，降低了火灾所损失，对于提升建筑消防能力发挥了重要作用。

二、防火分隔技术在建筑消防中应用存在的问题

随着建筑结构的日趋复杂化，防火分隔技术在实际应用中也表现出了一些明显的不足。本文结合实际，将其总结为以下四点：一是防火分隔技术的应用影响了建筑的通透性与美观度；二是防火卷帘出现故障的频率较高，一旦发生火灾，若卷帘不能及时降落，不能有效发挥其防火功能，便会加剧被困人员的恐慌心理，威胁被困人员的生命安全；三是防火门窗的自动关闭功能维护不到位，很可能会影响其正常使用；四是新型防火分隔技术研究与应用不足，未与普通防火分隔技术的应用形成良好对接。

三、普通建筑消防防火分隔技术及其具体应用

根据建筑火场局势来看，一般可将其蔓延方向分为纵向与横向两种，因此，防火分隔技术的应用主要采取水平与垂直分隔两种方式。水平防火分隔技术主要是在火灾发生时通过水平位置的防火门、防火卷帘等设置分隔带来阻隔火势向更大范围扩散；垂直防火分隔技术主要用于高层建筑，一旦发生火灾，可直接降下隔离带以阻隔火势蔓延。

（一）防火墙及其具体应用

由于我国高层建筑多为框架式结构，所以防火分隔技术的具体应用可以通过防火墙来实现，利用防火墙设计防火分隔带，其实际应用效果非常好。根据防火墙实际布置情况可知，防火墙主要有内墙与外墙防火两种，在设计与施工中应注意内墙的砌筑方式及使用的材料。目前常用的防火墙多使用的是不具备燃烧功能的砌块、混凝土、砂浆等混合材料，并注意建筑防火与使用功能的有机结合，在不影响建筑使用功能的基础上，提高建筑消防防火能力。如防火墙内不应设置门窗、天然气管道等，若特殊条件下必须在防火墙中预埋管道，应确保墙体厚度在12厘米以上，并利用具备较好防火性能的填充材料来固定管道。

（二）防火卷帘及其具体应用

防火卷帘主要是通过下降方式在火灾发生时阻隔火势蔓延，将其控制在一个固定区域内。一般情况下，建筑火灾的发生都为突发性的，且水平位置上的火源较多，这时若能将防火卷帘快速下降以阻隔水平方向上的火势蔓延，必将减少建筑内人员伤亡及财产损失。而且，防火卷帘还可用于建筑物实际使用，既提高了建筑防火能力，又节约建筑面积，可谓一举两得。据分析，防火卷帘通常在楼道、电梯、管道等入口处进行设置，有利于被困人员的转移与救援。此外，若受条件限制不能在这些位置来设置防火墙、防火门等，也应设置防火卷帘，并注意在其周边配备自动水幕喷射装置，以更好地进行灭火与救援。

（三）防火门窗及其具体应用

防火门窗实际上与普通门窗的使用性能相同，其不同之处就是它还具有相应的消防防火功能，可实现建筑内大面积防火目标。一旦建筑起火，能够有效控制火灾造成的有毒气体的大范围扩散，为被困人员的逃生赢得更多的时间。在实际施工过程中，一般会在防火墙周边、楼道、电梯的入口处等设置防火门窗。如果需要在建筑变形缝周边设计防火门窗，需注意将其设置在楼层层数较高处，确保不会因防火门的开关而影响变形缝处建筑的使用功能，并达到最佳的防火性能。此外，还应注意高层建筑的防火门窗应设计自动开关功能，并通过专用电路来控制其运行，以保障其在火灾发生时能够及时关闭。

四、新型建筑消防防火分隔技术及其具体应用

随着技术的不断进步，建筑消防防火分隔材料与工艺也在不断进步，建筑消防分隔技术相关理论和产品都取得了新的发展，一些采用了新技术、新工艺的防火设备正逐步投入到建筑消防领域。如目前广泛推广的钢化玻璃防火分隔材料，其厚度约为6厘米，再搭配使用玻璃喷头，用密封剂、不燃烧树脂等实现二者的有机结合。利用该防火分隔技术，只涉及一个热敏元件，可对周边温度进行感知，一旦发生火灾，并通过玻璃喷头均匀喷出水帘，阻隔火势向更大范围扩散的目标。实践表明，建筑火灾条件下，即便是高温，钢化玻璃也不容易破裂，持续的喷水还可有效控制温度的上升，这就保障了钢化玻璃不会因为火势的加剧而温度过高造成的火势持续蔓延。

新型建筑消防防火分隔技术的应用，一是要注意在设计之初要明确了解建筑可能发生的火灾形式及类型，并制定出相应的防火等级，考虑各种对建筑防火的影响因素，以全面确保防火分隔技术在建筑消防防火中的应用有效性。二是要注意玻璃喷头的选择，需在钢化玻璃两侧均匀放置玻璃头，进而有效阻隔火灾发生时的火焰与热量，而防火钢化玻璃的安装也应选择阻燃性好的框架材料，用防火密封材料在玻璃之间做好密封，最大限度提升隔绝效果，阻隔火灾造成的有害气体、毒烟等向玻璃内部的渗入。三是注意高层建筑喷淋头的喷水能力，要保障火灾发生时防火分隔因高温、喷头水力等的影响而被破坏，削弱防火分隔效果。

五、结语

随着社会的进步及先进技术的发展，普通防火分隔技术与新型防火分隔技术都表现出了各自的优势，并在建筑消防防火中得到了广泛的应用。总之，防火分隔技术在建筑消防中的应用，有效提升了建筑消防防火能力，既满足建筑物的建筑要求，又符合设计审美上的要求。

参考文献

[1]张洋.论在建筑消防中防火分隔技术的实际应用[J].消防界(电子版),2016,(09):36.

[2]金国军,庞凌志.做好防火分隔技术在高层建筑中的创新与应用[J].科技创新与应用,2015,(35):260.

[3]彭发旭.建筑消防工程中防火分隔施工技术研究[J].科技资讯,2015,(14):75.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/77914eafb291bc87bacc7e95.html