# 一种信息推送系统论文和设计-谭晖

### 全文摘要

本实用新型涉及物联网领域，具体涉及一种信息推送系统，所述信息推送系统包括设置在载体上的无线通信单元、网关和云端服务器，多个所述无线通信单元构成无线网格网络，所述云端服务器通过网关及无线网格网络将推送信息发送到各无线通信单元上，所述无线通信单元将推送信息发送到传输范围内的移动终端上，并被移动终端接收。本实用新型通过无线通信单元向传输范围内的移动终端进行数据传输，提高整体系统的智能程度和灵活程度；并且，可以通过云端服务器针对推送内容进行灵活配置，实现消息推送的时效性更高，进一步减少资源浪费。

### 主设计要求

1.一种信息推送系统，其特征在于：所述信息推送系统包括设置在载体上的无线通信单元、网关和云端服务器，多个所述无线通信单元构成无线网格网络，所述云端服务器通过网关及无线网格网络将推送信息发送到各无线通信单元上，所述无线通信单元将推送信息发送到传输范围内的移动终端上，并被移动终端接收。

### 设计方案

1.一种信息推送系统，其特征在于：所述信息推送系统包括设置在载体上的无线通信单元、网关和云端服务器，多个所述无线通信单元构成无线网格网络，所述云端服务器通过网关及无线网格网络将推送信息发送到各无线通信单元上，所述无线通信单元将推送信息发送到传输范围内的移动终端上，并被移动终端接收。

2.根据权利要求1所述的信息推送系统，其特征在于：所述载体为灯具，所述无线通信单元连接灯具的驱动板，所述云端服务器通过无线通信单元控制灯具开关，或者控制灯具调解亮度、色温或颜色。

3.根据权利要求2所述的信息推送系统，其特征在于：所述驱动板的电源端与无线通信单元连接，为无线通信单元供电。

4.根据权利要求1所述的信息推送系统，其特征在于：所述无线通信单元存储有与载体位置匹配的位置信息，并将推送情况与所对应的位置信息结合，定时或受控发送回网关。

5.根据权利要求4所述的信息推送系统，其特征在于：所述载体设置在不同的功能区域中，每一所述功能区域的无线通信单元设置一位置信息。

6.根据权利要求1所述的信息推送系统，其特征在于：所述无线通信单元包括蓝牙通信模块及与蓝牙通信模块连接的天线。

7.根据权利要求6所述的信息推送系统，其特征在于：所述蓝牙通信模块包括蓝牙子模块、主控子模块、存储子模块和供电子模块，在供电子模块的持续供电下，所述主控子模块控制蓝牙子模块通过天线接收推送信息，并存储更新至存储子模块中；以及，所述主控子模块控制蓝牙子模块将推送信息发送到移动终端中。

8.根据权利要求1所述的信息推送系统，其特征在于：所述移动终端包括一存储有应用程序的存储模块，所述移动终端通过移动终端获取无线通信单元发送的推送信息。

9.根据权利要求8所述的信息推送系统，其特征在于：所述应用程序包括专用应用程序、第三方平台的应用程序中的一种。

10.根据权利要求1所述的信息推送系统，其特征在于：所述无线通信单元和网关的通讯协议采用Mesh协议、标准蓝牙协议、私有蓝牙协议中的一种，所述网关采用以太网网络、wifi网络、2G网络、3G网络、4G网络和5G网络中的一种或多种。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及物联网领域，具体涉及一种信息推送系统。

背景技术

商场、店铺内的商品琳琅满目，如何能够让客户以一种最方便的方式，获取到店铺内的活动、促销等信息，或者是一些品牌的推送信息，在用户体验及成本方面，大家一直都在优化并寻找最优方案。

按照以往的方案，传统方式为采用广告传单的方式，通过广告单页发放到人们手中，从而使人们获取到相关优惠、折扣等广告宣传信息。这种方式需要有足够多的人力去发放传达，而且顾客要接收到花花绿绿的传单，才能起到宣传效果；并且毕竟纸质传单版面有限，无法提供更加灵活生动和更加多样化的内容；若是需要传递更多信息，意味着需要打印更多纸张，如此会造成纸张的浪费，非常不环保。

现在常用的另外一种方式是借用微信的摇一摇功能，在店铺中部署Beacon设备，通过额外部署的Beacon设备获取到相关的广告消息，随后用户使用微信的摇一摇功能，可获取Beacon推送的广告消息。而这些设备，需要单独供电，并且在电量耗光后，需要重新拆装电池或更换设备，维护起来会比较麻烦，也需要安排额外工作人员负责维护工作，如此而言，容易造成人手不足的情况。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一种信息推送系统，解决无法智能、便捷推送推送信息的问题。

为解决该技术问题，本实用新型提供一种信息推送系统，所述信息推送系统包括设置在载体上的无线通信单元、网关和云端服务器，多个所述无线通信单元构成无线网格网络，所述云端服务器通过网关及无线网格网络将推送信息发送到各无线通信单元上，所述无线通信单元将推送信息发送到传输范围内的移动终端上，并被移动终端接收。

其中，较佳方案是：所述载体为灯具，所述无线通信单元连接灯具的驱动板，所述云端服务器通过无线通信单元控制灯具开关，或者控制灯具调解亮度、色温或颜色。

其中，较佳方案是：所述驱动板的电源端与无线通信单元连接，为无线通信单元供电。

其中，较佳方案是：所述无线通信单元存储有与载体位置匹配的位置信息，并将推送情况与所对应的位置信息结合，定时或受控发送回网关。

其中，较佳方案是：所述载体设置在不同的功能区域中，每一所述功能区域的无线通信单元设置一位置信息。

其中，较佳方案是：所述无线通信单元包括蓝牙通信模块及与蓝牙通信模块连接的天线。

其中，较佳方案是：所述蓝牙通信模块包括蓝牙子模块、主控子模块、存储子模块和供电子模块，在供电子模块的持续供电下，所述主控子模块控制蓝牙子模块通过天线接收推送信息，并存储更新至存储子模块中；以及，所述主控子模块控制蓝牙子模块将推送信息发送到移动终端中。

其中，较佳方案是：所述移动终端包括一存储有应用程序的存储模块，所述移动终端通过移动终端获取无线通信单元发送的推送信息。

其中，较佳方案是：所述应用程序包括专用应用程序、第三方平台的应用程序中的一种。

其中，较佳方案是：所述无线通信单元和网关的通讯协议采用Mesh协议、标准蓝牙协议、私有蓝牙协议中的一种，所述网关采用以太网网络、wifi网络、2G网络、3G网络、4G网络和5G网络中的一种或多种。

本实用新型的有益效果在于，与现有技术相比，本实用新型通过设计一种信息推送系统，通过网关及由多个所述无线通信单元构成无线网格网络实现信息推送，所述云端服务器总控整个Mesh网络，可将推送信息发送至各无线通信单元，并通过无线通信单元向传输范围内的移动终端进行数据传输，提高整体系统的智能程度和灵活程度；并且，可以通过云端服务器针对推送内容进行灵活配置，实现消息推送的时效性更高，进一步减少资源浪费；并且，可结合现有的智能灯具系统而实现，无需增加额外的硬件设备成本无需额外的部署、维护成本，操作使用简单。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明，附图中：

图1是本实用新型信息推送系统的结构框图；

图2是本实用新型基于载体的信息推送系统的结构框图；

图3是本实用新型无线通信单元与灯具的结构框图；

图4是本实用新型无线通信单元的结构框图；

图5是本实用新型网关的结构框图。

具体实施方式

现结合附图，对本实用新型的较佳实施例作详细说明。

如图1所示，本实用新型提供一种信息推送系统的优选实施例。

一种信息推送系统，包括设置在载体上的无线通信单元、网关和云端服务器，多个所述无线通信单元构成无线网格网络，所述云端服务器通过网关及无线网格网络将推送信息发送到各无线通信单元上，所述无线通信单元将推送信息发送到传输范围内的移动终端上，并被移动终端接收。

当信息推送系统在相关区域部署成功后，云端服务器根据相关规则通过网关，不断更新无线网格网络中的无线通信单元的存储信息，所述存储信息为所述推送信息，无线通信单元将不断向传输范围内的区域发送推送信息，并被传输范围内的移动终端识别、接收，从而获取对应的推送信息，或者根据推送信息直接与云端服务器通讯，获取更多更详细的与推送信息匹配的信息。

其中，所述移动终端优选为手机、平板、智能手环和计算机设备等。

安装在每一载体上的无线通信单元作为一节点，各个节点相互连通，从而组成无线网格网络，从网关中获取数据信息，在整个无线网格网络中实现数据传输。而所述云端服务器起到总控整个智能网络的功能，可将推送信息发送到任一节点中，有助于顾客即时获取更为需要的信息。其中，推送信息可为文字、图片、语音、视频等，甚至可以为一控制命令，移动终端通过控制命令与云端服务器通讯，并获取对应的资讯信息。

在本实施例中，所述移动终端包括一存储有应用程序的存储模块，所述移动终端通过移动终端获取无线通信单元发送的推送信息。所述应用程序包括专用应用程序、第三方平台的应用程序中的一种。

具体地，移动终端打开专用应用程序，通过专用应用程序获取移动终端的通讯权限，并获取由无线通信单元发送的推送信息，从而实现推送信息的接收、浏览、存储等操作。

同样，也可通过第三方平台的应用程序实现上述功能，如微信平台中的小程序、公众号，实现推送信息的接收。

如图2和图3所示，本发明提供一种基于载体的信息推送系统的较佳实施例。

载体可以包括各种器件，如灯具、插口、专用装置等，本发明优选为灯具，灯具优势在于，是场地的必需品，特别是本发明的信息推送系统优选设置在商场中，同时，灯具具有电源，直接为无线通信单元供电，以及可通过无线通信单元实现对灯具的智能控制，即结合现有的智能灯具系统而实现，无需增加额外的硬件设备成本，无需额外的部署、维护成本，操作使用简单。

所述无线通信单元连接灯具的驱动板，所述云端服务器通过无线通信单元控制灯具开关，或者控制灯具调解亮度、色温或颜色。

具体地，所述无线通信单元通过串口或者并口的方式连接灯具的驱动板，例如，所述无线通信单元通过uart、SPI、IIC等接口与驱动板进行通信，实现控制的功能，即TX引线和RX引线(其中，TX引线为数据发送引线，RX引线为数据接收引线，以实现数据的通信交互。)。所述云端服务器通过网关发送控制信号到无线通信单元，所述无线通信单元再将控制信号发送到灯具中，从而控制灯具控制。如此而言，所述云端服务器可通过智能网络，查询任一灯具的状态，并根据实际情况更改灯具的状态，从而实现对每一灯具的远程控制，智能化程度和网络化程度高，可省去灯具与物理开关的连接。

进一步地，所述驱动板的电源端与无线通信单元连接，为无线通信单元供电。例如VCC和GND引线。

在本实施例中，所述无线通信单元包括多个蓝牙模块，例如第一蓝牙模块、第二蓝牙模块和第三蓝牙模块，其中，所述场地为商场的购物店铺中，所述第一蓝牙模块设有多个且位于货架区域的灯具上，顾客在购物过程中，可以连接第一蓝牙模块，随时查询该货架区域所对应的推送信息，从而获取跟感兴趣的产品相关的信息；所述第二蓝牙模块设有多个且位于试用区域的灯具上，所述第三蓝牙模块设有至少一个且位于柜台区域的灯具上，所述第二蓝牙模块和第三蓝牙模块均接收所有产品的推送信息，顾客可以连接第二蓝牙模块和第三蓝牙模块，获取所有产品的推送信息，并且获取产品所在区域，通过浏览推送信息，能够提高顾客的购买欲望。对于商家而言，最佳情况是顾客在试用或者排队买单过程中，浏览到感兴趣的产品，再接着去购买更多的产品。

在本实施例中，所述无线通信单元存储有与载体位置匹配的位置信息，并将推送情况与所对应的位置信息结合，定时或受控发送回网关，即获取所述灯具的位置信息，所述位置信息可以细化到具体位置，也可以作为某一区域的位置信息，将与移动终端的连接次数连通位置信息一并发送至网关，并被云端服务器接收，并根据用户喜欢浏览或关注信息，综合大数据分析，可以更有针对性分析广告等推送信息的成果转化。

优选地，所述载体设置在不同的功能区域中，每一所述功能区域的无线通信单元设置一位置信息。

如图4所示，本发明提供无线通信单元的较佳实施例。

所述无线通信单元包括蓝牙通信模块及与蓝牙通信模块连接的天线。蓝牙通信模块通过天线向外发送或接收相关蓝牙信息，实现蓝牙通讯，并构成蓝牙Mesh网络。Mesh网络为通过多个低功耗蓝牙无线通信模块(即无线通信单元中的蓝牙通信模块)组成的智能网络(即无线网格网络)，Mesh网络的拓扑结构包括，网络中的各个节点相互连通，连接到灯具上的每一个无线通信单元即作为一个Mesh节点，任何一个节点既作为Mesh网络中的一个数据传输通信、互联互通的节点，同时也作为一个能发出信标信号的设备，这些信标信号，可以方便卡快捷的移动终端识别到，再结合云端服务器，进行相关广告等信息的推送。这些Mesh节点组成的系统，进行自组网无单节点失败，有足够的稳定性及安全性，当需要针对所发出的信标信息(对应相关的广告信息)进行更新时，云端服务器通过网关等设备，只要能够连接任意一个Mesh节点，便可以实现对整个网络中的所有节点的更新，高效并快捷。

当这个Mesh网络中的每个Mesh节点所发出的信标信号，需要重新配置或修改时，云端服务器通过连接到网关，连接到这个Mesh网络，通过连接网络中的任何一个Mesh节点，便可以找到并控制整个Mesh网络中的任意一个节点——连接到灯具驱动器上的无线通信单元，进而实现对其发出的信标信号的更新。

关于蓝牙通信模块，所述蓝牙通信模块包括蓝牙子模块、主控子模块、存储子模块和供电子模块，在供电子模块的持续供电下，所述主控子模块控制蓝牙子模块通过天线接收推送信息，并存储更新至存储子模块中；以及，所述主控子模块控制蓝牙子模块将推送信息发送到移动终端中。

工作流程包括：主控子模块作为核心控制端，一方面与蓝牙子模块连接，实现与外部的蓝牙通讯连接，一方面与存储子模块，将数据存储至存储子模块，并在推送信息时向外发送所述存储子模块中的数据信息。

如图5所示，本发明提供一种网关的较佳实施例。

网关主要有Mesh模块部分和网络功能部分，所述无线通信单元和网关Mesh模块部分的通讯协议采用Mesh协议、标准蓝牙协议、私有蓝牙协议中的一种，所述网关网络功能部分采用以太网网络、wifi网络、2G网络、3G网络、4G网络和5G网络中的一种或多种，将灯具上的无线通信单元组成的网络上的数据，与云端服务器双向通信，实现数据的上传及下载，进而实现对整个网络的控制。

综上所述，以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所做的任何修改，等同替换，改进等，均应包含在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822277823.5

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209627414U

授权时间:20191112

主分类号:H04L 29/08

专利分类号:H04L29/08;H04W4/80

范畴分类:39B;

申请人:深圳市蓝科迅通科技有限公司

第一申请人:深圳市蓝科迅通科技有限公司

申请人地址:518000广东省深圳市南山区沿山路12号蛇口网谷万联大厦B座7A单元

发明人:谭晖

第一发明人:谭晖

当前权利人:深圳市蓝科迅通科技有限公司

代理人:陈琳

代理机构:44360

代理机构编号:深圳市道臻知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/77a46f903a6b0177055fb046.html