# SPS烧结温度对Ti-45Al-8Nb合金组织及力学性能的影响

### 论文摘要

以雾化法制备的Ti-45Al-8Nb（at%）预合金粉末为原料,采用放电等离子烧结工艺技术（SPS）制备了Ti-45Al-8Nb合金,研究了不同烧结温度对合金显微组织及力学性能的影响规律。结果表明,在烧结温度范围内（1250、1275、1300℃）,合金均为全片层组织,并具有高抗压强度和压缩率。随着烧结温度的提高,合金中γ相含量升高,α2相含量下降。1250℃放电等离子烧结时,合金中并未出现B2相,随着烧结温度的升高,合金中的B2相主要由晶界析出,并呈增多的趋势。分析表明,主要是由于放电等离子烧结过程中使得粉末间产生局部高温形成液相,其后的快速凝固导致高温β相来不及转变而形成的B2相残留。合金总体表现出随着烧结温度的升高,合金的强度和塑性性能下降的趋势。SPS烧结温度为1250℃时,抗压强度和压缩率最佳,分别为2084.20 MPa和33.10%。合金SPS烧结温度为1250和1275℃时,断裂模式主要为沿片层断裂和穿片层断裂混合方式。SPS烧结温度为1300℃时,断裂则主要以沿片层断裂为主。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 预合金粉末的相和形态

- 2.2 不同SPS温度下Ti-45Al-8Nb合金的微观组织

- 2.3 不同SPS温度下Ti-45Al-8Nb合金的压缩性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董多,苏勇君,朱冬冬,周兆忠,倪成员,贺庆

关键词: 放电等离子烧结,预合金粉末,组织

来源: 稀有金属材料与工程 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 衢州学院浙江省空气动力装备技术重点实验室,北京科技大学新金属材料国家重点实验室,丽水学院

基金: 国家自然科学基金（51501100,51801112）,浙江省自然科学基金（Y18E010014）

分类号: TG146.23

页码: 4101-4105

总页数: 5

文件大小: 1167K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].烧结温度对Fe-9Mn-4Al-0.4C低密度钢组织结构和性能的影响[J]. 江苏科技信息 2020(09)

- [2].烧结温度对Ti-15Nb-25Zr-2Fe合金组织与力学性能的影响[J]. 有色金属材料与工程 2020(03)

- [3].陶瓷-高分子复合薄膜的电物理性能随烧结温度的变化（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(03)

- [4].烧结温度对生物医用钛基复合材料性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2016(06)

- [5].固有烧结温度低的微波介质陶瓷[J]. 山东陶瓷 2008(02)

- [6].不同烧结温度对LaOCl-MgO-SiC陶瓷的结构与形貌的影响[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [7].烧结温度对多孔钽性能影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(04)

- [8].烧结温度对10TiB/Ti-4.5Al-6.8Mo-1.5Fe复合材料组织与性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(04)

- [9].等离子放电烧结制备10ScSZ细晶块体及其烧结温度探究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [10].烧结温度对Al_2O_3/LiTaO_3陶瓷复合材料烧结性的影响[J]. 上海工程技术大学学报 2015(01)

- [11].原料粒径与烧结温度对放电等离子烧结Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr合金组织和性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2014(04)

- [12].烧结温度对钨球压缩性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2009(02)

- [13].烧结温度对相分离锰氧化物中磁相变的影响[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [14].多孔钛的制备及力学性能研究[J]. 热加工工艺 2020(18)

- [15].烧结温度对氧化铝陶瓷膜支撑体性能的影响[J]. 化学工程 2018(12)

- [16].烧结温度对耐火材料用钙铝石/富镁晶石复合材料性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(18)

- [17].烧结温度对无压烧结碳化硅陶瓷微观结构及性能的影响[J]. 科技创新导报 2016(03)

- [18].烧结温度对镁钽锂掺杂铌酸钾钠性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].烧结温度对自钎剂钎料性能的影响[J]. 焊接 2013(07)

- [20].烧结温度对厚膜电阻的影响研究[J]. 电子器件 2012(04)

- [21].烧结温度对钛酸钡/铁酸钴陶瓷性能影响[J]. 中国陶瓷 2020(02)

- [22].烧结温度对LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2材料倍率性能和循环性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(12)

- [23].纳米粉体降低烧结件烧结温度与性能的研究[J]. 铸造技术 2015(03)

- [24].高热导率碳化硅基复合材料制备与性能研究[J]. 无机盐工业 2018(12)

- [25].高镍三元材料烧结温度研究[J]. 信息记录材料 2019(06)

- [26].残余相和烧结温度对碳化硅陶瓷抗混酸腐蚀特性的影响（英文）[J]. 无机材料学报 2016(06)

- [27].烧结温度对电脱氧制备金属铌影响的研究[J]. 金属材料与冶金工程 2011(06)

- [28].烧结温度对铜-石墨复合材料性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(02)

- [29].烧结温度对Cu-Ni-NiO-NiFe_2O_4金属陶瓷性能的影响[J]. 有色矿冶 2019(04)

- [30].烧结温度对黄土陶瓷膜支撑体性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7820bb4063e48fc81fbc85bd.html