# 一种旋钮式针距调整机构及送料机构论文和设计-吴新安

### 全文摘要

本实用新型公开了一种旋钮式针距调整机构及送料机构，包括机壳、旋转针距调节组件、针距调节曲柄连杆机构、针距调节座、曲柄连杆、送料凸轮连杆、送料凸轮、送料曲柄；其中旋转针距调节组件固定在机壳上且旋转针距调节组件带动针距调节曲柄连杆机构中的其中一个曲柄旋转，针距曲柄连杆机构与针距调节座连接且针距曲柄连杆机构带动针距调节座旋转，送料凸轮连杆固定在送料凸轮上，送料凸轮通过下轴固定在机壳上且送料凸轮相对机壳作旋转动作。本实用新型在缝纫机运转的过程中不会与本实用新型的这些结构部件产生干涉，即在机器运行的过程中也可以调节针距。

### 主设计要求

1.旋钮式针距调整机构，包括机壳，其特征在于，还包括旋转针距调节组件、针距调节曲柄连杆机构、针距调节座、曲柄连杆、送料凸轮连杆、送料凸轮、送料曲柄；其中旋转针距调节组件固定在机壳上且旋转针距调节组件带动针距调节曲柄连杆机构中的其中一个曲柄旋转，针距曲柄连杆机构与针距调节座连接且针距曲柄连杆机构带动针距调节座旋转；曲柄连杆设置成内、外两组，其中位于外面的一组曲柄连杆的下端分别铰接在针距调节座的左右两端，位于内部的一组曲柄连杆的下端铰接在送料曲柄上，所有的曲柄连杆的上端均与送料凸轮连杆的一端铰接；送料凸轮连杆固定在送料凸轮上，送料凸轮通过下轴固定在机壳上且送料凸轮相对机壳作旋转动作。

### 设计方案

1.旋钮式针距调整机构，包括机壳，其特征在于，还包括旋转针距调节组件、针距调节曲柄连杆机构、针距调节座、曲柄连杆、送料凸轮连杆、送料凸轮、送料曲柄；其中旋转针距调节组件固定在机壳上且旋转针距调节组件带动针距调节曲柄连杆机构中的其中一个曲柄旋转，针距曲柄连杆机构与针距调节座连接且针距曲柄连杆机构带动针距调节座旋转；曲柄连杆设置成内、外两组，其中位于外面的一组曲柄连杆的下端分别铰接在针距调节座的左右两端，位于内部的一组曲柄连杆的下端铰接在送料曲柄上，所有的曲柄连杆的上端均与送料凸轮连杆的一端铰接；送料凸轮连杆固定在送料凸轮上，送料凸轮通过下轴固定在机壳上且送料凸轮相对机壳作旋转动作。

2.根据权利要求1所述的旋钮式针距调整机构，其特征在于，上述旋转针距调节组件包括螺杆、旋钮，其中旋钮与螺杆螺纹连接；针距调节曲柄连杆机构包括第一轴、针距调节曲柄、连杆、短连杆、第二轴，其中第一轴的一端固定有一弹簧，弹簧的另一端固定在机壳上，在第一轴上固定针距调节曲柄的上端且针距调节曲柄上端的周壁上加工有供旋转针距调节组件中螺杆抵住的斜面，针距调节曲柄的下端与连杆的上端连接，连杆的下端与短连杆的一端铰接，短连杆另一端固定在第二轴的一端；针距调节座固定在第二轴的另一端。

3.根据权利要求2所述的旋钮式针距调整机构，其特征在于，上述针距调节座底部开有缺口且在缺口的左右两端各开有一销孔，其中位于外面的一组两个曲柄连杆外侧壁的下端各铰接一个销子，两个销子分别通过螺钉固定在针距调节座底部左右两端的销孔内实现销子与针距调节座底部的铰接。

4.一种送料机构，其特征在于，包括上述权利要求1或权利要求2或权利要求3所述的旋钮式针距调整机构。

5.根据权利要求4所述的送料机构，其特征在于，上述送料机构还包括下送料轴、曲柄连杆机构、上送料轴，其中旋钮式针距调整机构的送料曲柄固定在下送料轴上，曲柄连杆机构包括上下两端的曲柄和连接两个曲柄的连杆，下送料轴固定在曲柄连杆机构中位于下端的那个曲柄，曲柄连杆机构上端的那个曲柄固定在上送料轴上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种旋钮式针距调整机构及送料机构，属于工业缝纫机技术领域。

背景技术

立柱式综合轮送料缝纫机是一种集上送料机构、下送料机构、机针三者同步进行送料的工业缝纫机，其机针的摆动送料是由一连杆机构来实现，而上、下送料机构则是由单向滚针轴承将送料轴的转动转换成送料轮的旋转运动。这种缝纫机的针距调整机构，如图1所示，针距调整组件29固定在轴1上，送料曲柄28固定在下送料轴12上，连杆27的下端与送料曲柄28连接在一起，连杆27的上端与送料曲柄25连接在一起，送料曲柄25固定在上送料轴26上。调整针距时先将针距调整组件29固定住，再旋转机器上的皮带轮来带动轴1的旋转，以改变针距调整组件29中送料凸轮的位置，从而达到改变针距的目的。 因针距调整组件29固定在下轴1上，且机器运行时随轴1一起旋转，所以调整针距时必须在停机的状态下进行。这样的操作既影响了生产，又非常的不方便（调整针距时需两只手同时进行）。

发明内容

针对上述现有技术存在的不足，本实用新型的目的是提供一种结合设计更为合理且可在机器运行时也能调整针距的旋钮式针距调整机构及送料机构，且该机构只需一只手即可实现针距调节。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案之一是：旋钮式针距调整机构，包括机壳，其特征在于，还包括旋转针距调节组件、针距调节曲柄连杆机构、针距调节座、曲柄连杆、送料凸轮连杆、送料凸轮、送料曲柄；其中旋转针距调节组件固定在机壳上且旋转针距调节组件带动针距调节曲柄连杆机构中的其中一个曲柄旋转，针距曲柄连杆机构与针距调节座连接且针距曲柄连杆机构带动针距调节座旋转；曲柄连杆设置成内、外两组，其中位于外面的一组曲柄连杆的下端分别铰接在针距调节座的左右两端，位于内部的一组曲柄连杆的下端铰接在送料曲柄上，所有的曲柄连杆的上端均与送料凸轮连杆的一端铰接；送料凸轮连杆固定在送料凸轮上，送料凸轮通过下轴固定在机壳上且送料凸轮相对机壳作旋转动作。

优选地，上述旋转针距调节组件包括螺杆、旋钮，其中旋钮与螺杆螺纹连接；针距调节曲柄连杆机构包括第一轴、针距调节曲柄、连杆、短连杆、第二轴，其中第一轴的一端固定有一弹簧，弹簧的另一端固定在机壳上，在第一轴上固定针距调节曲柄的上端且针距调节曲柄上端的周壁上加工有供旋转针距调节组件中螺杆抵住的斜面，针距调节曲柄的下端与连杆的上端连接，连杆的下端与短连杆的一端铰接，短连杆另一端固定在第二轴的一端；针距调节座固定在第二轴的另一端。

优选地，上述针距调节座底部开有缺口且在缺口的左右两端各开有一销孔，其中位于外面的一组两个曲柄连杆外侧壁的下端各铰接一个销子，两个销子分别通过螺钉固定在针距调节座底部左右两端的销孔内实现销子与针距调节座底部的铰接。

本实用新型提供另一个技术方案是：一种送料机构，包括上述的旋钮式针距调整机构。

优选地，上述送料机构还包括下送料轴、曲柄连杆机构、上送料轴，其中旋钮式针距调整机构的送料曲柄固定在下送料轴上，曲柄连杆机构包括上下两端的曲柄和连接两个曲柄的连杆，下送料轴固定在曲柄连杆机构中位于下端的那个曲柄上，曲柄连杆机构上端的那个曲柄固定在上送料轴上。

与现有技术相比，本实用新型具备的有益效果是：

1、旋转针距调节组件等设置，并非直接固定在下轴上，在下轴旋转时，旋转针距调节组件等不会跟着一起旋转，即立柱式综合轮送料缝纫机运转的过程中不会与本实用新型的这些结构部件产生干涉，故机器运行的过程中也可以调节针距；

2、因送料曲柄与曲柄连杆机构中下端的那个曲柄都固定在下送料轴上，所以两者转动的角度一样，而曲柄连杆机构中的两个曲柄同步，故上、下送料轴始终同时转动，即同步送料。

附图说明

图1为现有技术中的针距调节机构的结构示意图

图2为本实用新型的结构示意图

图3为本实用新型的结构分解图

图4为本实用新型所述针距调节座在零针距时的半剖视图。

具体实施方式

现结合具体实施例，来对本实用新型作进一步的详述。且本申请下述的方位词，如上、下、左、右仅是为了说明清楚，并不用于限定本申请的保护范围，任何不脱离本申请的设计构思，均应在本申请的保护范围内。

如图1-4所示，本实用新型的旋钮式针距调整机构，包括机壳、旋转针距调节组件、针距调节曲柄连杆机构、针距调节座、曲柄连杆、送料凸轮连杆、送料凸轮、送料曲柄。

旋转针距调节组件18包括螺杆、旋钮，其中旋钮与螺杆螺纹连接，旋转针距调节组件18通过螺钉安装在机壳（图中没画出）上。顺时针旋转旋钮，则针距调节组件18中的螺杆前进，逆时针旋转，则针距调节组件18中的螺杆后退。螺杆前进时则给针距调节曲柄19的斜面一个推力，促使针距调节曲柄19以第一轴20为支点顺时针方向转动一定的角度；螺杆后退时，针距调节曲柄19在弹簧23的拉力作用下逆时针方向回转一定的角度，使得螺杆的球形头部与针距调节曲柄19的斜面始终接触。螺杆前进时则针距变小，直至针距为零，针距为零则机器运转时不送料；螺杆后退时则针距变大，机器运转时则可达到送料的目的。

针距调节曲柄连杆机构包括第一轴20、针距调节曲柄19、连杆17、短连杆16、第二轴15，其中第一轴20的一端通过紧圈21（右边）固定有螺钉22，螺钉22上以悬挂的方式固定有一弹簧23，弹簧23的另一端悬挂固定在另一螺钉24上，螺钉24固定在机壳上；在第一轴20上通过螺钉方式固定针距调节曲柄19的上端且针距调节曲柄19上端的周壁上以一体成型的方式加工有供旋转针距调节组件18中螺杆抵住的斜面。针距调节曲柄19随着针距调节组件18中的螺杆的后退或前进作上下摆动，即针距调节曲柄19以安装在机壳上的第一轴20为支点旋转一定的角度。顺时针旋转针距调节组件18时，针距调节曲柄19向下旋转，连同第一轴20也顺时针方向旋转一定的角度，使得弹簧23被拉长；逆时针旋转针距调节组件18时，针距调节曲柄19在弹簧23的拉力作用下逆时针方向回转。

针距调节曲柄19的下端与连杆17的上端通过销、销孔的方式铰接，连杆17的下端通过销、销孔的方式与短连杆16的一端铰接，短连杆16另一端通过锁紧螺钉固定在第二轴15的一端，第二轴15通过轴套安装在机壳上，可随短连杆16的摆动而旋转，而固定销11是固定在机壳上的，针距调节座10的左端套在固定销11上，针距调节座的右端通过螺钉固定在第二轴15上。顺时针方向旋转针距调节组件18时，连杆17向上移动，促使第二轴15顺时针方向旋转一定的角度，则针距调节座10以固定销11和第二轴15为支点向下旋转一定的角度；逆时针方向旋转针距调节组件18时，连杆17向下移动，则针距调节座10向上旋转一定的角度。

针距调节座10底部开有缺口且在缺口的左右两端各开有一销孔；曲柄连杆5设置成内、外两组，每组由两根曲柄连杆5构成；其中位于外面的一组两根曲柄连杆5外侧壁的下端各铰接一个销子，两个销子分别通过螺钉固定在针距调节座10底部左右两端的销孔内实现外面的那组曲柄连杆5下端与针距调节座10底部的铰接；位于内部的一组两根曲柄连杆5的下端都套在另一销子7上且该销子7固定在送料曲柄8上的销孔内以实现内部的一组曲柄连杆5下端与送料曲柄8之间的铰接；下轴1通过旋转轴承、轴承座固定在机壳上，送料凸轮2通过螺钉的方式固定在下轴1上，送料凸轮连杆4通过轴承3固定在送料凸轮2上，送料凸轮连杆4上一端加工有小孔，有一固定销9穿过所有的曲柄连杆5（即四根曲柄连杆5）的上端和送料凸轮连杆的小孔以实现所有的曲柄连杆5与送料凸轮连杆4的一端铰接固定。当针距调节组件18顺时针方向旋转到限位位置时，松开短连杆16上的锁紧螺钉，摆动针距调节座10，使得四根曲柄连杆5平齐，再锁紧短连杆16上的锁紧螺钉，即为机器的零针距状态，此时送料凸轮2旋转时，送料曲柄8不动作；当逆时针旋转针距调节组件18到限位位置时，两边的两根曲柄连杆5在针距调节座10的作用下向上摆动到最大位置，即与中间的两根曲柄连杆5形成最大的夹角，此时送料凸轮2旋转时，送料曲柄8产生最大的摆幅，并在最大的摆幅间往复运动。

本实用新型的一种送料机构，包括前述的旋钮式针距调整机构，还包括下送料轴12、曲柄连杆机构、上送料轴26，其中旋钮式针距调整机构的送料曲柄8通过螺钉固定在下送料轴12上，曲柄连杆机构包括上下两端的曲柄14、25和连接两个曲柄的连杆13，连杆13的下端通过一轴承和一销子铰接，销子固定在曲柄14上，曲柄14固定在下送料轴12上；连杆的上端通过另一轴承和另一销子铰接，另一销子固定在曲柄25上，曲柄25通过螺钉固定在上送料轴12上。当逆时针旋转针距调节组件18时，送料曲柄8在摆幅间往复运动，带动下送料轴12在一定的角度内来回转动，并把这种来回转动通过连杆13传递给上送料轴26，从而保证了上下送料轴同时送料的目的。

本实用新型通过旋转针距调节组件18，将针距调节曲柄19的转动转换成连杆17的上下移动，连杆17的上下移动又转换成轴15的转动，最终促使针距调节座10随轴15转动。针距调节座10的转动使得曲柄连杆5（两边的两根）一起转动，从而造成与中间的两根曲柄连杆5形成一定的夹角，夹角越大，则送料曲柄8的摆幅越大，即针距越大。因送料曲柄8与送料曲柄14都固定在下送料轴12上，所以两者转动的角度一样，而送料曲柄25的转动紧紧跟随着送料曲柄14的转动，故上、下送料轴始终同时转动，即同步送料。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104625.0

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209636441U

授权时间:20191115

主分类号:D05B 27/22

专利分类号:D05B27/22;D05B27/00

范畴分类:24E;

申请人:本佳安凯（湖南）缝制机械有限公司

第一申请人:本佳安凯（湖南）缝制机械有限公司

申请人地址:415000 湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲社区洞庭大道南段西侧（工业园凯斯机械北）

发明人:吴新安;吴福安;周红炼

第一发明人:吴新安

当前权利人:本佳安凯（湖南）缝制机械有限公司

代理人:江妹

代理机构:43208

代理机构编号:常德市源友专利代理事务所(特殊普通合伙) 43208

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/78267e92a3e7bed4764c87ef.html