# 可再生能源发电现状及发展建议刘淋

国网新疆电力有限公司电力科学研究院

摘要：可再生能源一直是世界关注的重点。世界可再生能源发电总量持续增加，发电成本持续下降，但是不同的可再生能源发电规模差距较大。对比分析中国可再生能源发电与世界平均水平的差距，中国可再生能源发电装机容量居于世界前列，但是不同种类的可再生能源发电发展不平衡，可再生能源发电装置平均利用时间与世界平均水平还有很大的差距。对中国可再生能源发电遇到的问题进行分析，针对相关问题提出建议。

关键词：可再生能源；发电现状；发展建议

前言

当前我国在电力工业方面主要的发电方式为火力发电，需要消耗大量的煤炭资源，过度的开采利用能源对生态环境会造成较大的破坏。由此可以看出，未来非可再生资源已经不适应社会的发展。可再生能源与非可再生能源相比无污染、更环保，适合当前发展的需要。对一个国家来讲，充足的能源是实现经济发展的重要保障，面对当前能源短缺不断加剧的现状，各个国家都在大力开发可再生能源，确保不会因为能源问题影响社会稳定。我国加大了对可再生能源的开发，加大资金、人力投入到可再生资源的发展中去。电力行业作为能源消耗的重点行业，已经将新能源发电纳入到电力系统中去，利用可再生能源发电实现电力资源的持续利用。

1中国可再生能源发电现状

1.1风力发电现状

经统计我国在2015年实现了12．9×104MW的风力发电累计并网容量，这其中有560MW是来自海上风力发电累计并网容量。在这一年，全国风力发电实现上网电量共计1．8×108MW•h，其中有100×104MW•h是海上风力发电量。一般正常情况下，受限于电网容量等问题造成风力发电无法实现并网利用的损失电量被称作弃风电量。这一年的弃风电量达到了3400×104MW•h。风力发电装置的平均利用时间是风力发电装置的发电量折合全年满负荷运行时间，这一年海上风力发电机组平均利用时间为2268h，陆上风力发电机组平均利用时间则在1728h。

1.2太阳能光伏发电现状

经统计我国2015年的太阳能光伏发电装机达到了4．318×104MW的容量，实现了3920×104MW•h的太阳能光伏发电量。一般来讲有两种形式，第一种形式是建立在荒漠等空旷地区，通过集中建设的方式形成太阳能光伏发电站（这种类型叫做集中式），第二种形式则是在分散的区域进行建设，这种形式的太阳能光伏发电站也被称作分布式。我国在这一年实现了3630×104MW•h的集中式太阳能光伏发电量，290×104MW•h的分布式太阳能光伏发电量。弃光电量的概念是太阳能中的一个重要内容，主要是指因为电网容量等问题导致的一部分太阳能光伏发电不能并网利用。在这一年，全国的弃光电量达到了470×104MW•h。弃光率主要是指弃光电量占太阳能光伏发电总发电量的比例，这一年的数据为11％。

1.3生物质能发电现状

在2015年，国家可再生能源中心统计的生物质能发电数据显示，这一年生物质能发电累计装机容量实现了1．031×104MW的数量，这些容量占到了当年总数的0．68％。这一年实现了5270×104MW•h的生物质能累计发电量，其中有170×104MW•h的沼气发电，2700×104MW•h的农林生物质直接燃烧发电，有2400×104MW•h的垃圾焚烧发电。

1.4能源体制问题

现行的能源体制以常规能源为主，不适应可再生能源发电发展需求。随着可再生能源发电规模的扩大，可再生能源发电与整个能源体系的关系越来越复杂，可再生能源发电与整个能源体系的矛盾也越来越深化。这主要是因为现行的能源规划、能源体系、市场机制、管理体制都是以化石能源为基础，这对可再生能源发电的制约作用越来越明显。现有能源体系和基础设施难以容纳大规模的可再生能源发电。中国大多数地区的电力系统以煤电为主，缺少具备灵活调节能力的天然气发电，电网系统的调节能力差，在风力发电、太阳能光伏发电等可再生能源发电规模增大后，出现了弃风、弃光的现象。2015年，中国平均弃风率为15%，弃光率为11%。这足以说明现有能源体制与可再生能源发电之间的矛盾突出。

1.5技术和资金问题

中国可再生能源发电面临的技术问题主要表现在技术研发和创新能力薄弱，具体表现为以下3个方面。①缺乏支撑先进技术研究的平台。中国目前缺乏国家主导的可再生能源实验室和公共研究平台来提供科技基础研究和公共技术服务。②缺乏指导先进技术研究的规划。中国目前在可再生能源发电技术发展路线领域没有明确的规划和思路，许多技术都处于模仿国外技术的阶段，缺乏自主研发和创新方向。③缺乏维持先进技术研究的资金。中国目前对可再生能源发电技术研发投入不足，特别是与发达国家相比，投入不足导致新技术研发落后。财政方面缺乏持续和滚动性的研发投入，也是可再生能源发电技术遇到的一大难题。

从当前我国可再生能源发电装机容量的发展来看，我国在可再生能源发电方面的进步还是有目共睹的，但是因为各个地区存在着资源的差异，所以发展存在着不平衡。对于可再生能源发电来讲，也是需要成本的，当前的成本由高到低依次是太阳能光伏、风力发电、水力发电。

2建议

2.1建立适应可再生能源发电的管理体系

根据2016年2月29日国家能源局颁布的国能新能［2016］54号文件《国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》的要求，地方政府部门应根据国家可再生能源发电规划，结合本地可再生能源的资源状况和资源分布的特点，建立适应可再生能源发电的能源管理体系。

2.2加大相关技术的科研投入

针对可再生能源发电相关技术，加大科研投入，将有关研发内容纳入科技规划。改变以企业为主的研发模式，组建专门的研究平台，支撑可再生能源发电技术研发创新。

2.3完善可再生能源发电的金融保险体系

完善可再生能源发电项目建设的投融资机制，实施促进可再生能源发电的绿色保险及信贷政策。创新投融资政策机制，降低可再生能源发电项目的融资成本。

2.4建立部门间协调管理机制

根据中国可再生能源发电项目技术特点，利用先进的数据处理手段，建立公共的信息管理平台。做到上游资源预测、中间生产企业、下游终端用户之间的信息传输及时、通畅。同时，国家各有关部门按照职能分工完善相关政策，并组织好有关实施工作。

3结语

综上所述，世界的发展需要可再生能源的大力投入，可再生能源的发展也是今后世界发展的必然趋势。面对着当前全球资源利用的过渡消耗，越来越多的问题出现在可再生能源发展的道路上，因此作为相关人员一定要不断地实现技术创新，将可再生能源的发展推到更广阔的舞台上。

参考文献

［1］可再生能源发展“十三五”规划（下）［J］．太阳能，2017（3）：5－12-37．

［2］高慧，杨艳，饶利波，等．全球可再生能源发展态势分析［J］．国际石油经济，2016，24（4）：1－5．

［3］毕研涛，王丹，李春新，等．全球可再生能源发展现状、展望及启示［J］．国际石油经济，2016，24（8）：62－66．

［4］周欢．新能源电力系统源荷互动关键问题的研究［D］．北京：华北电力大学，2016．

［5］杨睿．可再生能源发电的影响因素及政策效果评价［D］．北京：华北电力大学，2014．

［6］国家可再生能源中心．中国可再生能源产业发展报告2016［M］．北京:中国经济出版社，2016:4－5．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7872bb1b9c310336090b9cb2.html