# 一种太阳电池铝背场结构论文和设计-蒋建宝

### 全文摘要

本实用新型公开了一种太阳电池铝背场结构，包括减反射膜，所述减反射膜的顶端安装有正面电极，且正面电极位于减反射膜的顶端内侧位置，设置有四个，所述正面电极上设置有防护板，设置有四个，所述减反射膜的底端安装有N型硅板，所述N型硅板的底端安装有晶体硅板，本实用新型为了提高单体太阳电池的性能，采取浅结、密栅、背电场、背反射、绒面和多层膜等措施，增大单体电池面积有利于减少太阳电池阵的焊接点，提高可靠性，同时使本电池的吸收能力增强，本实用新型上设置有丝网与挡块，通过挡块与丝网进一步的减少外部的铝背场消耗量，从而降低成本，增加本实用新型的使用寿命，增加其吸收性能。

### 主设计要求

1.一种太阳电池铝背场结构，包括减反射膜(7)，其特征在于：所述减反射膜(7)的顶端安装有正面电极(6)，且正面电极(6)位于减反射膜(7)的顶端内侧位置，设置有四个，所述正面电极(6)上设置有防护板(5)，且防护板(5)位于正面电极(6)的顶端位置，设置有四个，所述减反射膜(7)的底端安装有N型硅板(1)，所述N型硅板(1)的底端安装有晶体硅板(8)，所述晶体硅板(8)的底端安装有PN结板(2)，所述PN结板(2)的底端安装有P型硅板(3)，所述P型硅板(3)的底端安装有铝背场板(4)，所述铝背场板(4)的一端安装有连接板(10)，所述连接板(10)的顶端安装有背面电极(9)，所述铝背场板(4)上设置有丝网(11)，所述丝网(11)内侧安装有挡块(12)，且挡块(12)设置有两个。

### 设计方案

1.一种太阳电池铝背场结构，包括减反射膜(7)，其特征在于：所述减反射膜(7)的顶端安装有正面电极(6)，且正面电极(6)位于减反射膜(7)的顶端内侧位置，设置有四个，所述正面电极(6)上设置有防护板(5)，且防护板(5)位于正面电极(6)的顶端位置，设置有四个，所述减反射膜(7)的底端安装有N型硅板(1)，所述N型硅板(1)的底端安装有晶体硅板(8)，所述晶体硅板(8)的底端安装有PN结板(2)，所述PN结板(2)的底端安装有P型硅板(3)，所述P型硅板(3)的底端安装有铝背场板(4)，所述铝背场板(4)的一端安装有连接板(10)，所述连接板(10)的顶端安装有背面电极(9)，所述铝背场板(4)上设置有丝网(11)，所述丝网(11)内侧安装有挡块(12)，且挡块(12)设置有两个。

2.根据权利要求1所述的一种太阳电池铝背场结构，其特征在于：所述防护板(5)与正面电极(6)设置为一体结构，且防护板(5)位于减反射膜(7)的顶端位置。

3.根据权利要求1所述的一种太阳电池铝背场结构，其特征在于：所述减反射膜(7)与正面电极(6)固定连接，且正面电极(6)位于减反射膜(7)上的中间位置两侧处。

4.根据权利要求1所述的一种太阳电池铝背场结构，其特征在于：所述N型硅板(1)与晶体硅板(8)固定连接，且晶体硅板(8)与PN结板(2)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种太阳电池铝背场结构，其特征在于：所述P型硅板(3)与铝背场板(4)固定连接，且铝背场板(4)与连接板(10)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种太阳电池铝背场结构，其特征在于：所述丝网(11)与挡块(12)位于铝背场板(4)上，且丝网(11)与挡块(12)设置为一体结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及太阳电池领域，具体为一种太阳电池铝背场结构。

背景技术

太阳电池可以有效吸收太阳能，并将其转化成电能的半导体部件，用半导体硅﹑硒等材料将太阳的光能变成电能的器件，具有可靠性高﹐寿命长﹐转换效率高等优点﹐可做人造卫星﹑航标灯﹑晶体管收音机等的电源，单体电池尺寸从1×1厘米至15.6×15.6厘米，输出功率为数十豪瓦至数瓦，它的理论光电转换效率为25％以上，实际已达到22％以上，太阳能电池是一种利用光生伏特效应把光能转换成电能的器件，又叫光伏器件，主要有单晶硅电池和单晶砷化镓电池等，太阳电池最初为空间航天器使用，空间航天器用单晶硅太阳电池的基本材料为纯度达0.999999、电阻率在10欧·厘米以上的P型单晶硅，包括p-n结、电极和减反射膜等部分，受光照面加透光盖片(如石英或渗铈玻璃)保护，防止电池受外层空间范爱伦带内高能电子和质子的辐射损伤，单体电池尺寸从2×2厘米至5.9×5.9厘米，输出功率为数十至数百毫瓦，它的理论光电转换效率为20％以上，实际已达到15％以上，单晶砷化镓太阳电池的理论光电转换效率为24％，实际达到18％。它能在高温、高光强下工作，耐辐射损伤能力高于硅太阳电池，但镓的产量较少，成本高，级联p-n结太阳电池是在一块衬底上叠加多个不同带隙材料的p-n结，带隙大的顶结靠光照面，吸收短波光，往下带隙依次减小，吸收的光波波长逐渐增长，这种电池可以充分利用日光，光电转换效率大大提高。

目前阶段的一种太阳电池存在诸多不足之处，例如：吸收能力较差、适应能力强、性能不好等等。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种太阳电池铝背场结构，以解决上述背景技术中提出的吸收能力较差、适应能力强、性能不好等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种太阳电池铝背场结构，包括减反射膜，所述减反射膜的顶端安装有正面电极，且正面电极位于减反射膜的顶端内侧位置，设置有四个，所述正面电极上设置有防护板，且防护板位于正面电极的顶端位置，设置有四个，所述减反射膜的底端安装有N型硅板，所述N型硅板的底端安装有晶体硅板，所述晶体硅板的底端安装有PN结板，所述PN结板的底端安装有P型硅板，所述P型硅板的底端安装有铝背场板，所述铝背场板的一端安装有连接板，所述连接板的顶端安装有背面电极，所述铝背场板上设置有丝网，所述丝网内侧安装有挡块，且挡块设置有两个。

优选的，所述防护板与正面电极设置为一体结构，且防护板位于减反射膜的顶端位置。

优选的，所述减反射膜与正面电极固定连接，且正面电极位于减反射膜上的中间位置两侧处。

优选的，所述N型硅板与晶体硅板固定连接，且晶体硅板与PN结板固定连接。

优选的，所述P型硅板与铝背场板固定连接，且铝背场板与连接板固定连接。

优选的，所述丝网与挡块位于铝背场板上，且丝网与挡块设置为一体结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型为了提高单体太阳电池的性能，采取浅结、密栅、背电场、背反射、绒面和多层膜等措施，增大单体电池面积有利于减少太阳电池阵的焊接点，提高可靠性，同时使本电池的吸收能力增强，本实用新型上设置有丝网与挡块，通过挡块与丝网进一步的减少外部的铝背场消耗量，从而降低成本，增加本实用新型的使用寿命，增加其吸收性能；

2、本实用新型正面电极上设置有防护板，通过防护板可对正面电极进行防护，从而延长正面电极的使用寿命，使其工作性能进行提升，延长本实用新型的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的右视图；

图3为本实用新型的铝背场板的结构示意图。

图中：1、N型硅板；2、PN结板；3、P型硅板；4、铝背场板；5、防护板；6、正面电极；7、减反射膜；8、晶体硅板；9、背面电极；10、连接板；11、丝网；12、挡块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种太阳电池铝背场结构，包括减反射膜7，减反射膜7的顶端安装有正面电极6，正面电极6 用来本实用新型外部的连接，使本实用新型进行工作，且正面电极6位于减反射膜7的顶端内侧位置，设置有四个，正面电极6上设置有防护板5，防护板5用来防护正面电极6，使正面电极6延长其使用寿命，且防护板5位于正面电极6的顶端位置，设置有四个，减反射膜7的底端安装有N 型硅板1，N型硅板1用来进行反射光线，使本实用新型进行吸收光能，N 型硅板1的底端安装有晶体硅板8，通过晶体硅板8进行电能的导入，使光能转换为电能，晶体硅板8的底端安装有PN结板2，通过PN结板2进行电量转换的平衡，使转换的电流均衡的输入至本实用新型，PN结板2的底端安装有P型硅板3，通过P型硅板3进行电量的导入，P型硅板3的底端安装有铝背场板4，通过铝背场板4进行本实用新型外侧的电能优化，铝背场板4的一端安装有连接板10，连接板10用来连接背面电极9，连接板10的顶端安装有背面电极9，背面电极9用来外面的连接，铝背场板 4上设置有丝网11，丝网11用来减少外部的铝浆消耗能量，丝网11内侧安装有挡块12，挡块12用来减少外部的铝浆消耗能量，且挡块12设置有两个。

进一步，防护板5与正面电极6设置为一体结构，且防护板5位于减反射膜7的顶端位置，防护板5用来防护正面电极6，使电正面电极6增加使用寿命。

进一步，减反射膜7与正面电极6固定连接，且正面电极6位于减反射膜7上的中间位置两侧处，正面电极6通过减反射膜7与N型硅板1固定连接。

进一步，N型硅板1与晶体硅板8固定连接，且晶体硅板8与PN结板 2固定连接，N型硅板1通过晶体硅板8的连接来转换电能。

进一步，P型硅板3与铝背场板4固定连接，且铝背场板4与连接板 10固定连接,P型硅板3通过铝背场板4与连接板10固定连接，用来电能的转换。

进一步，丝网11与挡块12位于铝背场板4上，且丝网11与挡块12 设置为一体结，丝网11与挡块12用来减少外部铝浆的消耗。

工作原理：使用时，通过正面电极6与防护板5进行外界的连接输入，通过减反射膜7进行本实用新型外侧的反射强度减少，通过N型硅板1进行反射光的电能，通过晶体硅板8进行电能的导入，通过PN结板2进行电量转换的平衡，通过P型硅板3进行电量的导入，通过铝背场板4进行本实用新型外侧的电能优化，通过丝网11与挡块12进行减少外侧的铝浆消耗量，通过连接板10进行连接背面电极9，从而将电能转换出去。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822262071.5

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209822650U

授权时间:20191220

主分类号:H01L31/0216

专利分类号:H01L31/0216;H01L31/0224;H01L31/068

范畴分类:38F;

申请人:无锡赛晶太阳能有限公司

第一申请人:无锡赛晶太阳能有限公司

申请人地址:214251 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业集中区C区

发明人:蒋建宝

第一发明人:蒋建宝

当前权利人:无锡赛晶太阳能有限公司

代理人:贺翔

代理机构:32237

代理机构编号:江苏圣典律师事务所 32237

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/78e953cf116d3cb107bf8580.html