# 离子型染料论文_魏金枝,陈芳妮,孙晓君,张凤鸣,王虹

导读:本文包含了离子型染料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:染料,石墨,离子,甲基,羧基,阴离子,阳离子。

### 离子型染料论文文献综述

魏金枝,陈芳妮,孙晓君,张凤鸣,王虹[1]（2016）在《氨基修饰磁性氧化石墨烯吸附离子型染料性能》一文中研究指出采用恒温搅拌法和水热法首次制备磁性叁乙烯四胺氧化石墨烯(M-T-GO),并通过SEM和XPS对M-T-GO进行表征.以M-T-GO为吸附剂,分析p H值、吸附时间和初始浓度对阴离子染料酒石黄(TY)和阳离子染料亚甲基蓝(MB)吸附效果的影响.并对吸附动力学和吸附等温线进行拟合.结果表明:M-T-GO对离子型染料的吸附过程符合Langmuir吸附等温式和拟二级反应动力学描述.M-T-GO对TY和MB具有较好的吸附性能,饱和吸附量分别为157.23mg/g和169.49mg/g.与GO相比,M-T-GO对离子型染料的吸附效果更优异,同时具有快速分离和易再生的优点.(本文来源于《中国环境科学》期刊2016年07期）

吴海露[2]（2015）在《生物质炭对Pb(Ⅱ)和离子型染料的吸附性能研究》一文中研究指出随着农业生产水平和农民生活水平的不断提高,农林废弃物的利用越来越少,农林废弃物越来越多,不合理处置不仅造成资源浪费,还会导致环境污染。因而,农业废弃物生物质资源化利用研究具有重要的意义。在众多的农业废弃物生物质资源化技术中利用农林废弃物制备生物质炭受到广泛的关注。生物质炭不仅可以降低碳排放,而且可以用于环境修复。研究表明原料来源十分广泛、制备简单的生物质炭具有较高的稳定性,部分生物质炭拥有良好的吸附性能,可以作为废水处理污染物去除的廉价吸附剂。本论文以多种类型的生物质废弃物为原料以不同的炭化方式制备生物质炭,讨论其性质,并选取其中几种生物质炭研究其对重金属离子Pb~(2+)、染料亚甲基蓝阳离子和刚果红阴离子的吸附性能与机理,以期筛选出高吸附效率的生物质炭吸附剂。实验结果如下:1)对甜蔗渣、甘蔗渣、花生壳、山核桃木、松针、苔藓、猪粪和生物污泥8种原料热解制成的生物质炭的表面形貌、物相结构、比表面积、热稳定性、元素组成方面进行分析。结果表明不同原料的生物质炭的理化性质差别较为明显,在水溶液中,生物质炭均会释放出营养矿物元素;在酸性条件下,生物质炭会释放出部分有毒重金属。所试生物质炭均在碱性范围,且电荷零点较高。2)以山核桃木,松针,苔藓,猪粪和污泥5种生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红染料进行吸附试验,考察pH、初始浓度和反应时间对吸附效果的影响。pH影响实验显示生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红受pH的影响均较为显着。吸附质浓度变化效应实验显示,生物污泥类生物质炭对叁种污染物的吸附量均大于植物类炭的吸附量。生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红的吸附均能以Langmuir方程及Freundlich方程拟合。且在实验浓度范围内,Pb~(2+)的吸附用Langmuir方程描述更好,而亚甲基蓝和刚果红的吸附用Freundlich方程描述更好。时间实验显示,溶液浓度较高时生物质炭的吸附速率较快,但达到吸附平衡所需时间较长。生物质炭叁种污染物的吸附过程均符合伪二级动力学模型,且颗粒内扩散阶段的吸附速率对整个过程的吸附速率有重要影响。3)以柚子皮、稻壳两种水热生物质炭Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红染料进行吸附试验,考察pH、初始浓度和反应时间对吸附效果的影响。pH影响实验表明水热生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红受pH的影响也较为明显,与热解生物质炭吸附规律相似。吸附质浓度变化效应实验显示,生物质炭Pb~(2+)的吸附符合Langmuir方程,对染料的吸附更能较好的符合Freundlich方程,柚子皮炭对叁种污染物的吸附量均大于稻壳炭的吸附量。反应时间实验显示,生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红的整个吸附过程符合伪二级动力学模型。对Pb~(2+)和染料的吸附过程都主要集中在前2 h。(本文来源于《南京工业大学》期刊2015-06-01）

吴威[3]（2015）在《氧化石墨烯负载纳米零价铁的制备及其对离子型染料的吸附》一文中研究指出随着染料工业的迅速发展,染料废水所带来的环境污染日趋严重。当染料废水排入水体时,会对水质、水体生物、人体健康和生态造成巨大危害。吸附法因其具有处理效率高、适应性强、易操作等特点,在实际应用中得到广泛的关注。石墨烯是一种新型的碳纳米材料,具有高的比表面积、出众的电学性能和奇特的力学性能等特点,在吸附领域展现了巨大的潜力。本文采用常见的Hummer方法制备了氧化石墨烯,在此基础上采用改进的液相还原法把纳米零价铁负载在氧化石墨烯上制成氧化石墨烯纳米铁复合材料,通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射分析仪(XRD)、Zeta电位仪和比表面积分析仪对其进行了表征。运用这种复合材料作为吸附剂去除水中的的阳离子染料亚甲基蓝和阴离子染料甲基橙,在吸附过程中研究了溶液p H、初始质量浓度、反应时间、反应温度对两种染料的吸附影响,为石墨烯的环境应用提供了理论依据。论文的主要内容有:(1)以石墨粉为原料,采用Hummer法和液相还原法制备复合吸附剂。由SEM图片可知,纳米零价铁以球形或短链形负载在氧化石墨烯上,增加了材料的反应活性位点;XRD图谱显示纳米零价铁成功地负载到氧化石墨烯上;Zeta电位测得氧化石墨烯负载纳米零价铁的等电点为3;氮吸附-解吸实验测得复合吸附剂的比表面积为158.32 m2/g。(2)探究氧化石墨烯负载纳米零价铁吸附亚甲基蓝过程中的影响因素。吸附最佳p H值为6;吸附最佳反应温度为25℃;Langmuir和Frenudlich两种等温吸附模型都能很好地描述复合材料对亚甲基蓝的吸附过程,最大吸附容量为201.2 mg/g;吸附过程符合准二级动力学模型,在5 h内基本达到吸附平衡。(3)探究氧化石墨烯负载纳米零价铁吸附甲基橙过程中的影响因素。吸附最佳p H值为2;吸附最佳反应温度为40℃;Langmuir和Frenudlich两种等温吸附模型都能很好地描述复合材料对甲基橙的吸附过程,最大吸附容量为53.289 mg/g;吸附过程符合准二级动力学模型,在1 h内基本达到吸附平衡。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-05-20）

唐和清,张海燕[4]（2014）在《氧化石墨烯和石墨烯对离子型染料不同吸附性能研究》一文中研究指出采用改进的Hummers法制备了氧化石墨烯,将其采用水合肼还原获得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯为吸附剂,分别采用透射电镜(TEM),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),拉曼光谱(RS)和X射线衍射光谱(XPS)对阴阳离子的不同吸附性能进行了分析表征.结果表明:两吸附剂对罗丹明B的吸附能力较甲基橙强,最大吸附容量分别为551.2 mg/g和476.2 mg/g,各吸附体系中的吸附行为都符合Langmuir等温吸附模型和二级动力学反应特征.(本文来源于《中南民族大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）

李丽霞[5]（2014）在《离子型染料吸附与降解的研究及应用》一文中研究指出第一章概述了染料的发展历程,综述了染料的分类、应用和染料废水的处理方法及研究进展。简介了染料墨水的研究进展和应用现状。第二章以亚甲基蓝(MB)、碱性品红(BF)和结晶紫(CV)为阳离子染料模型,研究比较了氧化石墨烯和石墨烯对其吸附效果。主要考察了pH、温度、实验时间对实验结果的影响,确定了最佳实验条件。比较而言,氧化石墨烯对阳离子染料的吸附效果更好并且在中性条件低温下吸附效果最佳。氧化石墨烯对阳离子简单易得的吸附条件以及其大的比表面积也可以用于有机物及重金属离子的去除,很可能使其在水处理方面的应用更加广泛。第叁章以活性艳红3BSN、活性黑B-ED、活性蓝BET为阴离子染料模型,研究了还原法对阴离子染料的降解脱色效果,主要考察了pH、温度、实验时间对降解脱色率的影响。研究表明在pH为10的时候,甲脒亚磺酸对阴离子染料的降解脱色效果最佳,脱色率可达到90%以上。第四章将活性艳红3BSN、活性黑B-ED、活性蓝BET作为显色剂,将其用于水性染料墨水的研究。对叁色墨水进行基本性能的测试,并研究了还原剂甲脒亚磺酸的稳定性。结果表明叁色墨水均可在-30℃-40℃范围内正常使用,画线长度都超过了60m/g、保质期超过了六个月。且1%的醋酸钾可以显着提高1%甲脒亚磺酸溶液稳的定性。第五章对实验进行了总结,并对氧化石墨烯和石墨烯吸附处理废水的发展前景和水性可降解阴离子染料、FAS的应用范围进行展望。(本文来源于《山西大学》期刊2014-06-01）

王小亮[6]（2014）在《黏土基复合吸附材料的制备及对离子型染料废水的吸附性能研究》一文中研究指出随着工业的发展，人们对工业产品的需求量也越来越大，与此同时，大量的工业废水被排放出来，染料废水的排放尤为严重，这些染料废水中的染料分子结构中通常含有一些复杂的有机官能团，这些官能团一般都比较稳定，色泽较为鲜明，吸收光的能力强，不仅影响水中光路的透过性，而且这些染料通常都对水中的生物有一定的毒性，当这些染料进入水源水体后对水中的动植物的危害性较大，既不会被氧化剂氧化，也不会被分解掉。尽管目前已经有一些处理染料废水的方法和材料，但是这些方法的处理效率都不是很高，而且有些材料的制备过程较为复杂，操作繁琐，价格昂贵，工艺流程多变而且难以控制。黏土是一种廉价的天然的无机矿物吸附材料，但是其本身的吸附能力较弱，需要进行一定的改性才能提高其应用价值，目前，在这方面的研究不是很多。本文根据坡缕石黏土本身的性质和结构特征，通过粗提纯和活化对坡缕石黏土进行了预处理，并提出了在表面进行接枝改性来完成有机化相结合的制备过程。在提高吸附性能的同时，最大限度的使用廉价的黏土矿物作为载体来合成吸附材料，本文在材料的选择、材料的合成条件的优化、材料的表征、模拟吸附性能以及吸附理论研究等方面做了较为系统的研究，并且采用了不同的动力学方程对吸附过程进行了可行性验证。同时，在吸附等温线和热力学方面也做了相关的计算研究。本论文由叁章组成：第一部分为绪论部分，介绍了一些基本的染料的类型，论述有机染料废水的一些处理方法，吸附材料的发展及现状。第二部分介绍了一种阳离子复合吸附材料的制备、表征及其模拟吸附染料亚甲基蓝，包括坡缕石黏土的预处理、制备复合材料的条件优化、复合材料的表征、复合材料对亚甲基蓝染料的模拟吸附，并研究了其吸附过程的动力学和热力学的变化。第叁部分制备了一种阴离子型吸附材料，并对其制备的条件进行了优化、材料进行了表征及模拟吸附了阴离子染料甲基橙，并做了相关的理论研究和相关的数据处理。(本文来源于《西北师范大学》期刊2014-05-01）

吕莎莎,危晶,江峰,王邃[7]（2013）在《羧基化石墨烯对4种离子型染料的吸附脱色》一文中研究指出合成的羧基化石墨烯(G-COOH)用FT-IR进行表征,并对G-COOH用于水溶液中甲基紫、中性红、灿烂黄和茜素红4种离子型染料的吸附性能进行了研究。考察了吸附剂用量、吸附时间、初始浓度以及溶液pH值等条件对吸附效果的影响。同时,研究了甲基紫染料的脱附性能,结果表明,用NaOH/EtOH混合溶液洗脱甲基紫,洗脱率可达88.2%,洗脱后的G-COOH可再利用。从热力学角度探讨得出,G-COOH对阳离子染料甲基紫和中性红的吸附行为能够较好的符合Langmuir等温吸附模型,而对阴离子染料灿烂黄和茜素红的吸附行为则能够较好的符合Freundlich等温吸附模型,计算的吸附参数表明,G-COOH对4种染料的吸附过程容易进行。动力学研究表明,G-COOH对4种离子型染料的吸附行为均能较好的符合准二级吸附模型。该实验研究表明,在处理染料废水时,G-COOH为相当优异的吸附剂。(本文来源于《应用化学》期刊2013年10期）

贺宝元,薛海燕,袁国伟[8]（2010）在《离子型染料对牛奶蛋白复合纤维的染色性能》一文中研究指出采用阳离子、中性、活性染料对牛奶蛋白复合纤维进行染色,研究温度、pH值、时间和助剂对上染百分率的影响。结果表明,牛奶蛋白复合纤维采用离子型染料染色,染料提升性,移染性好,染色牢度高。染色的最佳工艺为:阳离子染料,染色温度85℃,pH值5.0～5.5,染色时间40 min;中性染料,染色温度80℃,pH值3.5～4.5,染色时间45 min;活性染料,染色温度90℃,pH值3.5～4.5,染色时间55 min。(本文来源于《毛纺科技》期刊2010年08期）

王彬[9]（2009）在《磁性多壁碳纳米管吸附去除水中离子型染料的研究》一文中研究指出染料是能使其他物质获得鲜明而坚实颜色的有机物,迄今,染料商品己超过10000多种。染料可以分为叁大类:1.阴离子染料(anionic):包括直接染料、酸性染料和活性染料等;2.阳离子染料(cationic):即碱性染料;3.非离子染料(non-ionic):即分散染料。合成染料大都具有复杂的芳香结构,这些芳香结构主要来自煤焦油中的碳氢化合物,这些碳氢化合物包括:苯、蔡、葱、甲苯和二甲苯等,复杂的芳香结构使得染料更加稳定和更难生物降解。染料被广泛用于纺织、皮革、造纸、橡胶、塑料、化妆品、制药和食品等工业领域,染料的广泛使用必然产生大量的染料废水排放到环境水体中,导致自然水体的污染。某些染料在浓度低于1 ppm时就能使接受水体明显着色,所以即便是少量的染料也会污染大面积水体,这不仅影响了水环境的美观而且会减少水体透光量,进而影响水生植物的光合作用,况且,有些染料或其降解产物有毒,甚至能诱发基因突变或致癌。碳纳米管作为富勒烯家族的一名新成员,自从1991年被发现以来,便受到了人们的广泛关注,同时碳纳米管因其独特的物理和化学特性而成为纳米研究领域的一个新热点。近年来,随着碳纳米管的批量制备,它在储氢材料、量子纳米线、超级吸附剂、催化剂载体、和化学传感器等众多领域中的应用日益广泛。本实验以多壁碳纳米管为主体,将多壁碳纳米管用硝酸处理后,用化学共沉淀的方法制备了磁性多壁碳纳米管。利用扫描电子显微镜(SEM),X射线衍射分析仪(XRD),BET比表面积分析仪和Zeta电位测定仪对其进行了表征,以综合掌握吸附剂的各种物理特征和化学特性。本实验利用磁性多壁碳纳米管分别吸附去除水中的亚甲基蓝、灿烂甲酚蓝、中性红和罗丹明B四种离子型染料,并研究了磁性多壁碳纳米管对四种染料的吸附性能,详细考察了四种染料的吸附等温线、吸附动力学、吸附剂用量的影响和pH对吸附去除率的影响。实验结果表明,磁性多壁碳纳米管对四种离子型染料有较好的吸附去除能力,随着染料浓度的增加,四种染料的吸附率都有所下降,亚甲基蓝、灿烂甲酚蓝、中性红叁种染料符合Freundlich吸附等温线方程,而罗丹明B符合Langmuir吸附等温线方程;亚甲基蓝、灿烂甲酚蓝和中性红在7.5h可基本达到染料吸附平衡,其吸附过程符合准二级反应动力学方程,罗丹明B在20h基本达到吸附平衡,其吸附过程符合准一级反应动力学方程;染料吸附率随吸附剂量的增加而上升;在比较广泛的pH范围内四种染料的吸附率都保持在较高的水平,pH变化对其吸附效果影响不明显。(本文来源于《湖南大学》期刊2009-04-20）

王文利[10]（2005）在《离子型硫化染料的合成及其染整行为研究》一文中研究指出硫化染料因其无致癌性、无过敏性、无重金属离子存在以及无可吸附卤离子(AOX)被公认为为无毒染料,越来越受到染料化学家及染整工作者的关注。但据统计90%以上的硫化染料染色时使用硫化碱,而且是过量的,由此将产生15%～20%的含硫化物废水。如果将它直接排放,会释放出硫化氢气体,对生物产生危害,还会腐蚀污水系统,危害工人的健康。研究不含或含低量无机硫化物以及不需用还原剂硫化钠即可无碱染色并可回收利用的新型离子型水溶性硫化染料成为颇有前景的研究热点之一。 C.I.硫化黑1是硫化染料中最重要的一个品种,其产量占硫化染料总产量的80%左右。在硫化黑中引入水溶性基团,可以制成水溶性硫化黑,分离后可以得到不含无机硫的硫化染料。本文设计合成了两类水溶性硫化黑:含多羧基水溶性硫化染料和含多季铵基水溶性硫化系列染料并对其环境友好染整及纳滤膜应用等行为进行了具体的研究。这无疑会对环保节能高效和加快染料的无污染化应用具有重要现实意义。 本论文通过以无偶氮、无致癌性硫化染料为母体,将多羧基、多胺基等水溶性基团引入,合成了黑色系列多羧基阴离子可反应性硫化染料、多季铵基阳离子型硫化染料及红、黄、蓝等系列染料并重点对其在棉、丝绸、羊毛、锦纶、涤棉及皮革等织物纤维上的反应性染色及防皱整理等行为加以研究,优化了合成及应用的工艺条件。其中,合成的多羧基阴离子型可反应性染料不仅适用织物范围广,而且具有良好的染色牢度和固色率,实现了染色和抗皱整理的双功能性:合成的多季铵基阳离子型硫化染料可以在无需使用硫化碱等碱性还原剂时应用,而且在pH接近中性的条件下对丝绸及羊毛等蛋白质纤维着色时可获得优良的固色率。同时,对亚麻、柞蚕丝等染深性较差的纤维也有优良的上染率和固色率。 本文同时考察了系列离子化改性硫化染料的超滤纳滤膜除盐浓缩性能、废水利用性能。由于离子型硫化染料可以克服了酸性、活性染料等低温易缔合高温易解缔而不适合高温截留的缺点,适合渗滤的温度范围广,可藉此使染液浓缩纯化并回收循环使用,节约了染料生产及应用的能源消耗,提高了染料生产效率及废水回收处理的效率,大大减小了污染废水处理的压力,为离子型硫化染料的工业化生产及高效脱盐浓缩及环境友好废水回收利用提供了基础应用数据。(本文来源于《大连理工大学》期刊2005-05-01）

### 离子型染料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着农业生产水平和农民生活水平的不断提高,农林废弃物的利用越来越少,农林废弃物越来越多,不合理处置不仅造成资源浪费,还会导致环境污染。因而,农业废弃物生物质资源化利用研究具有重要的意义。在众多的农业废弃物生物质资源化技术中利用农林废弃物制备生物质炭受到广泛的关注。生物质炭不仅可以降低碳排放,而且可以用于环境修复。研究表明原料来源十分广泛、制备简单的生物质炭具有较高的稳定性,部分生物质炭拥有良好的吸附性能,可以作为废水处理污染物去除的廉价吸附剂。本论文以多种类型的生物质废弃物为原料以不同的炭化方式制备生物质炭,讨论其性质,并选取其中几种生物质炭研究其对重金属离子Pb~(2+)、染料亚甲基蓝阳离子和刚果红阴离子的吸附性能与机理,以期筛选出高吸附效率的生物质炭吸附剂。实验结果如下:1)对甜蔗渣、甘蔗渣、花生壳、山核桃木、松针、苔藓、猪粪和生物污泥8种原料热解制成的生物质炭的表面形貌、物相结构、比表面积、热稳定性、元素组成方面进行分析。结果表明不同原料的生物质炭的理化性质差别较为明显,在水溶液中,生物质炭均会释放出营养矿物元素;在酸性条件下,生物质炭会释放出部分有毒重金属。所试生物质炭均在碱性范围,且电荷零点较高。2)以山核桃木,松针,苔藓,猪粪和污泥5种生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红染料进行吸附试验,考察pH、初始浓度和反应时间对吸附效果的影响。pH影响实验显示生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红受pH的影响均较为显着。吸附质浓度变化效应实验显示,生物污泥类生物质炭对叁种污染物的吸附量均大于植物类炭的吸附量。生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红的吸附均能以Langmuir方程及Freundlich方程拟合。且在实验浓度范围内,Pb~(2+)的吸附用Langmuir方程描述更好,而亚甲基蓝和刚果红的吸附用Freundlich方程描述更好。时间实验显示,溶液浓度较高时生物质炭的吸附速率较快,但达到吸附平衡所需时间较长。生物质炭叁种污染物的吸附过程均符合伪二级动力学模型,且颗粒内扩散阶段的吸附速率对整个过程的吸附速率有重要影响。3)以柚子皮、稻壳两种水热生物质炭Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红染料进行吸附试验,考察pH、初始浓度和反应时间对吸附效果的影响。pH影响实验表明水热生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红受pH的影响也较为明显,与热解生物质炭吸附规律相似。吸附质浓度变化效应实验显示,生物质炭Pb~(2+)的吸附符合Langmuir方程,对染料的吸附更能较好的符合Freundlich方程,柚子皮炭对叁种污染物的吸附量均大于稻壳炭的吸附量。反应时间实验显示,生物质炭对Pb~(2+)、亚甲基蓝和刚果红的整个吸附过程符合伪二级动力学模型。对Pb~(2+)和染料的吸附过程都主要集中在前2 h。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 离子型染料论文参考文献

[1].魏金枝,陈芳妮,孙晓君,张凤鸣,王虹.氨基修饰磁性氧化石墨烯吸附离子型染料性能[J].中国环境科学.2016

[2].吴海露.生物质炭对Pb(Ⅱ)和离子型染料的吸附性能研究[D].南京工业大学.2015

[3].吴威.氧化石墨烯负载纳米零价铁的制备及其对离子型染料的吸附[D].湖南大学.2015

[4].唐和清,张海燕.氧化石墨烯和石墨烯对离子型染料不同吸附性能研究[J].中南民族大学学报(自然科学版).2014

[5].李丽霞.离子型染料吸附与降解的研究及应用[D].山西大学.2014

[6].王小亮.黏土基复合吸附材料的制备及对离子型染料废水的吸附性能研究[D].西北师范大学.2014

[7].吕莎莎,危晶,江峰,王邃.羧基化石墨烯对4种离子型染料的吸附脱色[J].应用化学.2013

[8].贺宝元,薛海燕,袁国伟.离子型染料对牛奶蛋白复合纤维的染色性能[J].毛纺科技.2010

[9].王彬.磁性多壁碳纳米管吸附去除水中离子型染料的研究[D].湖南大学.2009

[10].王文利.离子型硫化染料的合成及其染整行为研究[D].大连理工大学.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7912b7677509763d6358dc52.html