# 一种电缆气动压接气压监控工装论文和设计-马天猷

### 全文摘要

一种电缆气动压接气压监控工装，包括压缩机、压缩机制动装置、压接模具、气压管道、压力传感器、气压监控器和报警器，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述气压管道一端连接压缩机，另一端连接安装于压接模具上的驱动结构，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述压力传感器连接气压监控器，所述气压监控器连接报警器。本实用新型提供一种通过在压缩气体导流管上安装电子压力传感器、气压传感数显表以及声光报警装置，实现电缆压接过程中的气压实时监控，有效的提醒当前工作环境当中气压状态。

### 主设计要求

1.一种电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，包括压缩机、压缩机制动装置、压接模具、气压管道、压力传感器、气压监控器和报警器，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述气压管道一端连接压缩机，另一端连接安装于压接模具上的驱动结构，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述压力传感器连接气压监控器，所述气压监控器连接报警器。

### 设计方案

1.一种电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，包括压缩机、压缩机制动装置、压接模具、气压管道、压力传感器、气压监控器和报警器，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述气压管道一端连接压缩机，另一端连接安装于压接模具上的驱动结构，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述压力传感器连接气压监控器，所述气压监控器连接报警器。

2.根据权利要求1所述的电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，所述气压管道一端连接压接模具的气缸气管口，所述气缸安装于所述压接模具顶端。

3.根据权利要求1所述的电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，压缩机制动装置包括控制阀和气压调节阀，所述控制阀和气压调节阀通过无线传输装置连接气压监控器。

4.根据权利要求1或2所述的电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，所述气压管道安装转接头，所述转接头和所述气压管道导通，所述压力传感器底部安装有压力传感螺栓，所述压力传感螺栓连接所述转接头。

5.根据权利要求1所述的电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，所述气压监控器包括主控器，连接主控器的数据处理模块、显示模块和阈值模块，所述主控器还连接压缩机制动装置的控制阀和气压调节阀。

6.根据权利要求1所述的电缆气动压接气压监控工装，其特征在于，所述报警器为声光报警器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于线束压接领域，具体涉及电缆气动压接过程中的气压监控工装。

背景技术

线束压接领域的压接工具在使用过程中会存在一定的安全隐患。现有的气压监控装置是在压缩气体导流管上安装一个机械式的指针气压表构成。但该指针式气压表无法实时监控且提醒当下工作环境当中的气压值是否稳定且符合相关工作的标准值。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种通过在压缩气体导流管上安装电子压力传感器、气压传感数显表以及声光报警装置，实现电缆压接过程中的气压实时监控，有效的提醒当前工作环境当中气压状态。

一种电缆气动压接气压监控工装，包括压缩机、压缩机制动装置、压接模具、气压管道、压力传感器、气压监控器和报警器，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述气压管道一端连接压缩机，另一端连接安装于压接模具上的驱动结构，所述压力传感器安装在所述气压管道上，所述压力传感器连接气压监控器，所述气压监控器连接报警器。

进一步的，所述气压管道一端连接压接模具的气缸气管口，所述气缸安装于所述压接模具顶端。

进一步的，压缩机制动装置包括控制阀和气压调节阀，所述控制阀和气压调节阀通过无线传输装置连接气压监控器。

进一步的，所述气压管道安装转接头，所述转接头和所述气压管道导通，所述压力传感器底部安装有压力传感螺栓，所述压力传感螺栓连接所述转接头。

进一步的，所述气压监控器包括主控器，连接主控器的数据处理模块、显示模块和阈值模块，所述主控器还连接压缩机制动装置的控制阀和气压调节阀。

进一步的，所述报警器为声光报警器。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：本实用新型主要用于中大型的线束压接设备，改变传统机械表显示的方式，在气压管道外接传感器，通过外接传感器采集实时数据传输到监控器上，所述监控器设有主控器，所述主控器可以实时处理数据并显示，同时通过安装的阈值模块判断是否需要报警，阈值设置可以修改精度和数值。同时主控器连接压缩机制动装置的控制阀和气压调节阀，实现自动控制和人工控制自动进行。在实际的工业生产中大幅度增加了操作安全性。尤其适合危险系数较高的中大型线束的压接工序。

附图说明

图1是电缆气动压接气压监控工装示意图；

图2是压力传感器的示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的结构及工作过程作进一步说明。

如图1和图2：一种电缆气动压接气压监控工装，包括压缩机1、压缩机制动装置、气压管道2、压力传感器3、压接模具4、气压监控器5和报警器6，压力传感器安装在气压管道中间位置，气压管道一端连接压缩机，另一端连接安装于压接模具上的气缸气管口，气缸安装于压接模具顶端。压力传感器安装在气压管道上，压力传感器连接气压监控器，气压监控器连接报警器。

气压监控器包括主控器，连接主控器的数据处理模块、显示模块和阈值模块，压缩机制动装置包括控制阀和气压调节阀，所述控制阀和气压调节阀通过无线传输装置连接气压监控器的控制阀和和气压调节阀。

气压管道安装内丝转接头7，内丝转接头和气压管道导通，压力传感器底部安装有压力传感螺栓8，压力传感螺栓连接内丝转接头。

报警器为声光报警器，当气压数值超出设置的阈值时，声光报警器进行抱紧提醒，同时控制器实时调节控制阀和气压调节阀，第一时间避免出现事故。当工作人员发现报警到进行人工设置需要一定的时间差，自动控制可以很好的协调该时间差。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的一种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003789.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209069492U

授权时间:20190705

主分类号:G01L 19/00

专利分类号:G01L19/00;H01R43/048

范畴分类:31J;

申请人:杭州临安森源电缆有限公司

第一申请人:杭州临安森源电缆有限公司

申请人地址:311300 浙江省杭州市临安市玲珑工业园区九州街西1661号

发明人:马天猷;黄显谋;翁建

第一发明人:马天猷

当前权利人:杭州临安森源电缆有限公司

代理人:奚丽萍

代理机构:11435

代理机构编号:北京志霖恒远知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/793cf1ec2c708b5597fedbff.html