# 一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置论文和设计-杨茜粤

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，包括实验台面、固定座、转动座、大支架、液压缸固定座、液压缸、顶杆、小支架、安装座、夹头、U型连接板、螺母、螺栓和固定轴。本实用新型的有益效果是：该用于物理实验用的折叠迂回支架装置设计合理，固定座上设有两个螺丝过孔，通过螺丝呈可拆卸连接于实验台面，通过螺丝将支架装置固定在试验台上便于维护和安装，顶杆与液压缸呈滑动连接，在液压缸的带动和行程限制下，防止夹头发生下降碰到试验台面发生撞击破坏，固定座内部安装有转动轴承，转动座安装在滚动轴承里，与固定座呈转动连接，通过滚动轴承作为连接件可以更好的控制转动座带动支架进行角度的转动和调节。

### 主设计要求

1.一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：包括实验台面（1）、固定座（2）、转动座（3）、大支架（4）、液压缸固定座（5）、液压缸（6）、顶杆（7）、小支架（8）、安装座（9）、夹头（10）、U型连接板（11）、螺母（12）、螺栓（13）和固定轴（14）；所述固定座（2）安装在试验台面左上方，所述转动座（3）安装在固定座（2）中，所述大支架（4）一端通过螺栓（13）和螺母（12）呈转动连接于转动座（3），所述液压缸（6）通过液压缸固定座（5）固定在U型连接板（11）一侧，所述顶杆（7）通过螺丝固定在上侧小支架（8）一侧，所述小支架（8）一端通过螺栓（13）和螺母（12）呈转动连接于安装座（9），所述安装座（9）前端安装有夹头（10），所述U型连接板（11）上设有两个圆柱过孔，所述安装座（9）后侧设有两个圆柱过孔，所述螺母（12）安装在螺栓（13）两侧，呈可拆卸连接，所述大支架（4）一侧通过螺栓（13）和螺母（12）呈转动连接于固定轴（14）。

### 设计方案

1.一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：包括实验台面（1）、固定座（2）、转动座（3）、大支架（4）、液压缸固定座（5）、液压缸（6）、顶杆（7）、小支架（8）、安装座（9）、夹头（10）、U型连接板（11）、螺母（12）、螺栓（13）和固定轴（14）；所述固定座（2）安装在试验台面左上方，所述转动座（3）安装在固定座（2）中，所述大支架（4）一端通过螺栓（13）和螺母（12）呈转动连接于转动座（3），所述液压缸（6）通过液压缸固定座（5）固定在U型连接板（11）一侧，所述顶杆（7）通过螺丝固定在上侧小支架（8）一侧，所述小支架（8）一端通过螺栓（13）和螺母（12）呈转动连接于安装座（9），所述安装座（9）前端安装有夹头（10），所述U型连接板（11）上设有两个圆柱过孔，所述安装座（9）后侧设有两个圆柱过孔，所述螺母（12）安装在螺栓（13）两侧，呈可拆卸连接，所述大支架（4）一侧通过螺栓（13）和螺母（12）呈转动连接于固定轴（14）。

2.根据权利要求1所述的一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：所述固定座（2）上设有两个螺丝过孔，通过螺丝呈可拆卸连接于实验台面（1）。

3.根据权利要求1所述的一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：所述顶杆（7）与液压缸（6）呈滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：所述固定座（2）内部安装有转动轴承，转动座（3）安装在滚动轴承里，与固定座（2）呈转动连接。

5.根据权利要求1所述的一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：所述U型连接板（11）呈转动连接于固定轴（14）。

6.根据权利要求1所述的一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：所述夹头（10）与安装座（9）呈可拆卸连接。

7.根据权利要求1所述的一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，其特征在于：所述固定轴（14）两侧设有限位块，限制小支架（8）及夹头（10）的旋转角度小于180度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种支架装置，具体为一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，属于物理实验装置技术领域。

背景技术

在用于实验台上的支架一般都是采用固定支架，通常进行多个实验时需要摆放多个支架，然后将实验器具，例如试管、量杯等通过装夹头安装在支架上，在实验器具较多的实验时，常常要根据不同大小的试验器具去进行支架的更换。

目前实验所用的支架还存在一些不足，其一、实验室需要采购大量不同型号的支架进行不同实验的使用，其二、过多的实验支架会占用大量的空间，且在实验完成之后将其拆除，清洗，归位，工作量大，其三、重量较重，在进行实验支架的更换时非常的费力。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，包括实验台面、固定座、转动座、大支架、液压缸固定座、液压缸、顶杆、小支架、安装座、夹头、U型连接板、螺母、螺栓和固定轴；所述固定座安装在试验台面左上方，所述转动座安装在固定座中，所述大支架一端通过螺栓和螺母呈转动连接于转动座，所述液压缸通过液压缸固定座固定在U型连接板一侧，所述顶杆通过螺丝固定在上侧小支架一侧，所述小支架一端通过螺栓和螺母呈转动连接于安装座，所述安装座前端安装有夹头，所述U型连接板上设有两个圆柱过孔，所述安装座后侧设有两个圆柱过孔，所述螺母安装在螺栓两侧，呈可拆卸连接，所述大支架一侧通过螺栓和螺母呈转动连接于固定轴。

优选的，为了便于将整个支架装置固定在试验台上，所述固定座上设有两个螺丝过孔，通过螺丝呈可拆卸连接于实验台面。

优选的，为了防止在没人操作支架的时候支架夹头受到重力的影响下降，所述顶杆与液压缸呈滑动连接。

优选的，为了便于支架绕着固定座转动，调节夹头位置，所述固定座内部安装有转动轴承，转动座安装在滚动轴承里，与固定座呈转动连接。

优选的，为了便于小支架进行微调，更好的确定夹头的工作位置，所述U型连接板呈转动连接于固定轴。

优选的，为了便于根据实验不同更换不同的实验器具，所述夹头与安装座呈可拆卸连接。

优选的，为了防止小支架大角度的转动撞击到大支架发生破坏，所述固定轴两侧设有限位块，限制小支架及夹头的旋转角度小于180度。

本实用新型的有益效果是：该用于物理实验用的折叠迂回支架装置设计合理，固定座上设有两个螺丝过孔，通过螺丝呈可拆卸连接于实验台面，通过螺丝将支架装置固定在试验台上便于维护和安装，顶杆与液压缸呈滑动连接，在液压缸的带动和行程限制下，防止夹头发生下降碰到试验台面发生撞击破坏，固定座内部安装有转动轴承，转动座安装在滚动轴承里，与固定座呈转动连接，通过滚动轴承作为连接件可以更好的控制转动座带动支架进行角度的转动和调节，U型连接板呈转动连接于固定轴，小支架围绕固定轴实现二次转动，可进行夹头位置角度的微调，更加方便的调节夹头的工作位置，夹头与安装座呈可拆卸连接，便于根据不同的实验来更换不同的实验器具，固定轴两侧设有限位块，限制小支架及夹头的旋转角度小于度，为了防止小支架大角度的转动撞击到大支架发生破坏。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构夹头示意图；

图3为本实用新型结构工作台示意图；

图4为本实用新型结构支架示意图。

图中：1、实验台面，2、固定座，3、转动座，4、大支架，5、液压缸固定座，6、液压缸，7、顶杆，8、小支架，9、安装座，10、夹头，11、U型连接板，12、螺母，13、螺栓和14、固定轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1~4，一种用于物理实验用的折叠迂回支架装置，包括实验台面1、固定座2、转动座3、大支架4、液压缸固定座5、液压缸6、顶杆7、小支架8、安装座9、夹头10、U型连接板11、螺母12、螺栓13和固定轴14；所述固定座2安装在试验台面左上方，所述转动座3安装在固定座2中，所述大支架4一端通过螺栓13和螺母12呈转动连接于转动座3，所述液压缸6通过液压缸固定座5固定在U型连接板11一侧，所述顶杆7通过螺丝固定在上侧小支架8一侧，所述小支架8一端通过螺栓13和螺母12呈转动连接于安装座9，所述安装座9前端安装有夹头10，所述U型连接板11上设有两个圆柱过孔，所述安装座9后侧设有两个圆柱过孔，所述螺母12安装在螺栓13两侧，呈可拆卸连接，所述大支架4一侧通过螺栓13和螺母12呈转动连接于固定轴14。

所述固定座2上设有两个螺丝过孔，通过螺丝呈可拆卸连接于实验台面1，通过螺丝将支架装置固定在试验台上便于维护和安装，所述顶杆7与液压缸6呈滑动连接，在液压缸6的带动和行程限制下，防止夹头10发生下降碰到试验台面1发生撞击破坏，所述固定座2内部安装有转动轴承，转动座3安装在滚动轴承里，与固定座2呈转动连接，通过滚动轴承作为连接件可以更好的控制转动座3带动支架进行角度的转动和调节，所述U型连接板11呈转动连接于固定轴14，小支架8围绕固定轴14实现二次转动，可进行夹头10位置角度的微调，更加方便的调节夹头10的工作位置，所述夹头10与安装座9呈可拆卸连接，便于根据不同的实验来更换不同的实验器具，所述固定轴14两侧设有限位块，限制小支架8及夹头10的旋转角度小于度，为了防止小支架8大角度的转动撞击到大支架4发生破坏。

工作原理：在使用该用于物理实验用的折叠迂回支架装置时，将实验所需器具装夹在装夹头10上，通过螺丝固定，用手扳动安装座9，第一次调节可以调节大支架4的角度，确定大致位置后，调节小支架8的角度，调整到准确位置后进行实验。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002834.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209791592U

授权时间:20191217

主分类号:B01L9/00

专利分类号:B01L9/00

范畴分类:23E;

申请人:杨茜粤

第一申请人:杨茜粤

申请人地址:450000 河南省郑州市中原区互助路73号

发明人:杨茜粤

第一发明人:杨茜粤

当前权利人:杨茜粤

代理人:官玉梅

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) 11548

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/798419af670023426c068cb0.html