# 氮气泡沫复合驱用稳泡剂的研制与应用

### 论文摘要

针对中深层边底水裂缝性油藏应用氮气泡沫复合驱时,泡沫体系耐温能力差和泡沫不稳定等难题,研制了适宜的稳泡剂复配体系。通过试验得出,泡沫体系加入稳泡剂后, 120℃高温条件下发泡体积达到900 mL以上,泡沫半析水期1 100 s以上,耐矿化度10×10~4 mg/L,阻力因子20.69。该体系在HST区块进行了先导试验和推广应用,可提高中深层边底水裂缝性油藏的注水效果,截止2018年10月,共实施氮气泡沫复合驱20井组,累计增产原油2.37×10~4 t。

### 论文目录

- 1 油藏概况

- 2 稳泡剂配方优选评价

- 2.1 常温稳泡性能

- 2.2 高温稳泡性能

- 2.3 稳泡剂浓度

- 2.4 耐盐性能

- 2.5 封堵性能

- 3 现场应用及效果评价

- 3.1 先导试验效果

- 3.2 先导试验效果跟踪评价

- 3.3 应用情况

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王浩

关键词: 氮气,泡沫复合驱,稳泡剂,边底水,裂缝性油藏

来源: 精细石油化工进展 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油辽河油田分公司

基金: 中国石油集团公司千万吨稳产重大科技专项“千万吨稳产钻采工程配套关键技术研究与应用”(413030802)

分类号: TE39

DOI: 10.13534/j.cnki.32-1601/te.2019.02.003

页码: 8-11

总页数: 4

文件大小: 560K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].聚合物稳泡剂泡沫驱中耐温性研究进展[J]. 现代化工 2020(02)

- [2].聚合物稳泡剂耐温性研究进展[J]. 精细化工 2020(04)

- [3].不同稳泡剂对发泡水泥性能的影响[J]. 当代化工 2017(04)

- [4].高效稳泡剂对发泡水泥性能影响的试验研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2015(03)

- [5].稳泡剂改善火山灰泡沫混凝土性能研究[J]. 混凝土与水泥制品 2019(11)

- [6].氮气泡沫堵水在油田的应用研究[J]. 新疆化工 2010(03)

- [7].稳泡剂对粉煤灰泡沫玻璃性能影响研究[J]. 陶瓷学报 2018(03)

- [8].稳泡剂用量对轻质地质聚合物保温材料性能的影响[J]. 广东建材 2018(02)

- [9].掺加稳泡剂HPMC对泡沫混凝土性能的影响[J]. 墙材革新与建筑节能 2008(09)

- [10].稳泡剂对碱矿渣泡沫混凝土性能影响的研究[J]. 新型建筑材料 2020(03)

- [11].驱油用泡沫体系的稳定性[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [12].发泡水泥板外墙外保温材料的耐久性研究[J]. 四川水泥 2019(02)

- [13].掺合料与外加剂对泡沫混凝土的性能影响研究[J]. 商品混凝土 2014(04)

- [14].稳泡剂在加气混凝土生产中的作用及机理分析[J]. 砖瓦 2012(05)

- [15].粉煤灰泡沫玻璃的研究[J]. 天津职业院校联合学报 2008(02)

- [16].耐高温聚合物稳泡剂的合成及稳泡效果研究[J]. 新疆石油天然气 2017(03)

- [17].油酸钠泡沫循环利用研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [18].直链型偶氮苯聚氧乙烯醚稳泡剂的制备及表面活性[J]. 精细化工 2019(04)

- [19].粉煤灰泡沫混凝土稳定改性及力学性能研究[J]. 建筑节能 2011(04)

- [20].防灭火阻化剂的载体——高性能泡沫的实验研究[J]. 矿业安全与环保 2009(05)

- [21].粉煤灰泡沫玻璃的试验研究[J]. 中国陶瓷 2012(09)

- [22].提高陈积粉煤灰加气混凝土性能的配比优化[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [23].泡沫压裂液添加剂对煤层甲烷扩散影响的分子模拟[J]. 煤田地质与勘探 2019(05)

- [24].辅助添加剂对泡沫玻璃性能的影响[J]. 材料导报 2008(S3)

- [25].泡沫水泥性能研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(02)

- [26].外加剂在蒸压加气混凝土中的应用现状综述[J]. 墙材革新与建筑节能 2015(03)

- [27].聚合物改性水泥基复合保温材料的制备与性能研究[J]. 砖瓦 2014(05)

- [28].抗温抗盐无固相微泡沫钻井液研制与现场应用[J]. 石油钻探技术 2016(02)

- [29].煤矿用高分子充填密闭泡沫材料制泡关键技术研究[J]. 矿业安全与环保 2010(03)

- [30].纤维素醚基稳泡剂对泡沫混凝土性能影响的研究[J]. 福建建设科技 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/79db2517592d2ca4d3ea44f5.html