# 浅谈土建模板施工的控制

身份证号码：512527196807110435四川宜宾644300

摘要：混凝土结构属于现今建筑结构的关键形式，模板施工在结构构件建设之时起到非常重要的作用。土建项目中，一般的结构模板项目依照成本比例大概占据20％，大跨度项目模板工程能够占项目结构大约三分之一。模板的坍塌问题所引发的伤亡意外在建筑工程意外事故中占很大比例。最近这些年，大跨度与高净空的混凝土结构非常多，模板与支架作业越来越困难，安全与成本问题已经引起了高度重视。

关键词：土建模板；施工控制；

1、模板的施工现状介绍

现浇型混凝土结构工程，通过多层模板支架来承担混凝土施工荷载以及重力荷载，荷载由模板支架传输到浇筑完成的楼板之中。因为工程的施工周期比较短，承担荷载的楼板依旧处在养护阶段，混凝土并没有成熟。这些荷载还具有非常多的不确定性，而且甚至会高于成熟混凝土构造正常使用之时承担的标准荷载。因此导致现浇混凝土结构存在比较多的质量问题，更严重情况会导致模板支架的临时结构与现浇混凝土结构发生倒塌。

（1）材料问题

不少的钢管生产企业为了占据市场有利地位，偷工减料进行低价竞争，比如厚度为3.5毫米的钢管，而实际制造钢管厚度仅为3.0mm—3.2mm，并且施工使用之后，钢管存在锈蚀问题使得钢管壁的厚度越来越小。但是在设计计算过程中是依照标准厚度3.5毫米的数值，一旦这样，惯性矩的损失就会到达大约10％，抗压水平降低大约18％，而且经过长时间使用之后，钢管会存在变形与弯曲问题，这样初始偏心矩就会受到较大影响。设计之时都会依照直线钢管进行考虑，而这样一来便会引发误差问题，上述都属于引发模板支架意外事故的隐患问题。

（2）设计问题

传统混凝土的浇筑施工大部分都是单层模板支架，而这样体系的受力非常简单，其技术发展已经比较成熟，经验比较丰富，所以能够保证工程施工过程中的可靠性以及安全性。然而由于多层模板支架体系的建立，体系受力情况因此复杂起来，不管是对于设计来说或者施工而言在受力性能的掌握程度上都有不小的局限性。

（3）施工问题

模板工程在技术手段上存在一定难度，会受到多种因素影响，非常容易出现坍塌以及变形问题，会使财产生命造成比较严重的损失。因此，施工过程之中，工程施工安全以及材料设备安全是所有人都不能疏忽的。现今有较多工程技术人员没有向施工操作人员进行具体的技术交底工作，再加之职工技术水平不是很高，所以难免会出现使用方面问题。例如一些模板支撑架的倒塌就是因为操作人员没有依照设计的设置与间距要求进行支架安装，导致模板的支撑架不具备充足的稳定性。有些支架搭设结构不符合相关标准。

（4）管理问题

不少区域的建筑物比较混乱，建筑管理工作不完善。由于建筑业迅速发展，施工团队也逐渐增多，建筑团队持续膨胀，建筑项目不断地承包以及转包。而这些都会导致施工团队与工作人员的素质较低且管理工作不够到位存在一些隐患问题影响工程安全性，例如仅注重施工速度忽视安全性，只注重进程，疏忽安全，一味地蛮干，不考虑安全性。

2、模板的管控手段

为了强化大高模板项目的施工安全管控工作，避免模板支撑系统出现坍塌问题，防止出现严重事故，作者与一些资料信息结合分析了建设市场中责任主体的管理标准。

（1）建设部门进行工程建设过程中，需要确保模板项目安全施工的资金。这项资金不能够纳入到投招标的竞价之中。设计部门需要考虑大高模板项目的施工安全性要求，针对涉及工程安全的环节必须在文件中重点标注出来，且针对安全事故防范工作提出建议。施工部门制定组织设计的时候，需要针对性地制定模板项目安全技术手段。工程负责人需要与工程组织设计结合考虑，依照工程项目特征，安排专业的技术人员依据我国的相关标准要求制定大高模板项目施工方案，且提交计算书，在验算之后，上报企业的技术负责人进行审批。

（2）施工部门制定高大模板项目施工方案，在具有相关咨询检测资质的检测部门以及咨询部门安排五名专家进行论证审查之后，实施方案内容。模板项目用到的模板，支撑构件，以及连接构件一定要满足目前的国家要求标准。没有国家标准，一定要经过省级技术监督部门检测达标之后，才能投入利用。其次，高大模板支撑系统基础需要满足方案标准，使其承载能力符合要求。模板支撑系统一定要依照规范与工程方案的规定对水平支撑与剪刀撑进行设置。

高大模板项目施工之前，项目技术负责人需要对操作人员进行技术交底工作。完成模板安装之后，施工部门通过方案制定者、技术负责人来检查其安装质量。模板项目在混凝土浇筑之前，一定要安排方案制定者，技术负责人以及监理工程师验收检查安装的质量，经过检查验收达标之后，才能进行混凝土浇筑。

（3）施工部门一定要严格依照建设标准执行。严格依照施工方案中的施工技术以及施工手段进行混凝土浇筑。浇筑混凝土的时候，施工部门一定要拿牌专人监控模板支撑系统变形以及荷载。对于高重大跨度的模板项目施工设计内容包含依靠建筑自身构件卸载手段，支架、剪刀撑周围和建筑可靠性连接的设计图纸。大型混凝土构件进行楼板支撑时，需要开展楼板核算工作，必要情况下需要采用加固手段。

第一模板安装需要依照工程标准规格以及技术指导合理安装。第二孔洞，预埋件以及水电管线位置，需要准确预留。第三支撑面在支柱以及斜撑下端的时候，需要确保平整度，且且有充足承压面。第四墙柱模板底部需要尽可能平整。第五针对清扫之后留有的观察孔以及清扫口，完成清扫之后，必须堵严实。第六对梁柱分别浇筑之时，需要在拆除柱模板之后，进行梁模板的支设。在梁模板安装之前，需要在柱上弹水平线以及梁轴线。梁柱接头位置模板，需要尽量选取专用式模板，且依靠预拼进行整体的安装拆除。第七针对墙体模板，需要尽量选取大尺寸模板。第八，楼板模板安装之时，需要从四周往中心进行铺设。第九针对上下层的对应模板支柱而言，需要设置到同一条中心线。第十拆除模板需要严格依照相关制度标准，防止拆迁的时候模板坏损。严格依照施工方案顺序进行拆模。混凝土强度一定要满足施工方案中的要求强度，且满足工程项目建设标准。

制造模板的材料需要保证干燥，绝对不能使用变形腐朽的木材，制造模板需要依照施工图进行放样标号，使用模板之前需要打扫干净，且截面的污染物必须清除掉，残留不能够超标。

（4）工程监理部门在开展模板项目监理之时，发现安全隐患的，需要要求施工部门进行整改。问题严重的话，需要要求施工部门终止施工工作，且及时上报建设部门。施工部门如果不进行整改以及不终止施工，监理部门需要及时上报到行政主管单位与施工安全监督单位。

监理工程师一定要对高大模板项目旁站进行监理。施工部门需要强化对高大模板项目的安全管理工作，把高大模板项目应急预案归到安全应急预案之中，避免模板支撑系统出现坍塌事故。当出现模板项目安全事故的时候，出现事故的单位一定要马上向行政管理单位与安全监管机构上报，且采用有效的手段进行处置，避免事故的严重化，

结束语：

高层建筑发展迅速，钢筋混凝土项目发展促使建筑施工水平不断提升。模板体系、新型钢筋接头技术、泵送混凝土以及商品混凝土都得到迅速发展，特别是最近这些年，市场经济发展促使非常多的模板科技出现，这不但加快工程施工进程，而且在确保工程质量以及提升效益上起到了关键性作用。

参考文献：

[1]杜容俊，李尚坤，江永文.混凝土项目模板和支架技术介绍[M].北京:机械工业出版社,2014.

[2]余幽未，何文凯，王哲坤.楼盖支撑模板的设计问题探讨[J].广东水利水电,2014,(S1).

[3]盛汇栋，孙祥坤，何昆明.扣件型钢管模板支撑体系事故因素分析及措施[J].浙江水利科技,2014,(6).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/79f8749f27cca607fe986870.html