# Fenton试剂处理含苯胺废水的研究

### 论文摘要

本文对Fenton试剂处理含苯胺废水进行了研究。实验结果表明,Fenton试剂处理含苯胺废水的最佳条件为:反应时间为60min、pH为3、过氧化氢与硫酸亚铁的摩尔比为10:1、过氧化氢与硫酸亚铁的用量分别为1mL和0.1mL、反应温度为30℃。在此条件下可使50mL含苯胺废水中苯胺浓度由50mg/L降到0.98mg/L,苯胺去除率达98.04%,达到国家一级排放标准。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验药品

- 1.2 实验设备

- 1.3 实验方法

- 1.3.1 苯胺标准曲线的绘制

- 1.3.2 Fenton试剂处理含苯胺废水

- 2 结果与讨论

- 2.1 反应时间对苯胺去除率的影响

- 2.2 pH对苯胺去除率的影响

- 2.3 过氧化氢与硫酸亚铁摩尔比对苯胺去除率影响

- 2.4 过氧化氢用量对苯胺去除率的影响

- 2.5 反应温度对苯胺去除率的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 曾婧

关键词: 试剂,硫酸亚铁,过氧化氢,苯胺

来源: 江西化工 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 锦州市生态环境保护中心

分类号: X703

DOI: 10.14127/j.cnki.jiangxihuagong.2019.03.022

页码: 70-72

总页数: 3

文件大小: 393K

下载量: 216

### 相关论文文献

- [1].新型光电-Fenton法处理印染废水的研究[J]. 水处理技术 2019(12)

- [2].电—Fenton法降解水中的亚甲基蓝效果实验[J]. 水处理技术 2020(01)

- [3].滑溜水减阻剂的绿色配体-Fenton降黏试验[J]. 油田化学 2020(01)

- [4].Fenton法降解废弃聚乙烯醇面料的实验研究[J]. 环境污染与防治 2020(07)

- [5].Mechanochemically sulfured FeS_(1.92) as stable and efficient heterogeneous Fenton catalyst[J]. Chinese Chemical Letters 2020(07)

- [6].Fabricating Fe_3O_4-schwertmannite as a Z-scheme photocatalyst with excellent photocatalysis-Fenton reaction and recyclability[J]. Journal of Environmental Sciences 2020(12)

- [7].A novel heterogeneous Co(Ⅱ)-Fenton-like catalyst for efficient photodegradation by visible light over extended pH[J]. Science China(Chemistry) 2020(12)

- [8].类Fenton反应法降解DMSO废水的试验研究[J]. 湖北理工学院学报 2020(05)

- [9].Fenton氧化技术处理印染废水的研究[J]. 环保科技 2020(05)

- [10].First principles study of Fenton reaction catalyzed by FeOCl:reaction mechanism and location of active site[J]. Rare Metals 2019(08)

- [11].絮凝-Fenton氧化处理栲胶废水的研究[J]. 中国皮革 2019(07)

- [12].Augmenting Intrinsic Fenton?Like Activities of MOF?Derived Catalysts via N?Molecule?Assisted Self?catalyzed Carbonization[J]. Nano-Micro Letters 2019(04)

- [13].改良Fenton工艺用于化工园区污水深度处理的小试[J]. 环境工程学报 2017(11)

- [14].Fenton法处理苯胺废水最佳条件的研究[J]. 上饶师范学院学报 2017(06)

- [15].水体中有机磷酸酯Fenton、电-Fenton的降解特性[J]. 科学技术与工程 2018(02)

- [16].Different Heterogeneous Fenton Reaction Based on Foam Carrier Loaded with Photocatalysts[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science) 2018(01)

- [17].水处理中电Fenton技术研究进展[J]. 辽宁化工 2018(08)

- [18].Fenton处理印染园区废水的影响因数研究[J]. 化工管理 2016(35)

- [19].高铁酸钾-Fenton联合氧化法对菲的去除[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [20].Fenton氧化法深度处理餐厨废水[J]. 环境卫生工程 2017(02)

- [21].Fenton试剂的反应机理及动力学研究进展[J]. 工业水处理 2017(05)

- [22].改进的Fenton法处理难降解有机废水应用进展[J]. 中国环境管理干部学院学报 2017(03)

- [23].电-Fenton法处理水中甜味剂研究[J]. 海峡科学 2017(03)

- [24].混凝与Fenton预处理医药中间体废水研究[J]. 水处理技术 2017(07)

- [25].五氧化二钒类Fenton降解邻苯二甲酸二乙酯的机制研究[J]. 生态毒理学报 2017(03)

- [26].Fenton法处理染发剂废水的试验分析[J]. 资源节约与环保 2017(08)

- [27].Fenton法在无机废水处理中的应用进展[J]. 有色金属工程 2015(06)

- [28].Fenton与类Fenton技术的研究与应用[J]. 广州化工 2016(10)

- [29].印染废水的Fenton及类Fenton处理技术[J]. 印染 2016(15)

- [30].Fenton法处理有机废水的研究进展[J]. 建筑与预算 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/79fcd139631cc9dfaf07bff5.html