# 一种成人和儿童两用的汽车座椅论文和设计-徐瑞

### 全文摘要

本实用新型属于汽车座椅技术领域，具体地说，本实用新型涉及一种成人和儿童两用的汽车座椅，所述座椅包括有靠背和坐垫，所述汽车座椅包括有靠背摆扩装置、坐垫摆扩装置和开关组件，所述靠背摆扩装置包括有摆臂组件和扩边组件，所述坐垫摆扩装置包括有摆边组件和用于将驱动摆边组件收展的收展组件，所述摆臂组件铰接在座椅的两侧，所述扩边组件与摆臂组件铰接，所述摆边组件与坐垫的两侧铰接，所述摆边组件与收展组件铰接，所述开关组件包括有与扩边组件电性连接的第一开关和与收展组件电性连接的第二开关，本实用新型的座椅符合儿童需求，能够省去儿童座椅，节省车内空间，方便出行。

### 主设计要求

1.一种成人和儿童两用的汽车座椅，包括有座椅，所述座椅包括有靠背和坐垫，其特征在于：所述汽车座椅包括有靠背摆扩装置、坐垫摆扩装置和开关组件，所述靠背摆扩装置包括有摆臂组件和扩边组件，所述坐垫摆扩装置包括有摆边组件和用于将驱动摆边组件收展的收展组件，所述摆臂组件铰接在座椅的两侧，所述扩边组件与摆臂组件铰接，所述摆边组件与坐垫的两侧铰接，所述摆边组件与收展组件铰接，所述开关组件包括有与扩边组件电性连接的第一开关和与收展组件电性连接的第二开关。

### 设计方案

1.一种成人和儿童两用的汽车座椅，包括有座椅，所述座椅包括有靠背和坐垫，其特征在于：所述汽车座椅包括有靠背摆扩装置、坐垫摆扩装置和开关组件，所述靠背摆扩装置包括有摆臂组件和扩边组件，所述坐垫摆扩装置包括有摆边组件和用于将驱动摆边组件收展的收展组件，所述摆臂组件铰接在座椅的两侧，所述扩边组件与摆臂组件铰接，所述摆边组件与坐垫的两侧铰接，所述摆边组件与收展组件铰接，所述开关组件包括有与扩边组件电性连接的第一开关和与收展组件电性连接的第二开关。

2.根据权利要求1所述的一种成人和儿童两用的汽车座椅，其特征在于：所述摆臂组件包括有两个对称分布在座椅两侧的摆臂，两个摆臂均通过竖直设置的铰接轴分别与靠背的两侧铰接。

3.根据权利要求2所述的一种成人和儿童两用的汽车座椅，其特征在于：所述扩边组件包括有第一驱动电杆和若干个分别通过球头与两个摆臂铰接的连接杆，所有连接杆远离的球头的一端均与通过转动轴与第一驱动电杆的输出端铰接，所述第一驱动电杆的末端通过球头与靠背内侧铰接。

4.根据权利要求3所述的一种成人和儿童两用的汽车座椅，其特征在于：所述摆边组件包括有两个对称分布在坐垫两侧的托板，两个托板均通过水平设置的旋转轴分别与坐垫的两侧铰接。

5.根据权利要求4所述的一种成人和儿童两用的汽车座椅，其特征在于：所述收展组件包括有若干个分别套设在所有旋转轴上的扇形条框和若干个第二驱动电杆，所述扇形条框的所在平面与铰接轴的轴线垂直，所有扇形条框分别固定在托板底部，所述第二驱动电杆的输出端与扇形条框在自身弧度方向上的一端铰接，所有第二驱动电杆的末端均与坐垫的底部铰接。

6.根据权利要求5所述的一种成人和儿童两用的汽车座椅，其特征在于：所述第一开关和第二开关均为触点开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于汽车座椅技术领域，具体地说，本实用新型涉及一种成人和儿童两用的汽车座椅。

背景技术

现在社会，家中有车的比例的家庭逐步增加，开车出行已经是常态，其中家里有小孩的，出行会给小孩配备儿童座椅，然后用汽车座椅上的安全带将儿童座椅束缚住，儿童座椅占用车内的空间，而且儿童座椅携带十分不便，使得出行较为麻烦。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对现有技术的不足，提供一种成人和儿童两用的汽车座椅。

为解决上述问题，本实用新型提供以下技术方案：

一种成人和儿童两用的汽车座椅，包括有座椅，所述座椅包括有靠背和坐垫，所述汽车座椅包括有靠背摆扩装置、坐垫摆扩装置和开关组件，所述靠背摆扩装置包括有摆臂组件和扩边组件，所述坐垫摆扩装置包括有摆边组件和用于将驱动摆边组件收展的收展组件，所述摆臂组件铰接在座椅的两侧，所述扩边组件与摆臂组件铰接，所述摆边组件与坐垫的两侧铰接，所述摆边组件与收展组件铰接，所述开关组件包括有与扩边组件电性连接的第一开关和与收展组件电性连接的第二开关。

优选的，所述摆臂组件包括有两个对称分布在座椅两侧的摆臂，两个摆臂均通过竖直设置的铰接轴分别与靠背的两侧铰接。

优选的，所述扩边组件包括有第一驱动电杆和若干个分别通过球头与两个摆臂铰接的连接杆，所有连接杆远离的球头的一端均与通过转动轴与第一驱动电杆的输出端铰接，所述第一驱动电杆的末端通过球头与靠背内侧铰接。

优选的，所述摆边组件包括有两个对称分布在坐垫两侧的托板，两个托板均通过水平设置的旋转轴分别与坐垫的两侧铰接。

优选的，所述收展组件包括有若干个分别套设在所有旋转轴上的扇形条框和若干个第二驱动电杆，所述扇形条框的所在平面与铰接轴的轴线垂直，所有扇形条框分别固定在托板底部，所述第二驱动电杆的输出端与扇形条框在自身弧度方向上的一端铰接，所有第二驱动电杆的末端均与坐垫的底部铰接。

优选的，所述第一开关和第二开关均为触点开关。

采用以上技术方案的有益效果是：儿童坐在座椅上，然后分别按下第一开关和第二开关，通过第一驱动电杆的输出轴伸出，使得所有连接杆趋于共线，使得所有摆臂向儿童收缩，缩小靠背的宽度，来符合儿童肩宽，通过所有第二驱动电杆的输出轴伸出，驱动所有扇形条框对向旋转，使得所有托板收缩，使得坐垫的宽度符合儿童胯宽，使得座椅符合儿童需求，能够省去儿童座椅，节省车内空间，方便出行。

附图说明

图1是本实用新型的立体结构示意图；

图2是本实用新型的俯视图；

图3是为图2沿A-A线的剖视图；

图4是本实用新型靠背摆扩装置的立体结构示意图一；

图5是本实用新型靠背摆扩装置的立体结构示意图二；

图6是本实用新型坐垫摆扩装置的立体结构示意图；

附图标记说明：靠背11，坐垫12，靠背摆扩装置2，摆臂组件21，摆臂211，铰接轴212，扩边组件22，第一驱动电杆221，连接杆222，转动轴223，坐垫摆扩装置3，摆边组件31，托板311，旋转轴312，收展组件32，第二驱动电杆321，扇形条框322。

具体实施方式

下面对照附图，通过对实施例的描述，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明，目的是帮助本领域的技术人员对本实用新型的构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解，并有助于其实施。

参照图1至图6所示，本实用新型是一种成人和儿童两用的汽车座椅，一种成人和儿童两用的汽车座椅，包括有座椅，所述座椅包括有靠背和坐垫，所述汽车座椅包括有靠背摆扩装置、坐垫摆扩装置和开关组件，所述靠背摆扩装置包括有摆臂组件和扩边组件，所述坐垫摆扩装置包括有摆边组件和用于将驱动摆边组件收展的收展组件，所述摆臂组件铰接在座椅的两侧，所述扩边组件与摆臂组件铰接，所述摆边组件与坐垫的两侧铰接，所述摆边组件与收展组件铰接，所述开关组件包括有与扩边组件电性连接的第一开关和与收展组件电性连接的第二开关，扩边组件和收展组件配合能够使得摆臂组件和摆边组件开合，能够随时调整座椅的大小，以满足乘客的身材。

所述摆臂组件包括有两个对称分布在座椅两侧的摆臂，两个摆臂均通过竖直设置的铰接轴分别与靠背的两侧铰接，每个摆臂能够绕铰接轴摆动，摆臂上安装安全带的安装口。

所述扩边组件包括有第一驱动电杆和若干个分别通过球头与两个摆臂铰接的连接杆，所有连接杆远离的球头的一端均与通过转动轴与第一驱动电杆的输出端铰接，所述第一驱动电杆的末端通过球头与靠背内侧铰接，所述第一驱动电杆驱动两个连接杆转动趋于直线，使得两个摆臂向内移动。

所述摆边组件包括有两个对称分布在坐垫两侧的托板，两个托板均通过水平设置的旋转轴分别与坐垫的两侧铰接，每个托板能够绕旋转轴摆动，托板上安装安全带的安装口。

所述收展组件包括有若干个分别套设在所有旋转轴上的扇形条框和若干个第二驱动电杆，所述扇形条框的所在平面与铰接轴的轴线垂直，所有扇形条框分别固定在托板底部，所述第二驱动电杆的输出端与扇形条框在自身弧度方向上的一端铰接，所有第二驱动电杆的末端均与坐垫的底部铰接，所有第二驱动电杆的输出轴伸出，驱动所有扇形条框对向旋转，使得所有托板收缩。

所述第一开关和第二开关均为触点开关，第一开关和第二开关的型号为现有技术，此处不再详述。

工作原理：儿童坐在座椅上，然后分别按下第一开关和第二开关，通过第一驱动电杆的输出轴伸出，使得所有连接杆趋于共线，使得所有摆臂向儿童收缩，缩小靠背的宽度，来符合儿童肩宽，通过所有第二驱动电杆的输出轴伸出，驱动所有扇形条框对向旋转，使得所有托板收缩，使得坐垫的宽度符合儿童胯宽。

以上结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然，本实用新型具体实现并不受上述方式的限制，只要是采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进；或未经改进，将本实用新型的上述构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920081513.8

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209795261U

授权时间:20191217

主分类号:B60N2/26

专利分类号:B60N2/26

范畴分类:32G;

申请人:芜湖瑞泰汽车零部件有限公司

第一申请人:芜湖瑞泰汽车零部件有限公司

申请人地址:241000 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路21-1号

发明人:徐瑞

第一发明人:徐瑞

当前权利人:芜湖瑞泰汽车零部件有限公司

代理人:刘棚滔

代理机构:11489

代理机构编号:北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7a0eccd8a5f7616b72ba8898.html