# 一种应急照明用手电筒论文和设计-张雷

### 全文摘要

本实用新型公开了一种应急照明用手电筒，包括开关、灯体外壳、保护壳、指南针和蓄电池，所述灯体外壳的内部安装有等间距的蓄电池，蓄电池一侧的灯体外壳外侧壁上安装有保护壳，且保护壳的内部安装有指南针，所述灯体外壳顶端的外侧壁上安装有开关，且开关一侧的灯体外壳外侧壁上安装有充电孔，所述灯体外壳底端的内部设有凹槽，所述灯体外壳远离保护壳的一侧设有灯头，所述灯头外侧壁的一端固定有安全刀，且安全刀一侧的灯头外侧壁上固定有安全锤，所述灯体外壳的外侧壁上设有卡槽。本实用新型不仅提高了手电筒的应用范围，延长了手电筒的使用时间，而且避免了雨水对手电筒的损坏。

### 主设计要求

1.一种应急照明用手电筒，包括开关(7)、灯体外壳(8)、保护壳(10)、指南针(11)和蓄电池(12)，其特征在于：所述灯体外壳(8)的内部安装有等间距的蓄电池(12)，蓄电池(12)一侧的灯体外壳(8)外侧壁上安装有保护壳(10)，且保护壳(10)的内部安装有指南针(11)，所述灯体外壳(8)顶端的外侧壁上安装有开关(7)，且开关(7)一侧的灯体外壳(8)外侧壁上安装有充电孔(9)，所述灯体外壳(8)底端的内部设有凹槽(14)，所述灯体外壳(8)远离保护壳(10)的一侧设有灯头(4)，且灯头(4)靠近灯体外壳(8)的一侧安装有灯泡(3)，所述灯头(4)外侧壁的一端固定有安全刀(5)，且安全刀(5)一侧的灯头(4)外侧壁上固定有安全锤(1)，所述灯体外壳(8)的外侧壁上设有卡槽(16)，卡槽(16)的内部安装有单片机(17)，且单片机(17)的输出端与灯泡(3)的输入端电性连接，所述蓄电池(12)的输出端与单片机(17)的输入端电连接。

### 设计方案

1.一种应急照明用手电筒，包括开关(7)、灯体外壳(8)、保护壳(10)、指南针(11)和蓄电池(12)，其特征在于：所述灯体外壳(8)的内部安装有等间距的蓄电池(12)，蓄电池(12)一侧的灯体外壳(8)外侧壁上安装有保护壳(10)，且保护壳(10)的内部安装有指南针(11)，所述灯体外壳(8)顶端的外侧壁上安装有开关(7)，且开关(7)一侧的灯体外壳(8)外侧壁上安装有充电孔(9)，所述灯体外壳(8)底端的内部设有凹槽(14)，所述灯体外壳(8)远离保护壳(10)的一侧设有灯头(4)，且灯头(4)靠近灯体外壳(8)的一侧安装有灯泡(3)，所述灯头(4)外侧壁的一端固定有安全刀(5)，且安全刀(5)一侧的灯头(4)外侧壁上固定有安全锤(1)，所述灯体外壳(8)的外侧壁上设有卡槽(16)，卡槽(16)的内部安装有单片机(17)，且单片机(17)的输出端与灯泡(3)的输入端电性连接，所述蓄电池(12)的输出端与单片机(17)的输入端电连接。

2.根据权利要求1所述的一种应急照明用手电筒，其特征在于：所述灯头(4)内部的两侧安装有相互对称的反光镜(6)。

3.根据权利要求1所述的一种应急照明用手电筒，其特征在于：所述灯头(4)远离灯体外壳(8)的一侧安装有凸透镜(2)。

4.根据权利要求1所述的一种应急照明用手电筒，其特征在于：所述灯头(4)与灯体外壳(8)之间包裹有防水密封圈(15)。

5.根据权利要求1所述的一种应急照明用手电筒，其特征在于：所述灯体外壳(8)的内部设有聚氯乙烯防水层(18)，同时聚氯乙烯防水层(18)一侧的灯体外壳(8)内部设有丁基橡胶防水层(19)，而且丁基橡胶防水层(19)远离聚氯乙烯防水层(18)一侧的灯体外壳(8)内部设有聚异丁烯防渗层(20)。

6.根据权利要求1所述的一种应急照明用手电筒，其特征在于：所述凹槽(14)的内部镶嵌有太阳能电板(13)，且太阳能电板(13)的输出端通过光伏控制器与蓄电池(12)的输入端电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及照明技术领域，具体为一种应急照明用手电筒。

背景技术

手电筒在当今社会的应用范围非常广泛，实用性很强，而应急照明用手电筒的使用更加重要，但是目前社会上的应急照明用手电筒存在着许多的不足之处。

现今市场上的此类装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

1、传统此类应急照明用手电筒的功能单一，缺少很多必要的功能，从而导致人们使用时的不方便；

2、传统此类应急照明用手电筒电池续航时间短或者无法在野外长期使用，难以满足人们的需求；

3、传统此类应急照明用手电筒防水功能较差，在雨水天气下容易损坏，降低使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种应急照明用手电筒，以解决上述背景技术中提出的应急照明用手电筒功能单一，电池续航时间短，以及防水功能差的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种应急照明用手电筒，包括开关、灯体外壳、保护壳、指南针和蓄电池，所述灯体外壳的内部安装有等间距的蓄电池，蓄电池一侧的灯体外壳外侧壁上安装有保护壳，且保护壳的内部安装有指南针，所述灯体外壳顶端的外侧壁上安装有开关，且开关一侧的灯体外壳外侧壁上安装有充电孔，所述灯体外壳底端的内部设有凹槽，所述灯体外壳远离保护壳的一侧设有灯头，且灯头靠近灯体外壳的一侧安装有灯泡，所述灯头外侧壁的一端固定有安全刀，且安全刀一侧的灯头外侧壁上固定有安全锤，所述灯体外壳的外侧壁上设有卡槽，卡槽的内部安装有单片机，且单片机的输出端分别与灯泡的输入端电性连接，所述蓄电池的输出端与单片机的输入端电连接。

优选的，所述灯头内部的两侧安装有相互对称的反光镜。

优选的，所述灯头远离灯体外壳的一侧安装有凸透镜。

优选的，所述灯头与灯体外壳之间包裹有防水密封圈。

优选的，所述灯体外壳的内部设有聚氯乙烯防水层，同时聚氯乙烯防水层一侧的灯体外壳内部设有丁基橡胶防水层，而且丁基橡胶防水层远离聚氯乙烯防水层一侧的灯体外壳内部设有聚异丁烯防渗层。

优选的，所述凹槽的内部镶嵌有太阳能电板，且太阳能电板的输出端通过光伏控制器与蓄电池的输入端电连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该应急照明用手电筒不仅提高了手电筒的应用范围，延长了手电筒的使用时间，而且避免了雨水对手电筒的损坏；

1、通过在灯头外侧壁的一端固定安全刀，灯头的外侧壁上固定安全锤，实现了应急照明用手电筒的急救功能，从而提高了手电筒的应用范围；

2、通过在灯体外壳的内部安装等间距的蓄电池，凹槽的内部镶嵌太阳能电板，实现了应急照明用手电筒的多功能续航，从而延长了手电筒的使用时间；

3、通过在灯体外壳的内部设聚氯乙烯防水层，灯体外壳的内部设丁基橡胶防水层，灯体外壳的内部设聚异丁烯防渗层，实现了应急照明用手电筒的防水功能，从而避免了雨水对手电筒的损坏。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的外观结构示意图；

图3为本实用新型的俯视结构示意图；

图4为本实用新型的局部结构示意图；

图5为本实用新型的系统框架结构示意图。

图中：1、安全锤；2、凸透镜；3、灯泡；4、灯头；5、安全刀；6、反光镜；7、开关；8、灯体外壳；9、充电孔；10、保护壳；11、指南针；12、蓄电池；13、太阳能电板；14、凹槽；15、防水密封圈；16、卡槽；17、单片机；18、聚氯乙烯防水层；19、丁基橡胶防水层；20、聚异丁烯防渗层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种应急照明用手电筒，包括开关7、灯体外壳8、保护壳10、指南针11和蓄电池12，灯体外壳8的内部安装有等间距的蓄电池12，该蓄电池12的型号可为NP100-12，灯体外壳8的内部设有聚氯乙烯防水层18，同时聚氯乙烯防水层18一侧的灯体外壳8内部设有丁基橡胶防水层19，而丁基橡胶防水层19远离聚氯乙烯防水层18一侧的灯体外壳8内部设有聚异丁烯防渗层20，提高防水性能，蓄电池12一侧的灯体外壳8外侧壁上安装有保护壳10，保护壳10的内部安装有指南针11，灯体外壳8顶端的外侧壁上安装有开关7，开关7一侧的灯体外壳8外侧壁上安装有充电孔9，灯体外壳8底端的内部设有凹槽14，凹槽14的内部镶嵌有太阳能电板13，该太阳能电板13的型号可为BQ-6668，太阳能电板13的输出端通过光伏控制器与蓄电池12的输入端电连接，便于利用太阳能，灯体外壳8远离保护壳10的一侧设有灯头4，灯头4远离灯体外壳8的一侧安装有凸透镜2，提高光照能力，灯头4内部的两侧安装有相互对称的反光镜6，便于反射光源，灯头4与灯体外壳8之间包裹有防水密封圈15，便于防水，灯头4靠近灯体外壳8的一侧安装有灯泡3，该灯泡3的型号可为XREQ5，灯头4外侧壁的一端固定有安全刀5，安全刀5一侧的灯头4外侧壁上固定有安全锤1，灯体外壳8的外侧壁上设有卡槽16，卡槽16的内部安装有单片机17，该单片机17的型号可为SH69P25，单片机17的输出端与灯泡3的输入端电性连接，蓄电池12的输出端与单片机17的输入端电连接。

工作原理：应急照明用手电筒使用时，首先当在汽车内使用时，遇到紧急情况，可以利用灯头4外侧壁上的安全刀5将安全带割断，再通过灯头4外侧壁上的安全锤1将玻璃砸开，有利于人们逃生时的紧急使用，当应急照明用手电筒在野外使用时，手电筒内部的聚氯乙烯防水层18、丁基橡胶防水层19以及聚异丁烯防渗层20可以提高手电筒的防水性能，避免在雨水天气中的损坏，同时人们可以通过保护壳10内部的指南针11辨别方向，避免了在野外迷失方向的危险，当应急照明用手电筒需要长期使用时，灯体外壳8内部的蓄电池12可以进行供电，然后通过凹槽14内部太阳能电板13进行太阳能充电，实现了手电筒的长期使用，完成应急照明用手电筒的工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920015712.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209180709U

授权时间:20190730

主分类号:F21L 4/08

专利分类号:F21L4/08;F21V33/00;F21V23/00;F21V31/00

范畴分类:35A;

申请人:北京雷斯达克产品开发股份有限公司

第一申请人:北京雷斯达克产品开发股份有限公司

申请人地址:100000 北京市海淀区信息路甲28号A座05A-2

发明人:张雷;张家超

第一发明人:张雷

当前权利人:北京雷斯达克产品开发股份有限公司

代理人:王程远

代理机构:11496

代理机构编号:北京君泊知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7a569072cdbda0574238372a.html