# 一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门论文和设计-张卫

### 全文摘要

本实用新型公开了一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，包括第一拉伸气缸、密封座、盲板、连接轴、叶片、入气口、外接管道、下连接管道、底板、下密封垫、补强轴、上密封垫、出气口、上顶板、隔热板、气缸座、第二拉伸气缸、上连接管道、侧板、第一RCO接口和第二RCO接口，下连接管道的一侧设置有底板，下密封垫的上方安装有补强轴，补强轴的上方安装有上密封垫，出气口的上方设置有上顶板，本实用新型工件加工简单，容易维修，大大的节约了成本和使用空间，充分利用了现有的先进加工设备，采用激光切割技术和数控折床，将金属板加工成四通阀门部件，加工简单，四通阀门部件经过防锈处理后，用螺丝和密封垫进行组装，组装简易。

### 主设计要求

1.一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，包括第一拉伸气缸（1）、密封座（2）、盲板（3）、连接轴（4）、叶片（5）、入气口（6）、外接管道（7）、下连接管道（8）、底板（9）、下密封垫（10）、补强轴（11）、上密封垫（12）、出气口（13）、上顶板（14）、隔热板（15）、气缸座（16）、第二拉伸气缸（17）、上连接管道（18）、侧板（19）、第一RCO接口（20）和第二RCO接口（21），其特征在于：所述第一拉伸气缸（1）的下方设置有密封座（2），所述密封座（2）的一侧设置有盲板（3），所述盲板（3）的下方位于中部位置安装有连接轴（4），所述连接轴（4）的下方安装有叶片（5），所述叶片（5）的下方位于一侧位置设置有入气口（6），所述入气口（6）的下方设置有外接管道（7），所述外接管道（7）的下方靠近一侧位置设置有下连接管道（8），所述下连接管道（8）的一侧设置有底板（9），所述底板（9）的上方设置有下密封垫（10），所述下密封垫（10）的上方安装有补强轴（11），所述补强轴（11）的上方安装有上密封垫（12），所述上密封垫（12）的上方靠近一侧位置设置有出气口（13），所述出气口（13）的上方设置有上顶板（14），所述上顶板（14）的上方安装有隔热板（15），所述隔热板（15）的上方安装有气缸座（16），所述气缸座（16）的顶端安装有第二拉伸气缸（17），所述盲板（3）的背面设置有第一RCO接口（20），所述第一RCO接口（20）的上方设置有侧板（19）。

### 设计方案

1.一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，包括第一拉伸气缸（1）、密封座（2）、盲板（3）、连接轴（4）、叶片（5）、入气口（6）、外接管道（7）、下连接管道（8）、底板（9）、下密封垫（10）、补强轴（11）、上密封垫（12）、出气口（13）、上顶板（14）、隔热板（15）、气缸座（16）、第二拉伸气缸（17）、上连接管道（18）、侧板（19）、第一RCO接口（20）和第二RCO接口（21），其特征在于：所述第一拉伸气缸（1）的下方设置有密封座（2），所述密封座（2）的一侧设置有盲板（3），所述盲板（3）的下方位于中部位置安装有连接轴（4），所述连接轴（4）的下方安装有叶片（5），所述叶片（5）的下方位于一侧位置设置有入气口（6），所述入气口（6）的下方设置有外接管道（7），所述外接管道（7）的下方靠近一侧位置设置有下连接管道（8），所述下连接管道（8）的一侧设置有底板（9），所述底板（9）的上方设置有下密封垫（10），所述下密封垫（10）的上方安装有补强轴（11），所述补强轴（11）的上方安装有上密封垫（12），所述上密封垫（12）的上方靠近一侧位置设置有出气口（13），所述出气口（13）的上方设置有上顶板（14），所述上顶板（14）的上方安装有隔热板（15），所述隔热板（15）的上方安装有气缸座（16），所述气缸座（16）的顶端安装有第二拉伸气缸（17），所述盲板（3）的背面设置有第一RCO接口（20），所述第一RCO接口（20）的上方设置有侧板（19）。

2.根据权利要求1所述的一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，其特征在于：两块所述侧板（19）一层，交错拼接，一共三层，每层中间有密封板分开，密封板中间有开圆孔。

3.根据权利要求1所述的一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，其特征在于：所述上顶板（14）设置为封顶，气缸座（16）锁紧在上顶板（14）上。

4.根据权利要求1所述的一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，其特征在于：所述第一拉伸气缸（1）与第二拉伸气缸（17）的轴与连接轴（4）相连接，中间设置有隔热板（15）。

5.根据权利要求1所述的一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，其特征在于：所述第一拉伸气缸（1）与第二拉伸气缸（17）锁紧在气缸座（16）上。

6.根据权利要求1所述的一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，其特征在于：所述下连接管道（8）的一端锁上盲板（3）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及四通阀门技术领域，具体为一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门。

背景技术

在废气处理设备中，RCO是一种高效处理废气的设备。其对气体处理工艺也相对复杂，目前主流的方式是RCO需要开四个换气口，安装四个自动阀门控制气体处理工艺。此方案相对复杂，加工成本高，占用空间大，控制线路繁杂，维修难等。

实用新型内容

本实用新型提供一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，以解决上述背景技术中提出的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，包括第一拉伸气缸、密封座、盲板、连接轴、叶片、入气口、外接管道、下连接管道、底板、下密封垫、补强轴、上密封垫、出气口、上顶板、隔热板、气缸座、第二拉伸气缸、上连接管道、侧板、第一RCO接口和第二RCO接口，所述第一拉伸气缸的下方设置有密封座，所述密封座的一侧设置有盲板，所述盲板的下方位于中部位置安装有连接轴，所述连接轴的下方安装有叶片，所述叶片的下方位于一侧位置设置有入气口，所述入气口的下方设置有外接管道，所述外接管道的下方靠近一侧位置设置有下连接管道，所述下连接管道的一侧设置有底板，所述底板的上方设置有下密封垫，所述下密封垫的上方安装有补强轴，所述补强轴的上方安装有上密封垫，所述上密封垫的上方靠近一侧位置设置有出气口，所述出气口的上方设置有上顶板，所述上顶板的上方安装有隔热板，所述隔热板的上方安装有气缸座，所述气缸座的顶端安装有第二拉伸气缸，所述盲板的背面设置有第一RCO接口，所述第一RCO接口的上方设置有侧板。

进一步的，两块所述侧板一层，交错拼接，一共三层，每层中间有密封板分开，密封板中间有开圆孔。

进一步的，所述上顶板设置为封顶，气缸座锁紧在上顶板上。

进一步的，所述第一拉伸气缸与第二拉伸气缸的轴与连接轴相连接，中间设置有隔热板。进行隔热。

进一步的，所述第一拉伸气缸与第二拉伸气缸锁紧在气缸座上。

进一步的，所述下连接管道的一端锁上盲板，实现四通阀门的控制功能。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果：该种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，是替代四个自动阀门，能方便快捷的控制RCO的进出气口，从而实现RCO的废气处理工艺，工件加工简单，容易维修，空间简单，大大的节约了成本和使用空间；充分利用了现有的先进加工设备，采用激光切割技术和数控折床，将金属板加工成四通阀门部件，加工简单；四通阀门部件经过防锈处理后，用螺丝和密封垫进行组装，组装对工人技术要求不高，组装简易，维修时，拆卸螺丝，卸下盲板，即可检修四通阀门，方便、快捷、简单。密封叶片覆盖在阀体上的密封垫，实现零泄漏，有效保存好注入设备里的保护性气体，也能有效杜绝污染物从设备泄露到外部引起二次污染，从而有效提高废气处理效率。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

在附图中：

图1是本实用新型的结构示意图；

图2是本实用新型的右视图；

图3是本实用新型的俯视图；

图4是本实用新型的立体图；

图中：1、第一拉伸气缸；2、密封座；3、盲板；4、连接轴；5、叶片；6、入气口；7、外接管道；8、下连接管道；9、底板；10、下密封垫；11、补强轴；12、上密封垫；13、出气口；14、上顶板；15、隔热板；16、气缸座；17、第二拉伸气缸；18、上连接管道；19、侧板；20、第一RCO接口；21、第二RCO接口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门，包括第一拉伸气缸1、密封座2、盲板3、连接轴4、叶片5、入气口6、外接管道7、下连接管道8、底板9、下密封垫10、补强轴11、上密封垫12、出气口13、上顶板14、隔热板15、气缸座16、第二拉伸气缸17、上连接管道18、侧板19、第一RCO接口20和第二RCO接口21，第一拉伸气缸1的下方设置有密封座2，密封座2的一侧设置有盲板3，盲板3的下方位于中部位置安装有连接轴4，连接轴4的下方安装有叶片5，叶片5的下方位于一侧位置设置有入气口6，入气口6的下方设置有外接管道7，外接管道7的下方靠近一侧位置设置有下连接管道8，下连接管道8的一侧设置有底板9，底板9的上方设置有下密封垫10，下密封垫10的上方安装有补强轴11，补强轴11的上方安装有上密封垫12，上密封垫12的上方靠近一侧位置设置有出气口13，出气口13的上方设置有上顶板14，上顶板14的上方安装有隔热板15，隔热板15的上方安装有气缸座16，气缸座16的顶端安装有第二拉伸气缸17，盲板3的背面设置有第一RCO接口20，第一RCO接口20的上方设置有侧板19，两块侧板19一层，交错拼接，一共三层，每层中间有密封板分开，密封板中间有开圆孔，便于起到密封性能，上顶板14设置为封顶，气缸座16锁紧在上顶板14上，使得连接牢靠、稳定，第一拉伸气缸1与第二拉伸气缸17的轴与连接轴4相连接，中间设置有隔热板15，便于进行隔热，第一拉伸气缸1与第二拉伸气缸17锁紧在气缸座16上，便于增强整体结构的一体化，下连接管道8的一端锁上盲板3，实现四通阀门的控制功能；两床蓄热式催化氧化设备进出气切换的四通阀门在实际使用过程中，首先，如原理图1所示，此时第一拉伸气缸1是收缩状态，上面密封板是关闭，下面密封板是开启；第二拉伸气缸17是伸长状态，上面密封板是开启，下面密封板是关闭；当废气从入气口6进入管道之后，由第一RCO接口20进入RCO，经过RCO高温处理后，废气变成符合国家排放标准的气体，气体从第二RCO接口21出来到四通阀门，再从出气口13排到烟囱；如原理图2所示，此时第一拉伸气缸1是伸长状态，上面密封板是开启，下面密封板是关闭；第二拉伸气缸17是收缩状态，上面密封板是关闭，下面密封板是开启；当废气从入气口6进入管道之后，由第二RCO接口21进入RCO，经过RCO高温处理后，废气变成符合国家排放标准的气体，气体从第一RCO接口20出来到四通阀门，再从出气口13排到烟囱。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920079059.2

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209557757U

授权时间:20191029

主分类号:F16K 31/12

专利分类号:F16K31/12;F16K11/065

范畴分类:27F;

申请人:广州同胜环保科技有限公司

第一申请人:广州同胜环保科技有限公司

申请人地址:510399 广东省广州市海珠区云顶街7号1007房自编10A（仅限办公用途）

发明人:张卫;王景来;韩选伟;周飞;何桂新

第一发明人:张卫

当前权利人:广州同胜环保科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ad2d5a816c50a6e4c03102b.html