# 聚酰胺650对苯并噁嗪开环聚合和固化物性能的影响

### 论文摘要

制备了聚酰胺650（O-PA）/苯并噁嗪混合体系并测试凝胶化时间、差示扫描量热分析（DSC）和傅里叶变换红外光谱（FTIR）,以研究O-PA对苯并噁嗪开环聚合和韧性的影响。结果表明,O-PA能促进苯并噁嗪的开环聚合反应,使其凝胶化时间、开环聚合的起始和峰值温度明显降低,但是不影响苯并噁嗪开环聚合过程中的结构演变和聚苯并噁嗪的化学结构。O-PA的引入使聚苯并噁嗪的韧性明显提高,但是热稳定性有所降低。结果表明,聚酰胺650是一类良好的苯并噁嗪催化剂。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 实验用材料

- 1.2 聚酰胺650与苯并噁嗪混合体系的制备

- 1.3 聚苯并噁嗪的制备

- 1.4 性能表征

- 2 结果和讨论

- 2.1 聚酰胺650对苯并噁嗪开环聚合的影响

- 2.2 聚酰胺650对苯并噁嗪开环聚合动力学的影响

- 2.3 聚酰胺650对聚苯并噁嗪化学结构的影响

- 2.4 聚酰胺650对苯并噁嗪韧性的影响

- 2.5 聚酰胺对苯并噁嗪热稳定性影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱永飞,李沛林,苏俊铭,于淑娟

关键词: 有机高分子材料,苯并噁嗪,聚酰胺,开环聚合,韧性,热稳定性

来源: 材料研究学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 广西天然高分子化学与物理重点实验室南宁师范大学化学与材料学院

基金: 广西自然科学基金(2018GXNSFAA138057)~~

分类号: TQ316.341

页码: 857-864

总页数: 8

文件大小: 1244K

下载量: 88

### 相关论文文献

- [1].倾一座城[J]. 风采童装 2018(01)

- [2].萘并恶嗪固化方式及热学性能研究[J]. 热固性树脂 2015(03)

- [3].苯并恶嗪固化方式及光学性能研究[J]. 热固性树脂 2020(01)

- [4].DGE-BHBTMBP/E-51/DDS固化物的研究[J]. 工程塑料应用 2010(03)

- [5].ZY-1对盾构废弃渣土固化过程作用机理的微观试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(08)

- [6].含磷含氮酚醛树脂基炭化物结构和性能的研究[J]. 热固性树脂 2017(04)

- [7].硅烷改性芳基乙炔固化物的耐热性能[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [8].含羧基苯并噁嗪单体的合成及固化物的固化温度研究[J]. 精细化工中间体 2014(02)

- [9].固化剂及其固化物的太赫兹光谱分析[J]. 现代科学仪器 2011(06)

- [10].几种胺类固化剂对环氧树脂固化行为及固化物性能的影响[J]. 化工学报 2011(06)

- [11].色质联用研究对甲苯磺酸-乙酸酐降解环氧4221固化物[J]. 热固性树脂 2020(02)

- [12].高折射钛杂化苯基硅树脂制备及固化物性能研究[J]. 化工新型材料 2016(04)

- [13].链延长型芳杂环双马来酰亚胺树脂的合成及性能[J]. 高分子学报 2017(03)

- [14].无卤阻燃环氧树脂固化物及其结构与性能[J]. 粘接 2014(06)

- [15].酚醛树脂结构对其热解成炭特性的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2009(05)

- [16].大豆油基环氧固化剂的制备及应用[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [17].利用一种多元羧酸酐副产物改性不饱和聚酯树脂[J]. 热固性树脂 2019(06)

- [18].一种透明环氧改性有机硅树脂的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(01)

- [19].液体橡胶的种类及用途[J]. 世界橡胶工业 2009(11)

- [20].全生物基苯并恶嗪的合成与改性[J]. 热固性树脂 2017(03)

- [21].稀释剂用量对环氧固化物玻璃化温度的影响[J]. 热固性树脂 2010(05)

- [22].可溶解生物基聚苯并■嗪的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(10)

- [23].二氧化双环戊二烯环氧树脂固化工艺研究[J]. 中国胶粘剂 2010(01)

- [24].双酚A型苯并恶嗪/酚醛体系固化物的性能研究[J]. 热固性树脂 2011(04)

- [25].含磷含氮酚醛树脂的合成与性能[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [26].废弃钻井液的固化烧结与再利用研究[J]. 钻井液与完井液 2011(01)

- [27].固结-氧化复合固化法处理酸性气田钻井液废液[J]. 石油与天然气化工 2011(05)

- [28].生活垃圾焚烧飞灰固化物进入生活垃圾填埋场处置的可行性研究[J]. 环境科技 2009(S2)

- [29].丙烯酸松香与乙二醇二缩水甘油醚预聚体的合成和性能研究[J]. 林产化学与工业 2009(06)

- [30].有机硅改性环氧树脂的热氧老化性能研究[J]. 粘接 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7b5d960e19decbf0f9d0985c.html