# 集束式长短剪力钉抗剪性能参数影响研究

### 论文摘要

为了明确剪力钉直径和间距变化对集束式长短剪力钉抗剪性能的影响,通过10组共计34个推出试验,分析了集束式长短剪力钉试件与标准推出试件之间抗剪承载力、抗剪刚度和破坏形态的变化规律,获得了集束式长短剪力钉的荷载-滑移关系,提出了考虑剪力钉顶杆直径和间距变化的集束式长短剪力钉的抗剪承载力计算公式,明确了集束式剪力钉布置下群钉的折减系数.试验结果表明:抗剪承载力和抗剪刚度随着剪力钉直径和纵向间距的增大而增大;群钉的抗剪承载力折减系数为0.71.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘沐宇,李苏,张强

关键词: 抗剪性能,折减系数,集束式长短剪力钉,推出试验,抗剪刚度

来源: 华中科技大学学报(自然科学版) 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 武汉理工大学道路桥梁与结构工程湖北省重点实验室,中铁大桥勘测设计院集团有限公司

基金: 国家自然科学基金面上资助项目(51378405),湖北省重点基金资助项目(2016CFA074)

分类号: U441

DOI: 10.13245/j.hust.190704

页码: 19-23

总页数: 5

文件大小: 1077K

下载量: 149

### 相关论文文献

- [1].剪力钉推出试验非线性有限元模拟研究[J]. 四川建筑 2018(06)

- [2].装配式组合梁剪力钉抗剪承载力研究[J]. 中国公路学报 2017(03)

- [3].施工误差对剪力钉工作性能的影响[J]. 建筑科学与工程学报 2018(01)

- [4].大型剪力钉自动焊接设备的设计[J]. 机械设计与研究 2020(05)

- [5].集束式长短剪力钉抗剪承载力计算方法[J]. 中国公路学报 2018(12)

- [6].有轨电车钢-混组合曲线梁桥剪力钉受力分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(01)

- [7].钢混组合结构中剪力钉群的力学性能及破坏机理试验研究[J]. 武汉理工大学学报 2015(02)

- [8].剪力钉连接件拉剪复合作用试验及计算模型[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].橡胶–剪力钉组合剪力连接件力学性能试验[J]. 土木工程与管理学报 2020(03)

- [10].考虑界面滑移的剪力钉群等效抗剪刚度研究[J]. 世界桥梁 2019(01)

- [11].剪力钉型固定支座在大直径供热管网的应用[J]. 煤气与热力 2019(05)

- [12].火灾作用下剪力钉抗拔性能研究[J]. 桥梁建设 2018(02)

- [13].考虑剪力钉刚度折减的钢板组合梁概率地震需求分析[J]. 工程抗震与加固改造 2019(03)

- [14].考虑施工误差的剪力钉抗剪承载力研究[J]. 交通科学与工程 2019(03)

- [15].槽型钢混组合梁腹板横向加劲肋附近剪力钉拉拔力分析[J]. 建设科技 2017(19)

- [16].分阶段施工钢混组合曲线梁桥剪力钉滑移效应[J]. 公路 2019(05)

- [17].港珠澳大桥集束式剪力钉钢-混组合连续梁施工技术[J]. 桥梁建设 2014(06)

- [18].剪力钉连接件参数有限元对比分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [19].剪力钉单钉连接件的抗剪承载力分析[J]. 中国科技信息 2013(22)

- [20].不锈钢剪力钉在AP1000核电站特殊钢结构模块上的应用研究[J]. 发电设备 2018(04)

- [21].钢-混结合段群钉推出模型试验研究[J]. 世界桥梁 2011(03)

- [22].某提篮拱桥拱肋下弦钢-混凝土结合段剪力钉分析及优化[J]. 钢结构 2017(11)

- [23].斜拉桥钢-混结合段合理构造研究[J]. 市政技术 2017(04)

- [24].剪力钉推出试验受力机理研究[J]. 钢结构 2009(09)

- [25].推出试件中剪力钉剪切刚度实测与计算方法[J]. 钢结构 2011(01)

- [26].混合梁斜拉桥钢—混结合段力学性能研究[J]. 世界桥梁 2019(04)

- [27].混合梁斜拉桥钢-混结合段剪力连接件群力学性能研究[J]. 铁道学报 2017(10)

- [28].缩尺模型中剪力钉的等效研究[J]. 西南公路 2011(04)

- [29].拱脚结合段剪力键性能试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(06)

- [30].剪力钉力学性能试验研究与数值分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7b6ec939b10944dcdfbdf74b.html